Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2014 г.                                                                                             № 150-п

п. Салым

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

муниципального образования сельское поселение Салым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Салым согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Салым.

- Постановление вступает в силу после подписания.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                         Н.В.Ахметзянова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 01 декабря 2014 г. № 150-п

Схема водоснабжения и водоотведения сп.Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 2014 года по 2025 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание | 10 |
|  | Введение | 22 |
| 1 | Глава 1. Схема водоснабжения | 27 |
| 1.1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 27 |
| 1.1.1 | Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 27 |
| 1.1.2 | Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 29 |
| 1.1.3 | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения | 29 |
| 1.1.4 | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 30 |
| 1.1.5 | Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 61 |
| 1.1.6 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) | 64 |
| 1.2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения | 65 |
| 1.2.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 65 |
| 1.2.2 | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 66 |
| 1.3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 68 |
| 1.3.1 | Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 68 |
| 1.3.2 | Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 69 |
| 1.3.3 | Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) | 81 |
| 1.3.4 | Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 82 |
| 1.3.5 | Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 83 |
| 1.3.6 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 83 |
| 1.3.7 | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 83 |
| 1.3.8 | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 85 |
| 1.3.9 | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 85 |
| 1.3.10 | Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 86 |
| 1.3.11 | Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 86 |
| 1.3.12 | Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 89 |
| 1.3.13 | Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 91 |
| 1.3.14 | Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 92 |
| 1.3.15 | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 92 |
| 1.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 93 |
| 1.4.1 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 93 |
| 1.4.2 | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения | 93 |
| 1.4.3 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 94 |
| 1.4.4 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 95 |
| 1.4.5 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 95 |
| 1.4.6 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование | 96 |
| 1.4.7 | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 100 |
| 1.4.8 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 100 |
| 1.4.9 | Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 100 |
| 1.5 | Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения | 101 |
| 1.5.1 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 101 |
| 1.5.2 | Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 103 |
| 1.5.3 | Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта | 103 |
| 1.5.4 | Сокращение потерь воды при ее транспортировке | 103 |
| 1.5.5 | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | 104 |
| 1.5.6 | Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды | 110 |
| 1.6 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 111 |
| 1.6.1 | На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 111 |
| 1.6.2 | На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) | 113 |
| 1.7 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 119 |
| 1.8 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 121 |
| 1.9 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 140 |
| 2 | Глава 2. Схема водоотведения. | 144 |
| 2.1 | Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 144 |
| 2.1.1 | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 144 |
| 2.1.2 | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 148 |
| 2.1.3 | Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 151 |
| 2.1.4 | Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 153 |
| 2.1.5 | Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 153 |
| 2.1.6 | Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 154 |
| 2.1.7 | Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 154 |
| 2.1.8 | Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 155 |
| 2.1.9 | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа | 155 |
| 2.2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения | 156 |
| 2.2.1 | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 156 |
| 2.2.2 | Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 157 |
| 2.2.3 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 157 |
| 2.2.4 | Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 157 |
| 2.2.5 | Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов | 158 |
| 2.3 | Прогноз объема сточных вод | 159 |
| 2.3.1 | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 159 |
| 2.3.2 | Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 160 |
| 2.3.3 | Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 161 |
| 2.3.4 | Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 161 |
| 2.3.5 | Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 161 |
| 2.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 162 |
| 2.4.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 162 |
| 2.4.2 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 162 |
| 2.4.3 | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 163 |
| 2.4.4 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 163 |
| 2.4.5 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 163 |
| 2.4.6 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 163 |
| 2.4.7 | Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 166 |
| 2.4.8 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 166 |
| 2.5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 167 |
| 2.5.1 | Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 167 |
| 2.5.2 | Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 168 |
| 2.6 | Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 170 |
| 2.7 | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 172 |
| 2.7.1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 172 |
| 2.7.2. | Показатели качества обслуживания абонентов | 172 |
| 2.7.3. | Показатели качества очистки сточных вод | 173 |
| 2.7.4. | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | 173 |
| 2.7.5. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод | 173 |
| 2.7.6. | Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 174 |
| 2.8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 175 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения сп.Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 2014 года по 2025 год

| Цель разработки схем водоснабжения и водоотведения | Обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. |
| --- | --- |
| Основание для разработки: | 1) Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 2) Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах» (утв. постановлением администрации Нефтеюганского района от 30 октября 2013 № 2992-па). |
| Требования к разработке: | Объём информации в схемах водоснабжения и водоотведения должен соответствовать следующим документам: 1) Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 2) Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782) |
| Организация разработки схем и состав документов | Разработку схемы водоснабжения и водоотведения необходимо формировать с использованием графиков, которые разрабатывает Исполнитель работ и согласовывает с Заказчиком до начала работ. В графике по разработке схемы водоснабжения предусмотреть X этапов и 52 рабочих процесса. I Этап. Разработка раздела "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения"; II Этап. Разработка раздела "Направления развития централизованных систем водоснабжения"; III Этап. Разработка раздела "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"; IV Этап. Разработка раздела "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"; V Этап. Разработка раздела «Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения» VI Этап. Разработка раздела «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» VII Этап. Разработка раздела "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" VIII Этап. Разработка раздела "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" IX. Этап. Разработка раздела "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"; X Этап. Утверждение схемы водоснабжения. I Этап. Разработка раздела "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения" включает в себя рабочие процессы: 1) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны; 2) описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения; 3) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 4) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая: -описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений; -описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды; -описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления); -описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям; -описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды; -описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; 5) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов; 6) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты). II Этап. Разработка раздела "Направления развития централизованных систем водоснабжения" включает в себя рабочие процессы: 7) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; 8) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения; III Этап. Разработка раздела "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды" включает в себя рабочие процессы: 9) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке; 10) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления); 11) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.); 12) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг; 13) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета; 14) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения; 15) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки; 16) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; 17) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное); 18) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам; 19) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами; 20) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения); 21) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов); 22) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам; 23) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. IV Этап. Разработка раздела "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя рабочие процессы: 24) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам; 25) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения; 26) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения; 27) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение; 28) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 29) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование 30) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен; 31) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 32) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. V Этап. Разработка раздела «Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения»включает в себя рабочие процессы: 33) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; 34) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 35) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; 36) сокращение потерь воды при ее транспортировке; 37) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации; 38) Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды. VI Этап. Разработка раздела «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» включает в себя рабочие процессы содержащие сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия: 39) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод; 40) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). VII Этап. Разработка раздела "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя (рабочие процессы с разбивкой по годам): 41) оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения; 42) оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. VIII Этап. Разработка раздела "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" Содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 43) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 44) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 45) показатели качества обслуживания абонентов; 46) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 47) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 48) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. IX. Этап. Разработка раздела "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит 49) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. X Этап. Утверждение схемы водоснабжения включает в себя рабочие процессы: 50) Учет замечаний по результатам рассмотрения заказчиком; 51) Учет замечаний по результатам общественных слушаний; 52) Утверждение схемы водоснабжения. В графике по разработке схемы водоотведения предусмотреть IX этапов и 41 рабочий процесс. Схема водоотведения включает в себя следующие разделы: I Этап. Разработка раздела «Существующее положение в сфере водоотведения поселения»; II Этап. Разработка раздела «Балансы сточных вод в системе водоотведения»; III Этап. Разработка раздела «Прогноз объема сточных вод»; IV Этап. Разработка раздела «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»; V Этап. Разработка раздела «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»; VI Этап. Разработка раздела «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»; VII Этап. Разработка раздела «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»; VIII Этап. Разработка раздела перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию; IX Этап. Утверждение схемы водоотведения I Этап. Разработка раздела «Существующее положение в сфере водоотведения поселения» Содержит: 1) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны; 2) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами; 3) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения; 4) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения; 5) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения; 6) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости; 7) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду; 8) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения; 9) описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа. II Этап. Разработка раздела «Балансы сточных вод в системе водоотведения» содержит: 10) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения; 11) оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения; 12) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов; 13) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей; 14) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов. III Этап. Разработка раздела «Прогноз объема сточных вод» содержит: 15) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения; 16) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны); 17) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам; 18) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения; 19) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. IV Этап. Разработка раздела «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» содержит: 20) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения; 21) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий; 22) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения; 23) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения; 24) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение; 25) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование; 26) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения; 27) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи: а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения; б) организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует; в) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды. V Этап. Разработка раздела «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» содержит: 28) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади; 29) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. VI Этап. Разработка раздела «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»включает в себя: 30) оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. VII Этап. Разработка раздела «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения» Содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся: 31) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 32) показатели качества обслуживания абонентов; 33) показатели качества очистки сточных вод; 34) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 35) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 36) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. VIII Этап. Разработка раздела «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»содержит: 37) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления) 38) также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты IX Этап. Утверждение схемы водоотведения включает в себя рабочие процессы: 39) Учет замечаний по результатам рассмотрения заказчиком; 40) Учет замечаний по результатам общественных слушаний; 41) Утверждение схемы водоотведения. |
| Исходные данные для разработки схем водоснабжения и водоотведения | Исполнитель формирует скорректированный (адаптированный) перечень исходных данных, организует рассылку (при необходимости совместно с Заказчиком) перечня в адреса источников информации; Исполнитель осуществляет выезды на объекты для уточнения, визуального контроля и сбора требуемой информации с использованием современных материально-технической базы и методик; Администрация поселения осуществляет анализ, проверку качества исходной информации. Результатом работ по сбору исходных данных является структурированный и согласованный с администрацией поселения,УКСиЖКК НР «Отчет с исходной информацией», в объеме необходимом Исполнителю для разработки схем водоснабжения и водоотведения. |
| Требования к оформлению и сдаче проектной документации | Документы по окончанию этапов готовятся Исполнителем для передачи Заказчику и формируется в формате MicrosoftWord (математическая и статистическая обработка материалов осуществляется в формате MicrosoftExcel) и предоставляется в бумажном виде в формате MicrosoftWord (MicrosoftExcel) в количестве трех экземпляров, и в электронном виде в формате MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на CD-диске в количестве трех экземпляров, с обязательным включением оглавления к соответсвующим документам (материалам), с указанием нумерации страниц. Документы по выполнению работ предоставляются в бумажном и электронном виде: 1) Текстовая часть утвержденной администрацией схем водоснабжение и водоотведения формируется в формате MicrosoftWord (математическая и статистическая обработка материалов осуществляется в формате MicrosoftExcel) и предоставляется в бумажном виде в формате MicrosoftWord (MicrosoftExcel) в количестве трех экземпляров, и в электронном виде в формате MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на CD-диске в количестве трех экземпляров; 2) Электронные модели систем водоснабжения и водоотведения разрабатывается для поселений, вне зависимости от численности населения, но в соответствии с требованиями Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782); 3) С электронной моделью Заказчику передается дистрибутив на программное обеспечение используемое для разработки электронных моделей, стоимость программного обеспечения в ходит в цену контракта; 4) документ, подтверждающий право Заказчика на использование программного обеспечения, используемого для разработки электронных моделей; 5) документы, подтверждающие утверждение схем и электронных моделей систем водоснабжения и водоотведения в бумажном виде (копия) либо в электронном виде в формате pdf |
| Дополнительные требования | Разработка электронных моделей систем водоснабжения и водоотведения должны соответствовать следующими требованиями: Для разработки электронных моделей должно быть использовано специализированное программное обеспечение ZuluHydro (для схем водоснабжения) ZuluDrain (для схем водоотведения) для построения электронных моделей, удовлетворяющее требованиям Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782) Программное обеспечение (пакет программ) электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения должно решать задачи сохранности, мониторинга и актуализации следующей информации: а) графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с привязкой к топографической основе муниципального образования; б) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; в) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (почасовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбора, пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных элементов; г) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов); д) определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной и канализационной сетей; е) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных); ж) расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем; з) оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков; и) обеспечение выполнения тепловых и гидравлических расчетов для зон распространения вечномерзлых грунтов, включая расчеты предотвращения развития оледенения для трубопроводов наземной прокладки. База данных электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения должна содержать в том числе: а) описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов, возможностей и ограничений при выполнении расчетов; б) описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы сбора и отведения сточных вод; в) описание системы ввода, вывода и способа переноса исходных данных и характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в электронную модель систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также результатов моделирования в другие информационные системы. Результатом работ являются электронные модели систем водоснабжения и водоотведения, отлаженные и откалиброванные под фактические режимы работы систем. Результатом выполнения данного этапа работ является схемы водоснабжения и водоотведения подлежащие передаче Исполнителем в органы местного самоуправления в бумажном виде в формате MicrosoftWord (математическая и статистическая обработка материалов осуществляется в формате MicrosoftExcel) в одном экземпляре и доступ к электронным моделям систем водоснабжения и водоотведения, для их последующего рассмотрения и утверждения Главой местной администрации, и передаваемые Заказчику схемы водоснабженияи водоотведения в бумажном виде в формате MicrosoftWord (математическая и статистическая обработка материалов осуществляется в формате MicrosoftExcel) в количестве двух экземпляров, и в электронном виде в формате MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на CD- диске в количестве двух экземпляров вместе с документами, подтверждающими передачу схем водоснабжения и водоотведения и предоставления доступа к электронным моделям в органы местного самоуправления. Также Исполнителем предоставляется Заказчику доступ к электронным моделям. 2) Утверждение схем и электронных моделей систем водоснабжения и водоотведения Проекты схем водоснабжения и водоотведения в течение 15 календарных дней с даты поступления на рассмотрение подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронных моделей схем водоснабжения и водоотведения. При этом органы местного самоуправления, обязаны опубликовать в установленных официальных источниках опубликования сведения о размещении проектов схем систем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. Рассмотрение проектов схем водоснабжения и водоотведения осуществляется органами местного самоуправления, путем сбора замечаний и предложений, а также организации публичных слушаний. Для организации сбора замечаний и предложений по проекту схем водоснабжения и водоотведения органы местного самоуправления, при их размещении на официальных сайтах указывают адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проектов схем водоснабжения и водоотведения. Публичные слушания по проектам схем водоснабжения и водоотведения начинаются не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по ним. Срок проведения публичных слушаний с момента размещения информации о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 60 календарных дней. Уполномоченные на проведение публичных слушаний органы местного самоуправления, не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний размещают информацию о месте их проведения на официальном сайте. Заключение о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний также размещаются на официальном сайте в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний. В случае если поступившие на рассмотрение в органы местного самоуправления, проекты схем водоснабжения и водоотведения не соответствующие требованиям к схемам водоснабженияи водоотведения, они возвращается на доработку Исполнителю с указанием несоответствий в течение 15 календарных дней с даты поступления проектов. При этом исполнитель в письменном виде сообщает об этом заказчику в течение 2 рабочих дней с момента возвращения проектов схем водоснабжения и водоотведения на доработку. Глава местной администрации поселения, глава администрации Нефтеюганского района, с учетом поступивших замечаний и предложений, а также заключения о результатах публичных слушаний в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний принимает одно из следующих решений: а) утверждает схемы водоснабжения и водоотведения; б) возвращает проект схем водоснабжения и водоотведения на доработку для учета замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных слушаний. При этом исполнитель в письменном виде сообщает об этом заказчику в течение 2 рабочих дней с момента возвращения проектов схем водоснабжения и водоотведения на доработку. Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 календарных дней с даты их утверждения подлежат размещению в полном объеме на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронных моделей схем водоснабжения и водоотведения. При этом органы местного самоуправления, обязаны опубликовать в установленных официальных источниках опубликования сведения о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальных сайтах. В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать информацию о разработке схем водоснабжения и водоотведения, материалы по разрабатываемым и (или) утверждаемым схемам водоснабжения и водоотведения, проекты схем водоснабжения и водоотведения на официальных сайтах, указанная информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование.Информация о разработке схем водоснабжения и водоотведения поселений, входящих в муниципальный район, может размещаться на официальном сайте этого муниципального района. Исполнитель осуществляет сопровождение исполнения данного этапа путем оказания содействия органам местного самоуправления в процессе утверждения схем водоснабжения и водоотведения. На данном этапе и до даты проведения публичных слушаний по проектам схем водоснабжения и водоотведения в согласованные с Заказчиком сроки, Исполнитель должен провести соответствующее обучение по правилам и приемам работы электронных моделей на следующих условиях: - круг лиц, подлежащих указанному обучению определяется Заказчиком; - количество лиц, подлежащих указанному обучению не может превышать 15 (пятнадцать) человек; - местом проведения обучения является г. Нефтеюганск; - срок обучения: начало и окончание обучения в срок до даты проведения публичных слушаний по проектам схем водоснабжения и водоотведения; - форма обучения очно - заочная; - дополнительные требования к обучению: Исполнитель обеспечивает Заказчика и лиц, подлежащих указанному обучению Инструкцией пользователя для самостоятельного изучения программного обеспечения; также Исполнитель должен обеспечить горячую линию на период проведения обучения по вопросам использованию электронных моделей. Документом, подтверждающим проведение Исполнителем обучения, указанном в настоящем пункте Технического задания является протокол проведения обучения, в котором должны быть подписи лиц, проводивших обучение и лиц, которые прошли данное обучение. Указанный документ должен быть представлен Исполнителем Заказчику по мере завершения выполнения работ. |
| Сроки разработки | 90 календарных дней со дня подписания контракта. |
| Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на схемы водоснабжения и водоотведения устанавливается на 24 месяца со дня утверждения схемы. |

Введение

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития населенного пункта.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры рабочего поселка, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости реконструкции или расширение существующих элементов очистных сооружений водозабора (ОСВ) и комплекса объединенных очистных сооружений канализации (ООСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного развития, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения сп.Салым является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами водоснабжения и водоотведения поселений. Схемы водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 5 статьи 38 вышеуказанного федерального закона, учитывают результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона №416-ФЗ с 1 января 2014 г. утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.

Технической базой разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- генеральный план сп.Салым;

– проектная и исполнительная документация по КВОС (канализационные водоочистные сооружения), ОСК (очистные сооружения канализации), сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

– данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

Характеристика муниципального образования. Сельское поселение Салым расположено в юго-западной части Нефтеюганского района, в 180 км южнее районного центра г. Нефтеюганска. Включает в себя поселки Салым и Сивыс-Ях.

Рисунок 1. Географическое положение сп.Салым.

Поселок Салым образован в 1969 году при строительстве станции железной дороги Тюмень-Сургут-Нижневартовск. Постоянная связь с другими населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного и железнодорожного транспорта.

Территория поселка вытянута в меридиональном направлении с юга на север вдоль автомобильной и железнодорожной магистралей Тюмень – Сургут. С севера развитие жилой застройки ограничивают промышленная территория, с запада – озеро Сырковый сор. С юга и востока вплотную к застройке подходит извилистое русло р. Вандрас со старицами и множеством притоков, а также р. Ай-Ега.

Транзитные магистрали – железнодорожная и автомобильная рассекают селитебную территорию Салыма на части, что затрудняет передвижение между районами поселка, усложняет обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, а также создает неблагоприятную экологическую обстановку.

Экономическую базу поселка составляют: предприятия нефтяной и газовой, лесной промышленности, предприятия коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия.

Поселок Сивыс-Ях расположен в юго-западной части Нефтеюганского района, в 150 км южнее районного центра г. Нефтеюганска. Поселок получил свое развитие как рабочий поселок при ЛПДС «Салым». В соответствии с законом ХМАО «О статусе и границах муниципальных образований ХМАО-ЮГРЫ» в 2004 году вошел в состав муниципального образования сельское поселение Салым. Площадь населенного пункта составляет 174 га.

Климат сельского поселения резко континентальный. Район характеризуется несколько меньшей суровостью климата по сравнению с северным климатическим районом. Зима холодная со средней температурой воздуха в январе от минус 20 до минус 21. Средняя температура воздуха в летний период + 17. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней. Глубина промерзания 2,40 м. При меньшей продолжительности залегания снежного покрова (190-200 дней) высота его достигает 50-70 см. Среднегодовое количество осадков 600-700 мм. Район характеризуется повышенными скоростями ветра. Преобладающие ветры юго-западного направления. Часты метели и туманы по долинам. Лето теплое и влажное.

Район поселка расположен в пределах Среднеобской низменности, представляющей собой плоскую слабонаклоненную равнину с довольно однообразным  рельефом, сильно заболоченную и заозеренную, с абсолютными отметками 45,0 – 60,0 м.

Гидросеть поселка представлена рекой Большой Салым с притоком р. Вандрас и впадающими в них многочисленными мелкими речками (поселок рассекает на две части р. Ай-Ега). Гидросеть района густая, но из-за малых углов наклона сток незначителен, поэтому дренируется лишь небольшая придолинная часть территории. В связи с затрудненным естественным дренажем на территории развиты процессы заболачивания. Болота преимущественно верховые (олиготрофные) I и II строительного типа, мелкие и средней глубины. Мощность торфа колеблется от 0,7 – 1,6 м до 3 – 5,0 м. Реки Б.Салым, Вандрас, Ай-Ега типичные реки таежной зоны с медленным течением (0,3 – 0,6 м/сек), малыми уклонами, значительной извилистостью и частым меандрированием по пойме. Основное питание рек – снеговое, значительную роль играет также грунтово-болотное и дождевое питание.

Динамика численности населения

За последние три года численность населения сельского поселения выросла примерно на 2% (142 человека) и составила к началу 2014 года 7210 человек. Что касается прогноза, то необходимо несколько скорректировать расчеты, представленные в генеральном плане в связи с тем, что существующая численность уже превысила расчетную на 2025 год. При сохранении сложившихся тенденций численность населения сельского поселения Салым составит к 2024 году 7621 человека (рост по сравнению с 2014 годом составит 411 человек или 5,7%).

Глава 1. Схема водоснабжения.

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Система водоснабжения  п. Салым МО Нефтеюганского района обслуживается филиалом № 1 ПМУП «УТВС», на  станции Салым  система водоснабжение обслуживается Филиалом ОАО «РЖД» центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок 7.

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» расположен по адресу: Россия, 628327, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул. Центральная, д.1 и Россия, 628330, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, 1.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды с.п. Салым осуществляется за счет подземных вод Атлым-Новомихайловского водоносного горизонта, залегающего в интервале глубин 250 – 285 м.

Водозабор северной -  максимальная производительностью 400 м3/сут.

Водозабор южной части - максимальная производительность 450 м3/сут.

Все артезианские скважины оборудованы сетчатыми и проволочными фильтрами диаметром 168 мм, длиной 30 м с гравийной обсыпкой и установлены в интервале 250 – 280 м. Установлено насосное оборудование марки ЭЦВ.

Очистка воды в северной части поселка производится на блочной установке марки «Струя». Производительность установки в северной части – 400 куб.м/сут. В 2005 году для этих ВОС проводилась реконструкция. Техническое состояние ВОС удовлетворительное. Качество воды соответствует нормам СаНПиН. Водоочистка в южной части поселка производится только на напорных фильтрах. Сети водопровода в северной части поселка проложены совместно с сетями теплотрассы, в южной части проложен самостоятельно и частично с сетями теплоснабжения. Способ прокладки надземный и подземный. Материал труб сталь. Схема водоснабжения для северной части кольцевая, а для южной - тупиковая.

В поселке существует и эксплуатируется централизованная система водоснабжения. Систему можно охарактеризовать как зональную. В северной и южной частях имеется собственные подземные водозаборы и очистные сооружения. ВОСы северной части поселка в удовлетворительном состоянии. В 2005 году для них была произведена реконструкция. ВОСы южной части оборудованы только напорными фильтрами с кварцевой загрузкой. Разводящие сети в обеих частях поселка выполнены из стальных труб. Сети водопровода в северной части кольцевые, в южной части – тупиковые, что является нарушением СНиП 2.04.02-85*. Водопровод в северной части проложен совместно с сетями теплоснабжения, в южной, самостоятельно. Способ прокладки подземный и надземный. Для пожаротушения на сети установлены пожарные гидранты.

Сети трубопроводов водоснабжения в п. Сивыс-Ях МО Нефтеюганского района  обслуживается организацией ООО «Тепловик 2». Подача воды осуществляется от скважин, состоящих на балансе «Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод».

ООО «Тепловик 2» расположен по адресу: Россия, 628330, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, 1.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды п. Сивыс-Ях осуществляется за счет подземных вод Атлым-Новомихайловского водоносного горизонта, залегающего в интервале глубин 250 – 285 м. Подъем воды производит предприятие ОАО «Сибнефтепровод» с дальнейшей реализацией ООО «Тепловик 2».

Основной источник водоснабжения – подземный  водозабор, расположенный в северо-восточной части посёлка. В состав водозабора входят три скважины, общей производительностью 100 куб.м/сут. глубиной 60-70 метров. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют, вода из скважин подаётся без предварительной очистке потребителю, что является прямым нарушением норм СаНПиН. Качество воды не соответствует нормам.  Водопровод проложен совместно с сетями теплотрассы. Схема водоснабжения тупиковая. Что является нарушением СНиП 2.04.02-84*.

Система водоснабжения в поселке Сивыс-Ях находится в неудовлетворительном состоянии. На территории поселка находятся три скважины. Качество воды из скважин не соответствует нормам. Показатели по мутности, содержанию железа, по запаху и цветности превышают предельно допустимые. Водопроводные очистные сооружения на территории отсутствуют. Вода подается без очистки непосредственно потребителю.

1.1.2. Описание территорий поселений, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Территории, не охваченной централизованной системой водоснабжения в поселке Салым и Сивых-Ях нет.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение питьевой водой на территории п.Салым и Сивых-Ях осуществляется путем поднятия воды из скважин, расположенных на территории указанных поселений. Далее, по напорным водоводам, вода поступает на водопроводные очистные сооружения в п.Салым, в п.Сивых-Ях вода подается напрямую потребителю.

Рисунок 1.1.3. Существующая схема подачи холодной воды от скважин расположенных в северной части поселка (находятся на балансе филиала № 1 ПМУП «УТВС»).

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником водоснабжения п.Салым является подземный водозабор. В настоящее время водозабор производят из 4 скважин расположенных в п.Салым, из 3-х скважин расположенных  на станции Салым. Водоснабжение п.Сивых-Ях производиться из 3-х скважин находящихся на балансе  ОАО НУМН «Сибнефтепровод».

Характеристика установленного на скважинах оборудования представлена в следующей таблице.

Таблица 1.1.4.1

Основные характеристики скважин расположенных на территории с.п.Салым.

| № скважины | Год ввода в эксплуатацию | Глубина | Насос |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка |  |
|  |  |  |  | Номинал. расход, м3/час | Номинал. напор, м. | Мощность кВт |
| п.Салым |
| 1 | -- | -- | ЭЦВ-8-25-110 | 25 | 110 | 11 |
| 2 | -- | -- | ЭЦВ-8-25-100 | 25 | 110 | 11 |
| 85 | 1989 | -- | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |
| 86 | 1989 | -- | ЭЦВ-6-16-140 | 16 | 140 | 11 |
| 20-495 | 1996 | -- | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |
| 84 | 1989 | -- | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |
| п.Сивых-Ях |
| 1 | -- | 60 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |
| 2 | -- | 70 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |
| 3 | -- | 70 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Водопроводные очистные сооружения в п,Салым расположены как в северной так и в южной части поселка. Очистка воды в северной части поселка производится на блочной установке марки «Струя». Производительность установки в северной части – 400 куб.м/сут. В 2005 году для этих ВОС проводилась реконструкция. Техническое состояние ВОС удовлетворительное.   Качество воды соответствует нормам СаНПиН. Водоочистка в южной части поселка производится только на напорных фильтрах с кварцевой загрузкой.

Водопроводные очистные сооружения в п.Сивых-Ях отсутствуют.

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На территории «ВОС-400»  расположенных в северной части поселка имеется станция второго подъема.

Характеристика основного оборудования представлена в следующей таблице.

Таблица 1.1.4.3.1

Характеристика основного оборудования на

станции второго и третьего подъёма подъема ВОС-400.

| №п/п | Марка насоса |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Режим работы | Произвоительность, м.куб/ч | Напор, м.в.ст |
| 1 | Н-сК 120/90 №1 ( 18 Квт) 2-го подъема | Основной | 120 | 90 |
| 2 | Н-сК 120/90 №2 (7.5 Квт) 2-го подъема | Основной | 100 | 50 |

1.1.4.4. Oписание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Основные магистральные сети водопровода кольцевые, диаметром 25-250 мм, тупиковые диаметром 15-250 мм, материал труб – сталь.

Суммарная протяженность сетей холодного водоснабжения в п.Салым составляет 32,516км.

Суммарная протяженность сетей холодного водоснабжения в п.Сивых-Ях составляет 3,965 км.

Характеристики водопроводных сетей представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.4.1

Технические характеристики водопроводных сетей проложенных в п.Салым

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скв. №2 | Насос | 1 | 0,15 |
| 2 | Уз-2 | Уз-3 | 26,33 | 0,15 |
| 3 | Уз-3 | Магазин "Люкс" | 25,32 | 0,05 |
| 4 | Уз-3 | Уз-4 | 16,32 | 0,15 |
| 5 | Уз-4 | ул.Нагорная, 1 | 50,91 | 0,05 |
| 6 | Уз-5 | Уз-6 | 81,52 | 0,1 |
| 7 | Уз-6 | ул.Мира, 2 | 38,59 | 0,05 |
| 8 | Уз-6 | Уз-7 | 25,59 | 0,1 |
| 9 | Уз-7 | ул.Мира, 4 | 35,76 | 0,05 |
| 10 | Уз-7 | Уз-8 | 38,14 | 0,1 |
| 11 | Уз-8 | ул.Мира, 6 | 27,08 | 0,05 |
| 12 | Уз-8 | Уз-10 | 45,46 | 0,1 |
| 13 | Уз-10 | ул.Мира, 8 | 24,99 | 0,05 |
| 14 | Уз-10 | Уз-11 | 38,93 | 0,1 |
| 15 | Уз-11 | ул.Мира, 10 | 19,42 | 0,05 |
| 16 | Уз-11 | Уз-12 | 43,77 | 0,1 |
| 17 | Уз-12 | ул.Мира, 12 | 21,57 | 0,05 |
| 18 | Уз-12 | Уз-13 | 36,27 | 0,1 |
| 19 | Уз-13 | ул.Мира, 14 | 21,91 | 0,05 |
| 20 | Уз-13 | Уз-14 | 15,62 | 0,1 |
| 21 | Уз-14 | ул.Мира, 16 | 29,12 | 0,05 |
| 22 | Уз-14 | Уз-15 | 31,47 | 0,1 |
| 23 | Уз-15 | ул.Мира, 18 | 24,58 | 0,05 |
| 24 | Уз-15 | ул.Мира, 20 | 66,17 | 0,05 |
| 25 | Уз-17 | Уз-5 | 72,95 | 0,15 |
| 26 | Уз-18 | Уз-17 | 45,18 | 0,15 |
| 27 | Уз-17 | ул.Мира, 1 | 20,35 | 0,05 |
| 28 | Уз-17 | ул.Высокая, 7 | 24,87 | 0,05 |
| 29 | Уз-19 | Уз-18 | 42,93 | 0,15 |
| 30 | Уз-18 | ул.Мира, 3 | 21,85 | 0,05 |
| 31 | Уз-18 | ул.Высокая, 5 | 28,26 | 0,05 |
| 32 | Уз-20 | Уз-19 | 26,34 | 0,15 |
| 33 | Уз-19 | ул.Высокая, 3 | 27,13 | 0,05 |
| 34 | Уз-34 | Уз-20 | 16,66 | 0,15 |
| 35 | Уз-20 | Уз-21 | 12,4 | 0,1 |
| 36 | Уз-21 | ул.Мира, 5 | 40,19 | 0,05 |
| 37 | Уз-21 | Уз-33 | 45,63 | 0,1 |
| 38 | Уз-23 | Уз-22 | 11,12 | 0,1 |
| 39 | Уз-24 | Уз-23 | 31,75 | 0,1 |
| 40 | Уз-22 | ул.Кедровая, 12 | 35,7 | 0,05 |
| 41 | Уз-23 | ул.Мира, 17 | 29,07 | 0,05 |
| 42 | Уз-24 | ул.Кедровая, 10 | 33,74 | 0,05 |
| 43 | Уз-25 | Уз-24 | 10,54 | 0,1 |
| 44 | Уз-25 | Уз-26 | 9,6 | 0,05 |
| 45 | Уз-26 | ул.Мира, 15 | 21 | 0,05 |
| 46 | Уз-27 | Уз-25 | 31,18 | 0,1 |
| 47 | Уз-28 | Уз-27 | 12,35 | 0,1 |
| 48 | Уз-27 | ул.Кедровая, 8 | 34,64 | 0,05 |
| 49 | Уз-28 | ул.Мира, 13 | 29,29 | 0,05 |
| 50 | Уз-29 | Уз-28 | 29,57 | 0,1 |
| 51 | Уз-30 | Уз-29 | 10,88 | 0,1 |
| 52 | Уз-29 | ул.Кедровая, 6 | 32,29 | 0,05 |
| 53 | Уз-30 | ул.Мира, 11 | 31,36 | 0,05 |
| 54 | Уз-31 | Уз-30 | 31,86 | 0,1 |
| 55 | Уз-32 | Уз-31 | 7,85 | 0,1 |
| 56 | Уз-31 | ул.Кедровая, 4 | 32,15 | 0,05 |
| 57 | Уз-32 | ул.Мира, 9 | 29,55 | 0,05 |
| 58 | Уз-33 | Уз-32 | 38,79 | 0,1 |
| 59 | Уз-33 | ул.Мира, 7 | 30,31 | 0,05 |
| 60 | Уз-35 | Уз-34 | 19,89 | 0,15 |
| 61 | Уз-36 | Уз-35 | 59,54 | 0,15 |
| 62 | Уз-34 | ул.Высокая, 1 | 24,2 | 0,05 |
| 63 | Уз-35 | ул.Кедровая, 2 | 19,76 | 0,05 |
| 64 | Уз-37 | Уз-36 | 46,63 | 0,15 |
| 65 | Уз-36 | ул.Высокая, 1А | 26,91 | 0,05 |
| 66 | Уз-38 | Уз-37 | 16,89 | 0,15 |
| 67 | Уз-37 | ул.Высокая, 1Б | 25,37 | 0,05 |
| 68 | Уз-16 | Уз-38 | 55,55 | 0,15 |
| 69 | Уз-38 | Уз-41 | 30,04 | 0,1 |
| 70 | Уз-40 | Уз-39 | 41,94 | 0,1 |
| 71 | Уз-41 | Уз-40 | 43,62 | 0,1 |
| 72 | Уз-41 | ул.Кедровая, 3 | 39,54 | 0,05 |
| 73 | Уз-40 | ул.Кедровая, 5 | 37,71 | 0,05 |
| 74 | Уз-39 | ул.Кедровая, 7 | 36,22 | 0,05 |
| 75 | Уз-39 | ул.45лет Победы, 10 | 31,32 | 0,05 |
| 76 | Уз-42 | Уз-16 | 11,14 | 0,15 |
| 77 | Уз-43 | Уз-42 | 4,83 | 0,2 |
| 78 | Уз-44 | Уз-299 | 222,27 | 0,2 |
| 79 | Уз-44 | ул.Новая, 26 | 39,2 | 0,05 |
| 80 | Уз-45 | Уз-44 | 12,96 | 0,2 |
| 81 | Уз-52 | Уз-45 | 140,15 | 0,1 |
| 82 | Уз-47 | Уз-48 | 31,38 | 0,08 |
| 83 | Уз-48 | Уз-49 | 30,76 | 0,08 |
| 84 | Уз-49 | Уз-50 | 32,74 | 0,08 |
| 85 | Уз-50 | Уз-46 | 30,32 | 0,08 |
| 86 | Уз-47 | ул.55 лет Победы, 9 | 32,04 | 0,05 |
| 87 | Уз-48 | ул.55 лет Победы, 7 | 30,4 | 0,05 |
| 88 | Уз-49 | ул.55 лет Победы, 5 | 31,85 | 0,05 |
| 89 | Уз-50 | ул.55 лет Победы, 3 | 31,65 | 0,05 |
| 90 | Уз-46 | ул.55 лет Победы, 1 | 33,67 | 0,05 |
| 91 | Уз-46 | ул.Звездная, 2 | 33,65 | 0,05 |
| 92 | Уз-50 | ул.Звездная, 4 | 35,31 | 0,05 |
| 93 | Уз-49 | ул.Звездная, 6 | 37,06 | 0,05 |
| 94 | Уз-48 | ул.Звездная, 8 | 37,1 | 0,05 |
| 95 | Уз-47 | ул.Звездная, 10 | 37,29 | 0,05 |
| 96 | Уз-298 | Уз-51 | 103,38 | 0,1 |
| 97 | Уз-51 | Закусочная, кафетерий. | 20,06 | 0,05 |
| 98 | Уз-51 | Уз-52 | 111,94 | 0,1 |
| 99 | Уз-52 | Церковь | 36,66 | 0,08 |
| 100 | Уз-53 | Уз-45 | 73,18 | 0,2 |
| 101 | Уз-53 | Уз-54 | 104,18 | 0,1 |
| 102 | Уз-54 | Школа №1 (2) | 4,52 | 0,08 |
| 103 | Уз-54 | Уз-56 | 116,96 | 0,1 |
| 104 | Уз-55 | ул.Кедровая, 20А | 80,36 | 0,05 |
| 105 | Уз-56 | Уз-55 | 21,43 | 0,1 |
| 106 | Уз-56 | ул.Кедровая, 20 | 20,16 | 0,05 |
| 107 | Уз-55 | Уз-57 | 48,98 | 0,1 |
| 108 | Уз-57 | Уз-58 | 23,13 | 0,1 |
| 109 | Уз-58 | ул.Кедровая, 16 | 44,01 | 0,05 |
| 110 | Уз-57 | ул.Кедровая, 18 | 23,21 | 0,05 |
| 111 | Уз-58 | ул.Кедровая, 14 | 33,16 | 0,05 |
| 112 | Уз-183 | Уз-53 | 99,12 | 0,15 |
| 113 | Уз-59 | ул.Школьная, 12 | 47,57 | 0,05 |
| 114 | Уз-60 | Уз-59 | 15,86 | 0,1 |
| 115 | Уз-59 | ул.Школьная, 14 | 32,95 | 0,05 |
| 116 | Уз-71 | Уз-60 | 73,52 | 0,15 |
| 117 | Уз-63 | Уз-62 | 47,04 | 0,15 |
| 118 | Уз-89 | Уз-63 | 27,63 | 0,15 |
| 119 | Уз-62 | ул.Новая, 6 | 17,41 | 0,05 |
| 120 | Уз-62 | Уз-64 | 32,29 | 0,1 |
| 121 | Уз-64 | ул.Новая, 12 | 15,12 | 0,05 |
| 122 | Уз-64 | Уз-65 | 13,79 | 0,1 |
| 123 | Уз-65 | ул.Новая, 8 | 12,77 | 0,05 |
| 124 | Уз-65 | ул.Новая, 2 | 49,66 | 0,05 |
| 125 | Уз-63 | ул.Новая, 4 | 13,01 | 0,05 |
| 126 | Уз-63 | Уз-66 | 15,43 | 0,1 |
| 127 | Уз-66 | Уз-67 | 36,53 | 0,1 |
| 128 | Уз-67 | Уз-68 | 15,32 | 0,1 |
| 129 | Уз-68 | Уз-69 | 38,31 | 0,1 |
| 130 | Уз-69 | ул.Новая, 11 | 35,66 | 0,05 |
| 131 | Уз-69 | ул.Новая, 9 | 9,41 | 0,05 |
| 132 | Уз-68 | ул.Новая, 7 | 10,15 | 0,05 |
| 133 | Уз-67 | ул.Новая, 5 | 9,3 | 0,05 |
| 134 | Уз-66 | ул.Новая, 3 | 7,66 | 0,05 |
| 135 | Уз-60 | Уз-70 | 41,25 | 0,15 |
| 136 | Уз-72 | Уз-71 | 14,62 | 0,15 |
| 137 | Уз-73 | Уз-72 | 51,56 | 0,15 |
| 138 | Уз-70 | ул.Новая, 1 | 57,39 | 0,1 |
| 139 | Уз-71 | Школа №6 (2) | 47,09 | 0,05 |
| 140 | Уз-72 | Школа №6 (1) | 23,5 | 0,05 |
| 141 | Уз-61 | Уз-73 | 100,63 | 0,15 |
| 142 | Уз-73 | ул.Школьная, 15 | 7,46 | 0,05 |
| 143 | Уз-70 | Уз-89 | 61,15 | 0,15 |
| 144 | Уз-77 | Уз-89 | 163,38 | 0,15 |
| 145 | Уз-77 | ул.Приозерная, 3 | 16,29 | 0,05 |
| 146 | Уз-76 | Уз-77 | 106,31 | 0,15 |
| 147 | Уз-76 | ул.Приозерная, 2. Библиотека | 16,47 | 0,05 |
| 148 | Уз-76 | ул.Приозерная, 1 | 21,82 | 0,05 |
| 149 | Уз-61 | Уз-75 | 38,29 | 0,15 |
| 150 | Уз-75 | Уз-80 | 91,61 | 0,15 |
| 151 | Уз-61 | Магазин "Сибирь-2" | 46,09 | 0,05 |
| 152 | Уз-74 | Уз-61 | 59,38 | 0,1 |
| 153 | Уз-74 | ул.Таежная. Хоз.стр. | 43,32 | 0,05 |
| 154 | Уз-75 | ул.Школьная, 6. Аптека | 28,14 | 0,05 |
| 155 | Уз-75 | ул.Школьная, 13 | 23,79 | 0,05 |
| 156 | Уз-81 | Уз-74 | 53,41 | 0,15 |
| 157 | Уз-82 | Уз-81 | 178,86 | 0,15 |
| 158 | Уз-83 | Уз-82 | 122,46 | 0,1 |
| 159 | Уз-82 | ул.Таежная, 1 | 53,13 | 0,08 |
| 160 | Уз-83 | Уз-291 | 170,45 | 0,15 |
| 161 | Уз-80 | ул.Школьная, 9 | 7,29 | 0,05 |
| 162 | Уз-80 | ул.Комсомольская, 1 | 68 | 0,05 |
| 163 | Уз-80 | Уз-78 | 78,74 | 0,1 |
| 164 | Уз-78 | ул.Комсомольская, 3 | 70,47 | 0,05 |
| 165 | Уз-78 | Уз-76 | 77,73 | 0,15 |
| 166 | Уз-78 | Уз-79 | 23,4 | 0,1 |
| 167 | Уз-79 | Уз-88 | 70,51 | 0,1 |
| 168 | Уз-88 | Уз-87 | 9,53 | 0,1 |
| 169 | Уз-87 | Уз-86 | 53,58 | 0,1 |
| 170 | Уз-86 | Уз-85 | 11,09 | 0,05 |
| 171 | Уз-85 | ул.Строителей, 12 | 3,61 | 0,05 |
| 172 | Уз-85 | ул.Строителей, 14А | 60,44 | 0,05 |
| 173 | Уз-87 | ул.Комсомольская, 10 | 159,86 | 0,05 |
| 174 | Уз-88 | ул.Комсомольская, 2 | 11,5 | 0,05 |
| 175 | Уз-78 | ул.Комсомольская, 1 | 19,87 | 0,05 |
| 176 | Уз-79 | ул.Комсомольская. Хоз.стр. | 36,8 | 0,05 |
| 177 | Уз-86 | ул.Строителей, 6 | 79,68 | 0,05 |
| 178 | Уз-84 | Уз-83 | 136,21 | 0,15 |
| 179 | Уз-84 | Кафе "У Марии" | 471,76 | 0,1 |
| 180 | Уз-84 | Кафе "Заимка" | 164,48 | 0,05 |
| 181 | Уз-90 | Уз-84 | 130,89 | 0,1 |
| 182 | Уз-90 | М-н "Лилия" | 105,21 | 0,1 |
| 183 | Уз-91 | Уз-90 | 159,75 | 0,1 |
| 184 | Уз-91 | Уз-92 | 55,62 | 0,1 |
| 185 | Уз-92 | ул.Зеленая, 2 | 16,95 | 0,05 |
| 186 | Уз-92 | Уз-93 | 17,91 | 0,1 |
| 187 | Уз-93 | Уз-94 | 172,71 | 0,08 |
| 188 | Уз-94 | ООО "СТЭ" | 23,36 | 0,08 |
| 189 | Уз-94 | Администрация | 4,54 | 0,05 |
| 190 | Уз-93 | Уз-95 | 50,13 | 0,1 |
| 191 | Уз-95 | ул.Зеленая, 3 | 13,98 | 0,05 |
| 192 | Уз-95 | Уз-96 | 33,54 | 0,1 |
| 193 | Уз-96 | ул.Зеленая, 4 | 15,84 | 0,05 |
| 194 | Уз-96 | ул.Зеленая. Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) | 29,4 | 0,05 |
| 195 | Уз-97 | Уз-91 | 51,58 | 0,1 |
| 196 | Уз-98 | Уз-97 | 47,02 | 0,1 |
| 197 | Уз-97 | ул.Центральная, 9 | 10,5 | 0,05 |
| 198 | Уз-98 | ул.Центральная, 11 | 10,59 | 0,05 |
| 199 | Уз-99 | Уз-98 | 6,82 | 0,1 |
| 200 | Уз-101 | Уз-99 | 12,82 | 0,1 |
| 201 | Уз-101 | ул.Набережная, 1 | 16,34 | 0,08 |
| 202 | Уз-102 | Уз-101 | 71 | 0,1 |
| 203 | Уз-103 | Уз-102 | 51,25 | 0,1 |
| 204 | Уз-104 | Уз-103 | 41,02 | 0,1 |
| 205 | Уз-102 | ул.Набережная, 2 | 8,13 | 0,05 |
| 206 | Уз-103 | ул.Набережная, 3 | 8,19 | 0,05 |
| 207 | Уз-104 | ул.Набережная, 4 | 10,26 | 0,05 |
| 208 | Уз-105 | Уз-104 | 74,37 | 0,1 |
| 209 | Уз-106 | Уз-105 | 21,9 | 0,1 |
| 210 | Уз-107 | Уз-106 | 7,79 | 0,1 |
| 211 | Уз-107 | Котельная | 26,61 | 0,05 |
| 212 | Уз-105 | ул.Набережная, 5 | 9,35 | 0,05 |
| 213 | Уз-106 | ул.Набережная, 7 | 83,85 | 0,05 |
| 214 | Уз-108 | Уз-107 | 19,22 | 0,1 |
| 215 | Уз-108 | Уз-109 | 106,33 | 0,1 |
| 216 | Уз-109 | Уз-110 | 11,59 | 0,1 |
| 217 | Уз-109 | ул.Набережная, 10 | 52,83 | 0,05 |
| 218 | Уз-110 | Уз-283 | 15,12 | 0,05 |
| 219 | Уз-110 | Уз-111 | 49,48 | 0,1 |
| 220 | Уз-111 | Уз-112 | 11,06 | 0,1 |
| 221 | Уз-112 | ул.Набережная, 10 | 31,89 | 0,05 |
| 222 | Уз-111 | ул.Набережная, 11 | 127,69 | 0,08 |
| 223 | Уз-112 | Уз-113 | 124,22 | 0,1 |
| 224 | Уз-113 | Уз-114 | 57,87 | 0,1 |
| 225 | Уз-114 | ул.Набережная, 13 | 49,7 | 0,05 |
| 226 | Уз-114 | Уз-115 | 20,59 | 0,08 |
| 227 | Уз-115 | ул.Набережная, 15 | 17,91 | 0,05 |
| 228 | Уз-115 | Уз-116 | 55,31 | 0,08 |
| 229 | Уз-116 | ул.Набережная, 17 | 26,85 | 0,05 |
| 230 | Уз-116 | ул.Набережная. Балок | 44,28 | 0,05 |
| 231 | Уз-113 | Уз-117 | 116,42 | 0,08 |
| 232 | Уз-117 | ул.Набережная, 18 | 97,89 | 0,05 |
| 233 | Уз-99 | Уз-100 | 26,21 | 0,1 |
| 234 | Уз-100 | ул.Центральная, 18 | 59,13 | 0,05 |
| 235 | Уз-100 | Уз-118 | 88 | 0,1 |
| 236 | Уз-118 | ул.Еловая, 1 | 29,43 | 0,05 |
| 237 | Уз-118 | Уз-119 | 95,63 | 0,1 |
| 238 | Уз-119 | ул.Речная, 7 | 12,97 | 0,05 |
| 239 | Уз-119 | ул.Речная, 5 | 19,65 | 0,05 |
| 240 | Уз-119 | ул.Речная, 6 | 36,49 | 0,05 |
| 241 | Уз-4 | Уз-163 | 53,62 | 0,15 |
| 242 | Уз-163 | ул.Высокая, 4 | 28,35 | 0,05 |
| 243 | Уз-163 | Уз-164 | 41,78 | 0,15 |
| 244 | Уз-164 | ул.Высокая, 6 | 26,13 | 0,05 |
| 245 | Уз-164 | Уз-165 | 36,41 | 0,15 |
| 246 | Уз-165 | ул.Нагорная, 5 | 22,2 | 0,05 |
| 247 | Уз-165 | Уз-166 | 9,46 | 0,15 |
| 248 | Уз-166 | ул.Высокая, 8 | 26,07 | 0,05 |
| 249 | Уз-166 | Уз-167 | 21,82 | 0,15 |
| 250 | Уз-167 | Уз-168 | 16,08 | 0,15 |
| 251 | Уз-168 | Уз-169 | 14,86 | 0,15 |
| 252 | Уз-168 | ул.Высокая, 12 | 30,17 | 0,05 |
| 253 | Уз-167 | ул.Нагорная, 7 | 24,02 | 0,05 |
| 254 | Уз-169 | ул.Нагорная, 9 | 32,18 | 0,05 |
| 255 | Уз-169 | Уз-170 | 26,73 | 0,15 |
| 256 | Уз-170 | Уз-171 | 7,81 | 0,15 |
| 257 | Уз-171 | Уз-172 | 34,74 | 0,1 |
| 258 | Уз-170 | ул.Высокая, 12 | 28,59 | 0,05 |
| 259 | Уз-171 | Уз-178 | 36,05 | 0,1 |
| 260 | Уз-178 | Уз-177 | 28,57 | 0,1 |
| 261 | Уз-178 | ул.Нагорная, 11 | 14,36 | 0,05 |
| 262 | Уз-178 | ул.Нагорная, 13 | 11,23 | 0,05 |
| 263 | Уз-177 | Уз-176 | 15,59 | 0,1 |
| 264 | Уз-176 | ул.Болотная, 5 | 41,19 | 0,05 |
| 265 | Уз-176 | ул.Болотная, 7 | 63,15 | 0,05 |
| 266 | Уз-177 | Уз-179 | 30,75 | 0,1 |
| 267 | Уз-179 | Уз-180 | 23,75 | 0,1 |
| 268 | Уз-180 | ул.Нагорная, 6 | 71,37 | 0,05 |
| 269 | Уз-179 | ул.Нагорная, 8 | 29,35 | 0,05 |
| 270 | Уз-179 | ул.Болотная, 2 | 37,21 | 0,05 |
| 271 | Уз-180 | ул.Болотная, 1 | 68,54 | 0,05 |
| 272 | Уз-172 | ул.Высокая, 4 | 29,38 | 0,05 |
| 273 | Уз-172 | Уз-173 | 8,34 | 0,1 |
| 274 | Уз-173 | Уз-174 | 19,64 | 0,1 |
| 275 | Уз-174 | ул.Болотная, 9 | 44,11 | 0,05 |
| 276 | Уз-174 | Уз-175 | 18,63 | 0,05 |
| 277 | Уз-175 | ул.Болотная, 11 | 29,98 | 0,05 |
| 278 | Уз-120 | Уз-42 | 22,16 | 0,25 |
| 279 | Уз-120 | ул.Новая, 27 | 31,46 | 0,05 |
| 280 | Уз-43 | Уз-157 | 96,96 | 0,2 |
| 281 | Уз-157 | ул.45 лет Победы, 22 | 4,56 | 0,08 |
| 282 | Уз-157 | Уз-287 | 110,68 | 0,2 |
| 283 | Уз-158 | Магазин торгового назначения | 49,12 | 0,05 |
| 284 | Уз-158 | Уз-159 | 23,03 | 0,15 |
| 285 | Уз-159 | ул.45 лет Победы, 18 | 10,64 | 0,05 |
| 286 | Уз-159 | Уз-160 | 35,63 | 0,15 |
| 287 | Уз-160 | ул.45 лет Победы, 17 (1) | 27,18 | 0,08 |
| 288 | Уз-160 | Уз-161 | 4,85 | 0,15 |
| 289 | Уз-161 | Уз-162 | 70,54 | 0,15 |
| 290 | Уз-162 | ул.45 лет Победы, 16 | 22,55 | 0,08 |
| 291 | Уз-162 | ул.45 лет Победы, 15 | 21,07 | 0,08 |
| 292 | Уз-162 | Аптека, библиотека | 130,73 | 0,05 |
| 293 | Уз-121 | Уз-120 | 34,37 | 0,25 |
| 294 | Уз-122 | Уз-121 | 16,5 | 0,25 |
| 295 | Уз-122 | ул.45 лет Победы, 8 | 51,33 | 0,05 |
| 296 | Уз-2 | Уз-122 | 30,63 | 0,25 |
| 297 | Уз-285 | Уз-2 | 33,08 | 0,25 |
| 298 | Уз-123 | ул.45 лет Победы, 6 | 15,42 | 0,05 |
| 299 | Уз-124 | Уз-123/1 | 60,19 | 0,25 |
| 300 | Уз-125 | Уз-124 | 44,12 | 0,25 |
| 301 | Уз-125 | ул.45 лет Победы, 2 | 26,7 | 0,05 |
| 302 | Уз-126 | Уз-125 | 12,3 | 0,25 |
| 303 | Уз-126 | Уз-127 | 16,86 | 0,25 |
| 304 | Уз-127 | Уз-130 | 38,97 | 0,25 |
| 305 | Уз-126 | Уз-288 | 208,64 | 0,05 |
| 306 | Уз-129 | ул.45 лет Победы, 1 | 45,13 | 0,05 |
| 307 | Уз-129 | ул.45 лет Победы, 3 | 7,96 | 0,05 |
| 308 | Уз-130 | Уз-131 | 49,91 | 0,25 |
| 309 | Уз-131 | Уз-132 | 116,76 | 0,2 |
| 310 | Уз-132 | Пожарная часть | 11,03 | 0,1 |
| 311 | Уз-132 | Уз-133 | 97,08 | 0,2 |
| 312 | Уз-133 | М-н "Радуга" | 6,33 | 0,05 |
| 313 | Уз-130 | Уз-145 | 308,8 | 0,2 |
| 314 | Уз-145 | Уз-154 | 51,28 | 0,15 |
| 315 | Уз-154 | Уз-155 | 9,03 | 0,15 |
| 316 | Уз-155 | Уз-156 | 13,96 | 0,15 |
| 317 | Уз-156 | Больница (1) | 20,31 | 0,1 |
| 318 | Уз-156 | Больница (2) | 30,72 | 0,1 |
| 319 | Уз-155 | Больница. Жилой дом | 8,8 | 0,05 |
| 320 | Уз-154 | Больница (гараж) | 9,62 | 0,05 |
| 321 | Уз-145 | Уз-146 | 70,7 | 0,2 |
| 322 | Уз-146 | Уз-152 | 87,83 | 0,15 |
| 323 | Уз-152 | Больница (3) | 37,81 | 0,05 |
| 324 | Уз-152 | Гаражи боксового типа | 22,79 | 0,05 |
| 325 | Уз-152 | Уз-153 | 79,75 | 0,15 |
| 326 | Уз-153 | Контора. Столовая. Общ. | 25,52 | 0,05 |
| 327 | Уз-153 | Уз-153/1 | 125 | 0,15 |
| 328 | Уз-146 | Уз-147 | 34,13 | 0,1 |
| 329 | Уз-147 | Мехстрой. Общежитие | 52,7 | 0,05 |
| 330 | Уз-147 | Уз-148 | 79,24 | 0,1 |
| 331 | Уз-148 | Мехстрой. Гараж | 21,75 | 0,05 |
| 332 | Уз-148 | Уз-149 | 85,65 | 0,1 |
| 333 | Уз-149 | Гараж СЛПК | 28,19 | 0,05 |
| 334 | Уз-149 | Уз-150 | 43,1 | 0,1 |
| 335 | Уз-150 | СЛПК. Хоз.строение | 11,82 | 0,05 |
| 336 | Уз-150 | Уз-151 | 63,09 | 0,1 |
| 337 | Уз-151 | Баня | 73,61 | 0,05 |
| 338 | Уз-151 | Растворный узел | 75,12 | 0,05 |
| 339 | Уз-130 | Уз-134 | 77,13 | 0,2 |
| 340 | Уз-134 | Уз-136 | 8,83 | 0,2 |
| 341 | Уз-136 | ул.Молодежная, 1 | 19,25 | 0,05 |
| 342 | Уз-134 | Уз-135 | 17,89 | 0,1 |
| 343 | Уз-135 | ул.Молодежная. СТО | 12,15 | 0,05 |
| 344 | Уз-136 | Уз-137 | 51,8 | 0,2 |
| 345 | Уз-137 | Уз-138 | 5,27 | 0,1 |
| 346 | Уз-138 | ул.Молодежная, 3 | 16,31 | 0,025 |
| 347 | Уз-137 | ул.Молодежная, 4 | 16,42 | 0,025 |
| 348 | Уз-137 | Уз-139 | 33,62 | 0,2 |
| 349 | Уз-139 | ул.Молодежная, 6 | 19,83 | 0,025 |
| 350 | Уз-139 | ул.Молодежная, 7 | 20,27 | 0,025 |
| 351 | Уз-139 | Уз-140 | 27,11 | 0,2 |
| 352 | Уз-140 | Уз-141 | 7,99 | 0,2 |
| 353 | Уз-141 | Уз-142 | 22,59 | 0,2 |
| 354 | Уз-142 | Уз-143 | 4,78 | 0,2 |
| 355 | Уз-143 | Уз-144 | 32,02 | 0,2 |
| 356 | Уз-144 | ул.Молодежная, 11 | 19,17 | 0,025 |
| 357 | Уз-144 | ул.Молодежная, 12 | 22,08 | 0,025 |
| 358 | Уз-143 | ул.Молодежная, 9 | 18,38 | 0,025 |
| 359 | Уз-142 | ул.Молодежная, 10 | 22,83 | 0,025 |
| 360 | Уз-141 | ул.Молодежная, 8 | 21,57 | 0,025 |
| 361 | Уз-140 | ул.Молодежная, 7 | 20,68 | 0,025 |
| 362 | Уз-1 | Уз-181 | 3,51 | 0,1 |
| 363 | Уз-181 | РЧВ-1 | 9,04 | 0,15 |
| 364 | Уз-181 | РЧВ-2 | 11,53 | 0,15 |
| 365 | Уз-182 | РЧВ-1 | 10,25 | 0,15 |
| 366 | Уз-182 | РЧВ-2 | 10,61 | 0,15 |
| 367 | Уз-184 | Уз-183 | 22,73 | 0,15 |
| 368 | Уз-62 | Уз-184 | 127,79 | 0,15 |
| 369 | Уз-183 | Школа №1 (1) | 111,41 | 0,1 |
| 370 | Уз-184 | Уз-185 | 123,33 | 0,1 |
| 371 | Уз-185 | ул.Новая, 20 | 33,09 | 0,05 |
| 372 | Уз-185 | ул.Новая, 20. Хоз. постройка | 30,32 | 0,05 |
| 373 | Арт. скв. №3 | Уз-186 | 7,03 | 0,1 |
| 374 | Уз-186 | Котельная №1 (1) | 53,63 | 0,1 |
| 375 | Уз-186 | Котельная №1 (2) | 47,72 | 0,1 |
| 376 | Арт. скв. №4 | Насос | 13,2 | 0,1 |
| 377 | Насос | К-1 | 10,06 | 0,1 |
| 378 | К-1 | Уз-108 | 82,11 | 0,1 |
| 379 | Скважина №2 | Насос | 7,81 | 0,1 |
| 380 | Насос | Уз-187 | 351,61 | 0,1 |
| 381 | Скважина №1 | Насос | 13,31 | 0,2 |
| 382 | Насос | Уз-187 | 11,45 | 0,2 |
| 383 | Уз-187 | Уз-192 | 78,2 | 0,1 |
| 384 | Уз-192 | Уз-191 | 28,83 | 0,08 |
| 385 | Уз-191 | Уз-190 | 20,81 | 0,08 |
| 386 | Уз-190 | Уз-189 | 21,19 | 0,08 |
| 387 | Уз-189 | Уз-188 | 120,11 | 0,08 |
| 388 | Уз-188 | ул.Майская,1 | 19,32 | 0,05 |
| 389 | Уз-189 | ул.Майская, 6 | 24,05 | 0,05 |
| 390 | Уз-190 | ул.Майская, 7 | 22,69 | 0,05 |
| 391 | Уз-191 | ул.Майская, 8 | 24 | 0,05 |
| 392 | Уз-192 | ул.Майская,9 | 20,26 | 0,05 |
| 393 | Уз-192 | Уз-193 | 163,02 | 0,08 |
| 394 | Уз-193 | Уз-194 | 36,91 | 0,05 |
| 395 | Уз-194 | ул.Майская, 12 | 12,89 | 0,05 |
| 396 | Уз-194 | ул.Майская, 10 | 21,12 | 0,05 |
| 397 | Уз-193 | Уз-195 | 135,91 | 0,08 |
| 398 | Уз-195 | Уз-302 | 159 | 0,05 |
| 399 | Уз-187 | Уз-196 | 322,29 | 0,15 |
| 400 | Уз-197 | Башня №1 | 49,64 | 0,15 |
| 401 | Башня №1 | Уз-215 | 3,15 | 0,15 |
| 402 | Уз-215 | Башня №2 | 5,62 | 0,15 |
| 403 | Уз-215 | Башня №3 | 9,6 | 0,15 |
| 404 | Башня №3 | Уз-216 | 10,91 | 0,15 |
| 405 | Башня №2 | Уз-216 | 10,88 | 0,15 |
| 406 | Уз-216 | Насос | 6,21 | 0,15 |
| 407 | Насос | К-2 | 9,45 | 0,15 |
| 408 | К-2 | Уз-214 | 62,01 | 0,1 |
| 409 | Уз-196 | Уз-197 | 194,89 | 0,15 |
| 410 | Уз-197 | Уз-198 | 31,27 | 0,1 |
| 411 | Уз-198 | Уз-200 | 44,65 | 0,1 |
| 412 | Уз-200 | Уз-201 | 42,57 | 0,1 |
| 413 | Уз-201 | ул.Северная, 17 | 11,85 | 0,05 |
| 414 | Уз-201 | Магазин "Югра" | 54,03 | 0,08 |
| 415 | Уз-196 | ул.Спортивная. Жилой дом | 66,12 | 0,05 |
| 416 | Уз-198 | Уз-199 | 24,1 | 0,1 |
| 417 | Уз-199 | Уз-202 | 35,78 | 0,1 |
| 418 | Уз-202 | Уз-203 | 3,56 | 0,05 |
| 419 | Уз-203 | ул.Северная, 19 | 7,94 | 0,05 |
| 420 | Уз-203 | ул.Северная, 20 | 46,6 | 0,05 |
| 421 | Уз-202 | ул.Северная, 21 | 40,99 | 0,1 |
| 422 | Уз-199 | Уз-204 | 29,73 | 0,1 |
| 423 | Уз-204 | ул.Северная, 15 | 6,69 | 0,1 |
| 424 | Уз-204 | Уз-205 | 54,09 | 0,1 |
| 425 | Уз-205 | ул.Северная, 22 | 34,32 | 0,05 |
| 426 | Уз-205 | ул.Северная, 16 | 18,53 | 0,05 |
| 427 | Уз-200 | ул.Северная, 18 | 7,4 | 0,1 |
| 428 | Уз-206 | Уз-197 | 3,18 | 0,1 |
| 429 | Уз-206 | ул.Северная, 3 | 9,75 | 0,08 |
| 430 | Уз-207 | Уз-206 | 75,2 | 0,1 |
| 431 | Уз-214 | Котельная РЭУ | 54,26 | 0,15 |
| 432 | Уз-214 | Уз-212 | 76,14 | 0,15 |
| 433 | Уз-212 | ул.Северная. Гараж | 20,25 | 0,025 |
| 434 | Уз-212 | Уз-211 | 18 | 0,15 |
| 435 | Уз-211 | Уз-207 | 42,09 | 0,1 |
| 436 | Уз-207 | ул.Северная, 1 | 21,82 | 0,08 |
| 437 | Уз-207 | Уз-208 | 49,44 | 0,1 |
| 438 | Уз-208 | Уз-209 | 20,74 | 0,1 |
| 439 | Уз-209 | Уз-210 | 12,08 | 0,08 |
| 440 | Уз-209 | ул.Северная, 14 | 31,96 | 0,08 |
| 441 | Уз-208 | ул.Северная, 13 | 40,33 | 0,025 |
| 442 | Уз-210 | ул.Северная, 2 | 39,22 | 0,08 |
| 443 | Уз-210 | ул.Юбилейная, 15 | 106,32 | 0,1 |
| 444 | Уз-187 | Уз-217 | 356,88 | 0,08 |
| 445 | Уз-217 | ул.Юбилейная, 18 | 63,95 | 0,08 |
| 446 | Уз-217 | ул.Юбилейная, 16 | 21,73 | 0,08 |
| 447 | Уз-212 | Контора РВУ | 61,43 | 0,05 |
| 448 | Уз-211 | Уз-213 | 20,64 | 0,1 |
| 449 | Уз-213 | Гаражи | 8,11 | 0,015 |
| 450 | Уз-213 | Уз-213/1 | 56 | 0,1 |
| 451 | Уз-218 | Уз-219 | 24,14 | 0,05 |
| 452 | Уз-219 | ул.Северная, 10 | 30,38 | 0,025 |
| 453 | Уз-219 | ул.Северная, 7 | 31,47 | 0,025 |
| 454 | Уз-219 | Уз-220 | 29,2 | 0,05 |
| 455 | Уз-220 | ул.Северная, 12 | 28,69 | 0,025 |
| 456 | Уз-220 | ул.Северная, 8 | 38,76 | 0,025 |
| 457 | Уз-220 | Уз-221 | 51,1 | 0,05 |
| 458 | Уз-221 | ул.Северная, 9 | 39,27 | 0,05 |
| 459 | Уз-221 | ул.Северная, 12/1 | 27,22 | 0,025 |
| 460 | Уз-218 | Уз-224 | 102,63 | 0,1 |
| 461 | Уз-224 | Уз-223 | 23,74 | 0,05 |
| 462 | Уз-223 | ул.Северная, 4 | 25,98 | 0,025 |
| 463 | Уз-223 | Уз-222 | 40,73 | 0,05 |
| 464 | Уз-222 | ул.Северная, 5 | 25,14 | 0,025 |
| 465 | Уз-222 | ул.Северная, 6 | 75,84 | 0,05 |
| 466 | Уз-224 | ул.Новоселов, 7 | 102,66 | 0,05 |
| 467 | Уз-187 | Уз-242 | 146,27 | 0,1 |
| 468 | Уз-242 | Уз-281 | 3,23 | 0,1 |
| 469 | Уз-281 | Уз-243 | 94,68 | 0,1 |
| 470 | Уз-243 | ул.Юбилейная, 10 | 19,94 | 0,05 |
| 471 | Уз-243 | Уз-244 | 8,9 | 0,1 |
| 472 | Уз-244 | ул.Юбилейная, 9 | 41,27 | 0,05 |
| 473 | Уз-244 | ул.Юбилейная, 14 | 90,88 | 0,05 |
| 474 | Уз-281 | ул.Юбилейная, 4 | 37,33 | 0,05 |
| 475 | Уз-187 | Уз-225 | 127,15 | 0,15 |
| 476 | Уз-225 | Уз-226 | 79,97 | 0,15 |
| 477 | Уз-226 | Электрические подстанции | 35,48 | 0,05 |
| 478 | Уз-226 | Уз-227 | 51,95 | 0,15 |
| 479 | Уз-227 | ул.Юбилейная, 1 | 62,39 | 0,05 |
| 480 | Уз-225 | Уз-245 | 149,7 | 0,15 |
| 481 | Уз-245 | ул.Привокзальная, 6 | 22,78 | 0,05 |
| 482 | Уз-245 | Уз-246 | 32,05 | 0,05 |
| 483 | Уз-246 | ул.Привокзальная, 5 | 29,49 | 0,05 |
| 484 | Уз-246 | ул.Привокзальная, 4 | 39,21 | 0,05 |
| 485 | Уз-245 | Уз-247 | 52,46 | 0,15 |
| 486 | Уз-247 | ул.Привокзальная, 8 | 19,42 | 0,05 |
| 487 | Уз-247 | Уз-248 | 31,63 | 0,05 |
| 488 | Уз-248 | ул.Привокзальная, 7 | 28,83 | 0,05 |
| 489 | Уз-248 | ул.Привокзальная, 3 | 40,28 | 0,05 |
| 490 | Уз-247 | Уз-249 | 59,83 | 0,15 |
| 491 | Уз-249 | Уз-250 | 25,67 | 0,05 |
| 492 | Уз-250 | ул.Привокзальная, 2 | 46,4 | 0,05 |
| 493 | Уз-250 | ул.Привокзальная, 1 | 31,24 | 0,05 |
| 494 | Уз-250 | ул.Привокзальная, 9 | 28,65 | 0,05 |
| 495 | Уз-249 | ул.Привокзальная, 10 | 22,05 | 0,05 |
| 496 | Уз-249 | Уз-251 | 48,25 | 0,15 |
| 497 | Уз-251 | ул.Привокзальная, 12 | 13,7 | 0,05 |
| 498 | Уз-251 | Уз-230 | 130,56 | 0,15 |
| 499 | Уз-230 | Уз-329 | 155 | 0,2 |
| 500 | Уз-233 | Баня | 13,9 | 0,05 |
| 501 | Уз-233 | Уз-234 | 78,28 | 0,15 |
| 502 | Уз-234 | Уз-235 | 19,61 | 0,15 |
| 503 | Уз-235 | Хоз.строение №1 | 19,39 | 0,05 |
| 504 | Уз-235 | Уз-236 | 38,4 | 0,15 |
| 505 | Уз-236 | Хоз.строение №2 | 18,33 | 0,05 |
| 506 | Уз-236 | Уз-237 | 21,47 | 0,15 |
| 507 | Уз-237 | Башня №4 | 26,8 | 0,2 |
| 508 | Уз-237 | Уз-238 | 47,97 | 0,15 |
| 509 | Уз-238 | Уз-239 | 22,63 | 0,15 |
| 510 | Уз-239 | Уз-240 | 79,34 | 0,15 |
| 511 | Уз-240 | Уз-241 | 11,87 | 0,15 |
| 512 | Уз-239 | Пожарная часть-29 | 17,36 | 0,05 |
| 513 | Уз-239 | Гараж ПЧ-29 | 36,48 | 0,05 |
| 514 | Уз-240 | КНС- РЖД | 14,16 | 0,05 |
| 515 | Уз-241 | КОС-РЖД | 406,98 | 0,1 |
| 516 | Уз-227 | Уз-228 | 186,85 | 0,15 |
| 517 | Уз-228 | Магазин. Пром.товаров | 18,22 | 0,05 |
| 518 | Уз-228 | Уз-229 | 61,96 | 0,15 |
| 519 | Уз-229 | Ж.д. вокзал | 28,23 | 0,05 |
| 520 | Уз-229 | Уз-230 | 40,64 | 0,15 |
| 521 | Уз-234 | Уз-255 | 22,32 | 0,1 |
| 522 | Уз-255 | Котельная №2 | 9,33 | 0,1 |
| 523 | Уз-255 | Уз-254 | 115,96 | 0,1 |
| 524 | Уз-254 | Пекарня | 21,78 | 0,05 |
| 525 | Уз-254 | Уз-253 | 62,5 | 0,1 |
| 526 | Уз-253 | Уз-252 | 121,39 | 0,1 |
| 527 | Уз-252 | Уз-231 | 139,04 | 0,1 |
| 528 | Уз-231 | Уз-232 | 25,9 | 0,08 |
| 529 | Уз-232 | ул.Привокзальная, 13 | 16,22 | 0,05 |
| 530 | Уз-231 | ул.Привокзальная, 14 | 15,27 | 0,05 |
| 531 | Уз-231 | ул.Привокзальная, 15 | 29,13 | 0,05 |
| 532 | Уз-241 | Уз-257 | 424,26 | 0,15 |
| 533 | Уз-257 | Уз-258 | 1,95 | 0,08 |
| 534 | Уз-258 | Уз-256 | 50,86 | 0,08 |
| 535 | Уз-256 | Гаражи боксового типа | 178,74 | 0,05 |
| 536 | Уз-258 | Уз-259 | 31,27 | 0,08 |
| 537 | Уз-259 | Гаражи | 25,89 | 0,05 |
| 538 | Уз-257 | Уз-261 | 26,95 | 0,15 |
| 539 | Уз-261 | Уз-262 | 24,88 | 0,15 |
| 540 | Уз-262 | Уз-263 | 17,06 | 0,15 |
| 541 | Уз-263 | Котельная ООО "Тепловик" | 13,76 | 0,1 |
| 542 | Уз-263 | Уз-265 | 10,98 | 0,15 |
| 543 | Уз-265 | Уз-264 | 2,85 | 0,15 |
| 544 | Уз-264 | Уз-266 | 53,48 | 0,15 |
| 545 | Уз-266 | Уз-268 | 34,57 | 0,15 |
| 546 | Уз-268 | Уз-270 | 12,6 | 0,15 |
| 547 | Уз-270 | Уз-269 | 111,51 | 0,08 |
| 548 | Уз-269 | Жилой дом №105 | 8,24 | 0,05 |
| 549 | Уз-269 | Жилой дом № 103 | 33,71 | 0,05 |
| 550 | Уз-270 | Уз-271 | 45,44 | 0,15 |
| 551 | Уз-271 | Жилой дом №114 | 11,74 | 0,05 |
| 552 | Уз-271 | Уз-272 | 23,95 | 0,15 |
| 553 | Уз-272 | Уз-273 | 25,96 | 0,08 |
| 554 | Уз-273 | Уз-274 | 25,03 | 0,08 |
| 555 | Уз-274 | Уз-275 | 29,3 | 0,08 |
| 556 | Уз-275 | Уз-276 | 23,53 | 0,08 |
| 557 | Уз-276 | Уз-277 | 4,73 | 0,08 |
| 558 | Уз-277 | Уз-278 | 23,63 | 0,08 |
| 559 | Уз-278 | Жилой дом №104 | 12,07 | 0,05 |
| 560 | Уз-278 | Жилой дом №123 | 16,16 | 0,05 |
| 561 | Уз-277 | Жилой дом №121 | 15,4 | 0,05 |
| 562 | Уз-276 | Жилой дом №106 | 10,56 | 0,05 |
| 563 | Уз-275 | Жилой дом №108 | 10,07 | 0,05 |
| 564 | Уз-274 | Жилой дом №110 | 9,29 | 0,05 |
| 565 | Уз-274 | Жилой дом №117 | 27,42 | 0,05 |
| 566 | Уз-273 | Жилой дом №115 | 14,07 | 0,05 |
| 567 | Уз-272 | Уз-279 | 179,58 | 0,1 |
| 568 | Уз-279 | Жилой дом №124 | 18,83 | 0,05 |
| 569 | Уз-279 | Уз-280 | 38,57 | 0,08 |
| 570 | Уз-280 | Детский сад "Снежинка" | 20,45 | 0,05 |
| 571 | Уз-280 | Жилой дом | 106,68 | 0,05 |
| 572 | Арт. скв. №1 | К-4 | 145,06 | 0,15 |
| 573 | Уз-5 | К-3 | 109,34 | 0,2 |
| 574 | Уз-81 | ул.Таежная, 7 | 7,75 | 0,08 |
| 575 | Уз-283 | Пожарно-химическая станция | 4,98 | 0,05 |
| 576 | Уз-283 | Лестничество | 33,15 | 0,05 |
| 577 | Уз-256 | Столярная мастерская | 28,87 | 0,05 |
| 578 | Уз-242 | ул.Юбилейная, 3 | 64,36 | 0,05 |
| 579 | Уз-133 | Жилой дом | 94,52 | 0,08 |
| 580 | Уз-123 | Уз-285 | 64,59 | 0,25 |
| 581 | Уз-285 | Уз-285/1 | 38,01 | 0,08 |
| 582 | Уз-135 | ул.Молодежная, 2 | 14,93 | 0,05 |
| 583 | Уз-161 | ул.45 лет Победы, 17 (2) | 77,39 | 0,05 |
| 584 | Уз-182 | Насос | 42,04 | 0,2 |
| 585 | Насос | К-3 | 110,47 | 0,2 |
| 586 | Уз-1 | К-4 | 94,02 | 0,1 |
| 587 | Насос | Уз-1 | 225 | 0,15 |
| 588 | Уз-124 | Уз-286 | 65 | 0,15 |
| 589 | Уз-286 | ул.45 лет Победы, 5 | 13 | 0,05 |
| 590 | Уз-286 | Уз-129 | 76 | 0,1 |
| 591 | Уз-287 | Уз-158 | 52,67 | 0,2 |
| 592 | Уз-287 | ул.45 лет Победы, 21 | 19 | 0,05 |
| 593 | Уз-288 | Уз-290 | 74,25 | 0,1 |
| 594 | Уз-288 | Уз-289 | 48 | 0,1 |
| 595 | Уз-289 | ул. Строителей, 6 | 8 | 0,05 |
| 596 | Уз-290 | ул.45 лет Победы, 11 | 108,33 | 0,05 |
| 597 | Уз-290 | ул.45 лет Победы, 14 | 42,54 | 0,05 |
| 598 | Уз-291 | Уз-80 | 89,57 | 0,15 |
| 599 | Уз-292 | Уз-126 | 1020 | 0,25 |
| 600 | Уз-294 | Уз-292 | 87,99 | 0,25 |
| 601 | Уз-295 | Уз-293 | 26,93 | 0,25 |
| 602 | Уз-293 | Уз-294 | 56,45 | 0,25 |
| 603 | Уз-300 | Уз-295 | 447,58 | 0,25 |
| 604 | Уз-299 | Уз-43 | 63,22 | 0,2 |
| 605 | Уз-295 | Уз-296 | 138 | 0,15 |
| 606 | Уз-297 | Уз-299 | 283 | 0,15 |
| 607 | Уз-298 | Уз-47 | 70,45 | 0,08 |
| 608 | Уз-297 | Уз-298 | 66 | 0,15 |
| 609 | Уз-296 | Уз-297 | 85 | 0,15 |
| 610 | Уз-296 | Детский сад | 20 | 0,05 |
| 611 | Уз-291 | Уз-300 | 142,72 | 0,25 |
| 612 | Уз-302 | ул.Майская, 31 | 20 | 0,05 |
| 613 | Уз-329 | Уз-233 | 172 | 0,2 |
| 614 | Уз-285/1 | ул.45 лет Победы, 12 | 8,17 | 0,05 |
| 615 | Уз-285/1 | ул.45 лет Победы, 19 | 47,14 | 0,05 |
| 616 | Уз-123/1 | Уз-123 | 37,63 | 0,25 |
| 617 | Уз-123/1 | ул.45 лет Победы, 13 | 42,34 | 0,05 |
| 618 | Уз-121 | ул.45 лет Победы, 10 | 25,3 | 0,05 |
| 619 | Уз-153/1 | Хоз. постройка | 537 | 0,15 |
| 620 | Уз-153/1 | КОС | 33,91 | 0,05 |
| 621 | Уз-259 | ул. Дорожников, 1 | 137,42 | 0,05 |
| 622 | Уз-264 | ул. Дорожников, 63А | 22,68 | 0,05 |
| 623 | Уз-265 | ул. Дорожников, 42 | 155,15 | 0,05 |
| 624 | Уз-268 | ул. Дорожников, 131 | 178,4 | 0,05 |
| 625 | Уз-266 | Уз-266/1 | 7,76 | 0,05 |
| 626 | Уз-266/1 | ул. Дорожников, 77 | 19,78 | 0,05 |
| 627 | Уз-266/1 | ул. Дорожников, 64 | 78,83 | 0,05 |
| 628 | Уз-262 | ул. Дорожников, 40 | 157,23 | 0,05 |
| 629 | Уз-261 | Уз-261/1 | 78,59 | 0,05 |
| 630 | Уз-261/1 | ул. Дорожников, 29 | 12,17 | 0,05 |
| 631 | Уз-261/1 | ул. Дорожников, 41А | 85,41 | 0,05 |
| 632 | Уз-266 | ул. Дорожников, 87 | 9,05 | 0,05 |
| 633 | Уз-213/1 | Уз-218 | 46 | 0,1 |
| 634 | Уз-213/1 | Уз-213/2 | 55,28 | 0,1 |
| 635 | Уз-213/3 | Котельная | 4,22 | 0,05 |
| 636 | Уз-213/3 | Уз-313/4 | 87,66 | 0,1 |
| 637 | Уз-313/4 | Прокатно-столярный цех | 43,11 | 0,05 |
| 638 | Уз-313/4 | Цементный склад | 18,26 | 0,05 |
| 639 | Уз-213/3 | Лесоцех | 55,52 | 0,05 |
| 640 | Уз-213/2 | Уз-213/3 | 54,84 | 0,1 |
| 641 | Уз-213/2 | Закрытая автостоянка | 27,71 | 0,05 |

Технические характеристики водопроводных сетей проложенных в п.Сивых-Ях.

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина | Уз-14 | 364,23 | 0,1 |
| 2 | Уз-1 | ФАП | 101,49 | 0,089 |
| 3 | Уз-1 | Уз-8 | 48,47 | 0,1 |
| 4 | Уз-2 | СПТУС | 234,15 | 0,076 |
| 5 | Уз-3 | Уз-2 | 44,75 | 0,1 |
| 6 | Уз-4 | Уз-3 | 8,89 | 0,1 |
| 7 | Уз-2 | ЖЭУ. Библиотека | 19,01 | 0,05 |
| 8 | Уз-3 | Дом №7 | 16,87 | 0,05 |
| 9 | Уз-3 | Дом №8 | 31,95 | 0,076 |
| 10 | Уз-4 | Дом №5 | 19,53 | 0,05 |
| 11 | Уз-5 | Уз-6 | 31,1 | 0,1 |
| 12 | Уз-6 | Уз-7 | 17,25 | 0,1 |
| 13 | Уз-7 | Уз-4 | 35,46 | 0,1 |
| 14 | Уз-7 | Дом №15 | 73,56 | 0,076 |
| 15 | Уз-6 | Дом №3 | 6,76 | 0,05 |
| 16 | Уз-5 | Дом №1 | 5,84 | 0,05 |
| 17 | Уз-8 | Уз-5 | 8,49 | 0,1 |
| 18 | Уз-8 | Дом №14 | 82,85 | 0,076 |
| 19 | Уз-9 | Уз-13 | 7,09 | 0 |
| 20 | Уз-9 | Магазин | 8,36 | 0,076 |
| 21 | Уз-10 | Уз-11 | 18,8 | 0,1 |
| 22 | Уз-11 | Уз-9 | 68,95 | 0,1 |
| 23 | Уз-12 | Уз-10 | 12,97 | 0,1 |
| 24 | Уз-11 | Столовая | 24,42 | 0,076 |
| 25 | Уз-10 | Магазин | 42,45 | 0,032 |
| 26 | Уз-12 | Спорт.зал | 89,77 | 0,032 |
| 27 | Уз-13 | Уз-1 | 67,37 | 0,1 |
| 28 | Уз-13 | НОШ. ТК | 62,96 | 0,032 |
| 29 | Уз-14 | Уз-12 | 56,65 | 0,1 |
| 30 | Уз-14 | Уз-15 | 161,98 | 0,1 |
| 31 | Уз-15 | Уз-17 | 11,18 | 0,02 |
| 32 | Уз-17 | Уз-16 | 27,86 | 0,02 |
| 33 | Уз-16 | Коттедж №2 | 14,73 | 0,02 |
| 34 | Уз-16 | Коттедж №1 | 42,91 | 0,02 |
| 35 | Уз-17 | Коттедж №3 | 12,31 | 0,02 |
| 36 | Уз-15 | Уз-32 | 30,2 | 0,1 |
| 37 | Уз-32 | Уз-18 | 12,27 | 0,1 |
| 38 | Уз-32 | Уз-25 | 15,34 | 0,1 |
| 39 | Уз-25 | Уз-26 | 30,76 | 0,1 |
| 40 | Уз-26 | Уз-27 | 32,91 | 0,1 |
| 41 | Уз-27 | Уз-28 | 29,32 | 0,1 |
| 42 | Уз-28 | Уз-29 | 32,74 | 0,1 |
| 43 | Уз-29 | Уз-30 | 25,15 | 0,1 |
| 44 | Уз-30 | Уз-31 | 29,63 | 0,1 |
| 45 | Уз-31 | Коттедж №19 | 38,7 | 0,02 |
| 46 | Уз-31 | Коттедж №18 | 8,73 | 0,02 |
| 47 | Уз-30 | Коттедж №17 | 6,98 | 0,02 |
| 48 | Уз-29 | Коттедж №16 | 8,38 | 0,02 |
| 49 | Уз-28 | Коттедж №15 | 10,87 | 0,02 |
| 50 | Уз-27 | Коттедж №14 | 14,24 | 0,02 |
| 51 | Уз-26 | Коттедж №13 | 9,53 | 0,02 |
| 52 | Уз-25 | Коттедж №12 | 9,15 | 0,02 |
| 53 | Уз-18 | Уз-19 | 33,07 | 0,1 |
| 54 | Уз-19 | Уз-20 | 25,21 | 0,1 |
| 55 | Уз-20 | Уз-21 | 35,5 | 0,1 |
| 56 | Уз-21 | Уз-22 | 33,47 | 0,1 |
| 57 | Уз-22 | Уз-23 | 36,61 | 0,1 |
| 58 | Уз-23 | Уз-24 | 33,13 | 0,1 |
| 59 | Уз-24 | Коттедж №11 | 53,11 | 0,02 |
| 60 | Уз-24 | Коттедж №10 | 12,23 | 0,02 |
| 61 | Уз-23 | Коттедж №9 | 8,37 | 0,02 |
| 62 | Уз-22 | Коттедж №8 | 9,88 | 0,02 |
| 63 | Уз-21 | Коттедж №7 | 9,33 | 0,02 |
| 64 | Уз-20 | Коттедж №6 | 12,1 | 0,02 |
| 65 | Уз-19 | Коттедж №5 | 9,66 | 0,02 |
| 66 | Уз-18 | Коттедж №4 | 8,64 | 0,02 |

В перспективе планируется реконструкция водопровода, что в свою очередь повысит качество воды.

1.1.4.5. Oписание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Проблемными для п.Салым и п.Сивых-Ях на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшения качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем, а также отсутствие ВОС в п.Сивых-Ях.

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Подавляющая часть жилого фонда, а также объекты социального и общественного назначения п.Салым и п.Сивых-Ях обеспечиваются горячим водоснабжением от центральных тепловых пунктов расположенных на территории поселения, а также непосредственно от тепловых станций.

В межотопительный период  подача горячей воды потребителям осуществляется  за счет  подогрева воды в водоводяных подогревателях  на котельных для абонентов подключенных к системе филиала №1 ПМУП «УТВС» и абонентам подключенных к системе ООО «Тепловик». Подача горячего водоснабжения абонентам подключенным к системе ООО «Тепловик 2» не производиться.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Значительную часть года сети водоснабжения работают в условиях минусовых температур. Эксплуатирующими организациями применяются различные технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды в трубах и выходу из строя водопроводов.

Глубина залегания трубы должна быть больше глубины промерзания, характерной для рассматриваемой местности (она зависит от географического положения, типа грунтов, определяется по специальным картам).

Границы глубин промерзания грунтов представлены на следующем рисунке.

Рисунок1.1.5.1. Глубины промерзания грунтов

Но это нормативные данные, рассчитанные на основе многолетних измерений промерзания почвы. В зависимости от температуры воздуха, толщины снежного покрова и близости грунтовых вод к поверхности в конкретной местности данные на карте промерзания грунта могут оказаться меньше, чем фактическая глубина промерзания грунта в рассматриваемом муниципальном образовании.

Для примера можно привести график зависимости промерзания грунта от толщины снежного покрова. Так, по графику видно, что при толщине снега в 30 сантиметров глубина промерзания уменьшается в 2 раза, по сравнению с почвой без покрова. Почти с 2,5 метра до чуть более 1 метра.

Рисунок 1.1.5.2. График зависимости промерзания грунта в России

Если нет возможности прокладки трубы на нужную глубину, то необходимо дополнительно утеплить трубу. Требуется создать воздушную прослойку между трубой и грунтом, это можно достичь также, если одеть на трубу изоляцию из пенополиуретана, нельзя утеплять стальные трубы без дополнительной изоляции опилками, тряпками.

Кроме того, целесообразно постараться чтобы на трассе водопровода в зимнее время был всегда снежный покров, что уменьшить глубину промерзания.

Вода никогда не замерзнет, если она будет в движении, то есть придется обеспечить, чтобы был постоянный проток воды, это конечно может быть и дорогим способом тем более, если вода идет через счетчик, но дешевле риска перемерзания водопровода.

Исходя из географического положения территория п.Салым и п.Сивых-Ях относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Поэтому водопроводная сеть поселка уложена как в подземном, так и в наземном исполнении: в обваловке совместно с теплотрассой и технических подпольях зданий.

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах проводятся следующие мероприятия:

- в основной части водоводов – организация закольцовок водоводов

- в тупиковых участках – организация контролируемых спусков воды из системы.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Система водоснабжения  п. Салым МО Нефтеюганского района обслуживается филиалом № 1 ПМУП «УТВС», на  станции Салым  система водоснабжение обслуживается Филиалом ОАО «РЖД» центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок 7.

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» расположен по адресу: Россия, 628327, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул. Центральная, д.1 и Россия, 628330, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, 1.

Сети трубопроводов водоснабжения в п. Сивыс-Ях МО Нефтеюганского района  обслуживается организацией ООО «Тепловик 2». Подача воды осуществляется от скважин, состоящих на балансе «Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод».

ООО «Тепловик 2» расположен по адресу: Россия, 628330, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, 1.

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В генеральном плане с.п. Салым предполагается проведение следующих мероприятий.

Строительство новых блоков очистки воды с выводом изношенных сооружений, работающих по устаревшим технологиям.

Формирование сети скважин для организации водоснабжения поселения на периоды чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Строительство водоводов.

Строительство и реконструкция водопроводных сетей для водоснабжения районов нового жилищного строительства.

Строительство и реконструкция водопроводных сетей для водоснабжения производственных зон.

Реконструкция повысительных насосных станций и водопроводных сетей.

Установление зон санитарной охраны источников водоснабжения с учетом сложившейся застройки.

Реконструкция водопроводных подстанций, повысительных насосных станций и водопроводных сетей.

Развитие технического водоснабжения промышленных предприятий.

Разработка и проведение водосберегающих мероприятий коммунального водоснабжения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водопроводных очистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и предприятий поселка городского типа.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Предлагается для бесперебойного водоснабжения п.Салым выполнить установку блока ВОС марки «Лотос» на скважине №1 с производительностью 800 м3/сут. Для обезжелезивания воды с содержанием железа до 10 мг/л предусмотрена двухступенчатая очистка, технологическая схема включает в себя следующие процессы: дегазацию, вакуумно-эжекционную аэрацию, озонирование, отстаивание и фильтрование.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

На обеих водопроводных насосных станциях второго подъёма (южная и северная часть поселка) установить устройство частотного регулирования (УЧР), для работы ВНС-2 в автоматическом режиме и поддержания в сетях водопровода оптимального гидравлического режима.

Сохраняемые сети на первую очередь требуется постепенно заменить на трубопроводы в ППУ изоляции

Противопожарные мероприятия:

Проектируемый противопожарный водопровод в поселке объединен с хозяйственно-питьевым. Согласно п 2.12, СНиП 2.04.02-84 - расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1. Расход воды на один пожар наружного пожаротушения 10 л/с. На внутреннее пожаротушение- 2,5 л/с (1 струя ). На сетях водопровода установлено 5 пожарных гидрантов.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет: (10+2,5) х 3х3,6= 135 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно - бытовых нужд за  три смежных часа максимального водопотребления составляет 708мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас хранится в резервуарах,  расположенных на территории водоочистных сооружений.

Проектом предлагается использовать строящийся водозабор в п.Сивых-Ях как основной источник хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения. Существующие скважины использовать для снабжения поселка водой технического качества. ВОС выполнить блочного типа производительностью 220 м3/сут, применить современную технологию очистки природных вод, которая включает в себя аэрацию (озонирование), реагентное фильтрование. Предлагается применить ультрафиолето - бактерицидную обработку воды для ее более глубокой очистки и обеззараживания. На водопроводной насосной станции второго подъёма установить устройство частотного регулирования (УЧР), для работы ВНС-2 в автоматическом режиме и поддержания в сетях водопровода оптимального гидравлического режима. Резервуары чистой воды построить объёмом по 80 м3. В резервуарах чистой воды будет храниться неприкосновенный противопожарный запас воды, рассчитанный на 3-ех часовое пожаротушение.

При параллельной прокладке с тепловыми сетями, водопровод уложить совместно в пенополиуретановой изоляции (ППУ). Сети водопровода, обслуживаемые часть  застройки индивидуальным жильем, проложить самостоятельно. Материал труб проектируемого водопровода – полиэтилен по ГОСТ 18599-01.

Горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных электрических нагревателей.

Приборы учета расхода воды:

- оборудовать новые ВОС современными ультразвуковыми счетчиками воды.

- необходимо оборудовать весь жилой фонд узлами учета воды, для рационального использования природных вод и оплаты услуг водоснабжения по факту водопотребления.

Противопожарные мероприятия:

Проектируемый противопожарный водопровод в поселке объединен с хозяйственно-питьевым. Согласно п 2.12, СНиП 2.04.02-84 - расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1. Расход воды на один пожар наружного пожаротушения 10 л/с. На внутреннее пожаротушение- 2,5 л/с (1 струя ). На сетях водопровода установлено 5 пожарных гидрантов.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет:

(10+2,5) х 3х3,6= 135 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно - бытовых нужд за  три смежных часа максимального водопотребления составляет 180 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас хранится в резервуарах,  расположенных на территории водоочистных сооружений. Количество резервуаров 3 шт.  по 60 м3

  - Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Баланс подачи и реализации воды за 2014 год в  п.Салым и п.Сивых-Ях представлен в таблице 1.3.1.1

Таблица 1.3.1.1

Основные показатели системы водоснабжения от филиала № 1 ПМУП «УТВС»  в п.Салым

| № п/п | Поднято воды, тыс.м3/год | Потери при подъёме | Расход на собственные нужды | Отпуск в сеть | Потери в сети | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 162 536 | 37 531 | 32 763 | 134 300 | 34 820,9 | 99 479,1 |

Из таблицы видно, что потери в сети составляют 35%.

Таблица 1.3.1.2

Основные показатели системы водоснабжения от скважин находящейся на балансе у ОАО «РЖД» в п.Салым

| № п/п | Поднято воды, тыс.м3/год | Потери при подъёме | Расход на собственные нужды | Отпуск в сеть | Потери в сети | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

Таблица 1.3.1.3

Основные показатели системы водоснабжения ООО «Тепловик 2» в  п.Сивых-Ях.

| № п/п | Поднято воды, тыс.м3/год | Потери при подъёме | Расход на собственные нужды | Отпуск в сеть | Потери в сети | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11681,02 | 419,92 | 2022,6 | 9238,5 | 840 | 8398,5 |

Из таблицы видно, что потери в сети составляют 10%.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Данные по балансам подачи воды за 2013 год представлены в таблице 1.3.2.1.

Таблица 1.3.2.1

Баланс подачи воды за 2013 год в п.Салым.

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес потребителя | Расчетный расход воды, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин "Люкс" | Магазин "Люкс" | 0,00277778 |
| 2 | ул.Нагорная, 1 | ул.Нагорная, 1 | 0,00833333 |
| 3 | ул.Мира, 2 | ул.Мира, 2 | 0,00444444 |
| 4 | ул.Мира, 4 | ул.Мира, 4 | 0,00972222 |
| 5 | ул.Мира, 6 | ул.Мира, 6 | 0,00694444 |
| 6 | ул.Мира, 8 | ул.Мира, 8 | 0,00555556 |
| 7 | ул.Мира, 10 | ул.Мира, 10 | 0,00666667 |
| 8 | ул.Мира, 12 | ул.Мира, 12 | 0,00638889 |
| 9 | ул.Мира, 14 | ул.Мира, 14 | 0,00222222 |
| 10 | ул.Мира, 16 | ул.Мира, 16 | 0,0025 |
| 11 | ул.Мира, 18 | ул.Мира, 18 | 0,00222222 |
| 12 | ул.Мира, 20 | ул.Мира, 20 | 0,00222222 |
| 13 | ул.Мира, 1 | ул.Мира, 1 | 0,00416667 |
| 14 | ул.Высокая, 7 | ул.Высокая, 7 | 0,01027778 |
| 15 | ул.Мира, 3 | ул.Мира, 3 | 0,00555556 |
| 16 | ул.Высокая, 5 | ул.Высокая, 5 | 0,00722222 |
| 17 | ул.Высокая, 3 | ул.Высокая, 3 | 0,00722222 |
| 18 | ул.Мира, 5 | ул.Мира, 5 | 0,0025 |
| 19 | ул.Кедровая, 12 | ул.Кедровая, 12 | 0,00166667 |
| 20 | ул.Мира, 17 | ул.Мира, 17 | 0,00472222 |
| 21 | ул.Кедровая, 10 | ул.Кедровая, 10 | 0,00416667 |
| 22 | ул.Мира, 15 | ул.Мира, 15 | 0,00388889 |
| 23 | ул.Кедровая, 8 | ул.Кедровая, 8 | 0,00194444 |
| 24 | ул.Мира, 13 | ул.Мира, 13 | 0,00444444 |
| 25 | ул.Кедровая, 6 | ул.Кедровая, 6 | 0,00472222 |
| 26 | ул.Мира, 11 | ул.Мира, 11 | 0,005 |
| 27 | ул.Кедровая, 4 | ул.Кедровая, 4 | 0,00305556 |
| 28 | ул.Мира, 9 | ул.Мира, 9 | 0,00388889 |
| 29 | ул.Мира, 7 | ул.Мира, 7 | 0,00583333 |
| 30 | ул.Высокая, 1 | ул.Высокая, 1 | 0,00444444 |
| 31 | ул.Кедровая, 2 | ул.Кедровая, 2 | 0,00638889 |
| 32 | ул.Высокая, 1А | ул.Высокая, 1А | 0,00416667 |
| 33 | ул.Высокая, 1Б | ул.Высокая, 1Б | 0,00888889 |
| 34 | ул.Кедровая, 3 | ул.Кедровая, 3 | 0,00305556 |
| 35 | ул.Кедровая, 5 | ул.Кедровая, 5 | 0,00361111 |
| 36 | ул.Кедровая, 7 | ул.Кедровая, 7 | 0,00416667 |
| 37 | ул.45лет Победы, 10 | ул.45лет Победы, 10 | 0,0275 |
| 38 | ул.Новая, 26 | ул.Новая, 26 | 0,00194444 |
| 39 | ул.55 лет Победы, 9 | ул.55 лет Победы, 9 | 0,00055556 |
| 40 | ул.55 лет Победы, 7 | ул.55 лет Победы, 7 | 0,00333333 |
| 41 | ул.55 лет Победы, 5 | ул.55 лет Победы, 5 | 0,00166667 |
| 42 | ул.55 лет Победы, 3 | ул.55 лет Победы, 3 | 0,00111111 |
| 43 | ул.55 лет Победы, 1 | ул.55 лет Победы, 1 | 0,0025 |
| 44 | ул.Звездная, 2 | ул.Звездная, 2 | 0,00333333 |
| 45 | ул.Звездная, 4 | ул.Звездная, 4 | 0,0025 |
| 46 | ул.Звездная, 6 | ул.Звездная, 6 | 0,00305556 |
| 47 | ул.Звездная, 8 | ул.Звездная, 8 | 0,00194444 |
| 48 | ул.Звездная, 10 | ул.Звездная, 10 | 0,00666667 |
| 49 | Закусочная, кафетерий. | Закусочная, кафетерий. | 0,00305556 |
| 50 | Церковь | Церковь | 0,00361111 |
| 51 | Школа №1 (2) | Школа №1 (2) | 0,0925 |
| 52 | ул.Кедровая, 20А | ул.Кедровая, 20А | 0,00777778 |
| 53 | ул.Кедровая, 20 | ул.Кедровая, 20 | 0,00333333 |
| 54 | ул.Кедровая, 16 | ул.Кедровая, 16 | 0,00805556 |
| 55 | ул.Кедровая, 18 | ул.Кедровая, 18 | 0,00638889 |
| 56 | ул.Кедровая, 14 | ул.Кедровая, 14 | 0,00972222 |
| 57 | ул.Школьная, 12 | ул.Школьная, 12 | 0,0075 |
| 58 | ул.Школьная, 14 | ул.Школьная, 14 | 0,0075 |
| 59 | ул.Новая, 6 | ул.Новая, 6 | 0,00277778 |
| 60 | ул.Новая, 12 | ул.Новая, 12 | 0,00083333 |
| 61 | ул.Новая, 8 | ул.Новая, 8 | 0,00194444 |
| 62 | ул.Новая, 2 | ул.Новая, 2 | 0,005 |
| 63 | ул.Новая, 4 | ул.Новая, 4 | 0,00222222 |
| 64 | ул.Новая, 11 | ул.Новая, 11 | 0,00083333 |
| 65 | ул.Новая, 9 | ул.Новая, 9 | 0,00361111 |
| 66 | ул.Новая, 7 | ул.Новая, 7 | 0,00194444 |
| 67 | ул.Новая, 5 | ул.Новая, 5 | 0,00666667 |
| 68 | ул.Новая, 3 | ул.Новая, 3 | 0,01777778 |
| 69 | ул.Новая, 1 | ул.Новая, 1 | 0,01833333 |
| 70 | Школа №6 (2) | Школа №6 (2) | 0,00638889 |
| 71 | Школа №6 (1) | Школа №6 (1) | 0,00638889 |
| 72 | ул.Школьная, 15 | ул.Школьная, 15 | 0,00138889 |
| 73 | ул.Приозерная, 3 | ул.Приозерная, 3 | 0,01111111 |
| 74 | ул.Приозерная, 2. Библиотека | ул.Приозерная, 2. Библиотека | 0,00583333 |
| 75 | ул.Приозерная, 1 | ул.Приозерная, 1 | 0,015 |
| 76 | Магазин "Сибирь-2" | Магазин "Сибирь-2" | 0,00194444 |
| 77 | ул.Таежная. Хоз.стр. | ул.Таежная. Хоз.стр. | 0,00138889 |
| 78 | ул.Школьная, 6. Аптека | ул.Школьная, 6. Аптека | 0,00305556 |
| 79 | ул.Школьная, 13 | ул.Школьная, 13 | 0,00416667 |
| 80 | ул.Таежная, 1 | ул.Таежная, 1 | 0,01305556 |
| 81 | ул.Школьная, 9 | ул.Школьная, 9 | 0,01222222 |
| 82 | ул.Комсомольская, 1 | ул.Комсомольская, 1 | 0,00472222 |
| 83 | ул.Комсомольская, 3 | ул.Комсомольская, 3 | 0,01527778 |
| 84 | ул.Строителей, 12 | ул.Строителей, 12 | 0,05416667 |
| 85 | ул.Строителей, 14А | ул.Строителей, 14А | 0,00138889 |
| 86 | ул.Комсомольская, 10 | ул.Комсомольская, 10 | 0,0225 |
| 87 | ул.Комсомольская, 2 | ул.Комсомольская, 2 | 0,00583333 |
| 88 | ул.Комсомольская, 1 | ул.Комсомольская, 1 | 0,01305556 |
| 89 | ул.Комсомольская. Хоз.стр. | ул.Комсомольская. Хоз.стр. | 0,00194444 |
| 90 | ул.Строителей, 6 | ул.Строителей, 6 | 0,04166667 |
| 91 | Кафе "У Марии" | Кафе "У Марии" | 0,00527778 |
| 92 | Кафе "Заимка" | Кафе "Заимка" | 0,02333333 |
| 93 | ООО "СТЭ" | ООО "СТЭ" | 0,00027778 |
| 94 | Администрация | Администрация | 0,01277778 |
| 95 | ул.Зеленая, 2 | ул.Зеленая, 2 | 0,00888889 |
| 96 | ул.Зеленая, 3 | ул.Зеленая, 3 | 0,00805556 |
| 97 | ул.Зеленая, 4 | ул.Зеленая, 4 | 0,00194444 |
| 98 | ул.Зеленая. Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) | ул.Зеленая. Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) | 0,00416667 |
| 99 | ул.Центральная, 9 | ул.Центральная, 9 | 0,00472222 |
| 100 | ул.Центральная, 11 | ул.Центральная, 11 | 0,00138889 |
| 101 | ул.Набережная, 1 | ул.Набережная, 1 | 0,00444444 |
| 102 | ул.Набережная, 2 | ул.Набережная, 2 | 0,00194444 |
| 103 | ул.Набережная, 3 | ул.Набережная, 3 | 0,00222222 |
| 104 | ул.Набережная, 4 | ул.Набережная, 4 | 0,00444444 |
| 105 | ул.Набережная, 5 | ул.Набережная, 5 | 0,00972222 |
| 106 | ул.Набережная, 7 | ул.Набережная, 7 | 0,00111111 |
| 107 | Котельная | Котельная | 0,00305556 |
| 108 | ул.Набережная, 10 | ул.Набережная, 10 | 0,00305556 |
| 109 | Пожарно-химическая станция | Пожарно-химическая станция | 0,00055556 |
| 110 | ул.Набережная, 10 | ул.Набережная, 10 | 0,00111111 |
| 111 | ул.Набережная, 11 | ул.Набережная, 11 | 0,00222222 |
| 112 | ул.Набережная, 13 | ул.Набережная, 13 | 0,00416667 |
| 113 | ул.Набережная, 15 | ул.Набережная, 15 | 0,00305556 |
| 114 | ул.Набережная, 17 | ул.Набережная, 17 | 0,00194444 |
| 115 | ул.Набережная, 18 | ул.Набережная, 18 | 0,00666667 |
| 116 | ул.Еловая, 1 | ул.Еловая, 1 | 0,015 |
| 117 | ул.Центральная, 18 | ул.Центральная, 18 | 0,00055556 |
| 118 | ул.Речная, 7 | ул.Речная, 7 | 0,0075 |
| 119 | ул.Речная, 6 | ул.Речная, 6 | 0,00527778 |
| 120 | ул.Речная, 5 | ул.Речная, 5 | 0,00388889 |
| 121 | М-н "Лилия" | М-н "Лилия" | 0,01083333 |
| 122 | ул.Набережная. Балок | ул.Набережная. Балок | 0,01388889 |
| 123 | ул.45 лет Победы, 22 | ул.45 лет Победы, 22 | 0,12388889 |
| 124 | Магазин торгового назначения | Магазин торгового назначения | 0,00305556 |
| 125 | ул.45 лет Победы, 17 (1) | ул.45 лет Победы, 17 (1) | 0,068 |
| 126 | ул.45 лет Победы, 18 | ул.45 лет Победы, 18 | 0,133 |
| 127 | ул.45 лет Победы, 16 | ул.45 лет Победы, 16 | 0,069 |
| 128 | ул.45 лет Победы, 17 (2) | ул.45 лет Победы, 17 (2) | 0,068 |
| 129 | ул.45 лет Победы, 15 | ул.45 лет Победы, 15 | 0,064 |
| 130 | Аптека, библиотека | Аптека, библиотека | 0,00361111 |
| 131 | ул.45 лет Победы, 11 | ул.45 лет Победы, 11 | 0,043 |
| 132 | ул.Молодежная, 3 | ул.Молодежная, 3 | 0,00222222 |
| 133 | ул.Молодежная, 7 | ул.Молодежная, 7 | 0,00416667 |
| 134 | ул.Молодежная, 7 | ул.Молодежная, 7 | 0,00222222 |
| 135 | ул.Молодежная, 9 | ул.Молодежная, 9 | 0,00777778 |
| 136 | ул.Молодежная, 10 | ул.Молодежная, 10 | 0,00166667 |
| 137 | ул.Молодежная, 8 | ул.Молодежная, 8 | 0,00472222 |
| 138 | ул.Молодежная, 6 | ул.Молодежная, 6 | 0,00805556 |
| 139 | ул.Молодежная, 4 | ул.Молодежная, 4 | 0,025 |
| 140 | ул.Молодежная, 11 | ул.Молодежная, 11 | 0,00166667 |
| 141 | ул.Молодежная, 12 | ул.Молодежная, 12 | 0,00527778 |
| 142 | ул.Молодежная, 1 | ул.Молодежная, 1 | 0,00166667 |
| 143 | ул.Молодежная, 2 | ул.Молодежная, 2 | 0,03055556 |
| 144 | ул.Молодежная. СТО | ул.Молодежная. СТО | 0,00194444 |
| 145 | ул.45 лет Победы, 2 | ул.45 лет Победы, 2 | 0,021 |
| 146 | ул.45 лет Победы, 6 | ул.45 лет Победы, 6 | 0,044 |
| 147 | ул.45 лет Победы, 8 | ул.45 лет Победы, 8 | 0,031 |
| 148 | ул.Новая, 27 | ул.Новая, 27 | 0,00138889 |
| 149 | ул.45 лет Победы, 3 | ул.45 лет Победы, 3 | 0,03972222 |
| 150 | ул.45 лет Победы, 1 | ул.45 лет Победы, 1 | 0,028 |
| 151 | ул.45 лет Победы, 5 | ул.45 лет Победы, 5 | 0,02583333 |
| 152 | М-н "Радуга" | М-н "Радуга" | 0,00305556 |
| 153 | Пожарная часть | Пожарная часть | 0,00611111 |
| 154 | Гаражи боксового типа | Гаражи боксового типа | 0,00305556 |
| 155 | Больница (3) | Больница (3) | 0,06833333 |
| 156 | Больница (1) | Больница (1) | 0,00305556 |
| 157 | Больница (2) | Больница (2) | 0,00305556 |
| 158 | Больница. Жилой дом | Больница. Жилой дом | 0,00305556 |
| 159 | Больница (гараж) | Больница (гараж) | 0,00305556 |
| 160 | Контора. Столовая. Общ. | Контора. Столовая. Общ. | 0,05305556 |
| 161 | Хоз. постройка | Хоз. постройка | 0,00305556 |
| 162 | Баня | Баня | 0,00305556 |
| 163 | Растворный узел | Растворный узел | 0,00305556 |
| 164 | СЛПК. Хоз.строение | СЛПК. Хоз.строение | 0,00305556 |
| 165 | Гараж СЛПК | Гараж СЛПК | 0,025 |
| 166 | Мехстрой. Гараж | Мехстрой. Гараж | 0,00305556 |
| 167 | Мехстрой. Общежитие | Мехстрой. Общежитие | 0,00305556 |
| 168 | ул.Нагорная, 7 | ул.Нагорная, 7 | 0,00361111 |
| 169 | ул.Нагорная, 9 | ул.Нагорная, 9 | 0,00138889 |
| 170 | ул.Высокая, 12 | ул.Высокая, 12 | 0,0075 |
| 171 | ул.Высокая, 12 | ул.Высокая, 12 | 0,00138889 |
| 172 | ул.Нагорная, 11 | ул.Нагорная, 11 | 0,00305556 |
| 173 | ул.Нагорная, 8 | ул.Нагорная, 8 | 0,00166667 |
| 174 | ул.Болотная, 2 | ул.Болотная, 2 | 0,00361111 |
| 175 | ул.Болотная, 1 | ул.Болотная, 1 | 0,00527778 |
| 176 | ул.Нагорная, 6 | ул.Нагорная, 6 | 0,00222222 |
| 177 | ул.Нагорная, 5 | ул.Нагорная, 5 | 0,02138889 |
| 178 | ул.Высокая, 8 | ул.Высокая, 8 | 0,00055556 |
| 179 | ул.Высокая, 4 | ул.Высокая, 4 | 0,00638889 |
| 180 | ул.Высокая, 6 | ул.Высокая, 6 | 0,00638889 |
| 181 | ул.Высокая, 4 | ул.Высокая, 4 | 0,00527778 |
| 182 | ул.Болотная, 11 | ул.Болотная, 11 | 0,00305556 |
| 183 | ул.Болотная, 9 | ул.Болотная, 9 | 0,00305556 |
| 184 | ул.Болотная, 7 | ул.Болотная, 7 | 0,00277778 |
| 185 | ул.Болотная, 5 | ул.Болотная, 5 | 0,005 |
| 186 | ул.Нагорная, 13 | ул.Нагорная, 13 | 0,00138889 |
| 187 | Школа №1 (1) | Школа №1 (1) | 0,00472222 |
| 188 | ул.Новая, 20 | ул.Новая, 20 | 0,00972222 |
| 189 | ул.Новая, 20. Хоз. постройка | ул.Новая, 20. Хоз. постройка | 0,01222222 |
| 190 | Котельная №1 (1) | Котельная №1 (1) | 0,165 |
| 191 | Котельная №1 (2) | Котельная №1 (2) | 0,165 |
| 192 | ул.Майская,1 | ул.Майская,1 | 0,04527778 |
| 193 | ул.Майская, 6 | ул.Майская, 6 | 0,04527778 |
| 194 | ул.Майская, 7 | ул.Майская, 7 | 0,04527778 |
| 195 | ул.Майская, 8 | ул.Майская, 8 | 0,04527778 |
| 196 | ул.Майская,9 | ул.Майская,9 | 0,04527778 |
| 197 | ул.Майская, 12 | ул.Майская, 12 | 0,04527778 |
| 198 | ул.Майская, 10 | ул.Майская, 10 | 0,04527778 |
| 199 | ул.Майская, 31 | ул.Майская, 31 | 0,04527778 |
| 200 | ул.Северная, 3 | ул.Северная, 3 | 0,03055556 |
| 201 | ул.Северная, 17 | ул.Северная, 17 | 0,04194444 |
| 202 | Магазин "Югра" | Магазин "Югра" | 0,04916667 |
| 203 | ул.Северная, 19 | ул.Северная, 19 | 0,00861111 |
| 204 | ул.Северная, 21 | ул.Северная, 21 | 0,00111111 |
| 205 | ул.Северная, 15 | ул.Северная, 15 | 0,04194444 |
| 206 | ул.Северная, 18 | ул.Северная, 18 | 0,04194444 |
| 207 | ул.Северная, 20 | ул.Северная, 20 | 0,00111111 |
| 208 | ул.Северная, 16 | ул.Северная, 16 | 0,04194444 |
| 209 | ул.Северная, 22 | ул.Северная, 22 | 0,04194444 |
| 210 | ул.Спортивная. Жилой дом | ул.Спортивная. Жилой дом | 0,07305556 |
| 211 | ул.Юбилейная, 15 | ул.Юбилейная, 15 | 0,01 |
| 212 | ул.Юбилейная, 18 | ул.Юбилейная, 18 | 0,07305556 |
| 213 | ул.Юбилейная, 16 | ул.Юбилейная, 16 | 0,06944444 |
| 214 | ул.Северная, 1 | ул.Северная, 1 | 0,03527778 |
| 215 | ул.Северная, 2 | ул.Северная, 2 | 0,02611111 |
| 216 | ул.Северная, 14 | ул.Северная, 14 | 0,01027778 |
| 217 | ул.Северная, 13 | ул.Северная, 13 | 0,02777778 |
| 218 | Гаражи | Гаражи | 0,01388889 |
| 219 | ул.Северная. Гараж | ул.Северная. Гараж | 0,00027778 |
| 220 | Котельная РЭУ | Котельная РЭУ | 0,00222222 |
| 221 | Контора РВУ | Контора РВУ | 0,07305556 |
| 222 | ул.Северная, 10 | ул.Северная, 10 | 0,01444444 |
| 223 | ул.Северная, 12 | ул.Северная, 12 | 0,01444444 |
| 224 | ул.Северная, 12/1 | ул.Северная, 12/1 | 0,01444444 |
| 225 | ул.Северная, 9 | ул.Северная, 9 | 0,01111111 |
| 226 | ул.Северная, 8 | ул.Северная, 8 | 0,01444444 |
| 227 | ул.Северная, 7 | ул.Северная, 7 | 0,01444444 |
| 228 | ул.Северная, 6 | ул.Северная, 6 | 0,01444444 |
| 229 | ул.Северная, 5 | ул.Северная, 5 | 0,01444444 |
| 230 | ул.Северная, 4 | ул.Северная, 4 | 0,01444444 |
| 231 | ул.Новоселов, 7 | ул.Новоселов, 7 | 0,00611111 |
| 232 | ул.Юбилейная, 3 | ул.Юбилейная, 3 | 0,00166667 |
| 233 | ул.Юбилейная, 4 | ул.Юбилейная, 4 | 0,06944444 |
| 234 | ул.Юбилейная, 9 | ул.Юбилейная, 9 | 0,02861111 |
| 235 | ул.Юбилейная, 10 | ул.Юбилейная, 10 | 0,05527778 |
| 236 | ул.Юбилейная, 14 | ул.Юбилейная, 14 | 0,02611111 |
| 237 | ул.Привокзальная, 6 | ул.Привокзальная, 6 | 0,04333333 |
| 238 | ул.Привокзальная, 5 | ул.Привокзальная, 5 | 0,06555556 |
| 239 | ул.Привокзальная, 4 | ул.Привокзальная, 4 | 0,10222222 |
| 240 | ул.Юбилейная, 1 | ул.Юбилейная, 1 | 0,07305556 |
| 241 | ул.Привокзальная, 8 | ул.Привокзальная, 8 | 0,02277778 |
| 242 | ул.Привокзальная, 7 | ул.Привокзальная, 7 | 0,08722222 |
| 243 | ул.Привокзальная, 3 | ул.Привокзальная, 3 | 0,06166667 |
| 244 | ул.Привокзальная, 10 | ул.Привокзальная, 10 | 0,03472222 |
| 245 | ул.Привокзальная, 9 | ул.Привокзальная, 9 | 0,06611111 |
| 246 | ул.Привокзальная, 2 | ул.Привокзальная, 2 | 0,08861111 |
| 247 | ул.Привокзальная, 1 | ул.Привокзальная, 1 | 0,06083333 |
| 248 | ул.Привокзальная, 12 | ул.Привокзальная, 12 | 0,07305556 |
| 249 | ул.Привокзальная, 13 | ул.Привокзальная, 13 | 0,07833333 |
| 250 | ул.Привокзальная, 15 | ул.Привокзальная, 15 | 0,07833333 |
| 251 | ул.Привокзальная, 14 | ул.Привокзальная, 14 | 0,07833333 |
| 252 | Ж.д. вокзал | Ж.д. вокзал | 0,07305556 |
| 253 | Магазин. Пром.товаров | Магазин. Пром.товаров | 0,07305556 |
| 254 | Пекарня | Пекарня | 0,07833333 |
| 255 | Баня | Баня | 0,07305556 |
| 256 | Котельная №2 | Котельная №2 | 0,00222222 |
| 257 | Хоз.строение №1 | Хоз.строение №1 | 0,07305556 |
| 258 | Хоз.строение №2 | Хоз.строение №2 | 0,07305556 |
| 259 | Пожарная часть-29 | Пожарная часть-29 | 0,07305556 |
| 260 | Гараж ПЧ-29 | Гараж ПЧ-29 | 0,07305556 |
| 261 | КНС- РЖД | КНС- РЖД | 0,07305556 |
| 262 | КОС-РЖД | КОС-РЖД | 0,07305556 |
| 263 | Гаражи боксового типа | Гаражи боксового типа | 0,01361111 |
| 264 | Жилой дом | Жилой дом | 0,02472222 |
| 265 | Детский сад "Снежинка" | Детский сад "Снежинка" | 0,01166667 |
| 266 | Жилой дом №124 | Жилой дом №124 | 0,02472222 |
| 267 | Жилой дом №115 | Жилой дом №115 | 0,02472222 |
| 268 | Жилой дом №117 | Жилой дом №117 | 0,02472222 |
| 269 | Жилой дом №110 | Жилой дом №110 | 0,02472222 |
| 270 | Жилой дом №108 | Жилой дом №108 | 0,02472222 |
| 271 | Жилой дом №106 | Жилой дом №106 | 0,02472222 |
| 272 | Жилой дом №104 | Жилой дом №104 | 0,02472222 |
| 273 | Жилой дом №123 | Жилой дом №123 | 0,02472222 |
| 274 | Жилой дом №121 | Жилой дом №121 | 0,02472222 |
| 275 | Жилой дом №105 | Жилой дом №105 | 0,02472222 |
| 276 | Жилой дом № 103 | Жилой дом № 103 | 0,02472222 |
| 277 | Котельная ООО "Тепловик" | Котельная ООО "Тепловик" | 0,02472222 |
| 278 | Гаражи | Гаражи | 0,02416667 |
| 279 | Электрические подстанции | Электрические подстанции | 0,07305556 |
| 280 | Жилой дом №114 | Жилой дом №114 | 0,02472222 |
| 281 | ул.Таежная, 7 | ул.Таежная, 7 | 0,00416667 |
| 282 | Лестничество | Лестничество | 0,00083333 |
| 283 | Столярная мастерская | Столярная мастерская | 0,02472222 |
| 284 | Жилой дом | Жилой дом | 0,00305556 |
| 285 | ул.45 лет Победы, 12 | ул.45 лет Победы, 12 | 0,043 |
| 286 | ул.45 лет Победы, 21 | ул.45 лет Победы, 21 | 0,126 |
| 287 | ул. Строителей, 6 | ул. Строителей, 6 | 0,04 |
| 288 | ул.45 лет Победы, 14 | ул.45 лет Победы, 14 | 0,039 |
| 289 | Детский сад | Детский сад | 0,007 |
| 290 | ул.45 лет Победы, 19 | ул.45 лет Победы, 19 | 0,01 |
| 291 | ул.45 лет Победы, 13 | ул.45 лет Победы, 13 | 0,052 |
| 292 | ул.45 лет Победы, 10 | ул.45 лет Победы, 10 | 0,028 |
| 293 | КОС | КОС | 0,001 |
| 294 | ул. Дорожников, 1 | ул. Дорожников, 1 | 0,025 |
| 295 | ул. Дорожников, 63А | ул. Дорожников, 63А | 0,025 |
| 296 | ул. Дорожников, 42 | ул. Дорожников, 42 | 0,025 |
| 297 | ул. Дорожников, 131 | ул. Дорожников, 131 | 0,025 |
| 298 | ул. Дорожников, 77 | ул. Дорожников, 77 | 0,025 |
| 299 | ул. Дорожников, 64 | ул. Дорожников, 64 | 0,025 |
| 300 | ул. Дорожников, 40 | ул. Дорожников, 40 | 0,025 |
| 301 | ул. Дорожников, 29 | ул. Дорожников, 29 | 0,025 |
| 302 | ул. Дорожников, 41А | ул. Дорожников, 41А | 0,025 |
| 303 | ул. Дорожников, 87 | ул. Дорожников, 87 | 0,025 |
| 304 | Котельная | Котельная | 0,015 |
| 305 | Прокатно-столярный цех | Прокатно-столярный цех | 0,015 |
| 306 | Цементный склад | Цементный склад | 0,015 |
| 307 | Лесоцех | Лесоцех | 0,025 |
| 308 | Закрытая автостоянка | Закрытая автостоянка | 0,015 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс подачи и реализации воды представлен в следующих таблицах.

Таблица 1.3.3.1

Структурный баланс подачи и реализации воды в п.Салым, тыс. куб. м.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2014г. | Расчетный срок на 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,577 | 0,736 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,433 | 0,592 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 | 0,144 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | --- | --- |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,85 | 0,85 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 0,85 | 0,85 |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 180 | 180 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км | 32,516 | 41,202 |

Таблица 1.3.3.2

Структурный баланс подачи и реализации воды в п.Сивых-Ях, тыс. куб. м.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2014г. | Расчетный срок на 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,0174 | 0,0174 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 | 0,00018 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | --- | --- |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,3 | 0,3 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 180 | 180 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км | 3,965 | 3,965 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой и технической воды исходя из статистических данных не предоставлены ввиду их отсутствия.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Сведения об установленных приборах учета воды на скважинах предоставлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.5.1

Приборы учета установленные на скважинах в п.Салым

| № п/п | Наименование скважины | Тип (наименование) узла учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | №85 | ВСХН-80 |
| 2 | №86 | ВСХН-80 |
| 3 | №84 | ВСХН-80 |
| 4 | №20-495 | ВСХН-80 |

Сведения об установленных у потребителей приборах учета воды не предоставлены ввиду их отсутствия.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Резервы производственных мощностей имеются только на ВОС-400 расположенном в п.Салым, но на расчетный период до 2025 г. производственных мощностей недостаточно.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды в жилых и общественных зданиях приведены в таблицу 1.3.7.1 и в таблицу 1.3.7.2  Нормы водопотребления приняты согласно распоряжению №187-рп правительства ХМАО.

Таблица 1.3.7.1

Удельное водопотребление п. Салым

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. | расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700мм, оборудованными душами. | 2121 | 2260 | 260 | 588 | 705 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 3460 | 3550 | 155 | 550 | 660 |
| 3 | Неучтенные расходы 5%. |  |  |  | 50 | 60 |
| 4 | Поливочные нужды. |  |  | 20 | 116 | 140 |
| Всего: | 1300 | 1565 |
| 5 | Местная промышленность 10% |  |  | - | 130 | 156 |
| Итого по поселку: | 1430 | 1720 |

Таблица 1.3.7.2

Удельное водопотребление п. Сивыс-Ях.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. | расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700мм, оборудованными душами. | 220 | 248 | 260 | 65 | 77 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 190 | 200 | 155 | 31 | 37 |
| 3 | Неучтенные расходы 5%. |  |  |  | 5 | 6 |
| 4 | Поливочные нужды. |  |  | 20 | 9 | 11 |
| Всего: | 105 | 125 |
| 5 | Местная промышленность 10% |  |  | - | 10,5 | 12,5 |
| Итого по поселку: | 116 | 138 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Подавляющая часть жилого фонда, а также объекты социального и общественного назначения п.Салым и п.Сивых-Ях обеспечиваются горячим водоснабжением от центральных тепловых пунктов и тепловых котельных расположенных на территории поселения.

В качестве источников тепловой энергии для приготовления горячего водоснабжения выступают тепловые котельные, расположенные в промышленной зоне поселения.

В межотопительный период  подача горячей воды потребителям осуществляется  за счет  подогрева воды в водоводяных подогревателях на тепловых котельных.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое и ожидаемое потребление воды в сп.Салым представлено в таблице 1.3.9.1. и таблице 1.3.9.2.

Таблица 1.3.9.1

Потребление воды в сп.Салым.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2014г. | Расчетный срок на 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,577 | 0,736 |

Таблица 1.3.9.2

Потребление воды в сп.Сивых-Ях.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2014г. | Расчетный срок на 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,0174 | 0,0174 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Отчеты организаций по структуре потребления горячей, питьевой, технической воды отсутствуют. Данных по технологическим зонам нет.

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Прогноз распределения расходов воды п. Салым представлен в таблице.

Таблица 1.3.11.1

Структурный расход воды по группам абонентов в п.Салым.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Потребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,433 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |
| 2015 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,4475 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |
| 2016 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,462 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |
| 2017 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,4765 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |
| 2018 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,491 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |
| 2019 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,5055 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |
| 2020 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,52 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |
| 2021 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,5345 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |
| 2022 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,549 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |
| 2023 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,5635 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |
| 2024 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,578 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |
| 2025 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,592 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 |

Прогноз распределения расходов воды в п. Сивых-Ях представлен в таблице.

Таблица 1.3.11.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Потребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |
| 2015 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |
| 2016 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |
| 2017 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |
| 2018 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |
| 2019 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |
| 2020 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |
| 2021 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |
| 2022 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |
| 2023 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |
| 2024 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |
| 2025 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0172 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00018 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

На 2013 год в п.Салым утечки составляли 34 820,9 м3/год. В таблице 1.3.12.1 представлены перспективные потери воды.

На 2013 год в п.Сивых-Ях утечки составляли 840 м3/год. В таблице 1.3.12.2 представлены перспективные потери воды.

Таблица 1.3.12.1

Потери воды в п.Салым. тыс.м.куб в год.

| Наименования показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Потери при подъёме | -- | 37,53 | -- | 37,53 | 34,5 | -- | 26,0 | -- | 21,0 | -- | 14,0 | -- | 21,0 | -- |
| Потери при транспортировке | -- | 34,82 | -- | 30,5 | 28,5 | -- | 24,0 | -- | 20,0 | -- | 16,0 | -- | 65,0 | -- |
| Расход на собственные нужды | -- | 32,76 | -- | 32,76 | 27,0 | -- | 23,0 | -- | 19,0 | -- | 13,0 | -- | 25,0 | -- |

Таблица 1.3.12.2

Потери воды в п.Сивых-Ях. тыс.м.куб в год.

| Наименования показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Потери при подъёме | -- | 0,419 | -- | 0,419 | 0,4 | -- | 0,35 | -- | 0,3 | -- | 0,25 | -- | 1,2 | -- |
| Потери при транспортировке | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расход на собственные нужды | -- | 2,023 | -- | 2,023 | 2,023 | -- | 2,023 | -- | 2,023 | -- | 2,023 | -- | 12,138 | -- |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Баланс водоснабжения в п.Салым и в п.Сивых-Ях представлен в таблице.

Таблица 1.3.13.1

Баланс потребления холодной воды в п.Салым.

| Год | Объем потребляемой воды, м3/год |
| --- | --- |
| 2014 | 210605 |
| 2015 | 215897,5 |
| 2016 | 221190 |
| 2017 | 226482,5 |
| 2018 | 231775 |
| 2019 | 237067,5 |
| 2020 | 242360 |
| 2021-2025 | 1291005 |

Баланс водоснабжения п.Сивых-Ях представлен в таблице.

Таблица 1.3.13.2

Баланс потребления холодной воды в п.Сивых-Ях.

| Год | Объем потребляемой воды, м3/год |
| --- | --- |
| 2014 | 6386,6 |
| 2015 | 6386,6 |
| 2016 | 6386,6 |
| 2017 | 6386,6 |
| 2018 | 6386,6 |
| 2019 | 6386,6 |
| 2020 | 6386,6 |
| 2021-2025 | 31933 |

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

По данным генерального плана суммарная производительность водопроводных очистных сооружений в п.Салым составит  736 м3/сут. и ориентировочно 25 м3/сут. в п.Сивых-Ях.

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 установил понятие «гарантирующая организация», которую назначает орган местного самоуправления из числа снабжающих организаций. Гарантирующая организация устанавливается для каждой централизованной системы водоснабжения в пределах поселения. Этим статусом снабжающая организация наделяется, если к ее водопроводным сетям присоединено наибольшее по сравнению с остальными снабжающими организациями количество абонентов.

На гарантирующую организацию Закон возлагает дополнительные обязанности. Именно она должна обеспечивать холодное водоснабжение абонентов, присоединенных к централизованной системе водоснабжения, для чего ей надлежит заключить все необходимые договоры (п. 4 ст. 14 Закона). Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25 Закона).

Гарантирующей организацией на территории п.Салым является:

- филиал № 1 ПМУП «УТВС»;

- филиал ОАО «РЖД» центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок 7.

Гарантирующей организацией на территории п.Сивых-Ях является:

- Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод».

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Основные мероприятия схемы водоснабжения представлены в таблице.

Таблица 1.4.1.1

Основные запланированные мероприятия в п.Салым.

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям первой очереди. Реконструкция ВОС. | 2014-2016 | 12 425 798,21 |
| 2 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям второй очереди. | 2017-2020 | 16 567 730,95 |
| 3 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям третьей очереди. | 2020-2025 | 20 709 663,68 |
| Итого: | 49 703 192,84 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Развитие системы водоснабжения в п.Салым и п.Сивых-Ях предлагается осуществить за счет реконструкции водопроводных очистных сооружений (ВОС) с повышением их производительности, строительства новых водопроводных сетей, а также реконструкции очистных сооружений.

Для развития системы водоснабжения п.Салым и п.Сивых-Ях, на расчетный срок при строительстве новых жилых кварталов предлагается использовать существующий водозабор.

Водопроводные очистные сооружения (ВОС) принято сохранить и выполнить реконструкцию оборудования с увеличением производительности и внедрением современных высокотехнологичных установок, включающих в себя следующие процессы: дегазацию, вакуумно-эжекционную аэрацию, озонирование, отстаивание, фильтрование и ультрофиолетовое обеззараживание

Территорию проектной застройки предлагается оборудовать кольцевыми магистральными сетями. Основные магистрали холодного, горячего водоснабжения а также самотечные и напорные магистрали водоотведения запроектировать вдоль улиц.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Для вновь прокладываемых сетей водоснабжения, в местах прохождения трассы без теплоспутника, предлагается использовать полиэтиленовые трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Сохраняемые сети на первую очередь требуется постепенно заменить на трубопроводы в ППУ изоляции.

Противопожарные мероприятия. В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод возможно объединить с хозяйственно-питьевым, для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установит пожарные гидранты северного исполнения.

Расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1 с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения 15 л/с, на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с.

Не прикосновенный пожарный запас воды храниться в резервуарах на ВОС.

Время тушения пожара 3 часа.

Выводы:

- кольцевая схема водоснабжения повышает надежность всей системы водоснабжения;

- полиэтиленовые трубопроводы наиболее долговечны;

- проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения;

- совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ведет к меньшим эксплуатационным и строительным затратам.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжениие.

По данным генерального плана в с.п.Салым в перспективе предусматривается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Источником водоснабжения сп.Салым является подземный водозабор. По данным мониторинга в с.п Салым – 4 артезианские скважины (Филиал № 1 ПМУП «УТВС»), на станции Салым – 3 артскважины (ОАО «РЖД»), в п. Сивыс-Ях – 3 артскважины  (ОАО НУМН «Сибнефтепровод»).

Характеристика установленного на скважинах оборудования представлена в следующей таблице.

Таблица 1.4.5.1

Основные характеристики скважин расположенных на территории п.Салым и п.Сивых-Ях.

| № скважины | Год ввода в эксплуатацию | Глубина | Насос |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка |  |
|  |  |  |  | Номинал. расход, м3/час | Номинал. напор, м. | Мощность кВт |
| п.Салым |
| 1 | -- | -- | ЭЦВ-8-25-110 | 25 | 110 | 11 |
| 2 | -- | -- | ЭЦВ-8-25-100 | 25 | 110 | 11 |
| 85 | 1989 | -- | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |
| 86 | 1989 | -- | ЭЦВ-6-16-140 | 16 | 140 | 11 |
| 20-495 | 1996 | -- | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |
| 84 | 1989 | -- | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |
| п.Сивых-Ях |
| 1 | -- | 60 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |
| 2 | -- | 70 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |
| 3 | -- | 70 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 11 |

Сведения об установленных у потребителей приборах учета воды не предоставлены ввиду их отсутствия.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Территорию проектной застройки в п.Салым предлагается оборудовать кольцевыми магистральными сетями. Основные магистрали запроектированы вдоль центральных улиц.

На территории п.Сивых-Ях не предлагается перспективной застройки.

Рисунок 1.4.4.6.1 . Существующая схема водоснабжения п.Салым

Рисунок 1.4.4.6.2 . Перспективная схема водоснабжения п.Салым

Рисунок 1.4.4.6.2 . Существующая схема водоснабжения п.Сивых-Ях.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Существующее расположение насосных станций, резервуаров в п.Салым и в п.Сивых-Ях, планируется оставить без изменений.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Размещать объекты централизованного водоснабжения планируется на территории п.Салым. Размещение новых объектов в п.Сивых-Ях не планируется.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

На приведенных выше рисунках отражено существующее и перспективное положение потребителей холодного водоснабжения, а также планируемое размещение объектов водоснабжения.

  - Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения»

1.5.1.	  Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества.

На существующих и проектируемых (реконструируемых) водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны артезианских скважин устанавливается в размере 30 метров, водозаборной скважины – 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

1.5.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует не требуется ввиду отсутствия данных территорий.

1.5.3.	 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

Для обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки в п.Салым предлагается выполнить монтаж магистральных трубопроводов холодного водоснабжения от существующей системы водоснабжения вдоль магистральных улиц.

1.5.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

Согласно производственной программе филиала № 1 ПМУП «УТВС» и ООО «Тепловик 2» на расчетный период запланировано снижение потерь воды при транспортировке за счет реконструкции сетей водоснабжения и установки приборов учета воды.

Сокращение потерь воды при ее транспортировке представлены в таблице.

Таблица 1.5.4.1

Потери воды в п.Салым. тыс.м.куб в год.

| Наименования показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Потери при подъёме | -- | 37,53 | -- | 37,53 | 34,5 | -- | 26,0 | -- | 21,0 | -- | 14,0 | -- | 21,0 | -- |
| Потери при транспортировке | -- | 34,82 | -- | 30,5 | 28,5 | -- | 24,0 | -- | 20,0 | -- | 16,0 | -- | 65,0 | -- |
| Расход на собственные нужды | -- | 32,76 | -- | 32,76 | 27,0 | -- | 23,0 | -- | 19,0 | -- | 13,0 | -- | 25,0 | -- |

Таблица 1.5.4.2

Потери воды в п.Сивых-Ях. тыс.м.куб в год.

| Наименования показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Потери при подъёме | -- | 0,419 | -- | 0,419 | 0,4 | -- | 0,35 | -- | 0,3 | -- | 0,25 | -- | 1,2 | -- |
| Потери при транспортировке | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расход на собственные нужды | -- | 2,023 | -- | 2,023 | 2,023 | -- | 2,023 | -- | 2,023 | -- | 2,023 | -- | 12,138 | -- |

1.5.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

Основными загрязняющими веществами являются соединения азота, марганца, нефтепродукты и фенолы. Поступление загрязняющих веществ в водные объекты обусловлено как сосредоточенными сбросами водопользователей, так и рассредоточенными сбросами с промышленных территорий.

Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

В Российской Федерации качество питьевой водопроводной воды должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В Европейском Союзе (ЕС) нормы качества питьевой воды определяет директива «По качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком» 98/83/ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает требования к качеству воды в «Руководстве по контролю качества питьевой воды 1992 г.». В нормативах присутствуют лишь незначительные отличия по некоторым показателям.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Лаборатория должна выполнять бактериологический анализ (кишечная палочка) и производит химическое исследование воды по нескольким элементам. Среди них:

- привкус;

- запах;

- мутность;

- цветность;

- водопроводный показатель;

- сульфаты;- нитриты;

- нитраты;

- ионы аммония;

- хлориды;

- железо общее;

- жесткость;

- сухой остаток;

- окисляемость;

- взвешенные вещества;

- БПК – 5.

Хлорирование воды как средства ее обеззараживания было начато в начале XX века. Впервые хлор для обеззараживания воды стали использовать в Лондоне после эпидемии холеры 1870 года. В России хлорирование воды было осуществлено в 1908 году, также в связи с эпидемией холеры. В дальнейшем, его проводили в Кронштадте, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петербурге. В последующие годы хлорирование воды как эффективное средство борьбы с инфекционными заболеваниями распространилось во всем мире быстрыми темпами и в настоящее время такой водой пользуются многие сотни миллионов людей.

Токсичность хлора связана с его высокой окислительной способностью – он входит в тройку самых сильных галогенов. Это в свою очередь означает, что хлор способен разрушать любую органику и создавать на ее основе хлорорганические соединения.

Правильное назначение дозы хлора является исключительно важным. Недостаточная доза хлора может привести к тому, что он не окажет необходимого бактерицидного действия; излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды. Поэтому доза хлора должна быть установлена в зависимости от индивидуальных свойств очищаемой воды на основании опытов с этой водой.

Расчетная доза хлора при проектировании обеззараживающей установки должна быть принята исходя из необходимости очистки воды в период ее максимального загрязнения (например, в период паводков). Показателем достаточности принятой дозы служит наличие в воде так называемого остаточного хлора (остающегося в воде от введенной дозы после окисления находящихся в воде веществ). Согласно требованиям ГОСТ 2874—73, концентрация остаточного хлора в воде перед поступлением ее в сеть должна находиться в пределах 0,3— 0,5 мг/л.

Для осветленной речной воды доза хлора обычно колеблется в пределах 1,5-3 мг/л; при хлорировании подземных вод доза хлора чаще всего не превышает 1-1,5 мг/л; в отдельных случаях может потребоваться увеличение дозы из-за наличия в воде закисного железа. При повышенном содержании в воде гуминовых веществ требуемая доза возрастает.

При введении хлора в обрабатываемую воду должны быть обеспечены хорошее смешивание его с водой и достаточная продолжительность (не менее 30 мин) его контакта с водой до подачи ее потребителю. Хлорирование уже осветленной воды обычно производят перед поступлением ее в резервуар чистой воды, где и обеспечивается необходимое для их контакта время.

Для увеличения продолжительности бактерицидного действия хлора и предотвращения образования хлорфенольных запахов в воду наряду с хлором вводят аммиак. При его взаимодействии с хлорноватистой кислотой, которая образуется при хлорировании воды, получается монохлорамин, который, гидролизуясь, образует сильный окислитель – гипохлоритный ион.

Гидролиз хлорамина протекает достаточно медленно, поэтому в первое время его окислительное действие ниже, чем хлора. Однако длительность бактерицидного действия хлорамина существенно больше. Поэтому аммонизацию применяют, если вода длительное время должна находиться в промежуточных резервуарах и сетях. Соотношение доз хлора и аммиака зависит от состава исходной воды.

Широкому распространению хлора в технологиях водоподготовки способствовала его эффективность при обеззараживании природных вод и способность консервировать уже очищенную воду длительное время. Кроме того, предварительное хлорирование воды позволяет снизить цветность воды, устранить ее запах и привкус, уменьшить расход коагулянтов, а также поддерживать удовлетворительное санитарное состояние очистных сооружений станций водоподготовки. В этом смысле ни одно из альтернативных хлору средств не может сравниться с ним по универсальности и простоте применения.

Ниже представлены характеристики основных дезинфектантов воды.

Характеристики основных дезинфектантов воды

Наименование и характеристика дезинфектанта

Хлор

Достоинства

Применяется в газообразном виде, требует соблюдения строжайших мер безопасности

1) эффективный окислитель и дезинфектант

2) эффективен для удаления неприятного вкуса и запахов

3) обладает дизенфицирующим последействием

4) предотвращает рост водорослей и биообрастаний

5) разрушает органические соединения (фенолы)

6) окисляет железо и магний

7) разрушает сульфид водорода, цианиды, аммиак и другие соединения азота

Недостатки

1) повышенные требования к перевозке и хранению

2) потенциальный риск здоровью в случае утечки

3) образование побочных продуктов дезинфекции – тригалометанов (ТГМ)

4) образует броматы и броморганические побочные продукты дезинфекции в присутствии бромидов

Озон

Достоинства

Используется на протяжение нескольких десятков лет в некоторых европейских странах для дезинфекции воды, удаления цвета, улучшения вкуса и устранения запаха

1) сильный дезинфектант и окислитель

2) очень эффективен против вирусов

3) наиболее эффективен против Giardia, Cryptosporidium, а также любой другой патогенной микрофлоры

4) способствует удалению мутности их воды

5) удаляет посторонние привкусы и запахи

6) не образует хлорсодержащих тригалометанов

Недостатки

1) образует побочные продукты, включающие: альдегиды, кетоны, органические кислоты, бромсодержащие тригалометаны (включая бромоформ), броматы (в присутствии бромидов), пероксиды, бромуксусную кислоту

2) необходимость использования дополнительных фильтров для удаления образующихся побочных продуктов

3) не обеспечивает дезинфицирующего последействия

4) требует высоких начальных затрат на оборудование

5) значительные затраты на обучение операторов и обслуживание установок

6) озон, реагируя со сложными органическими соединениями, расщепляет их на фрагменты, являющиеся питательной средой для микроорганизмов в системах распределения воды

УФ-облучение

Достоинства

Процесс заключается в облучении воды ультрафиолетом, способным убивать различные типы микроорганизмов

1) не требует хранения и транспортировки химикатов

2) не образует побочных продуктов

3) эффективен против цист (Giardia, Cryptosporidium)

Недостатки

1) не обеспечивает дизенфицирующего последействия

2) требует больших затрат на оборудование и техническое облуживание

3) требует высоких операционных (энергетических) затрат

4) дезинфицирующая активность зависит от мутности воды, ее жесткости (образования отложений на поверхности лампы), осаждения органических загрязнений на поверхности лампы, а также колебаний в электрической сети, влияющих на изменение длины волны

5) отсутствует возможность оперативного контроля эффективности обеззараживания воды

Из выше приведенного видно неоспоримое достоинство хлора – эффект последействия. Это позволяет утверждать, что хлорирование обязательно, если вода направляется в разводящую сеть, а это мы имеем в подавляющем большинстве схем водоподготовки. И так как применение хлора неизменно в таких случаях, необходимо позаботиться об уменьшении количества образующихся при его использовании побочных продуктов, вредных для здоровья человека. Это требует, с одной стороны, подумать о возможностях снижения концентраций в воде органических веществ природного происхождения до хлорирования, а с другой – снижения до допустимого минимума дозы вводимого в воду хлора и контроля дозы хлора, что обеспечивается системой автоматического регулирования расхода хлора (САР-РХ).

Неоспоримым достоинством УФ-облучения является то, что этот способ обеззараживания не образует побочных продуктов, т.е. не ухудшает качества воды с точки зрения влияния на здоровье человека. Но те технические сложности, которые сопровождают этот способ сегодня, требуют достаточно критичного отношения к его применению в тех или иных практических условиях.

Неоспоримых достоинств у озона как дезинфектанта нет. Однако не следует быть категоричным к его применению. Но, решаясь на этот шаг, всегда необходимо помнить, что озон – неустойчивое химическое соединение трех атомов кислорода O3 (в отличие от устойчивой двухатомной молекулы O2). Поэтому озон имеет очень высокую химическую активность, и не всегда эта активность приводит к желаемым результатам.

Однако хлор как реагент водоподготовки имеет существенные недостатки. Например, хлор и хлорсодержащие соединения обладают высокой токсичностью, что требует строгого соблюдения повышенных требований техники безопасности. Хлор воздействует, в основном, на вегетативные формы микроорганизмов, при этом грамм-положительные штаммы бактерий более устойчивы к воздействию хлора, чем грамм-отрицательные штаммы микроорганизмов.

Высокой резистентностью к действию хлора обладают также вирусы, споры и цисты простейших и яйца гельминтов. Для удаления этих микроорганизмов рекомендуется сочетать процессы обеззараживания с процессами снижения мутности (коагуляцией, отстаиванием, фильтрацией).

Необходимость транспортировки, хранения и применения на водопроводных станциях значительного количества жидкого хлора, а также сбросы этого вещества и его соединений в окружающую среду обусловили высокую экологическую опасность. К тому же, хлор обладает высокой коррозионной активностью.

Одним из существенных недостатков газообразного хлора считаются повышенные требования к его перевозке и хранению и потенциальный риск здоровью, связанный прежде всего с возможностью образования галоген содержащих соединений.

Все вышеперечисленные недостатки и возможные обстоятельства, с этим связанные, регулируются правилами безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России.

Реализация различных программных мероприятий, а также выполнение определенных правил и норм в сфере водоснабжения позволяют решать различные организационно-правовые, медико-социальные и инженерно-конструкторские задачи, что приводит к улучшению и стабилизации механизма водоснабжения.

1.5.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Исходя из географического положения территория п.Салым и п.Сивых-Ях относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Поэтому водопроводная сеть поселка уложена как в подземном, так и в наземном исполнении: в обваловке совместно с теплотрассой и технических подпольях зданий.

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах проводятся следующие мероприятия:

1) в основной части водоводов – организация закольцовок водоводов

2) в тупиковых участках – организация контролируемых спусков воды из системы.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.6.1. Влияние на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одной из самых острых задач на сегодняшний день являются проблемы обеспечения населения питьевой водой в достаточном количестве и нормативного качества.

Централизованная система водоснабжения в муниципальном образовании представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и организации МО.

По ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по общему железу и марганцу имеют превышение по четырем скважинам.

Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. По определению из ГОСТ Р 51871-2002 «Устройства водоочистные», питьевая вода – это вода, по своему качеству в естественном состоянии или после подготовки отвечающая гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 и предназначенная для удовлетворения питьевых и бытовых потребностей человека либо для производства продукции для потребления человеком (пищевых продуктов, напитков или иной продукции).

В Российской Федерации качество питьевой водопроводной воды должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 1.6.1.1

Качество воды согласно СанПин 2.1.4.1074-01

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
|  | Скважины |
| запах при 20°С, 60°С, балла | 3 |
| цветность, градусов | 30 |
| мутность, мг/дм3 | 0,4 |
| рН, | 6,8-6,9 |
| общая минерализация, мг/дм3 | 320,6 |
| жесткость общая, мг*экв/дм3 | 3,1 |
| окисляемость перманганатная, мг О2/дм3 | 8,5-11,0 |
| нефтепродукты, мг/дм3 | < 0,005 |
| аммиак (по азоту), мг/дм3 | 3 |
| нитрат-ион, мг/дм3 | 0,366 |
| нитрит-ион, мг/дм3 | <0,002 |
| хлориды, мг/дм3 |  |
| сульфаты, мг/дм3 | 5-6 |
| фториды, мг/дм3 | 1,7-2,0 |
| марганец, мг/дм3 | 0,06 |
| железо (суммарно), мг/дм3 | 4,5-4,8 |
| хлор остаточный (связанный) |  |
| α, β радиоактивность, Бк/л | 0 |
| тяжелые металлы (цинк, кадмий, свинец, медь), мг/дм3 | 0 |
| микробиологические показатели, | отсутствие |

1.6.2. Влияние на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Хлорирование воды как средства ее обеззараживания было начато в начале XX века. Впервые хлор для обеззараживания воды стали использовать в Лондоне после эпидемии холеры 1870 года. В России хлорирование воды было осуществлено в 1908 году, также в связи с эпидемией холеры. В дальнейшем, его проводили в Кронштадте, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петербурге. В последующие годы хлорирование воды как эффективное средство борьбы с инфекционными заболеваниями распространилось во всем мире быстрыми темпами и в настоящее время такой водой пользуются многие сотни миллионов людей.

Токсичность хлора связана с его высокой окислительной способностью – он входит в тройку самых сильных галогенов. Это в свою очередь означает, что хлор способен разрушать любую органику и создавать на ее основе хлорорганические соединения.

Правильное назначение дозы хлора является исключительно важным. Недостаточная доза хлора может привести к тому, что он не окажет необходимого бактерицидного действия; излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды. Поэтому доза хлора должна быть установлена в зависимости от индивидуальных свойств очищаемой воды на основании опытов с этой водой.

Расчетная доза хлора при проектировании обеззараживающей установки должна быть принята исходя из необходимости очистки воды в период ее максимального загрязнения (например, в период паводков). Показателем достаточности принятой дозы служит наличие в воде так называемого остаточного хлора (остающегося в воде от введенной дозы после окисления находящихся в воде веществ). Согласно требованиям ГОСТ 2874—73, концентрация остаточного хлора в воде перед поступлением ее в сеть должна находиться в пределах 0,3— 0,5 мг/л.

Для осветленной речной воды доза хлора обычно колеблется в пределах 1,5-3 мг/л; при хлорировании подземных вод доза хлора чаще всего не превышает 1-1,5 мг/л; в отдельных случаях может потребоваться увеличение дозы из-за наличия в воде закисного железа. При повышенном содержании в воде гуминовых веществ требуемая доза возрастает.

При введении хлора в обрабатываемую воду должны быть обеспечены хорошее смешивание его с водой и достаточная продолжительность (не менее 30 мин) его контакта с водой до подачи ее потребителю. Хлорирование уже осветленной воды обычно производят перед поступлением ее в резервуар чистой воды, где и обеспечивается необходимое для их контакта время.

Для увеличения продолжительности бактерицидного действия хлора и предотвращения образования хлорфенольных запахов в воду наряду с хлором вводят аммиак. При его взаимодействии с хлорноватистой кислотой, которая образуется при хлорировании воды, получается монохлорамин, который, гидролизуясь, образует сильный окислитель – гипохлоритный ион.

Гидролиз хлорамина протекает достаточно медленно, поэтому в первое время его окислительное действие ниже, чем хлора. Однако длительность бактерицидного действия хлорамина существенно больше. Поэтому аммонизацию применяют, если вода длительное время должна находиться в промежуточных резервуарах и сетях. Соотношение доз хлора и аммиака зависит от состава исходной воды.

Широкому распространению хлора в технологиях водоподготовки способствовала его эффективность при обеззараживании природных вод и способность консервировать уже очищенную воду длительное время. Кроме того, предварительное хлорирование воды позволяет снизить цветность воды, устранить ее запах и привкус, уменьшить расход коагулянтов, а также поддерживать удовлетворительное санитарное состояние очистных сооружений станций водоподготовки. В этом смысле ни одно из альтернативных хлору средств не может сравниться с ним по универсальности и простоте применения.

Ниже представлены характеристики основных дезинфектантов воды.

Характеристики основных дезинфектантов воды

Наименование и характеристика дезинфектанта

Хлор

Достоинства

Применяется в газообразном виде, требует соблюдения строжайших мер безопасности

1) эффективный окислитель и дезинфектант

2) эффективен для удаления неприятного вкуса и запахов

3) обладает дизенфицирующим последействием

4) предотвращает рост водорослей и биообрастаний

5) разрушает органические соединения (фенолы)

6) окисляет железо и магний

7) разрушает сульфид водорода, цианиды, аммиак и другие соединения азота

Недостатки

1) повышенные требования к перевозке и хранению

2) потенциальный риск здоровью в случае утечки

3) образование побочных продуктов дезинфекции – тригалометанов (ТГМ)

4) образует броматы и броморганические побочные продукты дезинфекции в присутствии бромидов

Озон

Достоинства

Используется на протяжение нескольких десятков лет в некоторых европейских странах для дезинфекции воды, удаления цвета, улучшения вкуса и устранения запаха

1) сильный дезинфектант и окислитель

2) очень эффективен против вирусов

3) наиболее эффективен против Giardia, Cryptosporidium, а также любой другой патогенной микрофлоры

4) способствует удалению мутности их воды

5) удаляет посторонние привкусы и запахи

6) не образует хлорсодержащих тригалометанов

Недостатки

1) образует побочные продукты, включающие: альдегиды, кетоны, органические кислоты, бромсодержащие тригалометаны (включая бромоформ), броматы (в присутствии бромидов), пероксиды, бромуксусную кислоту

2) необходимость использования дополнительных фильтров для удаления образующихся побочных продуктов

3) не обеспечивает дезинфицирующего последействия

4) требует высоких начальных затрат на оборудование

5) значительные затраты на обучение операторов и обслуживание установок

6) озон, реагируя со сложными органическими соединениями, расщепляет их на фрагменты, являющиеся питательной средой для микроорганизмов в системах распределения воды

УФ-облучение

Достоинства

Процесс заключается в облучении воды ультрафиолетом, способным убивать различные типы микроорганизмов

1) не требует хранения и транспортировки химикатов

2) не образует побочных продуктов

3) эффективен против цист (Giardia, Cryptosporidium)

Недостатки

1) не обеспечивает дизенфицирующего последействия

2) требует больших затрат на оборудование и техническое облуживание

3) требует высоких операционных (энергетических) затрат

4) дезинфицирующая активность зависит от мутности воды, ее жесткости (образования отложений на поверхности лампы), осаждения органических загрязнений на поверхности лампы, а также колебаний в электрической сети, влияющих на изменение длины волны

5) отсутствует возможность оперативного контроля эффективности обеззараживания воды

Из этой таблицы явно видно неоспоримое достоинство хлора – эффект последействия. Это позволяет утверждать, что хлорирование обязательно, если вода направляется в разводящую сеть, а это мы имеем в подавляющем большинстве схем водоподготовки. И так как применение хлора неизменно в таких случаях, необходимо позаботиться об уменьшении количества образующихся при его использовании побочных продуктов, вредных для здоровья человека. Это требует, с одной стороны, подумать о возможностях снижения концентраций в воде органических веществ природного происхождения до хлорирования, а с другой – снижения до допустимого минимума дозы вводимого в воду хлора и контроля дозы хлора, что обеспечивается системой автоматического регулирования расхода хлора (САР-РХ).

Неоспоримым достоинством УФ-облучения является то, что этот способ обеззараживания не образует побочных продуктов, т.е. не ухудшает качества воды с точки зрения влияния на здоровье человека. Но те технические сложности, которые сопровождают этот способ сегодня, требуют достаточно критичного отношения к его применению в тех или иных практических условиях.

Неоспоримых достоинств у озона как дезинфектанта нет. Однако не следует быть категоричным к его применению. Но, решаясь на этот шаг, всегда необходимо помнить, что озон – неустойчивое химическое соединение трех атомов кислорода O 3 (в отличие от устойчивой двухатомной молекулы O 2). Поэтому озон имеет очень высокую химическую активность, и не всегда эта активность приводит к желаемым результатам.

Однако хлор как реагент водоподготовки имеет существенные недостатки. Например, хлор и хлорсодержащие соединения обладают высокой токсичностью, что требует строгого соблюдения повышенных требований техники безопасности. Хлор воздействует, в основном, на вегетативные формы микроорганизмов, при этом грамм-положительные штаммы бактерий более устойчивы к воздействию хлора, чем грамм-отрицательные штаммы микроорганизмов.

Высокой резистентностью к действию хлора обладают также вирусы, споры и цисты простейших и яйца гельминтов. Для удаления этих микроорганизмов рекомендуется сочетать процессы обеззараживания с процессами снижения мутности (коагуляцией, отстаиванием, фильтрацией).

Необходимость транспортировки, хранения и применения на водопроводных станциях значительного количества жидкого хлора, а также сбросы этого вещества и его соединений в окружающую среду обусловили высокую экологическую опасность. К тому же, хлор обладает высокой коррозионной активностью.

Одним из существенных недостатков газообразного хлора считаются повышенные требования к его перевозке и хранению и потенциальный риск здоровью, связанный прежде всего с возможностью образования галоген содержащих соединений.

Все вышеперечисленные недостатки и возможные обстоятельства, с этим связанные, регулируются правилами безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

1.7.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Стоимость основных запланированных мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице.

Таблица 1.7.1.1

Основные запланированные мероприятия в п.Салым.

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям первой очереди. Реконструкция ВОС. | 2014-2016 | 12 425 798,21 |
| 2 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям второй очереди. | 2017-2020 | 16 567 730,95 |
| 3 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям третьей очереди. | 2020-2025 | 20 709 663,68 |
| Итого: | 49 703 192,84 |

1.7.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Объем финансирования развития централизованной системы водоснабжения представлен в таблице 1.7.2.1 . При расчете стоимости монтажных работ использовались «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2011. Сети водоснабжения и канализации».

Таблица 1.7.2.1

Источники финансирования развития водопроводных сетей.

| Инвестиции, тыс. руб. | За счет бюджета МО, тыс. руб. | За счет средств предприятия, тыс. руб. | За счет средств внебюджетных фондов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 703 192,84 | 37 277 394,63 | 7 455 478,93 | 4 970 319,28 |

Анализируя данные таблицы, представим долю инвестиций каждого участника в развитие систем водоснабжения:

- за счет бюджета МО 75%;

- за счет средств предприятия 15%;

- за счет средств внебюджетных фондов 10%.

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.8.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.

Мутность и прозрачность.

Мутность – показатель качества воды, обусловленный присутствием в воде нерастворенных и коллоидных веществ неорганического и органического происхождения. Причиной мутности поверхностных вод являются илы, кремниевая кислота, гидроокиси железа и алюминия, органические коллоиды, микроорганизмы и планктон. В грунтовых водах мутность вызвана преимущественно присутствием нерастворенных минеральных веществ, а при проникании в грунт сточных вод – также и присутствием органических веществ. В России мутность определяют фотометрическим путем сравнения проб исследуемой воды со стандартными суспензиями. Результат измерений выражают в мг/дм3 при использовании основной стандартной суспензии каолина или в ЕМ/дм3 (единицы мутности на дм3) при использовании основной стандартной суспензии формазина. Последнюю единицу измерения называют также Единица Мутности по Формазину (ЕМФ) или в западной терминологии FTU (Formazine Turbidity Unit). 1FTU=1ЕМФ=1ЕМ/ дм3. В последнее время в качестве основной во всем мире утвердилась фотометрическая методика измерения мутности по формазину, что нашло свое отражение в стандарте ISO 7027 (Water quality - Determination of turbidity). Согласно этому стандарту, единицей измерения мутности является FNU  (Formazine Nephelometric Unit). Агентство по Охране Окружающей Среды США (U.S. EPA) и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) используют единицу измерения мутности NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Соотношение между основными единицами измерения мутности следующее: 1 FTU(ЕМФ)=1 FNU=1 NTU.

ВОЗ по показаниям влияния на здоровье мутность не нормирует, однако с точки зрения внешнего вида рекомендует, чтобы мутность была не выше 5 NTU (нефелометрическая единица мутности), а для целей обеззараживания – не более 1 NTU.

Мера прозрачности – высота столба воды, при которой можно наблюдать опускаемую в воду белую пластину определенных размеров (диск Секки) или различать на белой бумаге шрифт определенного размера и типа (шрифт Снеллена). Результаты выражаются в сантиметрах.

Таблица 1.8.1.1

##### Характеристика вод по прозрачности (мутности).

| Прозрачность | Единица измерения, см |
| --- | --- |
| Прозрачная | Более 30 |
| Маломутная | Более 25 до 30 |
| Средней мутности | Более 20 до 25 |
| Мутная | Болеее 10 до 20 |
| Очень мутная | Менее 10 |

Цветность.

Цветность – показатель качества воды, обусловленный главным образом присутствием в воде гуминовых и фульфовых кислот, а также соединений железа (Fe3+). Количество этих веществ зависит от геологических условий в водоносных горизонтах и от количества и размеров торфяников в бассейне исследуемой реки. Так, наибольшую цветность имеют поверхностные воды рек и озер, расположенных в зонах торфяных болот и заболоченных лесов, наименьшую – в степях и степных зонах. Зимой содержание органических веществ в природных водах минимальное, в то время как весной в период половодья и паводков, а также летом в период массового развития водорослей – цветения воды - оно повышается. Подземные воды, как правило, имеют меньшую цветность, чем поверхностные. Таким образом, высокая цветность является тревожным признаком, свидетельствующим о неблагополучии воды. При этом очень важно выяснить причину цветности, так как методы удаления, например, железа и органических соединений отличаются. Наличие же органики не только ухудшает органолептические свойства воды, приводит к возникновению посторонних запахов, но и вызывает резкое снижение концентрации растворенного в воде кислорода, что может быть критично для ряда процессов водоочистки. Некоторые в принципе безвредные органические соединения, вступая в химические реакции (например, с хлором), способны образовывать очень вредные и опасные для здоровья человека соединения.

Цветность измеряется в градусах платино-кобальтовой шкалы и колеблется от единиц до тысяч градусов.

Таблица 1.8.1.2

##### Характеристика вод по цветности

| Цветность | Единица измерения, градус платино-кобальтовой шкалы |
| --- | --- |
| Очень малая | до 25 |
| Малая | более 25 до 50 |
| Средняя | более 50 до 80 |
| Высокая | более 80 до 120 |
| Очень высокая | более 120 |

##### Вкус и привкус.

Вкус воды определяется растворенными в ней веществами органического и неорганического происхождения и различается по характеру и интенсивности. Различают четыре основных вида вкуса: соленый, кислый, сладкий, горький. Все другие виды вкусовых ощущений называются привкусами (щелочной, металлический, вяжущий и т.п.). Интенсивность вкуса и привкуса определяют при 20 °С и оценивают по пятибалльной системе, согласно ГОСТ 3351-74*.

Качественную характеристику оттенков вкусовых ощущений – привкуса – выражают описательно: хлорный, рыбный, горьковатый и так далее. Наиболее распространенный соленый вкус воды чаще всего обусловлен растворенным в воде хлоридом натрия, горький – сульфатом магния, кислый – избытком свободного диоксида углерода и т.д. Порог вкусового восприятия соленых растворов характеризуется такими концентрациями (в дистиллированной воде), мг/л: NaCl – 165; CaCl2 – 470; MgCl2 – 135; MnCl2 – 1,8; FeCl2 – 0,35; MgSO4 – 250; CaSO4 – 70; MnSO4 – 15,7; FeSO4 – 1,6; NaHCO3 – 450.

По силе воздействия на органы вкуса ионы некоторых металлов выстраиваются в следующие ряды:

Ø  катионы: NH4+ > Na+ > K+; Fe2+ > Mn2+ > Mg2+ > Ca2+;

Ø  анионы: ОН- > NO3- > Cl- > HCO3- > SO42- .

Таблица 1.8.1.3

Характеристика вод по интенсивности вкуса

| Интенсивность вкуса и привкуса | Характер появления вкуса и привкуса | Оценка интенсивности, балл |
| --- | --- | --- |
| Нет | Вкус и привкус не ощущаются | 0 |
| Очень слабая | Вкус и привкус не ощущаются потребителем, но обнаруживаются при лабораторном исследовании | 1 |
| Слабая | Вкус и привкус замечаются потребителем, если обратить на это его внимание | 2 |
| Заметная | Вкус и привкус легко замечаются и вызывают неодобрительные отзывы о воде | 3 |
| Отчетливая | Вкус и привкус обращают на себя внимание и заставляют воздержаться от питья | 4 |
| Очень сильная | Вкус и привкус настолько сильные, что делают воду непригодной к употреблению | 5 |

##### Запах.

Запах – показатель качества воды, определяемый органолептическим методом с помощью обоняния на основании шкалы силы запаха. На запах воды оказывают влияние состав растворенных веществ, температура, значения рН и целый ряд прочих факторов. Интенсивность запаха воды определяют экспертным путем при 20 °С и 60 °С и измеряют в баллах, согласно требованиям.

Следует также указывать группу запаха по следующей классификации:

По характеру запахи делят на две группы:

- естественного происхождения (живущие и отмершие в воде организмы, загнивающие растительные остатки и др.)

- искусственного происхождения (примеси промышленных и сельскохозяйственных сточных вод).

Запахи второй группы (искусственного происхождения) называют по определяющим запах веществам: хлорный, бензиновый и т.д.

Таблица 1.8.1.4

##### Запахи естественного происхождения.

| Обозначение запаха | Характер запаха | Примерный род запаха |
| --- | --- | --- |
| А | Ароматический | огуречный, цветочный |
| Б | Болотный | илистый, тинистый |
| Г | Гнилостный | фекальный, сточный |
| Д | Древесный | запах мокрой щепы, древесноый коры |
| З | Землистый | прелый, запах свежевспаханной земли, глинистый |
| П | Плесневый | затхлый, застойный |
| Р | Рыбный | запах рыбьегожира, рыбный |
| С | Сероводородный | запах тухлых яиц |
| Т | Травянистый | запах скошенной травы, сена |
| Н | Неопределенный | Запахи естественного происхождения, не попадающие под предыдущие определения |

Интенсивность запаха по ГОСТ 3351-74* оценивают в шестибальной шкале – см. следующую страницу.

Таблица 1.8.1.5

##### Характеристика вод по интенсивности запаха

| Интенсивность запаха | Характер появления запаха | Оценка интенсивности, балл |
| --- | --- | --- |
| Нет | Запах не ощущаются | 0 |
| Очень слабая | Запах не ощущаются потребителем, но обнаруживаются при лабораторном исследовании | 1 |
| Слабая | Запах замечаются потребителем, если обратить на это его внимание | 2 |
| Заметная | Запах легко замечаются и вызывают неодобрительные отзывы о воде | 3 |
| Отчетливая | Запах обращают на себя внимание и заставляют воздержаться от питья | 4 |
| Очень сильная | Запах настолько сильные, что делают воду непригодной к употреблению | 5 |

##### Водородный показатель (рН).

Водородный показатель (рН) - характеризует концентрацию свободных ионов водорода в воде и выражает степень кислотности или щелочности воды (соотношение в воде ионов Н+ и ОН- образующихся при диссоциации воды) и количественно определяется концентрацией ионов водорода pH = - Ig [H+]

Если в воде пониженное содержание свободных ионов водорода (рН>7) по сравнению с ионами ОН-, то вода будет иметь щелочную реакцию, а при повышенном содержании ионов Н+ (рН<7)- кислую. В идеально чистой дистиллированной воде эти ионы будут уравновешивать друг друга. В таких случаях вода нейтральна и рН=7. При растворении в воде различных химических веществ этот баланс может быть нарушен, что приводит к изменению уровня рН.

Определение pH выполняется колориметрическим или электрометрическим методом. Вода с низкой реакцией рН отличается коррозионностью, вода же с высокой реакцией рН проявляет склонность к вспениванию.

В зависимости от уровня рН воды можно условно разделить на несколько групп:

Таблица 1.8.1.6

##### Характеристика вод по рН

| Тип воды | Величина рН |
| --- | --- |
| сильнокислые воды | < 3 |
| кислые воды | 3 - 5 |
| слабокислые воды | 5 - 6,5 |
| нейтральные воды | 6,5 - 7,5 |
| слабощелочный воды | 7,5 - 8,5 |
| щелочные воды | 8,5 - 9,5 |
| сильнощелочные воды | > 9,5 |

Контроль над уровнем рН особенно важен на всех стадиях водоочистки, так как его "уход" в ту или иную сторону может не только существенно сказаться на запахе, привкусе и внешнем виде воды, но и повлиять на эффективность водоочистных мероприятий. Оптимальная требуемая величина рН варьируется для различных систем водоочистки в соответствии с составом воды, характером материалов, применяемых в системе распределения, а также в зависимости от применяемых методов водообработки.

Обычно уровень рН находится в пределах, при которых он непосредственно не влияет на потребительские качества воды. Так, в речных водах pH обычно находится в пределах 6.5-8.5, в атмосферных осадках 4.6-6.1, в болотах 5.5-6.0, в морских водах 7.9-8.3. Поэтому ВОЗ не предлагает какой-либо рекомендуемой по медицинским показателям величины для рН. Вместе с тем известно, что при низком рН вода обладает высокой коррозионной активностью, а при высоких уровнях (рН>11) вода приобретает характерную мылкость, неприятный запах, способна вызывать раздражение глаз и кожи. Именно поэтому для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным считается уровень рН в диапазоне от 6 до 9.

##### Кислотность.

Кислотностью называют содержание в воде веществ, способных вступать в реакцию с гидроксид-ионами (ОН-). Кислотность воды определяется эквивалентным количеством гидроксида, необходимого для реакции.

В обычных природных водах кислотность в большинстве случаев зависит только от содержания свободного диоксида углерода. Естественную часть кислотности создают также гуминовые и другие слабые органические кислоты и катионы слабых оснований (ионы аммония, железа, алюминия, органических оснований). В этих случаях pH воды не бывает ниже 4.5.

В загрязненных водоемах может содержаться большое количество сильных кислот или их солей за счет сброса промышленных сточных вод. В этих случаях pH может быть ниже 4.5. Часть общей кислотности, снижающей pH до величин < 4.5, называется свободной.

##### Жесткость.

Общая (полная) жесткость – свойство, вызванное присутствием растворенных в воде веществ, в основном - солей кальция (Ca2+) и магния (Mg2+), а также других катионов, которые выступают в значительно меньших количествах, таких как ионы: железа, алюминия, марганца (Mn2+) и тяжелых металлов (стронций Sr2+, барий Ba2+).

Но общее содержание в природных водах ионов кальция и магния несравнимо больше содержания всех других перечисленных ионов – и даже их суммы. Поэтому под жесткостью понимают сумму количеств ионов кальция и магния – общая жесткость, складывающаяся из значений карбонатной (временной, устраняемой кипячением) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Первая вызвана присутствием в воде гидрокарбонатов кальция и магния, вторая наличием сульфатов, хлоридов, силикатов, нитратов и фосфатов этих металлов.

В России жесткость воды выражают в мг-экв/дм3 или в моль/л.

Карбонатная жесткость (временная) – вызвана присутствием растворенных в воде бикарбонатов, карбонатов и углеводородов кальция и магния. Во время нагревания бикарбонаты кальция и магния частично оседают в растворе в результате обратимых реакций гидролиза.

Некарбонатная жесткость (постоянная) – вызывается присутствием растворенных в воде хлоридов, сульфатов и силикатов кальция (не растворяются и не оседают в растворе во время нагревания воды).

Таблица 1.8.1.7

##### Характеристика вод по значению общей жесткости.

| Группа вод | Единица измерения, ммоль/л |
| --- | --- |
| Очень мягкая | до 1,5 |
| Мягкая | 1,5 - 4,0 |
| Средней жесткости | 4,0 - 8,0 |
| Жесткая | 8,0 - 12,0 |
| Очень жесткая | более 12 |

##### Щелочность.

Щелочностью воды  называется суммарная концентрация содержащихся в воде анионов слабых кислот и гидроксильных ионов (выражена в ммоль/л), вступающих в реакцию при лабораторных исследованиях с соляной или серной кислотами с образованием хлористых или сернокислых солей щелочных и щелочноземельных металлов.

Различают следующие формы щелочности воды: бикарбонатная (гидрокарбонатная), карбонатная, гидратная, фосфатная, силикатная, гуматная – в зависимости от анионов слабых кислот, которыми обусловливается щелочность. Щелочность природных вод, рН которых обычно < 8,35, зависит от присутствия в воде бикарбонатов, карбонатов, иногда и гуматов. Щелочность других форм появляется в процессах обработки воды. Так как в природных водах почти всегда щелочность определяется бикарбонатами, то для таких вод общую щелочность принимают равной карбонатной жесткости.

Железо, марганец.

Железо, марганец - в натуральной воде выступают преимущественно в виде углеводородов, сульфатов, хлоридов, гумусовых соединений и иногда фосфатов. Присутствие ионов железа и марганца очень вредит большинству технологических процессов, особенно в целлюлозной и текстильной промышленности, а также ухудшает органолептические свойства воды.

Кроме того, содержание железа и марганца в воде может вызывать развитие марганцевых бактерий и железобактерий, колонии которых могут быть причиной зарастания водопроводных сетей.

##### Хлориды.

Хлориды – присутствие хлоридов в воде может быть вызвано вымыванием залежей хлоридов или же они могут появиться в воде вследствие присутствия стоков. Чаще всего хлориды в поверхностных водах выступают в виде NaCl, CaCl2 и MgCl2, причем, всегда в виде растворенных соединений.

##### Соединения азота.

Соединения азота (аммиак, нитриты, нитраты) – возникают, главным образом, из белковых соединений, которые попадают в воду вместе со сточными водами. Аммиак, присутствующий в воде, может быть органического или неорганического происхождения. В случае органического происхождения наблюдается повышенная окисляемость.

Нитриты возникают, главным образом, вследствие окисления аммиака в воде, могут также проникать в нее вместе с дождевой водой вследствие редукции нитратов в почве.

Нитраты - это продукт биохимического окисления аммиака и нитритов или же они могут быть выщелочены из почвы.

##### Сероводород.

Сероводород придает воде неприятный запах, приводит к развитию серобактерий и вызывает коррозию. Сероводород, преимущественно присутствующий в подземных водах, может быть минерального, органического или биологического происхождения, причем в виде растворенного газа или сульфидов. То, под каким видом проявляется сероводород, зависит от реакции pH:

Ø  при pH < 5 имеет вид H2S;

Ø  при pH > 7 выступает в виде иона HS-;

Ø  при pH = 5 ÷ 7 может быть в виде, как H2S, так и HS-.

воде. Они поступают в воду вследствие вымывания осадочных горных пород, выщелачивания почвы и иногда вследствие окисления сульфидов и серы – продуктов расклада белка из сточных вод. Большое содержание сульфатов в воде может быть причиной болезней пищеварительного тракта, а также такая вода может вызывать коррозию бетона и железобетонных конструкций.

##### Двуокись углерода.

Двуокись углерода (CO2) – в зависимости от реакции pH воды может быть в следующих видах:

Сероводород придает воде неприятный запах, приводит к развитию серобактерий и вызывает коррозию. Сероводород, преимущественно присутствующий в подземных водах, может быть минерального, органического или биологического происхождения, причем в виде растворенного газа или сульфидов. То, под каким видом проявляется сероводород, зависит от реакции pH:

- при pH < 5 имеет вид H2S;

- при pH > 7 выступает в виде иона HS-;

- при pH = 5 ÷ 7 может быть в виде, как H2S, так и HS-.

##### Сульфаты.

Сульфаты (SO42-) – наряду с хлоридами являются наиболее распространенными видами загрязнения в воде. Они поступают в воду вследствие вымывания осадочных горных пород, выщелачивания почвы и иногда вследствие окисления сульфидов и серы – продуктов расклада белка из сточных вод. Большое содержание сульфатов в воде может быть причиной болезней пищеварительного тракта, а также такая вода может вызывать коррозию бетона и железобетонных конструкций.

##### Двуокись углерода.

Двуокись углерода (CO2) – в зависимости от реакции pH воды может быть в следующих видах:

- pH < 4,0 – в основном, как газ CO2;

- pH = 8,4 – в основном в виде иона бикарбоната НСО3- ;

- pH > 10,5 – в основном в виде иона карбоната CO32-.

Агрессивная двуокись углерода – это часть свободной двуокиси углерода (CO2), которая необходима для удержания растворенных в воде углеводородов от разложения. Она очень активна и вызывает коррозию металлов. Кроме того, приводит к растворению карбоната кальция СаСО3 в строительных растворах или бетоне и поэтому ее необходимо удалять из воды, предназначенной для строительных целей. При оценке агрессивности воды, наряду с агрессивной концентрацией двуокиси углерода, следует также учитывать содержание солей в воде (солесодержание). Вода с одинаковым содержанием агрессивного CO2, тем более агрессивна, чем выше ее солесодержание.

##### Растворенный кислород.

Поступление кислорода в водоем происходит путем растворения его при контакте с воздухом (абсорбции), а также в результате фотосинтеза водными растениями. Содержание растворенного кислорода зависит от температуры, атмосферного давления, степени турбулизации воды, минерализации воды и др. В поверхностных водах содержание растворенного кислорода может колебаться от 0 до 14 мг/л. В артезианской воде кислород практически отсутствует.

Относительное содержание кислорода в воде, выраженное в процентах его нормального содержания и называется степенью насыщения кислородом. Этот параметр зависит от температуры воды, атмосферного давления и уровня минерализации. Вычисляется по формуле: M = (a×0,1308×100)/N×P, где

М – степень насыщения воды кислородом, %;

а – концентрация кислорода, мг/дм3;

Р – атмосферное давление в данной местности, МПа.

N – нормальная концентрация кислорода при данной температуре и общем давлении 0,101308 МПа, приведенная в следующей таблице:

Таблица 1.8.1.8

##### Растворимость кислорода в зависимости от температуры воды

| Температура воды, °С | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мг О2/дм3 | 14,6 | 11,3 | 9,1 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 4,8 | 2,9 | 0,0 |

##### Окисляемость.

Окисляемость – это показатель, характеризующий содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых сильным окислителем. Окисляемость выражается в мгO2 необходимого на окисление этих веществ, содержащихся в 1 дм3 исследованной воды.

Различают несколько видов окисляемости воды: перманганатную (1 мг KMnO4 соответствует 0,25 мг O2), бихроматную, иодатную, цериевую. Наиболее высокая степень окисления достигается бихроматным и иодатным методами. В практике водоочистки для природных малозагрязненных вод определяют перманганатную окисляемость, а в более загрязненных водах – как правило, бихроматную окисляемость (называемую также ХПК – химическое потребление кислорода). Окисляемость является очень удобным комплексным параметром, позволяющим оценить общее загрязнение воды органическими веществами. Органические вещества, находящиеся в воде весьма разнообразны по своей природе и химическим свойствам. Их состав формируется как под влиянием биохимических процессов протекающих в водоеме, так и за счет поступления поверхностных и подземных вод, атмосферных осадков, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Величина окисляемости природных вод может варьироваться в широких пределах от долей миллиграммов до десятков миллиграммов О2 на литр воды.

Поверхностные воды имеют более высокую окисляемость, а значит в них содержится высокие концентрации органических веществ по сравнению с подземными. Так, горные реки и озера характеризуются окисляемостью 2-3 мг О2/дм3, реки равнинные – 5-12 мг О2/дм3, реки с болотным питанием – десятки миллиграммов на 1 дм3.

Подземные же воды имеют в среднем окисляемость на уровне от сотых до десятых долей миллиграмма О2/дм3 (исключения составляют воды в районах нефтегазовых месторождений, торфяников, в сильно заболоченных местностях, подземных вод северной части РФ).

##### Электропроводность.

Электропроводность – это численное выражение способности водного раствора проводить электрический ток. Электрическая проводимость природной воды зависит в основном от степени минерализации (концентрации растворенных минеральных солей) и температуры. Благодаря этой зависимости, по величине электропроводности можно с определенной степенью погрешности судить о минерализации воды. Такой принцип измерения используется, в частности, в довольно распространенных приборах оперативного измерения общего солесодержания (так называемых TDS-метрах).

Дело в том, что природные воды представляют собой растворы смесей сильных и слабых электролитов. Минеральную часть воды составляют преимущественно ионы натрия (Na+), калия (K+), кальция (Ca2+), хлора (Cl–), сульфата (SO42–), гидрокарбоната (HCO3–).

Этими ионами и обуславливается в основном электропроводность природных вод. Присутствие же других ионов, например трехвалентного и двухвалентного железа (Fe3+ и Fe2+), марганца (Mn2+), алюминия (Al3+), нитрата (NO3–), HPO4–, H2PO4– и т.п. не столь сильно влияет на электропроводность (конечно при условии, что эти ионы не содержатся в воде в значительных количествах, как например, это может быть в производственных или хозяйственно-бытовых сточных водах). Погрешности же измерения возникают из-за неодинаковой удельной электропроводимости растворов различных солей, а также из-за повышения электропроводимости с увеличением температуры. Однако, современный уровень техники позволяет минимизировать эти погрешности, благодаря заранее рассчитанным и занесенным в память зависимостям.

Электропроводность не нормируется, но величина 2000 мкС/см примерно соответствует общей минерализации в 1000 мг/л.

##### Окислительно-восстановительный потенциал (редокс-потенциал, Eh).

Окислительно-восстановительный потенциал (мера химической активности) Eh вместе с рН, температурой и содержанием солей в воде характеризует состояние стабильности воды. В частности этот потенциал необходимо учитывать при определении стабильности железа в воде. Eh в природных водах колеблется в основном от -0,5 до +0,7 В, но в некоторых глубоких зонах Земной коры может достигать значений минус 0,6 В (сероводородные горячие воды) и +1,2 В (перегретые воды современного вулканизма).

Подземные воды классифицируются:

- Eh > +(0,1–1,15) В – окислительная среда; в воде присутствует растворенный кислород, Fe3+, Cu2+, Pb2+, Mo2+ и др.

- Eh – 0,0 до +0,1 В – переходная окислительно-восстановительная среда, характеризуется неустойчивым геохимическим режимом и переменным содержанием кислорода и cероводорода, а также слабым окислением и слабым восстановлением разных металлов;

- Eh < 0,0 – восстановительная среда; в воде присутствуют сероводород и металлы Fe2+, Mn2+, Mo2+ и др.

Зная значения рН и Eh, можно по диаграмме Пурбэ установить условия существования соединений и элементов Fe2+, Fe3+, Fe(ОН)2, Fe(ОН)3, FeСО3, FeS, (FeOH)2+.

1.8.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью — сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях водообеспечения потребителей, ремонтопригодностью - приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов; долговечностью — продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Рассчитать надежность противопожарного водоснабжения- это значит определить количественные показатели, характеризующие уровень качества бесперебойного водоснабжения потребителя системой. Для оценки надежности используют следующие показатели:

- вероятность безотказной работы (безотказного водоснабжения) за время τ - Rτ,

- интенсивность отказов λ,

- интенсивность восстановления μ (показатель не учтен ГОСТом),

- наработку на отказ Т (средняя продолжительность безотказного водоснабжения),

- среднюю продолжительность восстановления τв,

- параметр потока отказов ω,

а также коэффициенты готовности Kг, простоя Кп (показатель не учтен ГОСТом), технического использования Ки, неисправности p=λ/μ (показатель не учтен ГОСТом) и некоторые другие.

Таким образом, показатели надежности различны: одни из них характеризуют состояние системы в определенный момент времени (вероятности безотказной работы), другие - в интервале времени (среднее число отказов за ресурс), одни — размерные (наработка на отказ), другие — безразмерные (коэффициент готовности).

Задачи надежности в зависимости от поставленных целей бывают двух типов. Первый тип задач — определение количественных характеристик надежности на основе технических показателей элементов систем и функциональных связей между ними, а также требований потребителей к качеству бесперебойного водообеспечения. Задачи этого тина ставят при оценке надежности на различных этапах проектирования, при сравнительной оценке вариантов систем или проверке обеспечения требуемого уровня надежности.

Второй тип задач представляет собой анализ надежности, который проводят для установления количественных показателей, оценивающих влияние отдельных факторов на комплексный показатель надежности системы. Исходные данные для расчета включают помимо данных, используемых в решении задач первого типа данные о приоритете водообеспечения отдельных объектов и показатели ущерба из-за ненадежности системы. В результате решения этой задачи возможна проверка обеспечения требуемого уровня надежности или обоснование его экономической целесообразности, а также выявление возможности оптимизации системы с учетом ее развития или изменения уровня бесперебойного водообеспечения.

Надежность системы определяют не только показатели надежности входящих в нее элементов и схема их соединения, но и наличие резерва функционирования. Важным вопросом при решении задач надежности является правильность деления системы на элементы с точки зрения соответствия тем функциям, которые они должны выполнять. Надежность системы водоснабжения определяется надежностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надежность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации надежность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т. д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надежности изделий по результатам эксплуатации. В процессе эксплуатации выявляют также ошибки и просчеты, допущенные во время проектирования и реализации проекта.

При проектировании систем необходимо проверять показатели надежности, для определения которых важно сформулировать требования, выбрать параметры и установить нормы заданного уровня качества бесперебойного водообеспечения. Работоспособность — состояние системы, при котором она способна обеспечивать заданный уровень качества бесперебойного водоснабжения потребителей, установленный требованиями или критическими условиями водообеспечения расчетных моделей.

Требования СНиП не устанавливают показателей надежности и не используют понятия и характеристики (выходные параметры) систем, дающие возможность перейти на показатели надежности. В то же время косвенными характеристиками для определения показателей надежного водообеспечения потребителей служат: нормы водообеспечения, суммарная производительность водопитателя, требования к бесперебойности подачи воды по водоводам и водопроводным сетям, требования к дублированию источников энергоснабжения насосных агрегатов, резервирование элементов сооружений, срок службы системы и т. п.

Говоря о «надежности противопожарного водообеспечения», имеют в виду не какую-то абстрактную надежность, а надежность водоснабжения потребителей во время пожара. В результате можно дать следующее определение надежности системы водоснабжения, представляющей собой комплекс водопроводных сооружений — это способность (вероятность) обеспечения бесперебойной подачи требуемого количества воды потребителю (близкого к оптимальному) с заданным напором в течение заданного срока службы. Надежность следует понимать в двух аспектах: качественном — свойство системы, включающей сооружения и потребителей (характер водообеспечения), и количественном — мера суждения об определенном состоянии системы водоснабжения (характеристика этой меры — показатель надежности).

Под «заданными функциями» в общем случае понимают регламентированные требования потребителей к бесперебойности водообеспечения. Когда эти функции выполняются системой по отношению к конкретному потребителю i, считается, что система находится в работоспособном состоянии (состоянии работы) по отношению к i. Следует отметить, что службы эксплуатации не осуществляют строгого контроля за соблюдением норм отбора воды для тушения пожаров, на которые рассчитана система. В результате чрезмерного отбора воды на противопожарные нужды отмечаются нарушения водоснабжения других потребителей или разрушение водопроводных труб из-за недопустимого повышения давления при гидравлических ударах, возникающих в результате повышенной водоотдачи водопроводной сети во время работы пожарных автонасосов. Таким образом, система в одном и том же состоянии может быть работоспособной по отношению к потребителю i и неработоспособной по отношению к потребителю j (состояние отказа по отношению к потребителю j). Недостаточная надежность системы в этом случае приводит к ухудшению или нарушению нормального хозяйственно-питьевого водообеспечения, необходимого для естественного потребления воды и создания комфортных условий для населения. При рассмотрении вопросов надежности важным является понятие «состояние отказа», определяющего уровень качества бесперебойного водообеспечения и выход его за допустимый предел.

1.8.3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Целевые  показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

а) среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии»;

б) доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

Размер платы за предоставление услуги водоснабжения, оказываемые  населению в п.Салым и п.Сивых-Ях в жилых помещениях представлено в таблицах ниже.

Таблица 8.8.3.1

Размер платы за водоснабжение, в с.п.Салым.

| Организация | Коммунальная услуга, (ед.измерения) | Установленный тариф с 01.07.2014 (руб, с НДС) | Нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер платы за водоснабжение, в с.п.Салым. |
| ПМУП "УТВС" филиал №1 | Холодное водоснабжение (руб./м3) | 92,39 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 27.11.2013г. № 107-нп |
| ПМУП "УТВС" филиал №1 | Горячая вода в закрытой системе г.в. (руб./м3) | 202,18 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 11.12.2013г. № 122-нп |
| ПМУП "УТВС" филиал №1 | Горячая вода в открытой системе | на теплоноситель | 92,39 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 13.12.2013г. № 127-нп |
|  |  | на тепловую энергию | 1742,68 |  |
| ООО "Тепловик" (в т.ч. ОАО "РЖД") | Холодное водоснабжение (руб./м3) | 55,28 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 10.12.2013г. № 119-нп |
| Размер платы за водоснабжение, в п.Сивых-Ях. |
| ООО "Тепловик 2" (в т.ч. НУМН ОАО "Сибнефтепровод") | Холодное водоснабжение (руб./м3) | 32,27 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 04.12.2013г. № 113-нп |

1.8.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

б) доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте «б» настоящего пункта определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

1.8.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:

а) увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы;

б) увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным  требованиям.

Целевые показатели, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта определяются в расчете в расчете на 1 рубль инвестиционной программы.

В случаях когда регулируемой организации не утверждена инвестиционная программа, целевые показатели, предусмотренные пунктом 13 настоящих Правил, не устанавливаются. При этом целевые показатели, предусмотренные 8 – 12 настоящих Правил устанавливаются исходя из фактических показателей деятельности регулируемой организации на начало период регулирования с  применением повышающих коэффициентов, рассчитанных уполномоченным органом с учетом износа централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

1.8.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

а) доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

б) доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы. Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Ниже приведен в табличной форме перечень выявленных бесхозяйных участков.

Таблица 1.9.1

Перечень выявленных бесхозяйных участков ХВС в п.Салым.

| № п/п | Наименование объекта (сети), местоположени | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надземный участок, Ду 25мм в районе ул. Школьная - до старой школы по ул. Школьная. | 26 |
| 2 | Надземный участок, Ду25мм, от ул. 45 лет Победы до дома № 5 | 62 |
| 3 | Участок под дорогой, протяженность 16м, Ду 100мм, по ул. 45 лет Победы. | 16 |
| 4 | Участок трубопровода в районе ул. Нагорная и Болотная, протяженность 30м, Ду 25мм. | 46 |
| 5 | Надземный участок, протяженность 32м, Ду 25мм. ул.Северная от магистрали до здания милиции. | 32 |
| 6 | Надземный участок, Ду 25мм по ул.Северная от магистрали до здания гаражи милиции. | 37 |
| 7 | Надземный участок, Ду 37мм по ул.Северная от магистрали до дома № 1. | 12 |
| 8 | Подземный участок, Ду 50мм х2 шт., (трубопровод горячей воды Ду 50мм), от магистрали до дома № 2 по ул. Северная. | 38 |
| 9 | Надземный участок, Ду 32мм, 1 труба гор.вода ф 25мм, от магистрали до дома № 3 с.п.Салым,ул.Северная | 18 |
| 10 | Надземный участок, Ду 57мм, 2 труба гор.вода ф 57мм, от магистрали до дома № 17 по ул. Северная. | 39 |
| 11 | Надземный участок, Ду 57мм, 2 труба гор.вода ф 57мм, от магистрали до дома № 16 по ул. Северная. | 50 |
| 12 | Подземный участок, Ду 57мм, гор.вода ф 57мм, от магистрали до жилого дома № 17 по ул.45 лет Победы. | 5 |
| 13 | Подземный участок, Ду 57мм, гор.вода ф 57мм, от магистрали до жилого дома № 18 по ул.45 лет Победы. | 18 |
| 14 | Подземный участок, Ду 57мм, от магистрали до жилого дома № 12, по ул.45 лет Победы. | 35 |
| 15 | Подземный участок, Ду 57мм, от магистрали до жилого дома № 10 по ул.45 лет Победы. | 35 |
| 16 | Подземный участок, Ду 57мм, от магистрали до жилого дома № 8 по ул.45 лет Победы. | 53 |
| 17 | Подземный участок, Ду 57мм, от магистрали до жилого дома № 6 по ул.45 лет Победы. | 8 |
| 18 | Подземный участок, Ду 57мм, от магистрали до жилого дома № 2 по ул. Молодежная. | 55 |
| 19 | Подземный участок, Ду 57мм, от магистрали до жилого дома № 7 по ул. Нагорная. | 15 |
| 20 | Сети водоснабжения по ул. Новая. | 437 |
| 21 | Сети водоснабжения на больничный комплекс. | 540 |
| 22 | Сети водоснабжения к дому №2 по ул. Молодежная. | 64 |
| 23 | Сети водоснабжения по ул. Молодежная. | 272 |
| 24 | Сети водоснабжения по ул. Мира от дома №17 до конца улицы. | 72,4 |
| 25 | Сети водоснабжения по ул. Мира от дома №16 до дома №22. | 68,6 |
| 26 | Сети водоснабжения по ул. Кедровая от дома №7. | 34 |
| 27 | Сети водоснабжения по ул. Таежная. | 340 |
| 28 | Сети водоснабжения по ул. Центральная (правая сторона). | 87 |
| 29 | Сети водоснабжения по ул. Лесная к дому №5. | 120 |
| 30 | Сети водоснабжения по ул. Набережная. | 485 |
| 31 | Сети водоснабжения по ул. Зеленая (левая сторона). | 150 |
| 32 | Сети водоснабжения по ул. Молодежная (правая сторона). | 120 |
| 33 | Сети водоснабжения по ул. Приозерная. | 320 |
| 34 | От котельной №2 (Лесхоз) до гаража СРЭУ (ул.Набережная, Зелёная, Центральная). | 730 |
| 35 | От котельной №2 до ПХС (Лесхоз). | 160 |
| 36 | От ПХС (Лесхоз) до ж/д 12 по ул. Набережная. | 266,9 |
| 37 | От ж/д № 12 до ж/д № 20 по ул. Набережной. | 190,6 |
| 38 | От ул. Центральной до ул. Еловой. | 245 |
| 39 | От ж/д № 20 до ж/д № 24 по ул. Набережная. | 169,9 |
| 40 | Сети водоснабжения по ул. Зелёная. | 307 |
| 41 | Сети водоснабжения по ул. Еловая. | 119,5 |
| 42 | От ТК-2 до ТК-3 по ул. Северная. | 96 |
| 43 | От ТК-3 до ТК-4 по ул. Северная. | 124 |
| 44 | От ТК-1 до отсеч. на Кода Лес. | 140 |
| 45 | Сети на коттеджи по ул. Северная. | 344 |
| 46 | Сети водоснабжения на коттеджи № 4,5,6,7,8,9 по ул. Северная. | 402 |
| 47 | От ТК-5 до дома № 22 по ул. Северная. | 30 |
| 48 | От ТК-3 до дома № 19 по ул. Северная. | 50 |
| 49 | От ТК-3 до дома № 20 по ул. Северная. | 50 |
| 50 | От теплотрассы до дома № 21 по ул. Северная. | 50 |
| 51 | От ТК-5 до жилого дома по ул.Юбилейная,16, Ду 108 мм. | 229 |
| 52 | Водопровод от станции обезжелезования до дома № 18 по ул. Юбилейная, Ду 114мм. | 414 |

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения и скважин, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, сети водоснабжения которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации,

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»,

- Уставом муниципального образования.

Предлагается передать все бесхозяйные участки на обслуживание  гарантирующей организации, но только после проведения капитальных ремонтов данных участков.

Глава 2. Схема водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

В п.Салым существует и эксплуатируется система централизованной канализации. Так же присутствует канализование в септики и выгребные ямы. Сточные воды в северной и южной части посредством самотечных коллекторов поступают на КНС. Далее, после КНС,  в напорной режиме сточные воды поступают на  канализационные очистные сооружения. В северной части поселка очистка сточных вод производится на блочных установках заводского изготовления марки «Ручей» производительностью 400 куб.м/сут. Обезвоживание осадка производится на иловых площадках. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Вандрас. Качество очищенных сточных вод соответствует нормам. Техническое состояние КОС северной части можно оценить как удовлетворительное. В южной части поселка также очистка сточных вод производится на канализационных очистных сооружениях блочного типа. Технология очистки сточных вод аналогична КОСам расположенным на севере. Сброс очищенных сточных вод так же производится в реку Вандрас. Качество очищенных сточных вод не соответствует нормам. Техническое состояние очистных сооружений аварийное. Год ввода сооружений в эксплуатацию – 1978г. Большой износ оборудования. Требуется полная реконструкция и замена всего силового оборудования. Сточные воды из септиков вывозятся ассенизационными машинами. В поселке имеется две машины с емкостью цистерны по 10 куб.м. каждая.  Стоки доставляются непосредственно на КНС и на очистные сооружения.

В существующей системе канализации п. Салым имеются недостатки, к которым можно отнести аварийное состояние КОС в южной части поселка и канализование в септики, которое негативно сказывается на экологическом состоянии подземных вод. Так же к недостаткам относится и не полное обеспечение поселка централизованной канализацией. Имеется необходимость реконструкции некоторых участков самотечной и напорной канализации. Так же требуется перекладка участков самотечной и напорной канализации.

В п.Сивыс-Ях существует система централизованной канализации. Сточные воды по самотечным уличным коллекторам диаметром 150-200 мм  отводится в магистральный коллектор d=300 мм. Далее, самотеком, сточные воды отводятся до существующих канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 400 куб.м/сут. Канализование в септики в поселке отсутствует. Очистные канализационные сооружения блочные с полным биологическим окислением. После очистки, сточные воды сбрасываются на рельеф. Качество очищенных сточных вод соответствует нормам. В целом состояние системы канализации п. Сивыс-Ях можно оценить как удовлетворительное.

Вся существующая жилая и общественная застройка оборудована централизованной канализацией. Все стоки в самотечном режиме поступают на блочные очистные сооружения. Очистные сооружения рассчитаны на полное биологическое окисление. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Услуги водоотведения жителям п.Салым предоставляет филиал № 1 ПМУП «УТВС» и филиал ОАО «РЖД» центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок 7.

Услуги водоотведения жителям п.Сивых-Ях предоставляет ООО «Тепловик 2».

На рисунках ниже показана существующая схема водоотведения п.Салым и п.Сивых-Ях.

Рисунок 2.1.1.1 Существующая схема водоотведения п.Салым

Рисунок 2.1.1.2 Существующая схема водоотведения п.Сивых-Ях

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Система водоотведения  п. Салым МО Нефтеюганского района обслуживается филиалом № 1 ПМУП «УТВС» и филиалом ОАО «РЖД» центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок 7.

Филиал №1 ПМУП «УТВС» расположен по адресу: Россия, 628327, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул. Центральная, д.1.

Характеристика качества воды и очистных сооружений

С.п.Салым

Очистка сточных вод производится на блочных установках заводского изготовления марки «Ручей» производительностью 400 м3/сут. Обезвоживание осадка производится на иловых площадках. Год ввода сооружений в эксплуатацию – 1998 г.

Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Вандрас. Качество очищенных сточных вод не соответствует нормам ПДК по биогенным, взвешенным и БПК:

-биогенные (фосфаты) – превышение ПДС в 5,78 раза;

-биогенные (азот аммонийный) – превышение ПДС в 34,2 раза;

-БПК полн. – превышение ПДС в 3,3 раза;

-Хлориды – превышение ПДС в 3,9 раза;

-Взвешенные вещества – превышение ПДС в 1,3 раза;

-Железо общее – превышение ПДС в 3,4 раза.

Основные проблемы:

высокий износ оборудования на очистных сооружениях, расположенных в южной части поселка.

п. Сивыс-Ях

Систему водоотведения п. Сивыс-Ях МО Нефтеюганского района обслуживает ООО «Тепловик 2»: Россия, 628330, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Сивыс-Ях.

Характеристика очистных сооружений

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1997 г. Проектная мощность очистных сооружений канализации – 300 м3/сут.

Существующая технология очистки сточных вод включает:

- процеживание в ступенчатых решетках;

- задержание песка в песколовке;

- биологическую очистку в аэротенках;

- биологическую доочистку на биотенках I и II ступени;

- биофлокуляционное осветление на отстойниках с тонкослойными модулями;

- обеззараживание очищенных сточных вод хлором в контактных резервуарах.

Сточные воды, распределяясь из приемных камер, проходят через механическую очистку через процеживатель, после чего стоки попадают в тангенциальные песколовки, где происходит гравитационное отделение песка. После песколовок сточная вода проходит биологическую очистку на  аэротенках и биотенках 1 и 2 ступеней. В дальнейшем на тонкослойных модулях отстойника происходит гравитационное осветление. Обеззараживание проводится насосом-дозатором при помощи гипохлорита Na.

Таблица 2.1.2.1

Характеристика основного оборудования КНС в п.Салым

| № п/п | Наимено-вание сооружения | Марка насоса | Производи-тельность насоса, м.куб/ч | Режим работы | Средняя наработка часов за сутки | Фактическая суточная подача, м.куб/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | Иртыш ПФ1 65/160-3/2 | 25 | 24 | --- | --- |
| 2 |  | Иртыш ПФ1 65/160-3/2 | 25 | 24 | --- |  |
| 3 | КНС-2 | Иртыш ПФ1 65/160-3/2 | 25 | 24 | --- | --- |
| 4 |  | Иртыш ПФ1 65/160-3/2 | 25 | 24 | --- |  |
| 5 | КНС-4 | Иртыш ПФ1 65/160-3/2 | 25 | 24 | --- | --- |
| 6 |  | Иртыш ПФ1 65/160-3/2 | 25 | 24 | --- |  |
| 7 | КНС-«Газовик» | Иртыш ПФ1 65/160-3/2 | 25 | 24 | --- | --- |
| 8 |  | Иртыш ПФ1 65/160-3/2 | 25 | 24 | --- |  |
| 9 | КНС-ОАО «РЖД» | ФГ80-24 | 20 | 24 | --- | --- |
| 10 |  | ФГ80-24 | 20 | 24 | --- |  |

Насосы установленные на канализационных насосных станциях имеют достаточный запас по производительности.

Таблица 2.1.2.2

Характеристика основного оборудования канализационных очистных сооружений

| № п/п | Наименование сооружения Адрес | Год ввода в экcплуатацию | Режим работы, ч. | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Салым |
| 1 | КОС-400 | 1998 | 24 | 400 |
| 2 | КОС-ОАО «РЖД» | --- | 24 | 400 |
| п.Сивых-Ях |
| 1 | КОС-300 | 1997 | 24 | 300 |

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На рисунке ниже представлена схема водоотведения п.Салым, на котором зеленым цветом выделена область, которая охвачена централизованным водоотведением, а розовым – область, где канализование осуществляется в выгребные ямы.

Рисунок 2.1.3.1. Существующие зоны водоотведения п.Салым..

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Технология очистки сточных вод:

- сточные воды с накопительных ёмкостей поступают в приёмные колодцы;

- из приемных колодцев сточные воды погружными насосами подаются на барабанную сетку;

- на барабанной сетке происходит разделение грубодисперсной примеси;

- разделенная грубодисперсная примесь собирается в специальные контейнеры и вывозится в специально отведённые места;

- очищенные стоки от крупных примесей поступают на две параллельно работающие технологические линии биологической очистки;

- далее стоки поступают на аэротенки, осветлители и вторичные отстойники;

- самотёком вода поступает в третий блок (емкость фильтрования), здесь происходит глубокая доочистка стоков с помощью химико-физической очистки, флотации и фильтрования;

- далее загрязнения через водосборный лоток удаляются в емкость аэробного стабилизирования;

- очищенные стоки самотёком отводятся к месту водосброса;

- избыточный ил из ёмкости аэрации самотёком поступает в ёмкость аэробной стабилизации, где происходит минерализация осадка и его уплотнение;

- осадок вывозится машинами на специально отведённые места. Надиловая вода самотёком поступает в приёмный колодец.

Для полной очистки сточных вод от вредных загрязнений требуется строительство новых мощностей канализационных очистных сооружений.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

В с.п.Салым система канализации централизованная, представлена сетями диаметром 50-400 мм.

Суммарная протяженность сетей водоотведения составляет в п.Салым составляет 13,67 км., в п.Сивых-Ях 3,802 км.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Объекты централизованной системы водоотведения п.Салым и п.Сивых-Ях, а также их управляемость, находятся в неудовлетворительном состоянии.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Воздействие п. Салым на водные объекты выражается в следующем:

Состояние водных экосистем рек Большой Салым, Вандрас, Ай-Ега обусловлено уровнем и характером антропогенного воздействия в пределах их водосборной площади и способностью экосистем к самоочищению. Чрезмерно высокие антропогенные нагрузки на рассматриваемые водные экосистемы, имеющих пониженный потенциал самоочищения (обусловленный низким температурным ингредиентом, длительным ледоставным периодом и т.д.) подорвали самоочищающую способность природных вод.

Основными источниками загрязнения водоемов является поверхностный сток, который имеет повышенное содержание взвешенных частиц и частиц органического происхождения, а также нефте- и бензопродуктов. Существенный вклад в ухудшение санитарного состояния рек вносят талые и дождевые воды с неблагоустроенных селитебных и промышленных территорий поселка и других объектов инфраструктуры.

Сам поселок вносит существенный вклад в загрязнение водотоков. От организованных источников неочищенные и недостаточно-очищенные сточные воды коммунального хозяйства и промпредприятий сбрасываются непосредственно в водные объекты.

Таким образом, с поверхностным стоком в реки выносятся значительные объемы взвешенных, легкоокисляемых органических и биогенных веществ, нефтепродуктов, патогенной микрофлоры.

Воздействие п. Сивыс-Ях на водные объекты выражается в следующем:

Водозабор производится из подземных источников, с последующим очищением на водоочистных сооружениях.

Существенный вклад в ухудшение санитарного состояния подземных водоисточников вносят талые и дождевые воды с неблагоустроенных селитебных и промышленных территорий поселка и других объектов инфраструктуры.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На рисунке 2.1.3.1 и 2.1.3.2 розовым цветом показана территория поселения, не охваченная централизованной системой водоотведения.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Анализ существующего состояния системы водоотведения п.Салым и п.Сивых-Ях установил:

- канализование в выгреба негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

- КОС находиться физически устаревшее оборудование;

- большой износ сетей водоотведения и оборудования в преобладающей части населенного пункта снижает надежность системы.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Таблица 2.2.1.1

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в п.Салым

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,429 | 0,551 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,285 | 0,407 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 | 0,144 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 13,67 | 20,657 |

Таблица 2.2.1.2

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в п.Сивых-Ях.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,0275 | 0,0275 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,02729 | 0,02729 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00021 | 0,00021 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 3,802 | 3,802 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Осадки, выпадающие в теплый период года, формируют дождевой сток; осадки, выпадающие в холодный период года - талый сток. Часть осадков, просочившихся в грунт и далее в системы коммунальной канализации, формируют неорганизованный сток.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды.

Ниже приведена таблица с указанием типа и места установки узла учета сточных вод в сп.Салым.

Таблица 2.2.3.1

Перечень злов учета сточных вод на КОС в п.Салым

| № п/п | Место установки | Тип (наименование) узла учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | КОС-400 | ЭРИС-ВТ-150 |

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Данных по балансам поступления сточных вод в систему водоотведения предоставлено не было, ввиду отсутствия данных.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Данных по перспективным балансам централизованной системы водоотведения нет.

  - Прогноз объема сточных вод.

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.1.1

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в п.Салым.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,429 | 0,551 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,285 | 0,407 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 | 0,144 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 13,67 | 20,657 |

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в п.Сивых-Ях.

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,0275 | 0,0275 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,02729 | 0,02729 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,00021 | 0,00021 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 3,802 | 3,802 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Канализационные очистные сооружения расположены севернее посёлка.

Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. В качестве отопительных приборов использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течение нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали. Очищенные сточные воды сбрасываются в ближайший водоем ниже по течению реки, или повторно используются для полива и технических нужд.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Существующая мощность КОС расположенных в северной части поселка Салым составляет 400 м3/сут, на расчётный срок объём стоков составляет  137 м3/сут следовательно, увеличение мощности не требуется.

Существующая мощность КОС расположенных в южной части поселка Салым (находящихся на балансе ОАО «РЖД») составляет 400 м3/сут, на расчётный срок объём стоков составляет  414 м3/сут - требуется увеличение мощности КОС.

Существующая мощность КОС расположенных в поселке Сивых-Ях составляет 300 м3/сут, на расчётный срок объём стоков составляет  27,5 м3/сут следовательно, увеличение мощности не требуется.

Проектом предлагается выполнить реконструкцию очистных сооружений  расположенных в южной части поселка Салым с увеличение производительности.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Данных по гидравлическим режимам предоставлено не было.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В поселке Салым отсутствуют резервы мощностей очистных сооружений в южной части поселка и есть резервы очистных сооружений в северной части поселка.

2.4.      Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основными целями и задачами является достижение:

- повышенной надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами): снижение количества аварий на сетях водоотведения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры, снижения уровня потерь в системах водоотведения;

- сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры: повышение уровня загрузки оборудования в системах водоотведения, максимальное обеспечение системы водоотведения приборами учёта;

- обеспечения доступности услуг водоотведения для потребителей: доступность централизованного водоотведения для потребителей жилых домов и организаций, дополнительные объёмы ресурса по подключаемым объектам.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры в п.Салым на 2014-2025 год составляет  96 389,49 тыс. руб. В таблице ниже представлены основные запланированные мероприятия по модернизации, строительству и реконструкции сетей водоотведения и сооружений на них.

Таблица 2.4.2.1

Мероприятия по развитию системы канализации в п.Салым.

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам расположенным в «северной» части поселка. Строительство КНС-1* и КНС-2* | 2014-2016 |
| 2 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам в «южной» части поселка. Реконструкция КОС расположенного в «южной» части поселка. | 2017-2020 |
| 3 | Строительство канализационной сети к жилым домам в «северной» части поселка | 2020-2025 |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Генеральным планом предусматривается замена сетей, в соответствии с проектной планировочной структурой, а также по причине их частичной непригодности из-за длительного срока эксплуатации.

Проектом предлагается выполнить:

- строительство КНС-1* и КНС-2* для сбора и перекачки сточных вод от районов перспективной застройки в «южной» части поселка;

- реконструкция КОС расположенных в «южной» части поселка с расчетной производительностью 500 м3/сутки.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Существующая мощность КОС расположенных в «южной» части поселка Салым составляет 400 м3/сут, на расчётный срок объём стоков составляет  414 м3/сут, требуется увеличение мощности на 14 м3/сут, а также реконструкция данных КОС в связи с их физическим износом.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

На данный момент в п.Салым и п.Сивых-Ях системы диспетчеризации отсутствуют. Данные о развитии этих систем отсутствуют.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Проектом предлагается выполнить:

- строительство КНС-1* и КНС-2* для сбора и перекачки сточных вод от районов перспективной застройки в «южной» части поселка;

- реконструкция КОС расположенных в «южной» части поселка с расчетной производительностью 500 м3/сутки.

Материал канализационных труб - полиэтилен в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Рисунок 2.4.6.1 . Схема перспективной прокладки сетей водоотведения п.Салым.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 2.4.7.1

Санитарно-защитные зоны объектов.

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная насосная станция | 15 |
| 2 | Канализационные очистные сооружения | 400 |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Объекты централизованной системы водоотведения планируется разместить на территории поселка Салым в области перспективной застройки.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Одной из самых острых задач на сегодняшний день являются проблемы и очистка образующихся бытовых стоков до экологически нормативного уровня.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Определяется кратность разбавления на границе расчетного створа по методу Руффеля, по которому полное разбавление является результатом совместного влияния начального разбавления, проходящего непосредственно у выпуска сточных вод, и основного, продолжающегося по мере продвижения сточных вод от места выпуска. Расчеты производятся по формулам. В соответствии с полученной кратностью разбавления определяется необходимая степень снижения  концентрации загрязнения в сбрасываемых водах, чтобы при смешении их с водой водоема качество воды на границе расчетного створа отвечало рыбохозяйственным требованиям. Расчеты производятся по каждому  показателю вредности отдельно.

2.5.2. Cведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливались на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что привело к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов, использование или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния.

Отечественными и зарубежными исследованиями отмечается высокая бактериальная загрязненность дождевых сточных вод: она лишь в 10 - 100 раз ниже, чем хозяйственно-бытовых сточных вод. Большая часть бактерий содержится в твердой фазе, что свидетельствует об опасности осадка в санитарно-эпидемиологическом отношении. Бактериологический состав осадков поверхностного стока вызывает необходимость их обеззараживания перед сбросом или утилизацией, так как они сильно загрязнены бактериями группы кишечной палочки. По данным зарубежных исследований количество бактерий кишечной группы в водоемах увеличивается при выпадении дождей в 10 раз и больше. Повышенная загрязненность сохраняется в течение двух-трех суток после выпадения осадков, что объясняется наличием большого количества микробов в примесях, которые оседают. В осадках дождевых вод могут находиться практически любые возбудители болезней человека и животных (бактерии, вирусы).

В работе предложена технология обработки осадка, включающая следующие этапы:

Подготовительный - обезвоживание осадка на фильтр-прессах с предварительным его кондиционированием флокуляцией. Под действием флокулянтов частицы осадка агрегируются, сокращается площадь поверхности частиц, увеличиваются размеры пор и количество свободной воды, уменьшается количество связанной воды. Это приводит к повышению водоотдачи осадка на стадии обезвоживания.

Основной - обработка полученного кека негашеной известью, при этом образуется зернистый гранулированный материал и одновременно происходит обеззараживание осадка за счет повышения температуры до 80°С при реакции негашеной извести с водой. Такой осадок рационально использовать для удобрения кислых почв.

Обезвоживание - основная стадия обработки осадков, обеспечивающая уменьшение их объема, поэтому рассмотрим методы и аппараты, применяемые для обезвоживания осадков сточных вод. Их можно классифицировать по виду механического воздействия на их структуру:

- обезвоживание осадков под разряжением;

- обезвоживание осадков под давлением;

- обезвоживание осадков в центробежном поле.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Мероприятия по развитию системы водоотведения представлены в следующих таблицах.

Таблица 2.6.1

Мероприятия по развитию водоотведения 2014-2025 гг. в п.Салым.

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам расположенным в «северной» части поселка. Строительство КНС-1* и КНС-2* | 2014-2016 | 4 726 492,667 |
| 2 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам в «южной» части поселка. Реконструкция КОС расположенного в «южной» части поселка. | 2017-2020 | 6 301 990,222 |
| 3 | Строительство канализационной сети к жилым домам в «северной» части поселка | 2021-2025 | 7 877 487,778 |

Источниками капитальных вложений являются собственные нужды и привлеченные средства.

Необходимых собственных средств для обеспечения надежной устойчивой работы коммунального комплекса, у ресурсоснабжающих организаций на сегодняшний момент недостаточно. Поэтому,:

- учитывая социальную значимость модернизации коммунального комплекса, необходимо объединить усилия и средства всех заинтересованных в данной проблеме сторон.

Мероприятия планируется осуществлять за счет разных источников:

- средства бюджета МО;

- внебюджетные источники;

- средства предприятия.

При реализации мероприятий по развитию системы водоотведения предполагается, что из средств соответствующих бюджетов будет профинансирована доля всех расходов по планируемым мероприятиям. Инвестиционные средства внебюджетных источников и эксплуатирующей организации направляются на безвозмездной основе.

Таблица 2.6.2

Источники финансирования развития канализационных сетей в п.Салым.

| Инвестиции, тыс. руб. | За счет бюджета МО, тыс. руб. | За счет средств предприятия, тыс. руб. | За счет средств внебюджетных фондов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 18905970,67 | 14179478,0 | 2835895,6 | 1890597,067 |

Как видно из таблицы, наибольшая часть мероприятий порядка 75% будет проведена за счет средств бюджета МО, часть мероприятий 15% за счет средств эксплуатирующей организации и порядка 10% за счет внебюджетных средств.

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

а) аварийности централизованных систем водоотведения;

б) продолжительности перерывов водоотведения, в связи с нарушением безопасности воды.

2.7.2. Показатели качества обслуживания абонентов.

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

а) соблюдения требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации;

б) доли рассмотренных заявок на подключение, в установленные сроки.

Размер платы за услугу водоотведения, оказываемую  населению в с.п.Салым и в п.Сивых-Ях в жилых помещениях указан ниже в таблице.

Таблица 2.7.2.1

Размер платы за водоотведение.

| Организация | Коммунальная услуга, (ед.измерения) | Установленный тариф с 01.07.2014 (руб, с НДС) | Нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер платы за водоотведение, в с.п.Салым. |
| ПМУП "УТВС" филиал №1 | Водоотведение (руб./м3) | 94,28 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 27.11.2013г. № 107-нп |
| Размер платы за водоотведение, в п.Сивых-Ях. |
| ООО "Тепловик 2" | Водоотведение (руб./м3) | 93,60 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 04.12.2013г. № 113-нп |

2.7.3. Показатели качества очистки сточных вод.

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

а) доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

б) доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

б) доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод.

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:

- увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям.

Целевые показатели, указанные в настоящем пункте определяются в расчете на 1 рубль инвестиционной программы.

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иных показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства нет.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Ниже приведен в табличной форме перечень выявленных бесхозяйных участков.

Таблица 2.8.1

Перечень выявленных бесхозяйных участков системе водоотведения в п.Салым.

| № п/п | Наименование объекта (сети), местоположени | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети по ул.Высокая. | 150 |
| 2 | Канализационные сети по ул. Кедровая. | 343,6 |
| 3 | Канализационные сети по ул. Мира (левая сторона). | 270,2 |
| 4 | От ж/д №2 по ул. 45 лет Победы до ж/д №2 по ул. Молодежная. | 52 |
| 5 | Канализационные сети от магистрали до дома № 15по ул.45 лет Победы. | 21 |
| 6 | Канализационные сети от магистрали до дома №16 по ул.45 лет Победы. | 15 |
| 7 | Канализационные сети от магистрали до дома №17 по ул.45 лет Победы. | 9 |
| 8 | Канализационные сети от магистрали до дома №18 по ул.45 лет Победы. | 20 |
| 9 | Канализационные сети от магистрали до дома №12 по ул.45 лет Победы. | 20 |
| 10 | Канализационные сети от магистрали до дома №10 по ул.45 лет Победы. | 8 |
| 11 | Канализационные сети от магистрали до дома №8 по ул.45 лет Победы. | 15 |
| 12 | Канализационные сети от магистрали до дома №6 по ул.45 лет Победы. | 6 |
| 13 | Канализационные сети от магистрали до дома №7 по ул. Нагорная. | 2 |
| 14 | Самотечный коллектор по ул. Северная. | 1567 |
| 15 | Канализационные колодцы у дома №12 по ул. Строителей. | 3 (шт.) |
| 16 | Канализационные колодцы у дома №14а по ул. Строителей. | 3 (шт.) |
| 17 | Канализационные сети по ул. Юбилейная, (Ду150мм - 95м, Ду200мм - 39м). | 134 |

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч. канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»,

- Уставом муниципального образования.

Предлагается передать все бесхозяйные участки на обслуживание  гарантирующей организации, но только после проведения капитальных ремонтов данных участков.

# Footnotes

Кожевников А.Б., Петросян О.П. Основные аспекты развития хлораторов АХВ-1000 // Водоснабжение и санитарная техника.2003, №8; Кожевников А.Б., Петросян О.П., Антонюк Л.П. Современное состояние и тенденции развития хлораторов эжекционного типа в России и странах СНГ. Материалы научно-практической конференции Международного водного форума «АКВА Украина – 2003» 4-6 ноября 2003. Киев. 2003

ПБ 09-594-03 (Приказ Ростехнадзора от 01.08.2006 № 738) Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора (утверждены постановлением Госгортехнадзора  России от 05.06.2003 № 48)