|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, д.31, БЦ «Сенатор», корпус «Е», офис 304, www.enko.spb.ru тел./факс+7–812–332 9710, тел. +7–812–332 9714; e-mail: enko@enko.spb.ru; enko37@mail..ru |

| Инв. № 86/1-22-К |  |
| --- | --- |

Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки, подготовка проекта планировки и проекта межевания территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Внесение изменений в генеральный план

сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Материалы по обоснованию генерального плана

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Зам. генерального директора, гл. архитектор института | О.В. Красовская |
| Зам. генерального директора, гл. инженер института | А.Г. Петров |
| Главный градостроитель проекта | С.В. Малинина |

2018 г.

# Содержание

Содержание	2

1	Общие положения	5

1.1	Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	5

1.2	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	7

1.3	Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района	8

2	Анализ использования территории сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития	12

2.1	Общая характеристика территории	12

2.2	Природные условия и ресурсы территории	13

2.2.1	Геологическое строение и рельеф	13

2.2.2	Климат	13

2.2.3	Гидрография и гидрология	14

2.2.4	Инженерно-геологическая характеристика	14

2.2.5	Почвы	15

2.2.6	Растительность и животный мир	15

2.2.7	Земельный фонд	16

2.3	Особо охраняемые природные территории	17

2.4	Охрана объектов культурного наследия	17

2.5	Социально-экономическая ситуация. Современное состояние транспортной и инженерной инфраструктур	21

2.5.1	Система расселения и трудовые ресурсы	21

2.5.2	Сельское хозяйство	24

2.5.3	Промышленность	24

2.5.4	Жилищный фонд	27

2.5.5	Социальная инфраструктура	28

2.5.6	Туризм	31

2.5.7	Транспортная инфраструктура	31

2.5.8	Инженерная инфраструктура	37

2.5.9	Состояние окружающей среды	45

3	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	50

3.1	Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения	50

3.1.1	Анализ современного использования территории сельского поселения	50

3.2	Анализ реализации действующего генерального плана	53

3.2.1	Пространственное развитие территории	53

3.2.2	Демографический прогноз	54

3.2.3	Социальная инфраструктура	54

3.2.4	Жилищный фонд	54

3.2.5	Транспортная инфраструктура	55

3.2.6	Инженерная подготовка территории	55

3.2.7	Инженерная инфраструктура	55

3.3	Основные направления пространственно-планировочной организации территории сельского поселения	57

3.3.1	Развитие планировочной структуры. Проектное функциональное зонирование территории	58

3.3.2	Предложения по изменению границ населенных пунктов сельского поселения	60

3.4	Демографический потенциал сельского поселения	61

3.5	Планируемое социально-экономическое развитие	64

3.5.1	Сельское хозяйство	64

3.5.2	Промышленность	65

3.5.3	Жилищный фонд	66

3.5.4	Социальная инфраструктура	68

3.5.5	Туризм	76

3.6	Развитие транспортной инфраструктуры	77

3.6.1	Внешний транспорт	77

3.6.2	Улично-дорожная сеть	78

3.6.3	Общественный пассажирский транспорт	79

3.6.4	Объекты транспортной инфраструктуры	79

3.6.5	Мероприятия для маломобильных групп населения	80

3.7	Инженерная подготовка территории	81

3.8	Развитие инженерной инфраструктуры	82

3.8.1	Водоснабжение	82

3.8.2	Водоотведение (канализация)	84

3.8.3	Теплоснабжение	86

3.8.4	Электроснабжение	89

3.8.5	Газоснабжение	91

3.8.6	Средства связи	93

3.9	Зоны с особыми условиями использования территорий	95

3.10	Охрана окружающей среды	99

3.10.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	99

3.10.2	Мероприятия по охране водной среды	100

3.10.3	Мероприятия по охране почвенного покрова	102

3.10.4	Мероприятия в области обращения с отходами	102

3.10.5	Мероприятия по благоустройству и озеленению	104

3.11	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	105

3.11.1	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	105

3.11.2	Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	110

3.11.3	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	114

3.11.4	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	115

3.12	Предложения по размещению планируемых объектов местного значения, объектов регионального, федерального значения. Параметры функциональных зон	119

4	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	120

5	Основные технико-экономические показатели генерального плана	122

Приложение. описание границ населенных пунктов  (в отдельном томе)	127

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование документа | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план |  |
| 1.1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1.1 | Положение о территориальном планировании |  | 86/1-31 | - |
| 1.2 | Карты |  |
| 1.2.1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | - | 86/1-16-К | 1: 25 000 |
| 1.2.2 | Карта функциональных зон поселения | - | 86/1-17-К | 1: 25 000 1: 5 000 |
| 1.2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящиеся к областям: физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов местного значения | - | 86/1-19-К | 1: 25 000 1: 5 000 |
| 1.2.4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области автомобильных дорог местного значения (объекты транспортной инфраструктуры местного значения) | - | 86/1-20-К | 1: 25 000 1: 5 000 |
| 1.2.5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящиеся к областям: электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение | - | 86/1-21-К | 1: 25 000 1: 5 000 |
| 2 | Материалы по обоснованию Генерального плана |  |
| 2.1 | Текстовые материалы |  |
| 2.1.1 | Материалы по обоснованию генерального плана | - | 86/1-22-К | - |
| 2.1.2. | Приложение. Описание границ населенных пунктов |  |  |  |
| 2.2 | Графические материалы |  |
| 2.2.1 | Карта использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территорий | - | 86/1-23-К | 1: 25 000 1: 5 000 |
| 2.2.2 | Карта зон с особыми условиями использования территорий (объекты культурного наследия) | - | 86/1-24-К | 1: 25 000 1: 5 000 |
| 2.2.3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - | 86/1-25-К | 1: 25 000 1: 5 000 |
| 2.2.4 | Карта существующих границ населённых пунктов, входящих в состав поселения. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения | - | 86/1-32 | 1: 25 000 |
| 2.2.5 | Карта существующих земель различных категорий. Карта границ лесничетсв | - | 86/1-83 | 1: 25 000 |
| 2.2.6 | Карта планируемых земель различных категорий | - | 86/1-84 | 1: 25 000 |

# Общие положения

Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту также – проект внесения изменений в генеральный план, генеральный план сельского поселения Салым, генеральный план, проект генерального плана, проект) разработан на основании Постановления администрации сельского поселения Салым от 11.07.2016 № 149-п «О начале работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

    - исходный год, принятый за основу расчетов прогнозирования – 2017 год;

    - расчетный срок реализации генерального плана – конец 2037 года.

На начало 2017 года фактическая численность населения сельского поселения Салым (далее по тексту также – поселение Салым, сельское поселение, поселение, муниципальное образование) составляла 7,41 тыс. человек, в том числе п. Салым - 7,21 тыс. человек и п. Сивыс-Ях - 0,2 тыс. человек. На расчетный срок реализации генерального плана (конец 2037 года) прогнозная численность населения сельского поселения Салым составит 10,2 тыс. человек, в том числе п. Салым – 10,07 тыс. человек и п. Сивыс-Ях – 0,13 тыс. человек.

Генеральный план выполнен на основе цифровых топографических планов М 1:2000, а также с использованием ортофотопланов, изготовленных в 2011 году.

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план является:

    - обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

    - создание условий для реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, утвержденной Решением Думы Нефтеюганского района от 31.07.2018 № 257 и действующих программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

    - определение направлений пространственного развития сельского поселения Салым;

    - уточнение границ земель различных категорий, уточнение границ населенных пунктов сельского поселения Салым;

    - актуализация материалов с учетом текущих изменений в области градостроительной деятельности на территории сельского поселения Салым;

    - актуализация материалов в соответствии с действующими нормативными правовыми документами всех уровней;

    - приведение цифровых материалов проекта в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 9 января №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

## Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Проект внесения изменений в генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

    - Земельный кодекс Российской Федерации;

    - Лесной кодекс Российской Федерации;

    - Водный кодекс Российской Федерации;

    - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

    - Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

    - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

    - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

    - Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

    - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

    - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

    - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

    - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

    - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

    - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

    - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

    - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

    - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

    - Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 «О Перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

    - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

    - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

    - Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения»;

    - Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

    - Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

    - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

    - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

    - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2007 № 154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов»;

    - Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.01.2010 № 44-рп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих передаче в собственность муниципальных образований автономного округа, Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих передаче в собственность Российской Федерации, и Перечня автомобильных дорог необщего пользования, относящихся к собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

    - Решение Думы Нефтеюганского района от 31.07.2018 № 257 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года».

    - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы».

    - Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского округа - Югры на 2017-2027 гг., утвержденная постановлением администрации сельского поселения Салым от 20.10.2017 № 125-п. Программой предусмотрено строительство детских садов в поселке Сивыс-Ях (30 мест) и в поселке Салым (120 мест), школы в поселке Салым (190 мест). Также предлагается вариант размещения новых корпусов больницы (50 коек) за счет сноса недействующей школы, строительства новой поликлиники на 50 посещений в смену и аптеки в поселке Салым. В поселке Сивыс-Ях планируется строительство нового дома культуры на 100 мест, церкви, в поселке Салым – дома культуры на 270 мест, библиотеки, дома творчества, двух спорткомплексов, бассейна.

    - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского округа - Югры на 2017-2021 годы и на период до 2025 года, утвержденная постановлением администрации сельского поселения Салым от 25.05.2017 № 52-п. Программой предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории поселения:

    - Строительство АЗС с автомобильным магазином в п. Салым на перспективу (2023-2024 гг.);

    - Строительство СТО в п. Салым на перспективу (2023-2024 гг.);

    - Строительство здания аэропорта в п. Сивыс-Ях (2025 г.);

    - Строительство социально значимой железнодорожной линии Ханты-Мансийск – Салым, протяженностью в границах района 99,8 км (2019-2025 гг.);

    - Реконструкция остановочных площадок - 8 шт. (2018-2025 гг.);

    - Строительство автовокзала с торговым центром в п. Салым (2022-2024 гг.);

    - Строительство многоэтажного гаража в п. Салым на перспективу (2023-2025 гг.);

    - Реконструкция улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжей части протяженностью 5,0 км (2018-2022 гг.);

    - Реконструкция улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием проезжей части протяженностью 1,4 км (2018-2022 гг.);

    - Реконструкция улично-дорожной сети с щебеночным покрытием проезжей части протяженностью 3,0 км (2018-2021 гг.);

    - Реконструкция улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжей части протяженностью 10,4 км (2018-2025 гг.);

    - Увеличение протяженности улично-дорожной сети протяженностью 20,9 км (2022-2025 гг.).

    - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2016-2025 гг., утвержденная постановлением администрации сельского поселения Салым от 21.05.2015 № 60-п.

Администрация сельского поселения Салым планирует осуществить внесение изменений в программы комплексного развития социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского округа Югры на 2017-2027 гг. В связи с этим перечень планируемых объектов местного значения поселения может быть уточнен при внесении изменений в генеральный план. В соответствии со статьей 29 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов разрабатываются органами местного самоуправления поселений, городских округов и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, городских округов в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений, городских округов.

## Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района

Документы территориального планирования Российской Федерации

Рассматриваемые документы утверждены следующими нормативно-правовыми актами:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)».

Указ Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства».

Мероприятия по размещению на территории муниципального образования объектов федерального значения в областях образования, здравоохранения, обороны и безопасности указанными документами территориального планирования в настоящее время не предусмотрены.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на территории муниципального образования планируется строительство и реконструкция объектов федерального значения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта):

    - реконструкция магистрального нефтепровода «Магистральный нефтепровод «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск». Реконструкция на участке 78-109 км;

    - магистральный нефтепровод «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск». Замена нефтепровода. Реконструкция на участке 109-148 км»;

    - линейная производственно-диспетчерская станция «Салым». Строительство здания закрытого распределительного устройства, электроснабжения нефтеперекачивающей станции «НПС-2»;

    - строительство высокоскоростной линии связи на участке «Демьянск - Томск». Третий этап. Этап 3.1 - «Волоконно-оптическая и радиорелейная система связи магистральных нефтепроводов».

Мероприятия по размещению на территории муниципального образования объектов федерального значения в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения включают:

    - реконструкцию автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, категория IВ. Срок реализации – 2020 г.;

    - строительство новой железнодорожной линии Ханты-Мансийск – Салым. Срок реализации – 2030 г.

Документы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту – СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) утверждена Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п.

В области здравоохранения в 2014-2035 гг. предусмотрена реконструкция 1 объекта.

| Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница» (Салымская участковая больница) | Мощность 135 посещений в смену/150 коек | Нефтеюганский район, сельское поселение Салым, п. Салым | Не требуется |

Запланировано размещение в 2014-2035 гг. трех инвестиционных площадок в п. Салым. Зоны с особыми условиями использования территорий для этих двух объектов будут определены на этапе разработки проектной документации.

| Наименование | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- |
| Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса | Площадь 2,0 га |
| Инвестиционная площадка в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности | Площадь 7,7 га |

В области пожарной безопасности в 2014-2035 гг. предусмотрено размещение 1 объекта.

| Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельный пост | 2 автомобиля | Нефтеюганский район, сельское поселение Салым, п. Сивыс-Ях | Не требуется |

Мероприятия по размещению на территории муниципального образования объектов регионального значения в областях трубопроводного транспорта, газоснабжения, в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта) и автомобильных дорог регионального значения СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в настоящее время не предусмотрены.

Схемой и программой развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2022 года одобренной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 апреля 2017 года № 234-рп) предусматривается реконструкция ПС 110 кВ «Кинтус» с расширением ОРУ-110 кВ и строительство ВЛ 110 кВ Кинтус – Соровская 1,2 (2х30 км.) до 2020 года.

Документы территориального планирования Нефтеюганского района

Схема территориального планирования муниципального образования Нефтеюганский район (далее по тексту – СТП Нефтеюганского района) утверждена Решением Думы Нефтеюганского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2007 № 623, внесены изменения Решением Думы Нефтеюганского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 10.02.2016 № 690.

СТП Нефтеюганского района в действующей редакции не отделяет объекты местного значения района от объектов местного значения поселения. Далее в разделе 3.5.4 перечень планируемых на расчетный срок генерального плана поселения объектов местного значения поселения уточняется в соответствии с планируемой численностью населения и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.

В отношении объектов социальной инфраструктуры в областях образования, культуры, физической культуры и массового спорта СТП Нефтеюганского района предусмотрено строительство объектов местного значения муниципального района на территории п. Салым:

-детский сад на 195 мест;

- образовательный центр (общеобразовательная организация);

- детская школа искусств на 350 мест;

- клуб на 335 мест;

- 4 общедоступных универсальных библиотеки;

- плоскостные сооружения на 13,7 тыс. кв. м общей площади;

- спортивные залы на 2,1 тыс. кв. м площади пола;

- бассейны на 560 кв. м зеркала воды.

Также предусмотрена реконструкция общеобразовательной школы на 300 мест в п. Салым и размещение (строительство) 1 универсальной библиотеки в п. Сивыс-Ях.

В отношении объектов промышленности в п. Салым намечено размещение предприятия по переработке попутного нефтяного газа и пункта по сбору и переработке дикоросов.

На территории сельского поселения предусмотрено размещение объекта специального назначения – полигон складирования снежных масс и смета.

Мероприятия по размещению на территории муниципального образования объектов местного значения в области газоснабжения СТП Нефтеюганского района в настоящее время не предусмотрены.

Мероприятия по размещению на территории муниципального образования объектов местного значения муниципального района в области транспорта и автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района СТП Нефтеюганского района в настоящее время не предусмотрены.

# Анализ использования территории сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития

## Общая характеристика территории

Сельское поселение Салым расположено в юго-западной части Нефтеюганского района, в 180 км от его административного центра города окружного значения Нефтеюганск. В состав сельского поселения Салым входит два населенных пункта – п. Салым, п. Сивыс-Ях. Административным центром сельского поселения является поселок Салым. Поселение Салым второе по численности населения муниципальное образование в Нефтеюганском районе. Общая площадь территории сельского поселения Салым составляет 12625 гектар.

Сельское поселение Салым – «южные ворота» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Через территорию муниципального образования проходят транспортные магистрали, обеспечивающие внешние транспортные связи сельского поселения Салым: автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Свердловская железная дорога федерального значения (грузообразующая железнодорожная линия Тобольск – Сургут). Данные транспортные магистрали федерального значения связывают юг Тюменской области и город Тюмень с городами северных регионов − Сургутом, Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Новым Уренгоем и другими населенными пунктами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Поселок Салым – первый населенный пункт, встречающийся при въезде на территорию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры при движении по федеральной автомобильной дороге или железной дороге (в среднем за сутки через станцию Салым проходят 105 грузопассажирских поездов).

Экономическую базу муниципального образования составляют предприятия нефтяной и газовой промышленности: АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Сургут», компания «Салым Петролеум Девелопмент НВ».

При компрессорной станции Самсоновского линейного производственного управления магистральных газопроводов КС-6 филиала ООО «Газпром трансгаз Сургут» находится поселок Самсоновка (далее по тексту также – территория КС-6).

Сельское поселение Салым расположено в живописном природном месте. Большая часть территории поселения покрыта лесной растительностью. По территории муниципального образования протекают реки Большой Салым, Вандрас, Ай-Ега, Самсоновка, Лев с множеством притоков, также расположены красивейшие Соровские озера и, одно из самых глубоких озер Западной Сибири - озеро Сырковый Сор, на берегу которого расположен поселок Салым. В зоне озера Сырковый Сор находятся археологические памятники: древние городища, поселения-святилища для всего Обь-Иртышья. Наиболее древние из них относятся к V - 
IV тысячелетиями до нашей эры - стойбище Каюковых.

История освоения территории сельского поселения Салым

п. Салым

Поселок Салым («Солхэм», что в переводе с хантыйского означает «созданная», «сотворённая»), появился на карте страны во время строительства железной дороги Тюмень-Сургут в 1969 году, как населенный пункт для строителей железной дороги при железнодорожной станции Салым. Поселок развивался вместе со строительством железной дороги. Самая первая улица, которая появилась в поселке, была названа улицей Строителей.

В поселке проживали 761 человек. Основная доля - рабочие - 559 человек и 82 служащих. Поселок занимал 85 га земель гослесфонда.

В 1972 году Решением исполкома Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 10.02.1972 № 68 образовался Салымский сельский Совет депутатов трудящихся куда вошли: Сивыс-Ях, Салым, Куть-Ях и территория КС-6.

В 1973 году - построена библиотека, линейная больница СЖД, завершилось строительство железной дороги.

В январе 1975 года на станцию Салым прибыл первый пассажирский поезд. В 1976 году образован «Салымский мехлесхоз», открылось здание железнодорожного вокзала.

В 1978 году начата деятельность Самсоновского линейно-производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ), началось заселение первых двухэтажных капитальных жилых домов на ж/д ст. Салым.

С 1980 года поселок Салым входит в состав Нефтеюганского района.

До 1991 года Куть-Ях относился к Салымскому сельскому Совету. В 1991 году образовался Куть-Яхский сельский Совет.

п. Сивыс-Ях

Поселок Сивыс-Ях (в переводе с хантыйского «Младшая сестра») основан в 1969 году в связи со строительством нефтепровода Усть-Балык-Омск.

Пуск нефтеперекачивающей станции № 1 произведён 23.10.1970 года.

На 01.12.1970 года население п. Сивыс-Ях составляло 88 человек. С 1972 года поселок входит в состав Салымского сельского Совета народных депутатов. В 1974 году построены детский сад и клуб.

Дальнейшее свое развитие получил как рабочий поселок при ЛПДС «Салым» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН), ОАО «Сибнефтепровод», которая была переименована в 2014 году в АО «Транснефть - Сибирь».

Решением исполкома Тюменского областного совета народных депутатов от 24.03.1978 
№ 117 посёлок Сивыс-Ях зарегистрирован как вновь образованный населённый пункт на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

## Природные условия и ресурсы территории

### Геологическое строение и рельеф

Территория сельского поселения Салым расположена в пределах Среднеобской низменности, представляет сильно заболоченную и заозеренную плоскую слабонаклоненную равнину.

По геоморфологическому районированию территория муниципального образования относится к области четвертичных озерно-аллювиальных равнин и террас. Современная поверхность территории имеет три уровня: пойма высотой 40 метров над уровнем моря, первая надпойменная терраса высотой 50 метров над уровнем моря и вторая надпойменная терраса высотой над уровнем моря 70-80 м. Первые две террасы наблюдаются непосредственно в поселке Салым.

### Климат

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория сельского поселения Салым относится к району – I, подрайону – IД. Для проектируемой территории характерна: суровая и длительная зима, обусловливающая максимальную теплозащиту зданий, большие объемы снегопереноса, короткий световой год, большая продолжительность отопительного периода, низкие средние температуры наиболее холодных пятидневок.

Климат территории поселения резко континентальный, средняя температура воздуха в зимний период составляет минус 20 °С, в летний период плюс 17 °С. Абсолютный максимум плюс 32,2 °С, абсолютный минимум минус 41 °C, среднегодовое количество осадков составляет от 600 до 700 мм. Образование устойчивого снежного покрова происходит в третьей декаде октября, толщина снежного покрова составляет 64 см. Преобладающие направление ветров юго, юго-восточного направления в летний период, северо-, северо-западного направления в зимний период. Глубина промерзания почвы - 2,4 м. Лето теплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния составляет до 1800 часов. Радиационный баланс составляет 1100 МДж/м2 год.

### Гидрография и гидрология

Гидрография поселения представлена следующими водными объектами: р. Большой Салым, р. Вандрас, р. Ай-Ега, р. Хотсобынгъега и озерами.

Водный режим рек характеризуется весенне-летним половодьем, летней и осенней меженью. Во внутригодовом режиме стока отчетливо выделяются периоды: весеннего половодья, летне-осенней межени, нарушаемой дождями, и продолжительной зимней межени.

Река Большой Салым - левый приток Оби (впадает в протоку Большая Салымская). Длина 583 км, площадь водосбора 18,1 тыс. км2.

В питании р. Большой Салым главную роль играют талые снеговые воды. Половодье начинается в среднем во второй половине апреля, достигает пика спустя 25 - 30 дней, в среднем 20 - 25 мая, и заканчивается половодье в июле - первой половине августа. Средняя продолжительность половодья в низовьях реки 3 месяца.

Замерзает р. Большой Салым во второй половине октября - первой половине ноября, в среднем в середине третьей декаде октября, замерзанию обычно предшествует ледоход.

Продолжительность ледостава 6 - 7 месяцев, в среднем 6,5 месяцев - с 25 октября до 
10 мая. Толщина льда в конце марта – апреле составляет 60 - 70 см.

Вскрывается река в мае, в среднем в конце первой декады, и окончательно очищается от льда в течение нескольких дней.

Реки Вандрас, Ай-Ега типичные реки таежной зоны с медленным течением (0,3 – 
0,6 м/сек), малыми уклонами, значительной извилистостью и частым меандрированием по пойме. Основное питание рек – снеговое, значительную роль играет также грунтово-болотное и дождевое питание.

Гидросеть территории поселения густая, но из-за малых углов наклона сток незначителен, поэтому дренируется лишь небольшая придолинная часть территории. В связи с затрудненным естественным дренажем на территории муниципального образования развиты процессы заболачивания. Болота преимущественно верховые (олиготрофные) I и II строительного типа, мелкие и средней глубины. Мощность торфа колеблется от 0,7 – 1,6 м до 3 – 5,0 м.

Наиболее крупное из озер на территории поселения - озеро Сырковый Сор. Озеро Сырковый Сор одно из самых глубоких озер Западной Сибири.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения Салым осуществляется за счет подземных вод Атлым-Новомихайловского водоносного горизонта, залегающего в интервале глубин 250 – 285 м.

Гидрохимические условия Атлым-Новомихайловского водоносного горизонта простые. На всей площади его развития распространены однотипные гидрокарбонатные, преимущественно магниево-кальциевые ультрапресные и пресные воды с минерализацией 0,1 - 0,4 г/л. Они характеризуются как очень мягкие и мягкие (общая жёсткость 0,8 - 5 мг-экв/л), имеют нейтральную реакцию среды.

### Инженерно-геологическая характеристика

В геологическом отношении территория муниципального образования входит в состав Западно - Сибирской плиты эпипалеозойской Урало-Сибирской платформы, имеющей четкое двухъярусное строение: нижний ярус – фундамент плиты, верхний ярус – мезокайнозойский платформенный чехол. Поверхность фундамента представляет собой огромную чашеобразную впадину, заполненную осадочными, преимущественно терригенными отложениями мощностью от сотен метров до 6000 м, образующими верхний ярус плиты – ее платформенный чехол.

Наибольшее значение для инженерно-геологической характеристики территории сельского поселения Салым имеют четвертичные отложения: суглинки, супеси, пески с растительными остатками и торфом. Озерно-аллювиальные отложения перекрываются аллювиальными песками, супесями и суглинками, с прослоями и линзами торфа. Мощность отложений 8 – 15,0 м. В долинах и руслах рек современные аллювиальные отложения: пески, супеси, илы мощностью 0,5 – 1,0 м.

Лицензионные участки, расположенные на территории сельского поселения Салым, представлены ниже (Таблица 2.2.4.1).

Таблица 2.2.4.1

Лицензионные участки

| Наименование лицензионного участка | Номер лицензии |
| --- | --- |
| Ваделыпский | ХМН10694НЭ |
| Верхнесалымский | ХМН10693НЭ |
| Восточно - Салымский | ХМН02145НЭ |
| Ямской | ХМН14819НР |
| Сабунский 47 | - |

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», проектирование и строительство территорий населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

### Почвы

Территория сельского поселения Салым относится к Юганско-Иртышскому округу светлоземов, светлоземов глееватых и глеевых суглинистых на озерно-аллювиальных отложениях и торфяных верховых почв грядово-мочажинных, грядово-мочажинно-озерковых и сосново-сфагновых (рямов) болот.

Светлоземы глееватые и глеевые встречаются в наименее дренированных позициях плоских водоразделов и межпонижениях рельефа. Формируются под елово-пихтовыми лесами с мохово-кустарничковым покровом, в состав которого входят политриховые мхи, багульник и другие растения. Отличаются от своих неглеевых аналогов сизоватыми тонами окраски и ржавыми пятнами в криометаморфическом, реже в подзолистом горизонте.

Торфяные верховые (олиготрофные) почвы занимают плоские пространства, покрытые сосново-кустарничково-сфагновыми, ерниково-кустарничково-лишайниково-сфагновыми, грядово-мочажинными болотами. Данный тип почв характеризуется наличием олиготрофной торфяной толщи, залегающей под очесом мхов (мощность 10 - 20 см). Торфяная толща состоит преимущественно из сфагновых мхов, степень разложения которых обычно увеличивается с глубиной. Соответственно меняется цвет торфа - от светло-бурого до темно-бурого или коричневого.

### Растительность и животный мир

Значительная часть территории поселения Салым занята лесами. Территория поселения расположена в подзоне средней тайги, занимая часть Объ - Иртышской провинции. На территории поселения преобладают елово-пихтово-кедровые леса, значительную роль играют осиново-березовые леса. Наиболее типичны леса зеленомошной группы, которые сочетаются с долгомошными и сфагновыми лесами, занимающими заболоченные участки. Леса характеризуются довольно большой сомкнутостью и средним бонитетом. Распространены сосново-кустарничково-сфагновые олиго- и мезотрофные средне- и южнотаежные болота.

Территория поселения обладает значительными ресурсами дикоросов: клюква, брусника, морошка, черника, голубика, смородина, грибы. К лесам орехово-промысловых зон на территории муниципального образования отнесены кедровые леса, имеющие важное значение в качестве сырьевой базы для заготовки орехов.

Животный мир очень богат и разнообразен, на территории муниципального образования встречаются: лось, медведь, лисица, заяц-беляк, ондатра, соболь, норка и другие. Из боровой дичи: глухарь, рябчик, тетерев.

К границам территории сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прилегают закрепленные охотничьи угодья Общественной организации «Нефтеюганское общество охотников и рыболовов».

На основании пункта 3 статьи 71 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» между Департаментом и Общественной организацией «Нефтеюганское общество охотников и рыболовов» заключено охотхозяйственное соглашение от 29.11.2013 №31. Срок действия охотхозяйственного соглашения – до 29.12.2020 года.

### Земельный фонд

Земельный фонд на территории сельского поселения Салым по целевому назначению представлен 4 категориями, согласно действующему законодательству - земли запаса; земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения и земли лесного фонда. Земли особо охраняемых территорий и объектов, земли водного фонда, а также земли сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения не представлены.

Распределение земель сельского поселения по категориям на 01 января 2018 г. представлено в таблице 2.2.7.1, площадные значения земель рассчитывались по полученным от Администрации поселения, районной Администрации и измерению чертежа (Карта существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения). Большую часть территории сельского поселения занимают земли лесного фонда.

Категория земель населенных пунктов представлена 2-мя населенными пунктами общей площадью 635,95 га. Административным центром сельского поселения является п. Салым.

В рамках работы над проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым был проведен анализ исходных данных на территорию проектирования, а именно: сведений единого государственного реестра недвижимости о земельных участках и материалов лесоустройства на территорию Нефтеюганского лесничества. Для указанных работ были использованы актуальные кадастровые планы территорий кадастровых кварталов 86:08:0010201, 86:08:0010202, 86:08:0030301, 86:08:0030401, 86:08:0030702 и 86:08:0000000, предоставленные филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, а также материалы лесоустройства Нефтеюганского района, предоставленные Администрацией сельского поселения.

В результате вышеуказанных работ с исходными данными были установлены следующие факты:

- В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о местоположении границ населенных пунктов сельского поселения Салым, а именно

- п. Салым: учетный номер 3222221, сведения внесены на основании документов (Решение Совета депутатов сельского поселения Салым, Совет депутатов сельского поселения Салым №283 от 26.01.2012, Карта(план) ООО «Содействие» б/н от 01.12.2014, Решение Совета депутатов сельского поселения Салым, Совет депутатов сельского поселения Салым №284 от 26.01.2012);

- п. Сивыс-Ях: учетный номер 3222225, сведения внесены на основании документов (Решение Совета депутатов сельского поселения Салым, Совет депутатов сельского поселения Салым №283 от 26.01.2012, Карта(план) ООО «Содействие» б/н от 01.12.2014, Решение Совета депутатов сельского поселения Салым, Совет депутатов сельского поселения Салым №284 от 26.01.2012);

- Существующие границы населенных пунктов не соответствуют актуальным требованиям законодательства РФ, а именно существуют в нарушение положений пунктов 3,6 статьи 11.9, а также пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации - иными словами, выявлены многочисленные пересечения установленных границ населенных пунктов с границами земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. Кроме того, в нарушение указанных норм поставленная на кадастровый учет граница населенного пункта п. Салым и п. Сивыс-Ях не отделяет категорию земель населенных пунктов от земель лесного фонда, а многочисленно пересекает их. Одновременно с этим стоит отметить, что Федеральным лесным агентством (Рослес) не было согласовано увеличение земель населенных пунктов за счет земель лесного фонда, вследствие чего, граница земель населенных пунктов в данном проекте внесения изменений показана с учетом данных лесоустройства Нефтеюганского района.

- На территории сельского поселения в юго-западной части, в районе КС-6, размещены земельные участки, сведения о которых внесены в ЕГРН. Согласно данным ЕГРН данные участки относятся к категории земель населенных пунктов, однако оснований для включения их в эту категорию нет. Кроме того, указанные земельные участки частично пересекаются с землями лесного фонда и находятся в ситуации «двойного учета». Существующее распределение земель на данной категории отражено в проекте внесения изменений в соответствии с данными материалов лесоустройства Нефтеюганского лесничества. Кроме того, учитывая во внимание фактическое использование данной территории, проектом внесения изменений в генеральный план в указанном месте предлагается выделение функциональной зоны производственного использования, в границах которой расположены объекты жилого назначения, предназначенные для проживания сотрудников, трудовая деятельность которых связана с компрессорной станцией Самсоновского линейного производственного управления магистральных газопроводов КС-6 филиала ООО «Газпром трансгаз Сургут», объекты социальной инфраструктуры, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимые для обеспечения производственной деятельности. Объектам жилого назначения, расположенным на территории КС-6, присваивается статус общежитий, с последующим переселением семей сотрудников в жилые дома, предусмотренные к размещению в п. Салым. В этой связи предлагается размежевать пересекающиеся с лесным фондом земельные участки, поставленные на кадастровый учет с целью их дальнейшего отнесения в земли промышленности и иного специального назначения.

- В соответствие с п.3 статьи 5 Федерального закона №280-ФЗ от 29.07.2017 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и устранени принадлежности земельного участка к определенной категории земель» следует исключить из лесного реестра земельные участки с кадастровыми номерами 86:08:0010201:1803, 86:08:0010201:998, 86:08:0010201:744, 86:08:0010201:655, 86:08:0010201:648, 86:08:0010201:635, 86:08:0010201:629, 86:08:0010201:478, 86:08:0010201:331, 86:08:0010201:318, 86:08:0010201:320, 86:08:0010201:306, 86:08:0010201:289, 86:08:0010201:168, 86:08:0010201:166, 86:08:0010201:156, 86:08:0010201:140, 86:08:0010201:139, 86:08:0010201:138, 86:08:0010201:137, 86:08:0010201:136, 86:08:0010201:38, 86:08:0010201:1314, 86:08:0010201:709, 86:08:0010201:1756, 86:08:0010201:1266, 86:08:0010201:1212, 86:08:0010201:159, 86:08:0010201:398, 86:08:0010201:446

Перечень участков с характеристикой лесов представлен в приложении

Таблица 2.2.7.1

Распределение земель сельского поселения Салым по категориям на 01 января 2018 г.

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- |
| Земли запаса | 148,07 | 0,4 |
| Земли населенных пунктов | 635,95 | 8,0 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | 202,7 | 1,0 |
| Земли лесного фонда | 11638,28 | 90,6 |
| Всего | 12625 | 100,0 |

Земли лесного фонда на территории сельского поселения представлены Нефтеюганским лесничеством,  Пывь-яхским и Салымским участковыми лесничествами и занимают площадь 11638,28га.

## Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения Салым особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории муниципального образования отсутствуют исторические поселения федерального или регионального значения (соответственно, отсутствуют предметы охраны исторических поселений). Поселок Салым не является историческим поселением федерального или регионального значения, так как основан в 1969 году. На территории сельского поселения Салым располагаются выявленные и стоящие на государственной охране объекты культурного наследия. Большая часть объектов культурного наследия сосредоточено в окрестностях оз. Сырковый Сор – это древние городища, поселения, могильник.

В таблице Таблица 1.4.1.1 приведен список объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Салым.

Таблица 2.4.1.1

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Салым

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Нормативно – правовой документ об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятники археологии федерального значения |
| 1.1 | Поселение Тимик 1 | Приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты – Мансийского округа - Югры от 04.05.2016 № 9-нп «Об утверждении границ территорий и особого режима использования земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в Нефтеюганском районе» |
| 1.2 | Поселение Тимик 2 |  |
| 1.3 | Городище Кинтусовское 1/1 | Приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты – Мансийского округа - Югры от 24.09.2015 № 15-нп «Об утверждении границ территорий и особого режима использования земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в Нефтеюганском районе» |
| 1.4 | Городище Кинтусовское 1/2 |  |
| 1.5 | Городище Кинтусовское 2/1 |  |
| 1.6 | Городище Кинтусовское 2/2 |  |
| 1.7 | Городище Кинтусовское 2/3 |  |
| 1.8 | Городище Кинтусовское 5/1 |  |
| 1.9 | Городище Кинтусовское 5/2 |  |
| 1.10 | Городище Кинтусовское 7 |  |
| 1.11 | Могильник Кинтусовский 4/2 |  |
| 1.12 | Поселение Ай-Ега 1 |  |
| 1.13 | Поселение Ай-Ега 2 |  |
| 1.14 | Поселение Айяунское 1 |  |
| 1.15 | Поселение Кинтусовское 3/1 |  |
| 1.16 | Поселение Кинтусовское 3/2 |  |
| 1.17 | Поселение Кинтусовское 3/3 |  |
| 1.18 | Поселение Кинтусовское 4/1 |  |
| 1.19 | Поселение Кинтусовское 4/2 |  |
| 1.20 | Поселение Кинтусовское 6 |  |
| 1.21 | Юрты Кинтусовские Летник Ай-Ега 3 |  |
| 2 | Выявленные объекты культурного наследия |
| 2.1 | Местонахождение Кинтусовское 9 | - |
| 2.2 | Городище Кинтусовское 9.1 | - |
| 2.3 | Поселение Кинтусовское 9.2 | - |
| 2.4 | Местонахождение Кинтусовское 10 | - |
| 2.5 | Поселение Кинтусовское 11 | - |
| 2.6 | Кострище Кинтусовское 12 | - |
| 2.7 | Поселение Кинтусовское 13 | - |
| 2.8 | Ансамбль «Священная кедровая роща» | - * |

Примечание - *информация о границе территории объекта культурного наследия предоставлена Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июля 2018 г. № 9-нп (далее – Приказ) выявленный объект культурного наследия достопримечательное место «Сырковый Сор» (время возникновения: эпоха мезолита (X – IX тыс. до н. э.) – настоящее время, расположенный в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поселок Салым, окрестности оз. Сырковый Сор (Имн-тор), бассейн реки Салым, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Данным приказом утверждены границы территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Сырковый Сор»; утвержден предмет охраны объекта культурного наследия; утверждены требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия; утверждены требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Сырковый Сор» являются следующие особенности, подлежащие обязательному сохранению.

Исторически сложившаяся система культурных ландшафтов, образовавшихся в результате деятельности человека от эпохи мезолита до настоящего времени, включающая:

- Следы существования человека от эпохи мезолита (X – IX тыс. до н. э.) до середины XX века, частично или полностью скрытые в земле, включая археологические предметы и культурные слои (в том числе в границах территории археологического наследия), а также археологизированные древние сооружения, как выраженные в современном рельефе, так и скрытые в земле;

- обладающее сакральным статусом озеро Сырковый Сор (Имн-тор), а также расположенные на его южном берегу святилище Сотым-тэики и памятное место Священная кедровая роща, входящие в состав ансамбля Священная Кедровая Роща, святилище Ай-урта связанные между собой единой культовой практикой;

- места, связанные с традиционным природопользованием и образом жизни коренных малочисленных народов Севера: поселения (стойбища), хозяйственные, промысловые и  погребальные объекты.

Граница территории объекта культурного наследия отражена в составе материалов данного проекта на Карте функциональных зон и Карте зон с особыми условиями использования территорий (объекты культурного наследия).

В соответствии с Приложением 4 к Приказу от 11 июля 2018 г. № 9-нп в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Сырковый Сор» выделено 3 функциональные зоны с определенными требованиями к осуществлению деятельности:

- функциональная зона 1 – территория распространения объектов культурного наследия, обеспечивающая их сохранность;

- функциональная зона 2 – территория сохраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта, включая акваторию озера Сырковый Сор, обеспечивающая сохранность ландшафтного окружения объектов культурного наследия;

- функциональная зона 3 – селитебная зона, представляет собой небольшие участки в границах территории достопримечательного места со сложившейся застройкой жилого, производственного, коммунального и иного назначения, объектами линейных коммуникаций.

Установленные Приказом требования учитываются в материалах по внесению изменений в генеральный план и Правилах землепользования и застройки должны соблюдаться при разработке градостроительной и иной проектной документации, проведении архитектурно-строительных работ на территории сельского поселения Салым.

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования, регулируются Федеральным законом № 73-ФЗ и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.06.2006 № 64-оз «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ, особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном данным Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ до принятия решения о включении его в реестр либо об отказе во включении его в реестр.

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения государственным органом охраны объектов культурного наследия автономного округа.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Для объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Салым, проекты зон охраны не разработаны.

Основными мероприятиями по охране объектов культурного наследия являются:

- инвентаризация и паспортизация объектов культурного наследия;

- мониторинг текущего состояния объектов;

- осуществление охранно-спасательных археологических раскопок разрушающихся объектов;

- археологическое обследование территорий нового строительства;

- разработка проектов зон охраны, установление границ территории объектов культурного наследия, определение режима зон охраны и установление соответствующих регламентов на использование территории, на которой имеются объекты охраны.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законом № 73 - ФЗ, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

## Социально-экономическая ситуация. Современное состояние транспортной и инженерной инфраструктур

### Система расселения и трудовые ресурсы

Численность постоянного населения сельского поселения Салым на начало 2017 года – 7,41 тыс. человек, в том числе п. Салым – 7,21 тыс. человек и п. Сивыс-Ях – 0,2 тыс. человек. Сельское поселение Салым - второе по численности населения муниципальное образование в Нефтеюганском районе.

Согласно социально-экономическому паспорту муниципального образования сельское поселение Салым на 2017 год в нем проживают и постоянно зарегистрированы 1473 человек моложе трудоспособного возраста (20 % общей численности населения), численность экономически активного населения, занятого на предприятиях и в организациях 4786 человек (64,6 %), численность неработающих пенсионеров 876 человек (11,8 %). Ищут работу 16 человек, из них признано безработными 7 человек.

Демографическая ситуация характеризуется положительной динамикой, создаваемой за счет естественного и механического прироста населения. Суммарное значение естественного прироста за 2011-2015 годы составило 269 человек (среднее 54), в 2016 г. прирост сократился до 23 человек по причине снижения рождаемости. Естественное движение населения сельского поселения Салым за 2011-2016 годы приведено ниже на графике (Рисунок 1).

Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста населения в муниципальном образовании за 2012-2017 годы в сравнении с показателями в Российской Федерации и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре представлены ниже (Таблица 2.5.1.1).

Анализ показателей рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста населения в муниципальном образовании позволяет сделать вывод о снижении уровня смертности и определяющем влиянии рождаемости на формирование естественного прироста. Показатель рождаемости в 2012-2017 гг. находится на уровне Российской Федерации, при этом несколько ниже значения по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. В 2017 г. показатель рождаемости существенно ниже аналогичного показателя по округу и стране в целом. Показатель смертности стабильно ниже уровня Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и более чем в 2 раза ниже показателя по Российской Федерации. В значительной степени это связано с распределением населения по возрастным группам и оттоком населения по достижению пенсионного возраста в другие регионы страны.

Рисунок 1. Естественное движение населения сельского поселения Салым за 2011–2017 гг., человек

Таблица 2.5.1.1

Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста (человек в расчете на 1000 человек населения) в сельском поселении Салым, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Российской Федерации в 2012 – 2016 гг.

| Годы | Сельское поселение Салым | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Российская Федерация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рождаемость | смертность | естественный прирост | миграционный прирост | рождаемость | смертность | естественный прирост | миграционный прирост | рождаемость | смертность | естественный прирост | миграционный прирост |
| 2012 | 13,0 | 6,3 | 6,7 | 30,8 | 17,7 | 6,3 | 11,4 | 3,2 | 13,3 | 13,3 | 0 | 2,1 |
| 2013 | 11,8 | 5,3 | 6,5 | 11,9 | 17,5 | 6,3 | 11,2 | -2,9 | 13,2 | 13,0 | 0,2 | 2,1 |
| 2014 | 13,3 | 5,6 | 7,7 | 11,2 | 17,2 | 6,4 | 10,8 | -1,6 | 13,3 | 13,1 | 0,2 | 1,9 |
| 2015 | 12,9 | 4,9 | 8,0 | 1,1 | 16,6 | 6,4 | 10,2 | -1,1 | 13,3 | 13,0 | 0,3 | 1,7 |
| 2016 | 8,5 | 5,4 | 3,1 | -3,2 | 15,7 | 6,2 | 9,5 | 2,3 | 12,9 | 12,9 | -0,01 | 1,8 |

Средний возраст жителей поселения Салым составляет 34,4 года. По половому составу населения преобладают мужчины – 53,6%, что связано с особенностями экономики, в структуре которой преобладает промышленное производство. Половозрастная структура сельского поселения на начало проектирования приведена ниже на диаграмме (Рисунок 2).

Структура прибывших мигрантов характеризуется высокой долей населения младше трудоспособного возраста, в прогнозном периоде это окажет положительное влияние на качество трудовых ресурсов в муниципальном образовании. В структуре прибывших мигрантов за 2015 год лица моложе трудоспособного возраста составили 23,8 %, тогда как в структуре населения самого муниципального образования доля лиц в этом возрасте только приближалась к 20 %.

Ежегодный миграционный прирост населения муниципального образования за последние годы в среднем составлял 99 человек, он имеет тенденцию к сокращению. В 2016 г. имел место отток населения. Снижение миграционного прироста связано с завершением этапа активного освоения нефтегазовых месторождений в Нефтеюганском районе.

Рисунок 2 Половозрастная структура сельского поселения Салым по итогам 2017года

В случае снижения миграционного прироста произойдет постепенное изменение возрастной структуры населения, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст малочисленного молодого поколения людей, рожденных в 1990-е годы и выбытием многочисленного поколения, рожденных в послевоенные годы. Этот фактор повлияет на количество женщин репродуктивного возраста и снижение общего уровня рождаемости.

Согласно статистическим данным среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства на конец 2017 года составляла порялка 2300 человека. Большая часть занятого населения сосредоточена на предприятиях по добыче полезных ископаемых – 29%, в строительстве – 18%. Структура занятости по преобладающим видам деятельности сельского поселения Салым за 2017 год представлена ниже (Рисунок 3).

Рисунок 3 Структура занятости по преобладающим видам экономической деятельности сельского поселения Салым за 2017 год

Вахтовым методом в муниципальном образовании работает 184 человека. Рост населения и увеличение доли занятых добычей полезных ископаемых связано с освоением Салымской группы нефтяных месторождений компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД).

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на конец 
2015 года составляла 10 человек или менее 0,2% от экономически активного населения.

В результате комплексного анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, влияющие на численность населения:

    - высокий уровень рождаемости, наличие естественного прироста населения;

    - высокая доля населения трудоспособного возраста (на начало 2017 г. доля лиц трудоспособного возраста составляла 64,6%);

    - снижение миграционного прироста населения (в 2016 г. до отрицательных значений).

### Сельское хозяйство

Сельскохозяйственная деятельность в сельском поселении Салым является вспомогательным видом деятельности и представлена в основном деятельностью личных подсобных хозяйств.

Помимо личных подсобных хозяйств, производством основных видов сельскохозяйственной продукции занимается одно крестьянское (фермерское) хозяйство «Опалевы». Также на территории сельского поселения Салым расположено недействующее подсобное хозяйство, которое в перспективе планируется к ликвидации.

Данные по производству сельскохозяйственной продукции в сельском поселении Салым в последние годы (период с 2013 г.) относительно стабильны: ежегодно производится от 82 до 86 тонн мяса скота и птицы (убойный вес) – свыше 80 % объема производства мяса представлено свининой, 135-140 тыс. штук яиц, валовое производство молока составляет порядка 0,1 тыс. тонн. Наблюдается тенденция к росту производства продукции животноводства. Валовые сборы растениеводческой продукции на протяжении последних лет существенно не менялись.

### Промышленность

Отраслевая структура экономики сельского поселения Салым по итогам 2017 года (без учета добычи полезных ископаемых) приведена на диаграмме ниже (Рисунок  4).

Рисунок 4 – Отраслевая структура экономики сельского поселения Салым (без учета добычи полезных ископаемых)

Ведущее место в экономике сельского поселения Салым занимает промышленное производство (нефтедобыча), на долю которого приходится наибольшее количество существующих рабочих мест.

В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами добыча полезных ископаемых занимает 98%. В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами без учета добычи полезных ископаемых лидерами являются строительство (56%), гостиницы и рестораны (18%), обрабатывающие производства (13%) Суммарный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям) сельского поселения Салым по итогам 2015 года составил 75,3 млрд. рублей, что на 11% выше уровня 2014 года.

Доля объема добычи нефти (включая газовый конденсат) в сельском поселении Салым составляет 16,3% от суммарного объема добычи по Нефтеюганскому району, доля добыча газа естественного – 6,1%. Объем промышленного производства по итогам 2015 года представлен ниже (Таблица 2.5.3.1).

Таблица 2.5.3.1

Объем промышленного производства

| Наименование показателя | Единица измерения | Нефтеюганский район | Сельское поселение Салым | Доля сельского поселения Салым в общем объеме производства по Нефтеюганскому району |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча нефти (включая газовый конденсат) | млн. тонн | 37,5 | 6,1 | 16,3% |
| Добыча газа естественного | млрд. куб.м | 4,9 | 0,3 | 6,1% |

Крупнейшими предприятиями, осуществляющими свою деятельность в сельском поселении Салым, являются ОАО «Российские железные дороги», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромтрансгаз Сургут», компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», 
ООО «Лилия».

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) является одной из крупнейших нефтедобывающих компаний, осуществляющих деятельность по добыче углеводородного сырья на территории Нефтеюганского района.

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» совместное предприятие, созданное в 1996 году для освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. Акционерами СПД являются на паритетных началах «Шелл Салым Девелопмент Б.В.» и ОАО «Газпром нефть».

Салымский проект – это комплекс работ по доразведке и разработке Салымской группы нефтяных месторождений, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (в 120 км к юго-западу от г. Сургута и в 30 км к западу от п. Салым). Салымская группа месторождений включает Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское месторождения. Лицензиями на разработку всех трех месторождений владеет компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». Общая площадь лицензионных участков – 2141,4 кв.км. Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам Российской Федерации, составляют 140 млн. тонн.

Также в поселке Салым расположены два системообразующих предприятия Нефтеюганского района: ООО «Тепловик» (деятельность по обеспечению работоспособности котельных) и ПМУП «Управление тепловодоснабжения» (распределение пара и горячей воды).

Полный перечень существующих объектов производственно-складского назначения сельского поселения Салым представлен ниже (Таблица 2.5.3.2).

Таблица 2.5.3.2

Перечень существующих объектов производственно-складского назначения сельского поселения Салым

| Наименование объекта | Местоположение | Количество объектов, единиц | Состояние существующего объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| База лесопереработки ООО «Транссервис» | п. Салым, ул. Центральная | 1 | Сохраняемый |
| Коммунально-складская территория | п. Салым | 3 | Сохраняемый |
| Коммунально-складская территория | п. Салым | 1 | Ликвидируемый |
| Коммунально-складская территория | территория КС-6 | 1 | Сохраняемый |
| Коммунально-складская территория | п. Сивыс-Ях | 1 | Сохраняемый |
| Коммунально-складская территория ООО «Салымская лесопромышленная компания» | п. Салым | 2 | Сохраняемый |
| Лесопилка ИП Яхтуховский (недействующая) | п. Салым | 1 | Сохраняемый |
| Нефтеперерабатывающий завод (недействующий) | п. Сивыс-Ях, проезд Линейный, 5 | 1 | Сохраняемый |
| Пекарня | п. Салым | 1 | Сохраняемый |
| Построечная база | п. Салым | 1 | Сохраняемый |
| Производственная база | п. Сивыс-Ях | 2 | Сохраняемый |
| Производственная база | п. Салым, ул. Северная | 2 | Сохраняемый |
| Производственная база УТТ и СТ №1 | территория КС-6 | 1 | Сохраняемый |
| Производственная территории ООО «Кристалл» | п. Салым | 1 | Сохраняемый |
| Производственная территории ООО «Погрузочно-разгрузочные работы – СЕРВИС» | п. Салым | 1 | Сохраняемый |
| Производственная территории ООО «Тепловик» | п. Салым | 1 | Сохраняемый |
| Производственная территория ЗАО «Мехстрой» | п. Салым | 1 | Сохраняемый |
| Производственная территория ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | п. Салым, ул. Центральная, 1 | 1 | Сохраняемый |
| Растоворный узел ЗАО «Мехстрой» | п. Салым | 1 | Сохраняемый |
| Столярный цех | территория КС-6 | 1 | Сохраняемый |

Основную долю объема инвестиций (99,9%) составляют капитальные вложения по добыче полезных ископаемых – 11068,4 млн. рублей.

Основные проблемы развития объектов промышленного производства на территории сельского поселения Салым во многом связаны с пространственным развитием, в том числе:

    - суровые климатические условия осложняют добычу сырья для переработки;

    - отсутствие возможности расширения действующих производств и создания новых из-за наличия природного ограничителя – земель Гослесфонда;

    - отток молодежи;

    - дефицит квалифицированных рабочих кадров.

Лесные массивы, окружающие сельское поселение Салым, с одной стороны являются природным ограничителем дальнейшего развития муниципального образования, а с другой – источником сырьевой базы для развития лесопромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, охотничьего, туристско-рекреационного направлений.

Также необходимо отметить, что недалеко от сельского поселения расположены торфяные месторождения Салымское малое и Салымское, площадь торфяных залежей которых составляет 2566 га, прогнозные запасы (ресурсы) торфа – 7,3 тыс. тонн.

### Жилищный фонд

По состоянию на начало 2018 года общая площадь жилых домов сельского поселения Салым составляла 125,94 тыс. кв. м, в том числе 78 % - многоквартирные жилые дома. Основная часть жилищного фонда построена в период с 1975 г. по 2000 г. По материалу стен жилые дома муниципального образования делятся на деревянные, брусчатые, каменные, блочные и дома из прочих материалов. Ввиду наличия жилых домов старой постройки в деревянном исполнении, одной из проблем сельского поселения в области жилищной сферы является наличие аварийного и ветхого жилищного фонда.

По этажности многоквартирные жилые дома представлены преимущественно зданиями в 3 этажа (43,2 тыс. кв. м), одноэтажными зданиями (29,88 тыс. кв. м), двухэтажными зданиями (16,19 тыс. кв. м). Здания в 4-5 этажей составляют 9 % от общей площади всех многоквартирных жилах домов (8,88 тыс. кв. м). Общая площадь индивидуально определенных зданий (индивидуальные дома с участками) – 27,79 тыс. кв. м.

Согласно социально-экономическому паспорту муниципального образования сельское поселение Салым на 2017 год общая площадь жилых помещения в жилых домах составила 93,93 тыс. кв. м, в т.ч. в муниципальной собственности – 19,55 тыс. кв. м. Многоквартирных домов 228 зданий (78893 кв. м жилищный фонд), индивидуальных жилых домов – 154 дома (15034 тыс. кв. м). Ветхий и аварийный жилой фонд – 34 дома (28 ветхих и 6 аварийных) с общей жилой площадью 10794 кв. м, в т.ч. муниципальный – 2029 кв. м. Имеется 162 балка. На учете для получения жилья на начало 2017 г. стоят 416 семей, получили жилье и улучшили жилые условия за год 62 семьи.

На 1 июня 2017 года реестр ветхих жилых домов (28 зданий) в целом по поселению показал наличие 8724,3 кв. м площади жилых помещений (квартир) в ветхих домах, в них проживали 662 человек.

По оперативной информации на начало 2018 г. общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 80,62 тыс. кв. м (в т.ч. по п. Салым – 77,02 тыс. кв. м и по п. Сивыс-Ях – 3,60 тыс. кв. м), в индивидуальных жилых домах – 26,56 тыс. кв. м (п. Салым – 24,46 тыс. кв. м и по п. Сивыс-Ях – 2,10 тыс. кв. м). Ветхий и аварийный фогнд в муниципальной собственности оценен как 2230 кв. м.

Наличие на территории муниципального образования приспособленных для проживания строений является проблемой. На начало 2016 г. общая площадь 166 строений, приспособленных для проживания, составляла 7,2 тыс. кв. м с числом проживающих 453 человека.

Жилищное строительство осуществляется стабильными темпами: в 2014 г. в п. Салым был введен в действие один 34-квартирный дом, в 2015 г. - 72-квартирный дом, в 2016 г. - 72-квартирный дом, в 2017 г. – 57-квартирный дом (3,1 тыс. кв. м). Всего в 2015-2017 гг. введено 11,20 тыс. кв. м общей площади в многоквартирных домах и 2,66 тыс. кв. м общей площади индивидуальных домов. В среднем за год вводилось 4,62 тыс. кв. м общей площади жилых домов. Средняя площадь вновь вводимого индивидуального жилого дома составила около 140 кв. м.

Также часть территорий жилой застройки попадает в санитарно-защитные зоны или санитарные разрывы действующих объектов специального назначения, транспортной и производственной инфраструктур, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». По состоянию на 1 января 2018 г. в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий был расположен 21 дом. Все дома индивидуальные, по материалу стен -  деревянные, расположены по ул. Южная. Общая площадь домов – 957,25 кв. м. Одни из домов сгорел, 2 дома нежилые. Подлежат выводу из зоны 0,5 тыс. кв. м жилого фонда.

По состоянию на 1 апреля 2018 г. в зонах подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии были расположены 26 жилых дома – индивидуальные дома, двух- и четырехквартирные дома. Общая площадь домов в указанных зонах не превышает 1,9 тыс. кв. м.

В муниципальном образовании существует проблема по реализации положений законодательства по бесплатному предоставлению земельных участков льготным категориям граждан в связи с тем, что земельные участки, бесплатно предоставляемые, должны быть обеспечены подъездными путями и инженерной инфраструктурой.

При численности населения сельского поселения Салым 7,41 тыс. человек, размер средней жилищной обеспеченности составляет 12,68 кв. м общей площади жилых помещений на одного человека, что ниже, чем в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (20,4 кв. м) и вдвое меньше чем в среднем по Российской Федерации (24,4 кв. м).

Площадь территорий муниципального образования, занятых жилой застройкой, составляет около 124,8 га. Средняя плотность населения на территории жилой застройки составляет 59,4 чел./га.

Анализ сложившейся ситуации в жилищной сфере позволяет сделать следующие выводы:

    - сложившийся уровень средней жилищной обеспеченности в муниципальном образовании 12,8 кв. м общей площади жилых помещений на одного человека характеризуется как низкий (наименьшее значение среди муниципальных образований Нефтеюганского района);

    - основную долю жилищного фонда составляют многоквартирные жилые дома – 84 % от общего объема;

    - до 15 % площади жилищного фонда приходится на ветхие и аварийные жилые дома, балки, жилые дома в зонах подтопления и абразии, дома в санитарно-защитных зонах.

### Социальная инфраструктура

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания социальной инфраструктуры, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

К социальной инфраструктуре относится сфера услуг - здравоохранение, социальное обеспечение, образование, культуру, физическую культуру, общественное питание, коммунально-бытовое обслуживание. Эффективная работа социальной инфраструктуры является необходимым условием успешного развития территории.

Главной целью формирования и развития социальной инфраструктуры является удовлетворение потребностей населения, создание комфортных условий для жизнедеятельности.

Основной задачей оценки уровня развития социальной инфраструктуры является выявление количественного и качественного состава действующих объектов, оценка уровня обеспеченности населения территории учреждениями социального обслуживания путем сопоставления проектных мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий.

Нормативные потребности населения в объектах социальной инфраструктуры определяются следующими документами:

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п (далее – РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры),

- Местными нормативами градостроительного проектирования Нефтеюганского района, утвержденными Решением Думы Нефтеюганского района от 25.03.2015 № 573 (далее – МНГП Нефтеюганского района),

- Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденными Решением Советом Депутатов сельского поселения Салым от 29.04.2015 № 125 (далее – МНГП сельского поселения Салым).

Образование

Система образования сельского поселения Салым представляет собой достаточно развитую сеть образовательных организаций различных видов, обеспечивающих доступность дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Все действующие образовательные организации размещаются в п. Салым.

На территории п. Салым функционирует НРМДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» (ул. Солнечная, 2) на 210 мест, фактическая посещаемость составляет 241 ребенок. Доступность дошкольного образования для детей не является стопроцентной. В 2017 г. на учете для определения в дошкольную образовательную организацию состояло 187 ребенка. Ведомственный детский сад № 142 ОАО «РЖД» прекратил деятельность в 2015 г.

Общее образование предоставляется в двух общеобразовательных организациях, суммарно рассчитаны на 642 места, фактическая посещаемость – 767 учеников. Образование предоставляется в 2 смены. На территории муниципального образования организована система подвоза, детей подвозят из п. Сивыс–Ях и с территории КС-6.

Дополнительное образование детей обеспечивается НР МБУ ДО «Детская школа искусств» им. Г.С.Райшева, рассчитанным на 240 мест, фактическая посещаемость 222 человека. В организации дети могут получать образование по следующим направлениям: музыкальное отделение (фортепиано, духовые инструменты, народные инструменты), отделение изобразительного искусства, театральное отделение.

Здравоохранение и социальное обслуживание

Система здравоохранения сельского поселения Салым представлена Салымской участковой больницей, включающей стационар на 17 коек, дневной стационар на 20 мест и амбулаторно-поликлиническую организацию на 71 посещение в смену. Медицинская организация расположена в п. Салым, в том числе стационар и гаражи (2000 г. постройки) и помещение модульного типа для размещения установки Newster-10 (2010 г.) располагаются единым комплексом на пр. Транспортный, детская поликлиника размещена обособлено по ул. Молодежная, 8 (аренда). Медицинская организация обслуживает не только население сельского поселения Салым, но и население близ лежащих муниципальных образований: сельское поселение Сентябрьский, сельское поселение Куть-Ях. Также на территории сельского поселения расположены 2 фельдшерско-акушерских пункта (в т.ч. в п. Сивыс-Ях и на территории КС-6).

Социальное обслуживание населения муниципального образования представлено филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», обеспечивающим предоставление социальных услуг с обеспечением проживания и расположенным в п. Салым, ул. Дорожников, 130 а в приспособленном здании бывшего детского сада.

Культура и искусство

Область культуры и искусства муниципального образования представлена 2-мя библиотечными сетевыми единицами с библиотечным фондом суммарно 39,3 тыс. единиц (2017 г.), расположенными в п. Салым и на территории КС-6, а также клубным учреждением проектной мощностью 200 мест: Салымская поселенческая модельная библиотека № 1, Салымская поселенческая библиотека № 2 и культурно-досуговый центр «Сияние Севера». Модельная библиотека располагается в п. Салым на ул. Молодежная, 8 в одном здании с детской поликлиникой. Наблюдается недостаточный уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа. В соответствии с РНГП и МНГП сельского поселения Салым расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности местами в учреждениях культуры клубного типа составляет 544 места (504 места для п. Салым и 40 для п. Сивыс-Ях), реальная обеспеченность составляет 36,8 % от нормативно необходимого значения. Однако администрация сельского поселения Салым отмечает, что зал центра полностью наполняется единственный раз в году – на празднование 9 мая и на этом основании можно считать наличную вместимость зрительного зала достаточной для обеспечения потребностей сельского поселения при современной численности населения.

Количество действующих библиотек также существенно меньше минимально допустимого уровня обеспеченности библиотеками по нормативу МНГП Нефтеюганского района (1 объект на 1 тыс. населения для п. Салым и 1 филиал для п. Сивыс-Ях), однако в реальности дефицита в объектах данного вида нет.

Молодежная политика

В области молодежной политики не действуют отдельные учреждения, все действующие на территории муниципального образования детские и молодежные организации и советы являются либо подведомственными департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района и действуют на базе общеобразовательных организаций, либо осуществляют деятельность при администрации сельского поселения Салым и на базе культурно-досугового учреждения.

Физическая культура и массовый спорт

В области физической культуры и массового спорта материально-техническая база спортивных сооружений муниципального образования представлена спортивными залами (п. Салым и на территории КС-6) и лыжной базой. Лыжная база расположена на территории школы №1, по адресу п. Салым, улица Новая, 13. В настоящее время спортивный зал на КС-6 Самсоновская не функционирует, закрыт в целях безопасности. Площадь всех помещений 3 спортивных залов 1329,1 кв. м, в том числе действующих залов (т.е. без учета зала на КС-6) – 977,9 кв. м. Площадь пола 2 действующих спортивных залов согласно форме № 1-ФК составила 719 кв. м (27,7 % от нормативного значения). Общая единовременная пропускная способность 2 спортивных залов и лыжной базы суммарно 85 человек. Площадь плоскостных сооружений – 2,8 тыс. кв. м. Наиболее популярными видами спорта являются футбол, лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, парусный спорт и т.д.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, является невысокой и составляет 5 % от общей численности населения или 0,4 тыс. человек. Основной проблемой является недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

В 2014 г. обустроена турниковая площадка на ул. 45 лет Победы, в 2016 г. на ул. 45 лет Победы установлена современная спортивная универсальная площадка, на территории поселения установлены 3 детских игровых комплекса. В 2017 г. установлены 2 уличные спортивные тренажерные площадки, 7 детских игровых комплексов.

Иные объекты

Согласно социально-экономическому паспорту муниципального образования сельское поселение Салым на 2017 год в поселении имеются 4 парикмахерских, 2 банка, 1 кладбище.

По паспорту сельского поселения Салым с сайта Росстата общее число объектов бытового обслуживания за 2016 г. достигало 12 единиц, в т.ч. было 3 парикмахерских на 7 кресел, 2 фотоателье, 2 объекта по обслуживанию и ремонту автотранспорта, ателье, ремонт бытовой техники, ремонт и строительство жилья, ритуальные услуги. Розничная торговля представлена 37 магазинами (2603 кв. м торгового зала), 6 павильонами (232 кв. м), 1 аптекой (70,9 кв. м). Суммарно 2905,9 кв. м. Общественное питание представлено 3 общедоступными столовыми и закусочными (52 посадочных места), а также 6 кафе, барами (187 мест). Столовые образовательных организаций – 4 единицы суммарно имеют 230 посадочных мест. Всего 469 мест.

На начало 2018 года общая площадь объектов торговли выросла до 2997,7 кв. м, в т.ч. 2525,7 кв. м в стационарных объектах розничной торговли. Количество объектов бытовых услуг не изменилось. В системе объектов общественного питания увеличилось число мест в объектах доступной сети (до 290 мест), вместимость столовых образовательных организаций не изменилась.

Вывод. Объекты в области здравоохранения являются объектами регионального значения, планирование их размещения в генеральном плане не осуществляется. На территории сельского поселения Салым существует дефицит в объектах местного значения муниципального района (объекты образования) и в объектах местного значения поселения (спортивные сооружения и учреждения культуры). Здания действующих организаций находятся в удовлетворительном состоянии.

### Туризм

В настоящее время туристско-рекреационный комплекс сельского поселения Салым слабо развит. Единственный вид туризма, представленный на территории сельского поселения – транзитный туризм. Данный вид туризма представляет собой посещение территории поселения на пути следования к установленной цели. Инфраструктурными объектами транзитного туризма, представленными в сельском поселении, являются коллективные средства размещения гостиничного типа (мотель): «Караван» в п. Салым на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск; «777» в 
6 километрах от железнодорожного вокзала п. Салым; Автокемпинг «Близнецы» по адресу: п. Салым ш. Нефтеюганское, д. 12 а.

В настоящее время в сельском поселении Салым ощущается нехватка благоустроенных коллективных средств размещения гостиничного типа. Также основными проблемами, сдерживающими развитие туристско-рекреационной сферы на территории сельского поселения, являются недостаточный уровень развития туристической инфраструктуры и недостаточный объем инвестиций, направляемых в данную сферу.

В 2017 году начаты работы по благоустройству берега Сырковый Сорпостроен пирс (по проекту «Народный бюджет»), установлена современная сцена с площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий.

### Транспортная инфраструктура

#### Внешний транспорт

Внешний транспорт на территории сельского поселения Салым представлен железнодорожным, автомобильным, воздушным и трубопроводным транспортом.

Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения Салым проходит Свердловская железная дорога федерального значения (грузообразующая железнодорожная линия Тобольск – Сургут), связывающая юг Тюменской области с населенными пунктами северных регионов, в том числе крупнейшими из них: г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Новый Уренгой.

Протяженность участка Свердловской железной дороги федерального значения в границах муниципального образования – 22,2 км. На данном участке железной дороги через реки Большой Салым, Ай-Ега и Вандрас расположены железнодорожные мосты. Вдоль трассы железной дороги расположены объекты железнодорожного транспорта:

    - железнодорожная станция Салым с железнодорожным вокзалом в п. Салым;

    - железнодорожная станция Сивыс-Ях в п. Сивыс-Ях.

Кроме железной дороги федерального значения на территории поселения расположены подъездные пути к производственным объектам общей протяженностью 17,7 км (п. Салым – 16,7 км; п. Сивыс-Ях – 1,0 км).

Автомобильный транспорт

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928, по территории сельского поселения Салым проходит:

участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, соответствующий классу «обычная автомобильная дорога», III категории, протяженностью в границах муниципального образования 6,8 км, с автодорожным мостом через р. Ай-Ега. Ширина придорожной полосы – 100 м.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждённым Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.01.2010 № 44-рп, по территории сельского поселения Салым проходят:

автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения подъезд к п. Салым, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью в границах муниципального образования 0,82 км.

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения подъезд к п. Сивыс-Ях, соответствующий классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, расположена за границами муниципального образования.

Кроме автомобильных дорог общего пользования федерального и межмуниципального значения на территории сельского поселения Салым имеются автомобильные дороги общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», общей протяженностью в границах муниципального образования 25,4 км (IV категории – 
6,1 км; V категории – 19,3 км). На пересечении с р. Ай-Ега находится автодорожный мост.

В настоящее время основной проблемой в области автомобильных дорог сельского поселения Салым является:

    - недостаточная плотность сети автомобильных дорог;

    - недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог;

    - увеличение плотности транспортных потоков;

    - недостаточная оснащенность современными средствами организации дорожного движения.

Воздушный транспорт

Воздушное сообщение сельского поселения Салым обслуживается вертолетами. Посадочные площадки вертолетов расположены в п. Салым и п. Сивыс-Ях. Организованные пассажирские перевозки воздушным транспортом не осуществляются.

На территории муниципального образования для обслуживания предприятий нефтяной и газовой промышленности сельского поселения Салым (территория КС-6) расположены также ведомственные вертолетные площадки – 2 объекта.

Водный транспорт

На территории сельского поселения Салым межмуниципальные водные пути и водные сооружения отсутствуют.

На берегу озера Сырковый Сор в п. Салым расположена лодочная станция для занятий парусным спортом.

Трубопроводный транспорт

В границах сельского поселения Салым расположены объекты федерального и регионального значения, представляющие совокупность объектов и сооружений для транспортировки нефти и газа.

Для обеспечения технологического процесса перекачки нефти и газа на территории сельского поселения расположены объекты трубопроводного транспорта федерального значения:

    - компрессорная станция – КС «Самсоновская» (КС-6) Самсоновское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Самсоновское ЛПУМГ) - филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

    - головная перекачивающая станция (ГПС) – ЛПДС «Салым» (линейная производственная диспетчерская станция) Нефтеюганского управления магистальных нефтепроводов (Нефтеюганское УМН) АО «Транснефть – Сибирь»;

    - магистральные газопроводы (МГ): МГ «Уренгой - Сургут - Челябинск» I и II нитка диаметром 1420 мм;

    - продуктопровод «Губкинский ГПЗ - Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ - Тобольский НХК» диаметром 720 мм;

    - магистральный нефтепровод (МН) МН «Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск» диаметром 1020-1220 мм;

    - МН «Нижневартовск - Курган - Куйбышев» диаметром 1220 мм;

    - МН «Усть-Балык - Омск» диаметром 1020 мм;

    - МН «Сургут - Горький - Полоцк» диаметром 1220 мм.

    - газораспределительная станция (ГРС) ГРС Энергия-1 «п. Салым»;

    - магистральные газопровод-отвод от МГ «Уренгой - Сургут - Челябинск» к ГРС Энергия-1 «п. Салым» диаметром 159 мм.

Общая протяжённость трубопроводов федерального значения на территории муниципального образования составляет 99 км.

С целью обеспечения безопасности населённых пунктов, расположенных вблизи магистральных сетей, в соответствии СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*), определены минимально допустимые расстояния от объектов магистральных сетей до жилой застройки.

Магистральные газопроводы, магистральные нефтепроводы и продуктопроводы, газопроводы-отводы к ГРС и газораспределительные станции имеют технические коридоры (зоны минимально допустимых расстояний до объектов), составляющие:

    - от газопровода условным диаметром свыше 1200 до 1400 мм, давлением до 5,5 МПа –350 м от оси газопровода в каждую сторону;

    - от газопровода условным диаметром 300 мм и менее, давлением до 5,5 МПа –100 м от оси газопровода в каждую сторону;

    - от нефтепровода условным диаметром свыше 1000 до 1200 мм –200 м от оси нефтепровода в каждую сторону;

    - от продуктопровода –1000 м от оси продуктопровода в каждую сторону;

    - зона минимальных расстояний от ГРС Энергия-1 «п. Салым» составляет 150 м.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992), в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

    - вдоль трасс магистральных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

    - вокруг головных перекачивающих насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории (от ограждения) на 100 м во все стороны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона от ГРС магистральных газопроводов составляет 300 метров, от компрессорной станции – 700 м, от головной перекачивающей станции – 200 м.

#### Улично-дорожная сеть

Основными путями сообщения в п. Салым являются улицы 55 лет Победы, Центральная и автомобильная дорога межмуниципального значения подъезд к п. Салым, которые соединяют части населенного пункта, разделенные железной дорогой федерального значения, и служат выездом на автомобильную дорогу федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Связь в п. Сивыс-Ях осуществляется по проезду Линейный и автомобильной дороге межмуниципального значения подъезд к п. Сивыс-Ях с выездом на федеральную дорогу Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

По своему основному назначению (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети и связь жилых территорий с общественным центром) к числу основных транспортных коммуникаций населенных пунктов (поселковые дороги, главные улицы) можно отнести:

    - в п. Салым: ул. 55 лет Победы, ул. Мира – ул. Болотная – ул. Молодежная, ул. Транспортная, Транспортный проезд, ул. Центральная, ул. Дорожников, ул. Северная – ул. Майская – ул. Пивокзальная;

    - в п. Сивыс-Ях: проезд Линейный.

Общая протяженность улично-дорожной сети (включая бесхозные дороги) в границах населенных пунктов составляет:

    - в п. Салым – 22,7 км, из них с твердым покрытием – 18,1 км (асфальт, цементобетон – 16,3 км, щебень – 1,8 км) или 80 %;

    - в п. Сивыс-Ях – 2,9 км, все с твердым покрытием (асфальт).

Искусственные дорожные сооружения

На территории п. Салым имеются пешеходный мост и переезд (разъезд Качипенг) через железнодорожные пути. На пересечении улицы Дорожников с р. Ай-Ега расположен автодорожный мост.

Выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Салым:

    - отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям согласно требованиям местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденных Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 29.04.2015 № 125 (далее по тексту – МНГП сельского поселения Салым);

    - отсутствие на некоторых улицах дорожных одежд капитального типа;

    - несоответствие улиц и дорог нормативным требованиям;

    - отсутствие тротуаров на некоторых улицах;

    - отсутствие обособленных и совмещенных тротуарами велосипедных дорожек.

#### Общественный пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки между населенными пунктами сельского поселения Салым и населенными пунктами Нефтеюганского района осуществляются междугородным автобусным маршрутом № 603, 603/1 «Нефтеюганск – Сентябрьский – Салым».

Помимо междугородного сообщения населенные пункты п. Салым и п. Сивыс-Ях связаны между собой внутрипоселковым маршрутом регулярных перевозок № 4 «Ж/д вокзал – поликлиника – п. Сивыс-Ях», который выполняется по трем графикам (4/1, 4/2, 4/3). Протяженность маршрута – 29,1 км.

Перевозку пассажиров осуществляет Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие». Маршруты обслуживаются 3 единицами подвижного состава малой и средней вместимости (Паз 320414-05 – 2 ед., Hyundai County Kuzbas – 1 ед.). Режим работы с 06:10 до 20:00 в будние дни, с 08:00 до 17:30 в воскресные и праздничные дни.

Кроме внутрипоселкового маршрута на территории сельского поселения Салым действует школьный маршрут «п. Салым – КС-6 п. Самсоновка – п. Салым». Услуги по перевозкам оказывает ООО «Регионавтотранс» двумя школьными автобусами.

На территории населенных пунктов сельского поселения Салым расположено 12 остановочных пунктов автобуса, из них 11 в п. Салым и 1 в п. Сывыс-Ях.

Характеристика муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории сельского поселения Салым представлена в таблице 2.5.7.1.

Таблица 2.5.7.1

Характеристика муниципальных автобусных маршрутов на территории

сельского поселения Салым

| № маршрута | Наименование маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяжен-ность маршрута, км | Количес-тво рейсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Будние, субботние дни |
| 4/1 | Ж/д вокзал – поликлиника – п. Сивыс-Ях | Привокзальная площадь | 1,1 | 12 |
|  |  | КДЦ «Сияние Севера» |  |  |
|  |  | ФАД (автодорога Тюмень – Ханты-Мансийск) | 3,5 |  |
|  |  | библиотека п. Салым | 4,3 |  |
|  |  | ул. Болотная п. Салым | 5,2 |  |
|  |  | школа № 1 п. Салым | 6,2 |  |
|  |  | больница п. Салым | 7,8 |  |
|  |  | п. Сивыс-Ях | 29,1 |  |
| 4/2 | Ж/д вокзал – поликлиника | Привокзальная площадь, КДЦ «Сияние Севера», ФАД, библиотека, ул. Болотная, школа № 1, больница | 13,1 | 16 |
| Воскресные, праздничные дни |
| 4/3 | Ж/д вокзал – поликлиника – п. Сивыс-Ях | Привокзальная площадь, КДЦ «Сияние Севера», ФАД, библиотека, ул. Болотная, школа № 1, больница, п. Сивыс-Ях | 29,1 | 14 |

#### Объекты транспортной инфраструктуры

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в сельском поселении Салым проведен с использованием данных отчетов Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС РФ). Сведения о количестве автотранспорта на территории сельского поселения по состоянию на 2016 г. приведены в таблице 2.5.7.2.

Таблица 2.5.7.2

Количество зарегистрированных транспортных средств на территории сельского поселения Салым на 2016 г.

| № п/п | Вид автотранспортных средств | Всего, ед. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Физические лица | Юридические лица |
| 1 | Легковые | 1839 | 1778 | 61 |
| 2 | Грузовые | 422 | 228 | 194 |
| 3 | Автобусы | 46 | 10 | 36 |
| 4 | Мототранспорт | 38 | 38 | 0 |
| 5 | Спецавтотранспорт | 217 | 116 | 101 |
|  | ИТОГО | 2562 | 2170 | 392 |

Существующий уровень автомобилизации в сельском поселении Салым оценивается в размере 250 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.

Хранение автотранспорта, принадлежащего жителям многоквартирных домов, осуществляется в гаражно-строительных кооперативах и на стоянках индивидуального транспорта. Стоянки расположены внутри дворовой территории многоквартирных жилых домов и возле общественных зданий. Перечень крупных гаражно-строительных кооперативов на территории муниципального образования сельское поселение Салым представлен в таблице 2.5.7.3.

Хранение легкового автотранспорта жителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, осуществляется на территории приусадебных участков.

Таблица 2.5.7.3

Перечень гаражно-строительных кооперативов, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Салым

| № п/п | Наименование гаражного кооператива | Местоположение / Номер кадастрового квартала (земельного участка) | Площадь, га | Количество гаражей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребительский гаражный кооператив "Дорожник 1" | Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Строителей, участок 21, 86:08:0010201 | 0,21 | 31 |
| 2 | Гаражный потребительский кооператив "Железнодорожник" | Нефтеюганский район, промзона, п. Салым, ул. Привокзальная, участок 23 86:08:0010201:602 | 0,6859 | 103 |
| 3 | Потребительский гаражно-строительный кооператив "Автомобилист-13" | Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Молодежная, строение 1Б 86:08:0010201 | 0,223 | 30 |
| 4 | Потребительский гаражный кооператив "Газовик" | Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Северная, нежилое строение в границах участка 86:08:010201:0156 | 0,5663 | 70 |
| 5 | Потребительский гаражный кооператив "Федоровский" | Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Северная, участок 24 86:08:0010201 | 0,24 | 39 |
| 6 | Гаражно-строительный кооператив "Автомобилист 585" | Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Северная, участок 25 86:08:0010201 | 0,075 | 8 |
| 7 | Потребительский гаражно-строительный кооператив "Автопартнер 100" | Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Болотная, участок №2 86:08:0010201 | 0,3509 | 101 + 52 |
| 8 | Гаражно-строительный кооператив "Северный" | Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Северная, примыкает к участку ГК "Газовик", 86:08:0010201 | 0,072 | 10 |
|  | Всего |  | 2,4231 | 444 |

Для обслуживания транспортных средств на территории сельского поселения Салым вдоль автомобильной дороги федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

    - автозаправочная станция (далее по тексту – АЗС), общей мощностью 12 топливо-раздаточных колонок – 3 объекта;

    - стоянка транспортных средств на 20 машино-мест – 1 объект;

    - иные объекты придорожного сервиса (комплекс дорожного сервиса) – 1 объект.

Требования к обеспеченности легкового транспорта объектами дорожного сервиса обозначены в МНГП сельского поселения Салым:

    - потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

    - потребность в автогазозаправочных станциях (далее по тексту – АГЗС) 15% от общего количества АЗС.

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальный уровень обеспеченности станциями технического обслуживания (далее по тексту – СТО) – 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из нормативных требований, общего количества индивидуальных легковых автомобилей и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время сельское поселение Салым не обеспечено:

    - СТО мощностью 9 постов;

    - АГЗС на 1 топливо-раздаточную колонку.

Исходя из наличия и потребности мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, можно сделать вывод, что в настоящее время в сельском поселении спрос на объекты обслуживания и хранения автотранспорта удовлетворен не полностью.

### Инженерная инфраструктура

#### Водоснабжение

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды п. Салым и п. Сивыс-Ях осуществляется за счет подземных вод Атлым-Новомихайловского водоносного горизонта.

п. Салым

В п. Салым существует и эксплуатируется централизованная и децентрализованная система водоснабжения.

Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 50 %.

Систему можно охарактеризовать как зональную. В северной и южной частях имеются собственные подземные водозаборы и станции водоподготовки. В п. Салым функционирует 
2 водозабора:

    - водозабор, расположенный в северной части, включает 4 скважины – максимальная производительность 400 куб. м/сут;

    - водозабор, расположенный в южной части, включает 3 скважины – максимальная производительность 450 куб. м/сут.

Очистка воды в северной части поселка производится на блочной установке марки «Струя». Производительность установки в северной части – 400 куб. м/сут. В 2005 году для этой станции проводилась реконструкция. Техническое состояние удовлетворительное. Качество воды соответствует нормативным требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоочистка в южной части поселка производится только на напорных фильтрах с кварцевой загрузкой. Сети водопровода в северной части поселка проложены совместно с сетями теплоснабжения, в южной части проложены самостоятельно и частично с сетями теплоснабжения. Способ прокладки надземный и подземный. Материал труб – сталь, полимер, диаметром 20-219 мм. Схема водоснабжения для северной части кольцевая, а для южной – тупиковая. Для пожаротушения на сети установлены пожарные гидранты, а также имеются пожарные резервуары.

Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 32,5 км.

п. Сивыс-Ях

Система водоснабжения в п. Сивыс-Ях централизованная и находится в неудовлетворительном состоянии. Основной источник водоснабжения – подземный водозабор на балансе Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов 
ОАО «Сибнефтепровод», расположенный в северо-восточной части посёлка. В состав водозабора входят три скважины общей производительностью 100 куб. м/сут. Имеется станция водоподготовки мощностью 150 куб. м/сут, не введенная в эксплуатацию. Также на территории имеется несколько скважин и пожарные резервуары. Вода из скважин подаётся без предварительной очистки потребителю. Качество воды не соответствует нормативным требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01. Показатели по мутности, содержанию железа, по запаху и цветности превышают предельно допустимые. Водопровод проложен совместно с сетями теплоснабжения.

Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 4,0 км.

На территории сельского поселения Салым в районе территории КС-6 расположены четыре скважины, пожарный резервуар. Вода из скважин подается без предварительной очистки. Воду используют как для питьевых нужд жители, проживающие на территории КС-6, так и для технических нужд компрессорной станции.

Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 4,8 км.

Анализ действующих систем централизованного водоснабжения сельского поселения Салым выявил следующие особенности:

    - низкое качество воды после станции водоподготовки в северной части п. Салым;

    - отсутствие элементарной системы очистки и обеззараживания воды перед подачей потребителю в п. Сивыс-Ях.

#### Водоотведение (канализация)

В населенных пунктах на территории сельского поселения Салым функционирует система централизованной хозяйственно-бытовой канализации. Присутствует канализование в септики и выгребные ямы.

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (подключенных к системе централизованной хозяйственно-бытовой канализации) составляет 50 %.

п. Салым

Сточные воды в северной и южной части п. Салым посредством самотечных коллекторов поступают на канализационные насосные станции (КНС). Далее, после КНС, в напорном режиме сточные воды поступают на канализационные очистные сооружения (КОС).

В северной части населенного пункта очистка сточных вод производится на блочных установках заводского изготовления марки «Ручей» производительностью 400 куб. м/сут. Обезвоживание осадка производится на иловых площадках. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Вандрас. Требуется реконструкция КОС.

В южной части населенного пункта очистка сточных вод производится на канализационных очистных сооружениях блочного типа. Технология очистки сточных вод аналогична КОС, расположенным на севере населенного пункта. Сброс очищенных сточных вод также производится в реку Вандрас. Качество очищенных сточных вод не соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Техническое состояние очистных сооружений аварийное. Год ввода сооружений в эксплуатацию – 1978 год. Большой износ оборудования. Требуется полная реконструкция и замена всего силового оборудования. Сточные воды из септиков вывозятся ассенизационными машинами. В п. Салым имеется две машины с емкостью цистерны по 
10 куб. м. каждая. Стоки доставляются непосредственно на КНС и на канализационные очистные сооружения.

В существующей системе канализации п. Салым имеются недостатки, к которым можно отнести аварийное состояние КОС в южной части населенного пункта, необходимость реконструкции КОС северной части поселка и канализование в септики, которое негативно сказывается на экологическом состоянии подземных вод. Так же к недостаткам относится и не полное обеспечение п. Салым централизованной канализацией. Имеется необходимость реконструкции некоторых участков самотечной и напорной канализации. Так же требуется перекладка участков самотечной и напорной канализации.

п. Сивыс-Ях

В п. Сивыс-Ях вся существующая жилая и общественная застройка оборудована централизованной канализацией. Сточные воды по самотечным уличным коллекторам диаметром 150-200 мм отводятся в магистральный коллектор диаметром 300 мм. Далее, самотеком, сточные воды отводятся до КНС и далее до КОС производительностью 400 куб. м/сут. Канализование в септики в населенном пункте отсутствует. КОС в п. Сивыс-Ях блочные с полным биологическим окислением. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф. Качество очищенных сточных вод соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. В целом состояние системы канализации п. Сивыс-Ях удовлетворительное.

Таким образом, существующие КОС не в полной мере обеспечивают требуемое качество очистки сточных вод;

#### Теплоснабжение

Система теплоснабжения сельского поселения Салым преимущественно централизованная.

В настоящее время в поселении действует пять теплоснабжающих организаций: ПМУП «УТВС»; ООО «Тепловик»; ООО «Тепловик 2»; ЛПДС «Салым» Нефтеюганского УМН АО «Транснефть-Сибирь»; Самсоновское ЛПУМГ (КС-6).

Источниками централизованного теплоснабжения в п. Салым являются: котельные № 1, № 2, № 3 ПМУП «УТВС»; котельная № 1 (ул. Дорожников, 1) ООО «Тепловик»; котельная № 2 (ул. Привокзальная, 21) ООО «Тепловик-2». В ведении ООО «Тепловик» находятся тепловые сети от отопительной котельной в п. Сивыс-Ях, которая находится в ведении Нефтеюганского УМН ЛПДС «Салым». Самсоновское ЛПУМГ (КС-6) осуществляет теплоснабжение от котлов-утилизаторов КС-6.

Схема сельского поселения Салым с указанием места размещения теплоисточников приведена ниже (Рисунок 5).

Рисунок 5 Схема сельского поселения Салым с указанием места размещения теплоисточников

В сельском поселении Салым действует 7 отопительных котельных.

Установленное котельное оборудование приведено ниже (Таблица 2.5.8.1). Информация по ведомственной котельной КС-6 не предоставлена.

Таблица 2.5.8.1

Установленное котельное оборудование

| Наименование источника | Адрес источника | Сведения по котлоагрегатам |
| --- | --- | --- |
|  |  | тип котлов | марка котлов | количество |
| Котельная №1 | ул. Молодежная | Водогрейный | КВГМ-4 | 2 |
|  |  | Водогрейный | КВГМ-4 | 2 |
| Котельная №2 | ул. Набережная 5 (Лесхоз) | Водогрейный | ВК-21 | 2 |
| Котельная №3 | ул.Северная 23 (Термакс) | Водогрейный | СТМV-3 | 2 |
| Котельная ООО «Тепловик» | по ул. Дорожников, 1 | Водогрейный | ВК-21 | 3 |
|  |  | Водогрейный | ВВД | 1 |
| Котельная ООО «Тепловик-2» | по ул. Привокзальная, 21 | Водогрейный | ВК-21 | 2 |
|  |  | Водогрейный | ВСТ-5М | 1 |
|  |  | Водогрейный | ТТ-100 | 2 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | п. Сивыс-Ях | Водогрейный | КВЖ-5-115 ГМ | 5 |
| Всего |  |  |  | 23 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности приведены ниже (Таблица 2.5.8.2).

Таблица 2.5.8.2

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя и параметры тепловой мощности котельных

| Наименование теплоисточника | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды | Расход тепла на хозяйственные нужды | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  |
| Котельная №1 | 16,0 | 0,15 | 6,00 | 0,3 | 12,0 | 15,55 |
| Котельная №2 | 3,2 | 0,02 | 0,80 | 0,0 | 0,0 | 3,18 |
| Котельная №3 | 6,0 | 0,04 | 1,60 | 0,1 | 4,0 | 5,86 |
| Котельная ООО «Тепловик» | 6,8 | 0,04 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 6,76 |
| Котельная ООО «Тепловик-2» | 8.5 | 0,04 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 8,46 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 11,8 | 0,07 | 2,80 | 0,0 | 0,0 | 11,73 |
| Всего | 52,3 | 0,36 | 14,40 | 0,4 | 16,0 | 51,54 |

Система теплоснабжения котельной №1 двухтрубная до центрального теплового пункта (ЦТП), после ЦТП – четырехтрубная: две трубы на отопление, две – на горячее водоснабжение.

От котельной №2 система теплоснабжения двухтрубная, отпуск осуществляется только на отопление.

От котельной №3 система теплоснабжения четырехтрубная: отпуск тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения осуществляется по отдельным трубопроводам.

От котельной ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик-2» система теплоснабжения двухтрубная, отпуск осуществляется только на отопление.

Характеристики тепловых сетей котельных приведены ниже (Таблица 2.5.8.3).

Таблица 2.5.8.3

Характеристика тепловых сетей котельных

| Наименование теплоисточника | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 10,4 | 50-300 |
| Котельная №2 | 2,2 | 50-150 |
| Котельная №3 | 2,3 | 50-250 |
| Всего по филиалу №1 ПМУП «УТВС» | 14,9 |  |
| ООО «Тепловик» | 2,70 | 50-200 |
| ООО «Тепловик-2» | 3,834 | 50-200 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 3,79 | 50-200 |
| Всего по сельскому поселению Салым | 25,224 | - |

Общая протяженность тепловых сетей в сельском поселении Салым составляет 31,514 км (в двухтрубном исполнении), в том числе 26,324 км – муниципальные, 5,19 – ведомственные. Степень износа тепловых сетей составляет 55 %.

Зоны действия котельных сельского поселения Салым представлены ниже (Рисунок 6).

Рисунок 6 Зоны действия котельных сельского поселения Салым

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Анализ современного состояния системы теплоснабжения выявил проблемы организации качественного теплоснабжения:

    - отсутствует система водоподготовки для подпитки тепловой сети на котельных;

    - высокая себестоимость производства тепловой энергии в п. Сивыс-Ях из-за работы котельной на нефти;

    - отдельные участки тепловых сетей находятся в ветхом состоянии и требуют замены;

    - тепловые потери при транспортировке теплоносителя превышают нормативные;

    - отсутствует увязка фактических и перспективных диаметров тепловых сетей;

    - изменения теплового и гидравлического режима работы теплосети;

    - отсутствие приборного учета тепла у всех потребителей и достоверного технического учета тепла на котельных.

#### Электроснабжение

Сельское поселение Салым

Электроснабжение потребителей сельского поселения Салым осуществляется  от сетей АО «Тюменьэнерго».

Система электроснабжение сельского поселения Салым централизованная.

Центрами питания потребителей сельского поселения являются:

    - понизительная подстанция (ПС) 110/10 кВ «ЛПХ», расположенная в северной части п. Салым;

    - ПС 110/10 кВ «Вандрас», расположенная в южной части п. Салым;

    - ПС 110/10 кВ «Кинтус», расположенная в п. Сивыс-Ях;

    - ПС 110/35/10 кВ «КС-6», расположенная в южной части сельского поселения.

Характеристики понизительных подстанций, действующих на территории сельского поселения Салым, приведены в таблице 2.5.8.4.

Таблица 2.5.8.4

Характеристики понизительных подстанций, действующих на территории сельского поселения Салым

| № п/п | Наименование понизительной подстанции | Мощность | Ед. изм | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/10 кВ «ЛПХ» | 2·6,3 | МВ·А | АО «Тюменьэнерго» |
| 2 | ПС 110/10 кВ «Вандрас» | 6,3 | МВ·А | АО «Тюменьэнерго» |
| 3 | ПС 110/10 кВ «Кинтус» | 3·40 | МВ·А | АО «Тюменьэнерго» |
| 4 | ПС 110/35/10 кВ «КС-6» | 10+6,3 | МВ·А | АО «Тюменьэнерго» |

Суммарная мощность трансформаторов понизительных подстанций ПС 110 кВ, участвующих в электроснабжении потребителей сельского поселения Салым, составляет 155,2 МВА. С учетом фактической подключенной нагрузки потребителей в 2017 году – 38,15 МВт, резерв мощности составляет порядка 70 %.

В 2017 году фактический отпуск электроэнергии составил 8 млн. кВт*ч.

Общая протяжённость линий электропередачи в границах муниципального образования составляет: ЛЭП 500 кВ – 8,4 км; ЛЭП 110 кВ – 31,9 км; ЛЭП 10 кВ – 42,1 км.

п. Салым

Основными центрами питания п. Салым являются 2 понизительные подстанции, обеспечивающие электрической энергией объекты жилой и общественно-деловой застройки: ПС 110/10 кВ «ЛПХ» и ПС 110/10 кВ «Вандрас».

От понизительных подстанций по воздушным и кабельным линиям электропередачи напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ. На территории поселка расположены 33 ТП 10/0,4 кВ. Трансформаторные подстанции с одним и двумя трансформаторами мощностью от 100 до 630 кВ·А. Схема электроснабжения смешанная – электроснабжение осуществляется магистральными и радиальными линиями. От трансформаторных подстанций по воздушным и кабельным ЛЭП напряжением 0,4 кВ электрическая энергия передается потребителям.

Общая протяжённость линий электропередачи в границах населенного пункта составляет: ЛЭП 110 кВ – 2,8 км; ЛЭП 10 кВ – 26,7 км.

п. Сивыс-Ях

Центром питания п. Сивыс-Ях является понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Кинтус».

От понизительной подстанции по воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ и непосредственно на ЛПДС «Салым». На территории поселка расположены 5 ТП 10/0,4 кВ. Трансформаторные подстанции с одним трансформатором, мощностью от 160 до 630 кВ·А. Схема электроснабжения – радиальная. От трансформаторных подстанций по воздушным ЛЭП напряжением 0,4 кВ электрическая энергия передается потребителям.

Общая протяжённость линий электропередачи в границах населенного пункта составляет: ЛЭП 110 кВ – 0,9 км; ЛЭП 10 кВ – 5,5 км.

Анализ современного состояния системы электроснабжения показал, что уровень развития системы электроснабжения позволяет обеспечить электрической энергией всех потребителей на территории сельского поселения Салым. Однако эксплуатационный износ электросетевых объектов составляет 68 %.

#### Газоснабжение

Сельское поселение Салым

Территория сельского поселения Салым охвачена централизованным газоснабжением за исключением п. Сивыс-Ях. Источником подачи природного газа является газораспределительная станция ГРС Энергия-1 «п. Салым». Производительность ГРС - 5510 куб. м/час (16,5 млн. куб. м/год). ГРС расположена на территории сельского поселения Салым.

От ГРС подача газа потребителям осуществляется посредством магистрального газопровода-отвода МГ «Уренгой-Сургут-Челябинск I,II». Протяженность газопроводов высокого давления на территории сельского поселения 0,8 км, диаметр 159 мм.

п. Салым

Газоснабжение потребителей п. Салым осуществляется природным газом от газораспределительной станции ГРС.

От ГРС по распределительному газопроводу высокого давления диаметром 89 мм газ транспортируется к газорегуляторным пунктам газа (далее - ГРП) коммунально-бытовых потребителей (котельных).

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая, состоящая из распределительных газопроводов высокого и среднего давления. Природный газ по газопроводам высокого давления поступает к ГРП, по газопроводам среднего давления – к коммунально-бытовым предприятиям. В ГРП выполняется понижение давления газа, а также автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе, независимо от интенсивности газопотребления.

По принципу построения сети газораспределения выполнены по тупиковой схеме.

Общая протяженность газопроводов высокого и среднего давления в п. Салым составляет 9,73 км, из них высокого давления 7,2 км, среднего – 0,9 км, низкого – 1,63 км. Материал – сталь, полимер. Прокладка выполнена подземно и надземно.

Основными потребителями газа на территории п. Салым являются коммунально-бытовые потребители (котельные).

Данные по объемам потребления природного газа на территории сельского поселения Салым за 2017 г. приведены в таблице 2.5.8.5.

Таблица 2.5.8.5

Потребление природного газа, тыс. куб. м

| Наименование потребителя | Количество |
| --- | --- |
| Население | 30,506 |
| Коммунально-бытовые потребители | 5996,683 |
| Промышленные потребители и пр. | 7,261 |
| Всего | 6034,450 |

п. Сивыс-Ях

На территории п. Сивыс-Ях централизованная система газоснабжения отсутствует.

Анализ действующей системы газоснабжения сельского поселения Салым выявил следующие ее особенности:

    - высокий уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения коммунально-бытовых потребителей (котельных) в п. Салым;

    - отсутствие газификации потребителей индивидуальной жилой застройки п. Салым;

    - отсутствие газификации п. Сивыс-Ях.

Таким образом, на территории сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по развитию системы газоснабжения, направленные на газификацию жилой застройки. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения при строительстве в индивидуальной жилой застройке позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом.

#### Связь и информатизация

Связь является составной частью инфраструктуры сельского поселения Салым. Существующая сеть связи представлена развитой инфраструктурой, которая позволяет удовлетворить информационные потребности граждан п. Салым и п. Сивыс-Ях.

На территории поселения связь развивалась высокими темпами. Активно внедрялся доступ к сети передачи данных Интернет, появлялись альтернативные операторы предоставления услуг связи.

Динамично развивающимся направлением предоставления услуг связи являются сети GSM. На территории предоставляют услуги пять операторов сетей сотовой подвижной связи (СПС):

    - ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»);

    - ПАО «МТС» (торговая марка МТС);

    - ПАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон»);

    - ПАО «Теле2» (торговая марка «Теле2»);

    - ООО «Екатеринбург 2000» (торговая марка «Мотив»).

Основным оператором, оказывающим услуги на основе систем фиксированной связи, является НРМУП «Электросвязи» и ПАО «Ростелеком».

Оборудование компаний позволяет представлять весь спектр услуг связи:

    - местная, междугородная, международная телефонная связь;

    - услуги передачи данных;

    - коммутируемый и выделенный доступ к сети Интернет;

    - услуги связи по предоставлению каналов связи;

    - организация корпоративных сетей;

    - услуги IP-телефонии.

НПИ «ЭНКО» от 18.04.2018 в адрес Заместителя начальника управления информационных технологий и административного реформирования Нефтеюганского района Д.Н.Пастушенко направлен запрос об актуализации данных по связи, но ответ получен не был.

В данном разделе на основании представленных материалов от НРМУП «Электросвязи» в апреле 2018 г. и других операторов связи, полученных по электронной почте, на «Карте использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территорий» показаны существующие сооружения и сети связи.

На территории сельского поселения Салым установлены объекты связи: цифровые автоматические телефонные станции (далее - АТС) в п. Салым и п. Сивыс-Ях, антенно-мачтовые сооружения (АМС-10 объектов) и телевизионный ретранслятор в п. Салым. Все АТС соответствуют современным требованиям.

На территории п. Сивыс-Ях расположен узел связи Среднеобского ПТУС УС Салым. Основной потребитель предоставления услуг связи является АО «Транснефть-Сибирь» Нефтеюганского управления магистральными нефтепроводами (далее Нефтеюганское УМН). Монтированная емкость АТС на сети составляет 300 номеров, задействованная емкость - 62 номера. Из них для населения 10 телефонных номеров. Линии связи находятся на балансе Нефтеюганского УМН.

В качестве межстанционных сетей связи (МСС) используются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и радиорелейные линии связи. Связь между АТС и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций обеспечивают необходимый уровень обслуживания.

Услуги связи предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи.

Основными задачами являются: развитие территории за счет привлечения инвестиций частных операторов связи, прокладка линий связи на территориях нового строительства, расширение спектра предоставляемых услуг.

### Состояние окружающей среды

Современное экологическое состояние территории сельского поселения Салым определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

#### Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Уровень загрязнения атмосферы на территории сельского поселения Салым определяется природно-климатическими показателями, выбросами от стационарных (промышленные и инженерные объекты) и передвижных источников (транспорт).

Загрязнение воздушного бассейна территории поселения происходит в результате поступления в него:

    - выбросов загрязняющих веществ от технологических объектов компрессорной станции;

    - выбросов метана при технологическом обслуживании газораспределительной станции и газопроводов;

    - выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, расположенных на головной перекачивающей станции (сероводород, углеводороды);

    - продуктов сгорания топлива в котельных;

    - загрязняющих веществ и пыли в составе выбросов объектов деревообрабатывающей промышленности, строительной индустрии;

    - отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен.

Негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей оказывает автомобильный транспорт. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ. Основными причинами увеличения выбросов вредных веществ от автомобильного транспорта является ежегодный рост численности автомобильного парка, увеличение объемов автоперевозок транзитным транспортом, низкие экологические характеристики автомобилей, несоответствие качества используемого топлива экологическим стандартам.

Социально-гигиенический мониторинг на территории поселения осуществляет филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и 
г. Пыть-Яхе». По данным социально-гигиенического мониторинга, основными загрязняющими веществами (по количеству исследования) являлись: сера диоксид, углерода оксид, азот оксид, азота диоксида, формальдегид, взвешенные вещества, тяжёлые металлы.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется для объектов, являющихся источником негативного воздействия, устанавливать санитарно-защитную зону либо санитарный разрыв. Санитарно-защитная зона и санитарный разрыв не могут рассматриваться как резервные территории предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Расположенные в настоящее время на территории сельского поселения Салым объекты, требующие организации санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже (Таблица 2.5.9.1).

В настоящее время в пределах санитарно-защитных зон расположены объекты, размещение которых противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к режиму территории санитарно-защитной зоны.

Таблица 2.5.9.1

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы для объектов, расположенных на территории сельского поселения Салым

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| п. Салым |
| Санитарно – защитные зоны |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | 200 |
| 2 | Автозаправочные станции | 100 |
| 3 | База лесопереработки ООО «Транссервис» | 100 |
| 4 | Растворный узел ЗАО «Мехстрой» | 100 |
| 5 | Производственные базы* | 50 |
| 6 | Коммунально-складские территории* | 50 |
| 7 | Пекарня* | 50 |
| 8 | Производственные территории* | 50 |
| 9 | Построечная база | 50 |
| 10 | Кладбище* | 50 |
| 11 | Канализационные насосные станции | 20 |
| Санитарные разрывы |
| 1 | Железная дорога * | 100 |
| 2 | Автомобильная дорога II, IV категории* | 100; 50 |
| 3 | Стоянки транспортных средств | 15 |
| 4 | Гаражи индивидуального транспорта | 35; 25; 15; 10 |
| п. Сивыс-Ях |
| Санитарно – защитные зоны |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | 200 |
| 2 | Производственные базы | 50 |
| 3 | Коммунально-складская территория* | 50 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 20 |
|  | Санитарные разрывы |  |
| 1 | Головная перекачивающая станция* | 200 |
| 2 | Железная дорога | 100 |
| 3 | Автомобильные дороги IV категории | 50 |
| сельское поселение Салым |
| Санитарно – защитные зоны |
| 1 | Газораспределительная станция | 300 |
| 2 | Столярный цех | 100 |
| 3 | Автозаправочная станция | 100 |
| 4 | Кладбище | 50 |
| 5 | Коммунально-складская территория | 50 |
| 6 | Производственная база | 50 |
| Санитарные разрывы |
| 1 | Продуктопровод магистральный* | 1000 |
| 2 | Компрессорная станция | 700 |
| 3 | Магистральный газопровод | 350 |
| 4 | Магистральный нефтепровод | 200; 75 |
| 5 | Автомобильная дорога II, IV категории | 100; 50 |
| 6 | Железная дорога | 100 |
| 7 | Гаражи индивидуального транспорта | 35 |

Примечание - * объекты, в санитарно-защитной зоне или санитарном разрыве которых расположена жилая застройка.

В соответствии с пунктом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

С 15.03.2018 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 года № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Постановлением определен порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особенности использования расположенных в этих зонах земельных участков.

Решение об установлении (изменении, прекращении существования) санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от санитарной классификации объекта Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором) или ее территориальными органами.

Сведения о создании санитарно-защитной зоны вносятся в Единый государственной реестр недвижимости, а сама санитарно-защитная зона считается установленной со дня внесения соответствующих сведений.

Правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу постановления, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов.

#### Поверхностные и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных, промышленных и сельскохозяйственных территорий, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, сброс сточных вод канализационных очистных сооружений. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов, застройка территорий, прокладка автомобильных дорог и трубопроводов привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова и способствуют загрязнению рек.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов на территории поселения являются:

    - талые воды с автомобильных дорог;

    - неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды канализационных очистных сооружений;

    - неочищенные сточные воды предприятий, расположенных на территории поселения;

    - неочищенные сточные воды дождевой канализации;

    - загрязненный поверхностный сток с территорий нефтепромыслов, предприятий и др.

Основными источниками сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты остаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

К характерным загрязняющим веществам относились соединения железа, марганца, меди, нефтепродукты, трудноокисляемые органические вещества (по химическому потреблению кислорода, азот аммонийный, соединения цинка).

Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образованию заболачивания, подтоплении территории.

На территории сельского поселения Салым используются подземные воды Атлым-Новомихайловского водоносного горизонта, воды наиболее защищены и безопасны в эпидемическом отношении, но по своим природным свойствам характеризуются повышенным содержанием железа, аммиака и не соответствуют требованиям санитарных норм по органолептическим показателям (цветность, мутность, запах), соответственно не могут быть использованы для питьевых нужд без предварительной очистки (аэрирования, фильтрования, коагулирование и др.) По микробиологическим и радиологическим характеристикам подземные воды безопасны.

#### Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения Салым связано со следующими факторами:

    - загрязнением химическими элементами (добыча нефти, автотранспорт и т. п.);

    - строительными работами;

    - прокладкой коммуникаций и трубопроводов;

    - запылением;

    - осаждением газообразных химически активных соединений;

    - наличием несанкционированных свалок.

В результате деятельности связанной с добычей нефти происходит нарушение растительного и почвенного покровов, загрязнения снежного покрова и поверхностного стока. Такие нарушения приводят к сдвигам в тепловом и влажном режимах грунтовой толщи и к существенному изменению ее общего состояния, что обуславливает активное, часто необратимое развитие экзогенных геологических процессов.

При обустройстве и эксплуатации нефтепромыслов осуществляется вырубка лесных насаждений. Кроме того, происходит загрязнение леса в результате разлива нефти и нефтепродуктов на нефтепромыслах, загрязнение металлоломом, промышленными и коммунальными отходами.

В период эксплуатации объектов нефтегазодобывающего комплекса отрицательное воздействие на окружающую природную среду в основном связано с химическим загрязнением прилегающих территорий, изменением их гидрологического режима, приводящим к подтоплению или осушению земель, захламлением территории нефтепромыслов.

В результате периодического образования несанкционированных свалок, навалов отходов и мусора, территория сельского поселения подвержена загрязнению. Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу. В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы).

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также несанкционированные свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

На территории поселения имеются подвергшиеся загрязнению и захламлению, требующие рекультивации территории.

#### Обращение с отходами производства и потребления

Качество окружающей среды рассматриваемой территории во многом зависит от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь, в области обращения с отходами производства и потребления.

Для сбора твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) от населения и организаций на территории поселения используется контейнерная система сбора отходов. Вывоз ТКО с территории поселения осуществляется на полигон ТКО, расположенный северо-западнее границы территории поселка Салым на расстоянии 7 км. Полигон ТКО зарегистрирован в государственном реестре объектов размещения отходов № 86-00725-3-00421-270716, эксплуатирующая организация ООО «Региональное управление по сервисному ремонту скважин».

На территории п. Салым расположены специализированные контейнеры для сбора вторичного сырья или опасного отхода (Таблица 2.5.9.2)

Таблица 2.5.9.2

Специализированные контейнеры для сбора вторичного сырья или опасных отходов

| Вид вторичного ресурса (отходы резины, в том числе старые шины, бумага, полимерные материалы и др.) или опасного отхода (отработанные ртутные лампы, аккумуляторы) | Адрес расположения спец. контейнера для сбора вторичного сырья или опасного отхода | Кол-во спец. контейнеров сбора вторичного сырья или опасного отхода | Юридический адрес организации, осуществляющей сбор (прием) вторичного сырья или опасного отхода, телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | п. Салым, ул. Центральная, ул. Дорожников, ул. 45 лет Победы, ул. Молодежная, ул. Северная | 5 | ИП Карнаухов А.Г., п. Салым, ул. 45 лет Победы, д.18 кв.42 тел. 8(3463)316-279 |

В области обращения с отходами выявлены следующие недостатки:

    - отсутствие организованной системы сбора и переработки бумаги, картона, стекла в составе ТКО;

    - наличие несанкционированных свалок;

    - отсутствие технологии обезвреживания отходов и инфраструктуры раздельного сбора отходов;

    - отсутствие системы сбора опасных отходов в составе ТКО (аккумуляторы и электрические батарейки, краски и растворители, технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование и электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.);

    - отсутствие комплексной системы учета, контроля, регулирования в области обращения с отходами;

    - отсутствие инфраструктуры по утилизации медицинских отходов, отходов ветеринарии.

# Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

## Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения

### Анализ современного использования территории сельского поселения

Сельское поселение Салым

Пространственно-планировочная организация сельского поселения Салым представляет собой два населённых пункта: п. Салым, занимающий центральную часть муниципального образования, и п. Сивыс-Ях, расположенный в его северо-восточной части. В юго-западной части муниципального образования расположена территория компрессорной станции Самсоновского линейного производственного управления магистральных газопроводов КС-6 филиала ООО «Газпром трансгаз Сургут» в комплексе с поселком Самсоновка (далее по тексту также – территория КС-6).

Поселок Сивыс-Ях и территория КС-6 равноудалены от п. Салым на расстояние 20 километров по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, которая вместе с железнодорожной линией федерального значения Тобольск – Сургут, является планировочной осью и транспортной артерией как для сельского поселения Салым, так и для населенных пунктов.

По территории сельского поселения проходят линейные объекты трубопроводного транспорта федерального и регионального значения, а также линии электропередачи напряжением 110 кВ, 500 кВ, накладывающие ограничения на использование и развитие территории поселения Салым. К таким ограничениям относятся охранные зоны и санитарные разрывы объектов трубопроводного транспорта, а также охранные зоны линий электропередачи.

Важным природным элементом, оказывающим существенное влияние на территориальное развитие населенных пунктов, является наличие большого количества водных объектов. Остальная часть территории муниципального образования занята лесами, преимущественно заболоченными, относящимися к землям лесного фонда. В настоящее время леса, расположенные на территории сельского поселения Салым, относятся к Пывь-Яхскому, Салымскому, Куть-Яхскому участковым лесничествам Нефтеюганского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные леса и эксплуатационные леса.

Данные природные факторы и важность природоохранных и экологических функций территории диктуют ограничения развития сельского поселения Салым для целей жилого строительства и иной хозяйственной деятельности, не предусмотренной Лесным кодексом Российской Федерации.

Вне границ населенных пунктов, на территории муниципального образования, определены функциональные зоны: зона производственного использования; жилая зона; общественно-деловая зона; зона специального назначения; зона инженерной и транспортной инфраструктуры; зона рекреационного назначения; зона поверхностных водных объектов; территории, не покрытые лесом и кустарником; территории, покрытые лесом и кустарником.

В зону производственного использования, жилую зону, общественно-деловую зону включены в основном объекты территории КС-6: компрессорная станция КС «Самсоновская», производственная база УТТ и СТ №1, территория подсобного хозяйства КС-6 "Самсоновская". На территории КС-6 расположены два жилых дома, отдельные объекты социальной инфраструктуры, в числе которых: ФАП, библиотека, гостиница в комплексе с объектом общественного питания, объект торговли.

В зоне специального назначения размещены два действующих кладбища. Одно из кладбищ, мусульманское, расположено в водоохранной зоне реки Большой Салым, что противоречит требованиям статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, а, следовательно, в проектных решениях кладбище предлагается закрыть и предусмотреть новое место для захоронения.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры включает в себя: территории, занятые автомобильными дорогами общего пользования федерального, межмуниципального и местного значения; территории железнодорожной линии федерального значения Тобольск – Сургут и железнодорожного подъездного пути регионального значения (п. Сивыс-Ях); территории объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, расположенные вне границ населенных пунктов, в том числе: понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ «КС-6», водозаборные скважины, гаражи индивидуального транспорта (территория КС-6), недействующий контрольный пост полиции (569 км автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск) и другие.

п. Салым

Поселок Салым – административный центр сельского поселения с населением 
7,2 тыс. человек. Общая площадь территории населенного пункта - 826 гектар. Поселок расположен на берегу оз. Сырковый сор, окружен хвойно-лиственными лесами, часть из которых относится к землям лесного фонда.

Территория поселка имеет протяженную планировочную структуру, расположенную вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск и железнодорожной линии федерального значения Тобольск – Сургут. Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, проходящий в границах населенного пункта п. Салым, имеет название Нефтеюганское шоссе и одновременно является основной композиционной осью населенного пункта.

Проходящие через поселок Салым транспортные магистрали, разделяют территорию населенного пункта на три планировочных образования: северный район, поселок железнодорожников, административный район. Между планировочными образованиями организованы автомобильная и пешеходные связи, осуществляемые по железнодорожному переезду «512 км перегона Салым – Качипенг», принадлежащему ОАО «РЖД» и расположенному на ул. Центральная, и организованному на нем пешеходному переходу. Также на территории поселка имеются еще два пешеходных перехода: один – надземный, расположенный в районе железнодорожного вокзала, обеспечивающий связь между поселком железнодорожников и административным районом через железнодорожную линию федерального значения Тобольск – Сургут, требующий капитального ремонта; второй пешеходный переход организован на Нефтеюганском шоссе. Данные связи не обеспечивают должным образом доступность между планировочными образованиями, безопасность движения транспорта и пешеходов, а также создают неблагоприятную экологическую обстановку.

Расстояние от железнодорожного переезда до автомобильной дороги федерального значения Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск составляет менее 50 метров и при длительном закрытии движения через переезд образуются заторовые ситуации с выходом на федеральную дорогу, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Для исключения пересечения транспортных и железнодорожных потоков необходимо строительство путепровода.

С севера и юга развитие жилой застройки п. Салым ограничивают производственные территории, с запада – озеро Сырковый сор. С востока вплотную к жилой застройке подходит извилистое русло р. Вандрас со старицами и множеством притоков, а также р. Ай-Ега, впадающая в озеро Сырковый Сор. Общественного центра, как такового, нет. Объекты социальной инфраструктуры, расположенные по всей территории, не образуют единого композиционного ансамбля. Производственные и коммунально-складские предприятия рассредоточены по всей территории поселка Салым.

Северный район, расположенный в северной части на берегу оз. Сырковый Сор, самый крупный и самый старый из жилых образований п. Салым. На территории северного района появилась самая первая улица, которая была названа в честь строителей железной дороги улицей Строителей. Территория северного района имеет четкую планировочную структуру, сформирована кварталами со смешанным типом застройки, включающим индивидуальные жилые дома, малоэтажные двухквартирные, многоквартирные 2-3-4 этажные жилые дома и дома средней этажности (5 этажей). Главной улицей северного района является ул. 55 лет Победы, которая от Нефтеюганского шоссе в северо-западном направлении напрямую выходит на берег оз. Сырковый Сор.

Общественная застройка на территории северного района представлена объектами капитального строительства: здравоохранения (комплекс объектов участковой больницы и детская поликлиника), ветеринарии (Салымский ветеринарный участок), торгового назначения и общественного питания, административно-делового (отделение Банка ОАО "Ханты-Мансийский банк"), коммунально-бытового (пожарная часть п. Салым Филиала КУ "Центрспас-Югория" по Нефтеюганскому району), учебно-образовательного (НР МОУ "Салымская средняя общеобразовательная школа № 1", НР МБУ ДО "Детская школа искусств", НР МДОБУ "Центр развития ребенка - Детский сад "Улыбка"), культурно-досугового (Салымская поселенческая модульная библиотека № 1), спортивного (лыжная база) и культового назначения (Салымская церковь во имя апостолов Петра и Павла).

Все объекты расположены на территории района разрозненно, не образуя единого общественного центра.

Поселок железнодорожников расположен в южной части населенного пункта, образован при железнодорожной станции Салым. Жилая застройка на территории поселка железнодорожников представлена в основном многоквартирными 2-3-этажными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами, не имеет чётко выраженной регулярной структуры. Часть территории находится в полосе отвода ФГУП Свердловской железной дороги МПС России, предназначенной для эксплуатации железнодорожных путей и железнодорожных станций (вокзалов), что также создает определенные трудности в использовании и преобразовании территории п. Салым.

На территории поселка железнодорожников сформировались два небольших общественных подцентра. Один общественный подцентр расположен в районе железнодорожного вокзала по ул. Привокзальная, другой на пересечении улиц Северная и Юбилейная. Подцентры представлены объектами торгового, социально-бытового назначения, культурно-досугового назначения (КДЦ «Сияние севера»), административно-делового назначения (отделение полиции № 2 ОМВД России по Нефтеюганскому району, отделение почтовой связи ФГУП Почта России), здравоохранения (недействующий фельдшерско-акушерский пункт), учебно-образовательного назначения (НРМБОУ «Салымская средняя общеобразовательная школа № 2», недействующий детский сад № 121 «Светлячок»), научно-исследовательского назначения (Салымская метеостанция). На территории КДЦ «Сияние севера» установлен мемориальный комплекс «Гордимся! Помним!».

Вдоль ул. Привокзальная, от территории Салымской средней общеобразовательной школы № 2 в сторону железнодорожного вокзала, расположены аллея участника боевых действий на территории Северо-Кавказского региона Романа Киселева и аллея героя Советского Союза Николая Кузнецова.

На территории поселка железнодорожников также расположены: садово-огородническое товарищество СОТ «Боровое» и садоводческое некоммерческое товарищество 
СОНТ «Вандрас». Территория СОТ «Боровое» находится в окружении жилой застройки, носит спонтанный и неорганизованный характер. Большинство участков размежеваны и оформлены в собственность, что создает определенные проблемы в развитии территории данного планировочного образования.

Территории транспортной инфраструктуры, используемые для размещения гаражей индивидуального транспорта, расположены в структуре кварталов малоэтажной жилой застройки и вдоль участка железнодорожной линии федерального значения Тобольск - Сургут.

В непосредственной близости от жилой застройки расположены производственные и коммунально-складские объекты, оказывающие негативное воздействие на прилегающую территорию.

Южная часть территории поселка железнодорожников занята участками, предоставленными для ведения личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день данные предприятия не действуют.

Восточная часть п. Салым отделена от северного района и поселка железнодорожников железнодорожной линией федерального значения Тобольск – Сургут. Связь этой части поселка с двумя другими планировочными образованиями осуществляется через переезд и пешеходный переход, организованный на железнодорожной линии. Территория также разделена р. Ай-Ега на две части. В южной части расположены производственные территории, территории малоэтажной жилой застройки и балочные массивы (балки), планируемые к сносу. На территории бывшего детского сада действует филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота».

В центральной части поселка сложился административно-общественный центр населенного пункта, в котором расположены:

    - по ул. Центральная: здание администрации сельского поселения Салым, юбилейная аллея в честь 35-летия поселка Салым, административное здание Салымского филиала ГП «Югралесхоз»;

    - по ул. Зеленая: закрытое кладбище.

Жилая зона представлена кварталами индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, сформированной вдоль р. Вандрас и р. Ай-Ега. Территории подвержена затоплению и абразии.

п. Сивыс-Ях

Поселок Сивыс-Ях небольшой населенный пункт с населением 0,2 тыс. человек. Общая площадь территории населенного пункта 126 гектар. Подъезд к населенному пункту осуществляется по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения подъезд к п. Сивысь-Ях.

Поселок был образован при ЛДПС «Салым», что повлияло на формирование планировочного каркаса и функциональное зонирование территории. Большая часть населенного пункта занята функциональными зонами, расположенными вокруг селитебной территории: зоной инженерной и транспортной инфраструктуры, производственной зоной. Данные функциональные зоны включают в себя: 
ЛДПС «Салым», понизительную подстанцию ПС 110/10 кВ «Кинтус», станцию водоподготовки, территории скважин и пожарных резервуаров, производственные базы, складские территории и т.д.

Селитебная территория п. Сивыс-Ях представляет собой довольно компактное образование, сформированное двумя улицами: улицей с усадебной застройкой (1-2-этажными жилыми домами с приусадебными участками) и улицей с кварталами многоквартирных 
2-3-этажных жилых домов. Двухэтажные жилые дома имеют большой процент износа и подлежат сносу. Жителей, проживающих в непригодных и аварийных домах, переселяют в п. Салым. Нового жилищного строительства не предусматривается.

Общественный центр сформирован вдоль главной улицы населенного пункта - 
ул. Нефтяников и представлен объектами социальной инфраструктуры: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), гостиница, магазин и столовая. На сегодня, в п. Сивыс-Ях два недействующих объекта: спортивный зал и начальная школа в комплексе с детским садом. Все объекты социальной инфраструктуры расположены в общественно-деловой зоне.

## Анализ реализации действующего генерального плана

### Пространственное развитие территории

Генеральный план сельского поселения Салым, совмещенный с проектом планировки территории сельского поселения Салым, утвержден Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 283 (далее по тексту также – действующий генеральный план). Срок реализации действующего генерального плана – конец 2025 года. С момента утверждения действующего генерального плана прошло 5 лет, но часть решений не реализована или находятся в процессе реализации.

Основным направлением территориального развития селитебных территорий в решениях действующего генерального плана являлось эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности и этажности застройки, реконструкция ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с проектами планировки, последовательное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами и кварталами жилых домов средней этажности.

Освоение новых территорий под развитие жилой застройки планировалось, преимущественно, на землях, относящихся по целевому назначению к категории земель лесного фонда, что противоречит требованиям статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, пункту 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с этим, решения действующего генерального плана не могут быть реализованы и является одним из оснований внесения изменений в генеральный план.

### Демографический прогноз

В действующем генеральном плане прогнозная численность населения сельского поселения Салым на конец 2025 года определена в размере 6,2 тыс. человек, в том числе п. Салым – 5,8 тыс. человека, п. Сивыс-Ях – 0,4 тыс. человека, что не соответствует демографическому потенциалу сельского поселения Салым Численность населения муниципального образования на начало 2017 года составила 7,41 тыс. человек и превысила демографический прогноз, определенный в действующем генеральном плане.

### Социальная инфраструктура

Оценка существующих и проектных объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в действующем генеральном плане была выполнена согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В действующем генеральном плане отсутствует конкретный перечень объектов местного значения поселения, предусмотренных к размещению к концу расчетного срока. В действующем генеральном плане выполнен анализ и предложены к размещению объекты федерального и регионального значения, что не является предметом генерального плана. Генеральный план уточняет местоположение объектов федерального и регионального значения, размещение которых должно быть предусмотрено документами территориального планирования федерального и регионального уровней.

Действующим генеральным планом предполагалась реконструкция существующих объектов, новое строительство с учетом нормативов по обеспечению населения объектами обслуживания, а также дополнительное строительство с учетом свободной территории и увеличением численности населения к концу расчетного срока.

Так как с момента утверждения действующего генерального плана прошло 6 лет, часть решений еще не реализована, а от части решений отказались.

В п. Салым в соответствии с действующим генеральным планом предусматривалось размещение больничного комплекса за счет сноса здания недействующей школы, строительство дома культуры, библиотеки, дома творчества, физкультурно-спортивного комплекса с бассейном. В п. Сивыс-Ях планировалось строительство детского сада, нового дома культуры, спортивно-досугового центра.  На момент внесения изменений в действующий генеральный план мероприятия реализованы не были.

### Жилищный фонд

Согласно действующему генеральному плану предусмотрен рост общей площади жилищного фонда на 45 тыс. кв. м за период 2006-2025 гг. с одновременной ликвидацией 10,1 тыс. кв. м фонда с неблагоприятными условиями проживания, что требует среднегодовых объемов ввода нового жилищного фонда в размере не ниже 2,9 тыс. кв. м. В последние годы, когда ежегодно строится по 1 многоквартирному жилому дому расчетные темпы ввода нового жилья соблюдаются, однако в предшествовавшие годы объемы строительства были недостаточны, что не позволило существенно улучшить условия жизни населения и увеличить показатель обеспеченности населения жилой площадью.

### Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт

Мероприятия по развитию железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта действующим генеральным планом не предусматривались.

Трубопроводный транспорт

Мероприятий по развитию объектов трубопроводного транспорта действующим генеральным планом не предусматривалось.

Улично-дорожная сеть

Действующим генеральным планом предусмотрено строительство и реконструкция улично-дорожной сети на территории населенных пунктов п. Салым и п. Сивыс-Ях. За прошедший период намеченные мероприятия реализованы частично. Мероприятие по строительству путепровода над железной дорогой в п. Салым не реализовано.

Объекты транспортной инфраструктуры

Действующим генеральным планом были предусмотрены мероприятия по строительству стации технического обслуживания, многоэтажного гаража, автозаправочной станции и автовокзала. Выполнено мероприятия по строительству автозаправочной станции.

### Инженерная подготовка территории

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по организации отвода поверхностных сточных вод с территории населенных пунктов муниципального образования, а именно строительство ливневой канализации открытого типа в п. Салым и п. Сивыс-Ях. За прошедший период намеченные мероприятия реализованы частично.

### Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по строительству сетей и объектов водоснабжения. За прошедший период намеченные мероприятия реализованы не полностью.

Выполнено:

п. Сивыс-Ях

    - ввод в эксплуатацию строящегося водозабора;

    - строительство блочных водопроводных очистных сооружений (построены, но не введены в эксплуатацию).

На сегодняшний день остались нереализованными следующие мероприятия:

п. Салым

    - модернизация блочных водоочистных сооружений;

    - замена ветхих участков водопроводных сетей;

    - строительство кольцевых сетей.

п. Сивыс-Ях

    - замена ветхих участков водопроводных сетей;

    - строительство кольцевых сетей.

Водоотведение (канализация)

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по строительству сетей и объектов водоотведения. За прошедший период намеченные мероприятия реализованы не полностью.

Планируемое в действующем генеральном плане строительство КНС (7 шт) и сетей канализации, частично реализовано, частично утратило актуальность.

Теплоснабжение

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию системы теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения Салым.

В п. Салыме предусмотрено закрытие котельной «Тепловик» и котельной №2 «Лесхоз» из-за высокой стоимости 1 Гкал тепловой энергии. В поселке предусмотрена установка блочной котельной БМК-20,0 мощностью 20 МВт и строительство новых сетей теплоснабжения в 
ППУ изоляции, протяжённостью 9,16 км.

В п. Сивыс-Ях предусмотрена замена существующей котельной на устанавливаемую блочную котельную «Термаль 6000», производительностью 6 МВт, работающую на газе и строительство сетей теплоснабжения в ППУ изоляции, протяжённостью 3,75 км. В п. Сивыс-Ях централизованным теплоснабжением обеспечиваются общественные и административные здания, многоэтажная жилая застройка. Теплоснабжение и ГВС коттеджной застройки предусматривается от индивидуальных газовых водонагревателей.

За прошедший период намеченные мероприятия не были реализованы.

Электроснабжение

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по строительству сетей и объектов электроснабжения. За прошедший период намеченные мероприятия реализованы не полностью. В частности, выполнено строительство трансформаторной подстанции ТП-111 мощностью 250 кВА.

На сегодняшний день остались нереализованными и реализованы не будут следующие мероприятия:

п. Салым

    - перенос комплектной трансформаторной подстанции КТПН-15 из проектируемой жилой застройки;

    - перенос КТПН-13;

    - строительство КТПН-11н мощностью 2х630 кВА;

    - строительство КТПН-120 мощностью 250 кВА;

    - строительство КТП-5 мощностью 2х630 кВА;

    - строительство ТП-100 мощностью 2х630 кВА;

    - строительство ТП-101 мощностью 2х630 кВА;

    - строительство ТП-102 мощностью 250 кВА;

    - строительство ТП-103;

    - строительство ТП-104 мощностью 630 кВА;

    - строительство ТП-105 мощностью 630 кВА;

    - строительство ТП-106 мощностью 630 кВА;

    - строительство ТП-107 мощностью 2х630 кВА;

    - строительство ТП-108 мощностью 630 кВА;

    - строительство ТП-109 мощностью 630 кВА;

    - строительство ТП-110 мощностью 250 кВА;

    - строительство ТП-112 мощностью 250 кВА;

    - строительство ТП-113 мощностью 630 кВА;

    - строительство ТП-114 мощностью 250 кВА;

    - строительство ТП-115 мощностью 250 кВА;

    - строительство ТП-116 мощностью 250 кВА;

    - строительство ТП-117 мощностью 250 кВА;

    - строительство ТП-118 мощностью 250 кВА;

    - строительство ТП-119 мощностью 250 кВА;

п. Сивыс-Ях

    - строительство распределительной трансформаторной подстанции РТП мощностью 400 кВА;

    - строительство ТП мощностью 630 кВА.

Данные мероприятия на сегодняшний день потеряли актуальность.

Газоснабжение

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по обеспечению потребителей жилой застройки и коммунально-бытовых потребителей п. Салым и п. Сивыс-Ях природным газом.

Подача природного газа в п. Сивыс-Ях предусматривалась от перспективной ГРС, установленной на магистральном газопроводе (МГ) «Уренгой-Челябинск».

В п. Салым и п. Сивыс-Ях предусмотрены мероприятия по строительству: ГРП, газопроводов высокого и низкого давления. За прошедший период намеченные мероприятия не реализованы.

Связь и информатизация

Действующим генеральным планом мероприятия не предусмотрены.

## Основные направления пространственно-планировочной организации территории сельского поселения

Пространственная организация территории сельского поселения Салым основана на сложившейся планировочной структуре поселения, направлениях развития, определенных документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования, учтенных при разработке проекта внесения изменений в генеральный план:

    - СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п;

    - СТП Нефтеюганского района, утвержденная Решением Думы Нефтеюганского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2007 № 623;

    - Генеральный план сельского поселения Салым, совмещенный с проектом планировки территории сельского поселения Салым, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 283;

    - Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 284.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план учтен протокол заседания градостроительной комиссии муниципального образования сельское поселение Салым от 05.08.2016 № 3, с учётом анализа и возможности оптимального использования территории в соответствии с действующим законодательством.

Главная задача пространственного развития территории сельского поселения Салым заключается в определении территориальных возможностей сельского поселения и сопоставления их с планируемым размещением объектов федерального, регионального, местного значения, строительство которых необходимо, исходя из анализа использования территории сельского поселения Салым и нормативов градостроительного планирования, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Для удовлетворения потребности в новом жилищном строительстве необходимо определить территории, исходя из проектной численности населения 10,2 тыс. человек.

### Развитие планировочной структуры. Проектное функциональное зонирование территории

Сложившаяся планировочная структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по развитию функциональных зон сельского поселения Салым и населённых пунктов, входящих в его состав. При подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселение Салым были даны предложения по изменению перечня функциональных зон и выполнена корректировка функционального зонирования территории сельского поселения. Были определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

В границах сельского поселения Салым вне границ населенного пункта установлены следующие функциональные зоны:

    - производственного использования;

    - инженерной и транспортной инфраструктуры;

    - рекреационного назначения;

    - объектов сельскохозяйственного назначения;

    - территории, не покрытые лесом и кустарником;

    - территории, покрытых лесом и кустарником;

    - специального назначения.

В границах населенного пункта п. Салым установлены следующие функциональные зоны:

    - жилая (Ж);

    - общественно-деловая (О);

    - производственного использования (П);

    - инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т);

    - рекреационного назначения (Р);

    - ведения садоводства, огородничества;

    - ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

    - специального назначения (Сп);

    - поверхностных водных объектов;

    - территории, не покрытые лесом и кустарником;

    - территории, покрытых лесом и кустарником;

    - защитного озеленения.

В границах населенного пункта п. Сивыс-Ях установлены следующие функциональные зоны:

    - жилая (Ж);

    - общественно-деловая (О);

    - производственного использования (П);

    - инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т);

    - поверхностных водных объектов;

    - территории, не покрытые лесом и кустарником;

    - территории, покрытых лесом и кустарником.

Сельское поселение Салым

На территории КС-6, с учетом фактического использования земельных участков, предлагается выделение функциональной зоны производственного использования, в границах которой расположены объекты жилого назначения, предназначенные для проживания сотрудников, трудовая деятельность которых связана с компрессорной станцией Самсоновского линейного производственного управления магистральных газопроводов КС-6 филиала ООО «Газпром трансгаз Сургут», объекты социальной инфраструктуры, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимые для обеспечения производственной деятельности.

Проектом внесения изменений в генеральный план объектам жилого назначения, расположенным на территории КС-6, присваивается статус общежитий, с последующим переселением семей сотрудников в жилые дома, предусмотренные к размещению в п. Салым.

На территории сельского поселения выделена функциональная зона специального назначения, которая включает в себя территории действующего христианского кладбища и предлагаемого к размещению мусульманского кладбища.

п. Салым

Сложившаяся планировочная структура территории п. Салым в целом сохраняется, но претерпевает количественные и качественные изменения. Решениями генерального плана предусмотрено развитие территории поселка за счет эффективного ее использования: упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для нового строительства на расчётный срок.

Преобразование жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях, предусмотрено за счёт сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов.

В целях более эффективного использования земель населенного пункта и оформления поселковой дороги, являющейся автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения подъезд к п. Салым, ведущей к железнодорожной станции, под развитие малоэтажной жилой застройки предложено выделение жилой зоны (Ж) на территории СОТ «Боровое» (около 8,0 гектар).

Основным видом нового жилищного строительства на свободных территориях предлагается индивидуальная жилая застройка, для которой определены следующие территории: около 8,2 гектар на территории северного района и 2 гектара на территории административного района на продолжении ул. Зеленая, на территории поселка железнодорожников, по ул. Садовая– 1,8 гектар.

Развитие высокоплотной среднеэтажной жилой застройки, ориентировочно 10,3 гектар, планируется на свободной от застройки территории поселка железнодорожников в северном направлении по ул. Привокзальная.

Проектом предлагается улучшение конфигурации и пропускной способности улично-яорожной сети поселка за счёт уменьшения количества тупиковых улиц, обеспечения удобного подъезда к основным объектам обслуживания.

Развитие общественных центров п. Салым предусмотрено на территории северного района по ул. 55 лет Победы и по ул. Школьная. По ул. Болотная-Молодежная предложено выделить общественно-деловую зону (О) для нового жилого микрорайона. Объединяющим элементом северной и южной частей поселка станет общественно-административный центр, расположенный вдоль Нефтеюганского шоссе.

Развитие функциональных зон рекреационного назначения (Р) предусмотрено в целях сохранения существующих зелёных насаждений, создания комфортных и безопасных общественных пространств, организации отдыха населения. Генеральным планом сельского поселения Салым предлагается выделение зоны рекреационного назначения (Р) по 
ул. 45 лет Победы, в районе ул. Школьная.

Развивая зону рекреационного назначения (Р) на озере Сырковый Сор помимо объектов обслуживания, связанных с отдыхом населения, целесообразно рассматривать эту территорию как историко-культурный центр. Для этих целей необходимо разработать программу создания музейного комплекса, в который войдут этнографический музей под открытым небом, экскурсионные маршруты по памятникам археологии и истории, экспозиционные залы (предложение действующего генерального плана).

С целью развития экономики и роста инвестиционной привлекательности сельского поселения определены территории в п. Салым для размещения объектов, относящихся к приоритетным направлениям развития. Таковыми являются инвестиционные площадки регионального значения в сферах развития лесопромышленного, агропромышленного комплексов, размещение которых предусмотрено в соответствии с СТП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В соответствии с перечнем приоритетных промышленных площадок, размещенных на сайте «Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в сельском поселении Салым предлагается размещение индустриального парка и входящих в его состав производственных, административных, складских и иных помещений и сооружений, обеспеченных энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой. Для этой цели, в южной части населенного пункта п. Салым, предлагается выделить функциональную зону производственного использования под инвестиционную площадку регионального значения в сфере развития строительного комплекса (6,7 га), с учетом переселения жителей домов по ул. Южная и ликвидации недействующей животноводческой фермы (комплекса). Выбор территории для размещения индустриального парка объясняется наличием транспортных и инженерных коммуникаций. C целью исключения негативного влияния на среду обитания, на территории индустриального парка следует размещать предприятия 
VI-V класса опасности и III класса опасности с соблюдением режима территорий санитарно-защитных зон (раздел V. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

п. Сивыс-Ях

В п. Сивых-Ях, ввиду отсутствия перспектив градостроительного развития, размещение объектов социальной инфраструктуры и объектов жилищного строительства не предусматривается.

### Предложения по изменению границ населенных пунктов сельского поселения

Сведения о границах населенных пунктов п. Салым и п. Сивыс-Ях, утвержденных генеральным планом (2012 год), содержатся в Едином Государственном реестре недвижимости (ЕГРН).  Проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым внесены изменения в границы населенных пунктов п. Салым, п. Сивыс-Ях в сторону уменьшения. Изменение границ населенных пунктов предусмотрено с учётом сведений ЕГРН и материалов лесоустройства Пывь-Яхского, Салымского, Куть-Яхского участковых лесничеств Нефтеюганского лесничества.

Как было сказано выше, в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о местоположении границ населенных пунктов сельского поселения Салым, а именно

- п. Салым, сведения о границах которого внесены на основании документов (Решение Совета депутатов сельского поселения Салым, Совет депутатов сельского поселения Салым №283 от 26.01.2012, Карта(план) ООО «Содействие» б/н от 01.12.2014, Решение Совета депутатов сельского поселения Салым, Совет депутатов сельского поселения Салым №284 от 26.01.2012);

- п. Сивыс-Ях, сведения о границах которого внесены на основании документов (Решение Совета депутатов сельского поселения Салым, Совет депутатов сельского поселения Салым №283 от 26.01.2012, Карта(план) ООО «Содействие» б/н от 01.12.2014, Решение Совета депутатов сельского поселения Салым, Совет депутатов сельского поселения Салым №284 от 26.01.2012);

Поставленные на кадастр границы населенных пунктов не соответствуют актуальным требованиям законодательства РФ, а именно существуют в нарушение положений пунктов 3,6 статьи 11.9, а также пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации - иными словами, выявлены многочисленные пересечения установленных границ населенных пунктов с границами земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. Кроме того, в нарушение указанных норм поставленная на кадастровый учет граница населенного пункта п. Салым и п. Сивыс-Ях не отделяет категорию земель населенных пунктов от земель лесного фонда, а многочисленно пересекает их. Одновременно с этим стоит отметить, что в Федеральным лесным агентством не было согласовано увеличение земель населенных пунктов за счет земель лесного фонда, вследствие чего, граница земель населенных пунктов в данном проекте внесения изменений показана с учетом данных лесоустройства Нефтеюганского района, исключающих участки лесного фонда из границ населенных пунктов.

Проектом не предусматривается увеличение населенных пунктов за счет земель лесного фонда и земель других категорий

Таблица 3.3.2.1.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № | Кадастровый номер | Населенный пункт | Форма собственности | Площадь, га | Существующая категория земель | Проектная категория земель | Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:08:0010201:430 | Пос. Салым | Региональная | 28 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности и иного специального назначения | Для размещения автодороги |
| 2 | 86:08:0000000:32086 | Пос. Салым | Региональная | 12 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности и иного специального назначения | Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта |
| 3 | 86:08:0030401:18 | Пос. Сивыс-Ях | Региональная | 10 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности и иного специального назначения | Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта |
| Всего, га | 48 |

Перечень земельных участков, предлагаемых к переводу из одной категории (кроме земель населенных пунктов) в другую (кроме земель населенных пунктов) с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица 3.3.2.2

| № п/п | Категория земель | Квартал | Площадь, га | Выдел, квартал, наименование лесничества | Целевое назначение лесов и категория защитности | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | пр. |  |  |  |  | сущ. | пр. |
| 1 | Земли лесного фонда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 330 | 8,9 | Нефтеюганское лесничество Салымское лесничество, квартал 330, выдел 51,54,часть выдела 50 | Эксплуатационные | Лесные участки, покрытые древесной растительностью | Для размещения кладбища |
| 2 | Земли лесного фонда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 331 | 2,1 | Нефтеюганское лесничество Салымское лесничество Квартал 331 часть выделов 24,18 | Эксплуатационные | Лесные участки, покрытые древесной растительностью | Для размещения кладбища |
| Всего, га | 11 |

Информация о площадях населённых пунктов в границах, установленных генеральным планом, приведена в разделе 4.1.1 «Основные технико-экономические показатели генерального плана».

## Демографический потенциал сельского поселения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического развития территории. При выполнении расчета прогнозной численности населения сельского поселения Салым был проведен анализ документов территориального планирования.

Прогнозная численность постоянного населения сельского поселения Салым, согласно документов территориального планирования различных уровней, приведена ниже (Таблица  3.4.1).

Таблица 3.4.1

Прогнозная численность постоянного населения сельского поселения Салым в соответствии с документами территориального планирования различных уровней

| Наименование документа территориального планирования | Современная численность населения (начало 2017 г.), тыс. человек | Прогнозная численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2030 год | 2035 год |
| СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 7,41 | 7,40 | 7,50 | 7,50 |
| СТП Нефтеюганского района |  | 7,35 | – | 7,45 |

Анализ действующих документов территориального планирования позволил определить демографическую ситуацию, основные ориентиры развития экономики на расчетный срок реализации генерального плана – конец 2037 года. По причине незначительного отличия прогнозной численности населения от фактической, опираясь на ресурсно-экономический потенциал муниципального образования и возможность создания новых рабочих мест, была выполнена корректировка прогноза.

Для определения количества новых рабочих мест, миграционного притока населения, его возрастного состава были рассмотрены документы стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нефтеюганского района и города Нефтеюганска.

На основе данных документов было рассмотрено 3 варианта развития сельского поселения Салым и проведен расчет прогнозной численности населения методом компонент, который рассматривает динамику численности населения, как результат изменения ее составляющих – показателей рождаемости, смертности и миграционного прироста населения. Миграционный прирост учитывает прогнозную численность населения, занятого в экономике муниципального образования.

1 Вариант – Сценарий «Инновационная трансформация».

Прогнозируется диверсификация экономики при условии сокращения объема добычи нефти. Процесс развития определяется повышением качества жизни и производством высококачественных услуг. Развиваются инновационные малые и средние предприятия. Данный сценарий развития описан в Прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года, утвержденном Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2013 № 383-рп, и Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп. Численность населения, занятого в экономике муниципального образования, увеличится на 4,2%.

При этом сохраняется естественный прирост населения на уровне 2011 – 2015 годов. Рост численности населения, занятого в экономике муниципального образования, происходит за счет работающих вахтовым методом. Показатели миграционного прироста приняты равными нулю.

2 Вариант – Сценарий «Опережающий рост сферы обслуживания».

По указанному сценарию предполагается развитие сферы услуг. Объем производства малых предприятий увеличивается. Данный сценарий в своей основе соответствует инерционному сценарию Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года. Численность населения, занятого в экономике муниципального образования, увеличится на 3%.

Показатели естественного прироста населения сохраняются на уровне 2011 – 2015 годов. Рассматриваются средние показатели миграционного прироста с учетом прогнозной численности населения, занятого в экономике муниципального образования.

3 Вариант – Сценарий «Рост продуктивности обрабатывающих производств».

Сценарий основан на диверсификации экономики, в основном за счет развития обрабатывающих производств. Добыча полезных ископаемых остается на уровне 2015 года. Развивается глубокая переработка нефти.

Основная цель реализации сценария – создание удобного и комфортного места для жизни населения муниципального образования. Данный сценарий представлен в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы города Нефтеюганска от 24.06.2015 № 1085, а также в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года (см. инновационный сценарий). Численность населения, занятого в экономике муниципального образования, увеличится на 9%.

Показатели естественного и миграционного прироста приняты на уровне 2 варианта. Происходит увеличение коэффициента рождаемости до среднего уровня по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Прогноз численности населения сельского поселения Салым на 2020-2037 годы представлен ниже (Таблица 3.4.2).

Таблица 3.4.2

Прогноз численности населения сельского поселения Салым на 2020–2037 годы

| Вариант | Численность населения на конец года, тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2030 год | 2037 год |
| 1 Вариант прогноза | 7,7 | 8,1 | 8,2 |
| 2 Вариант прогноза | 7,9 | 8,9 | 9,4 |
| 3 Вариант прогноза | 8,1 | 9,5 | 10,2 |

Учитывая сложившуюся динамику демографических показателей, перспективное развитие территории сельского поселения Салым, в том числе реализацию мероприятий, принятых в проекте внесения изменений в генеральный план, потенциал жилищного строительства и возможность обеспечения населения услугами предприятий обслуживания, рост темпов развития производства, за основу был принят 3 вариант прогноза численности населения. Прогнозная численность населения муниципального образования на конец 2037 года – 10,2 тыс. человек, в том числе п. Салым – 10,07 тыс. человек, п. Сивыс-Ях – 0,13 тыс. человек.

Прогнозная численность населения сельского поселения Салым по 3 варианту прогноза (на конец года) приведена на диаграмме ниже (Рисунок 7).

Рисунок 7 Прогнозная численность населения сельского поселения Салым по 3 варианту прогноза (на конец года)

К концу 2037 года произойдут значительные изменения в возрастной структуре населения. Доля трудоспособного населения снизится до 54,5%.

Прогнозная численность населения по возрастным группам сельского поселения Салым на конец года при 3 варианте прогноза представлена ниже (Таблица 3.4.3).

Таблица 3.4.3

Прогнозная численность населения по возрастным группам сельского поселения Салым на конец года при 3 варианте прогноза

| Численность населения | 2015 год | 2020 год | 2030 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Салым, тыс. человек | 7,4 | 8,1 | 9,5 | 10,2 |
| Возрастная структура – всего (%), в том числе; | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - младше трудоспособного возраста | 19,7 | 21,0 | 21,6 | 22,1 |
| - трудоспособный возраст | 64,5 | 61,7 | 56,8 | 54,5 |
| - старше трудоспособного возраста | 15,8 | 17,3 | 21,6 | 23,4 |

К приоритетным направлениям реализации демографического потенциала сельского поселения Салым следует отнести:

    - увеличение миграционного прироста населения за счет улучшения качества жизни населения и создания новых рабочих мест;

    - повышение конкурентоспособности муниципального образования;

    - регулирование рынка труда.

## Планируемое социально-экономическое развитие

### Сельское хозяйство

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, определяет продовольственную безопасность как одно из главных направлений формирования национальной безопасности, обеспечивающих повышение качества жизни российских граждан.

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120, регламентирует необходимость устойчивого развития отечественного производства продовольствия и сырья, достижения и поддержания физической и экономической доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни, обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Президентом Российской Федерации обозначена перспектива использования дополнительных возможностей для отечественного агропромышленного комплекса в связи с введением запрета на ввоз продовольствия из ряда стран. Данные обстоятельства способны дать новый импульс для роста, укрепления позиций отечественных сельхозтоваропроизводителей на национальном рынке.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года в агропромышленном комплексе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приоритеты обусловливаются расширением ресурсной базы, модернизацией и созданием новых перерабатывающих мощностей.

В связи с низкой рентабельностью деятельности предприятий агропромышленного комплекса и одновременно высокой социальной значимостью его функционирования в регионе сохраняются, развиваются меры государственной поддержки. Так Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 420-п утверждена Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», в рамках которой предусмотрены мероприятия по оказанию мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям.

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются увеличение объемов производства и переработки продукции растениеводства, развитие племенного и молочного животноводства, развитие племенного и товарного мясного скотоводства, создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством, дальнейшее развитие малых форм хозяйственной деятельности, создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов.

С целью формирования пространственно-территориальных благоприятных условий для развития вышеуказанных направлений в рамках СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрено создание в п. Салым инвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного комплекса с возможностью размещения на ней предприятия по сбору и переработки дикоросов. Площадь данной инвестиционной площадки составит 2,0 га, оценочное количество созданных рабочих мест 35 единиц.

Также согласно СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории сельского поселения Салым предлагалось разместить инвестиционную площадку для создания рыбоперерабатывающего завода. Решениями проекта генерального плана сельского поселения Салым предусмотрено размещение инвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного комплекса с возможностью создания на ней предприятия по разведению и первичной переработке рыбы площадью 7,7 га. Оценочная численность вновь созданных рабочих мест составляет 80 единиц.

### Промышленность

Перспективы производственной сферы сельского поселения Салым связаны с развитием таких направлений, как строительный, лесопромышленный комплексы, а также с развитием логистической системы. Они определяются в стратегиях социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Нефтеюганского района.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года приоритетами развития лесопромышленного комплекса в долгосрочной перспективе являются модернизация действующих и строительство новых предприятий, а также развитие транспортной инфраструктуры лесного хозяйства. С учетом большой капиталоемкости и низкой инвестиционной привлекательности строительства новых предприятий лесопромышленного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будут совершенствоваться механизмы государственной поддержки и регулирования. Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 425-п утверждена Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы», в рамках которой, например, предусмотрено оказание финансовой, информационно-консультационной, методической поддержки субъектам малого предпринимательства в сфере лесопромышленного комплекса.

Развитие производства традиционных строительных материалов также обозначено в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года, как одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Для создания условий по развитию указанного приоритетного направления на территории п. Салым предлагается создание инвестиционной площадки в сфере развития строительного комплекса с возможностью размещения на ней индустриального парка. Площадь территории составит 
6,7 га, оценочное количество рабочих мест – 200 единиц.

В долгосрочной перспективе планируется развитие транспортно-логистического комплекса, основным стимулом для развития которого станет строительство железнодорожной линии «Приобье – Ханты-Мансийск – Салым». Основная цель строительства данного объекта – дублирование и снятие перегрузок с железнодорожного пути Екатеринбург – Тюмень. По оценочным данным пропускная способность магистрали и объемы грузоперевозок составят более 10,0 млн. тонн. Формирование инвестиционной площадки в сфере развития транспортно-логистического комплекса в п. Салым позволит сельскому поселению реализовать потенциал по экономическому развитию в указанном направлении. Площадь территории составит 4,8 га, оценочное количество рабочих мест – 80 единиц.

В Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года рассматривается развитие сельского поселения Салым как центра лесопереработки и центра концентрации агропромышленного комплекса (рыболовство и рыбоводство, сбор дикоросов). В качестве перспективных направлений развития лесной промышленности названы производство основных видов продукции из цельной древесины, древесно-композитных материалов и топливных брикетов, клееной продукции глубокой степени переработки древесины. Предполагается интеграция предприятий лесопромышленного комплекса в лесопромышленный кластер Ханты-Мансийского автономного округа. Одним из условий развития лесной промышленности является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры лесопользования. Отмечено, что высокая транспортная доступность Салыма позволяет рассчитывать на создание качественное транспортно-логистической инфраструктуры и развитие придорожного сервиса. В сельском поселении имеется промышленная инвестиционная площадка, оснащенная инженерными коммуникациями (земельный участок поставлен на кадастровый учет), а также имеются земельные ресурсы для размещения новых промышленных предприятий. В числе приоритетных векторов действий названо также прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки Большой Салым, Вандрас и Ай-Ега за счет строительства новых и реконструкции, существующих канализационных очистных сооружений в п. Салым.

Таким образом, перспективными направлениями развития поселения являются:

- создание транспортно-логистического центра;

- придорожный сервис;

- индивидуальное жилищное строительство и развитие инженерной инфраструктуры;

- лесозаготовка и лесопереработка;

- сбор дикоросов;

- рыбоперерабатывающая промышленность.

### Жилищный фонд

Целью проектных решений генерального плана сельского поселения Салым в сфере жилищного строительства является обеспечение растущих потребностей населения в жилье и достижение требуемого уровня средней обеспеченности площадью жилищного фонда.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Салым (МНГП Салым) предусматривают следующие предельные показатели, определяющие характеристики застройки территории. Для малоэтажной застройки (1-3 этажа) минимальный размер территории под строительство составляет 8 га/тыс. человек при застройке блокированного типа и 6 га/тыс. человек при застройке многоквартирными домами. Размер территории в случае индивидуальной застройки составляет в зависимости от размеров земельного участка от 16 до 60 га/тыс. человек. Отмечено, что норматив средней жилищной обеспеченности на территории муниципального жилищного фонда следует принимать в соответствии с действующим законодательством. В обосновании расчетных показателей МНГП Салым указано, что расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Расчетная обеспеченность общей площади квартир не может быть менее 18 кв. м/чел., так как расчетный норматив обеспеченности государственным (муниципальным) жилищным фондом на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек составляет 18 кв. м/чел. Его величина определена Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В связи с возможностью наличия на расчетный срок генерального плана в новом строительстве малоэтажной застройки многоквартирного и блокированного типа размер территории под строительство принимается равным 7 га/тыс. человек при плотности застройки 4000 кв. м на га и жилищной обеспеченности 28 кв. м/человека.

Для проектируемых жилых зон, в которых будут располагаться индивидуальные жилые дома с участками, предполагается преобладание земельных участков размером от 600 до 1200 кв. м. В связи с этим по МНГП Салым размер территории под строительство принимается равным 25 га/тыс. человек. При плотности застройки 800 кв. м на га этим условиям соответствует жилищная обеспеченность 20 кв. м/человека.

Согласно ориентирам Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п, уровень средней жилищной обеспеченности в регионе к 2020 году должен достигнуть 22,6 кв. м на человека. Согласно Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года к 2030 году - не менее 27,2 кв. м общей площади жилых помещений на человека. Согласно СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уровень средней жилищной обеспеченности должен достигнуть по Нефтеюганскому району к 2035 году – 30 кв. м. Следует отметить, что текущие значения жилищной обеспеченности по Нефтеюганскому району и сельскому поселению Салым существенно отстают от средних показателей по округу. Таким образом, принятые в генеральном плане для нового строительства расчетные показатели жилищной обеспеченности можно считать соответствующими политике региона.

Основные показатели жилищной сферы (площадь жилищного фонда, темпы жилищного строительства) находятся в прямой зависимости от динамики численности населения сельского поселения, инвестиционного спроса на освоение территории в целях жилищного строительства, градостроительных возможностей территорий.

Таблица 3.5.3.1

Характеристика площадок нового жилищного строительства

| Тип застройки, плотность застройки (площадь жилых помещений, квартир, кв. м/га) | Номер площадки | Площадь территории, га | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная застройка, 4000 в. м/га | I | 8,3 | 33,20 | 1186 |
|  | II | 7,9 | 31,60 | 1129 |
|  | III | 2,5 | 10,00 | 357 |
|  | ИТОГО | 18,7 | 74,80 | 2671 |
| Индивидуальная жилая застройка, 800 кв. м/га | IV | 2,1 | 1,68 | 84 |
|  | V | 1,6 | 1,28 | 64 |
|  | VI | 2,3 | 1,84 | 92 |
|  | VII | 11,6 | 9,28 | 464 |
|  | ИТОГО | 17,6 | 14,08 | 704 |
| ВСЕГО | 36,3 | 88,88 | 3375 |

Таблица 3.5.3.2.

Жилищный фонд и новое строительство на расчетный срок генерального плана

| Показатель | Тип застройки | п. Салым | п. Сивыс-Ях | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилищный фонд | Малоэтажная застройка | 77,0 | 3,6 | 80,6 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 24,5 | 2,1 | 26,6 |
|  | Всего | 101,5 | 5,7 | 107,2 |
| Убыль ветхого и аварийного жилищного фонда | Всего | 7,7 | 1,0 | 8,7 |
| Новое жилищное строительство (площадки I – VII) | Малоэтажная застройка | 74,8 | - | 74,8 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 14,1 | - | 14,1 |
|  | Всего | 88,9 | - | 88,9 |
| Всего жилищный фонд | Малоэтажная застройка | 144,6 | 2,6 | 147,1 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 38,1 | 2,1 | 40,2 |
|  | Всего | 182,6 | 4,7 | 187,3 |

С учетом прогнозной численности населения к концу 2037 года и уровня средней жилищной обеспеченности, общий объем жилищного фонда в сельском поселении Салым составит не менее 187,3 тыс. кв. м. Существующая жилая застройка будет сохранена исходя из технического состояния жилищного фонда. К концу расчетного срока предполагается снос непригодного и приспособленного для проживания жилищного фонда в полном объеме. Объем жилищного строительства должен составить не менее 88,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Для достижения заданных параметров ежегодные темпы ввода жилья должны увеличиться и составлять в среднем не менее 4,7 тыс. кв. м в год.

Площадки нового жилищного строительства под застройку малоэтажными жилыми домами фактически являются инвестиционными площадками в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства.

### Социальная инфраструктура

Проектом генерального плана учтены и предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы и достижения требуемого уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:

- строительство новых объектов в соответствии с необходимой расчетной мощностью, а также объектов, запланированных к размещению программами социально-экономического развития, схемами территориального планирования;

- реконструкция действующих (недействующих) объектов.

Объекты местного и регионального значения запланированы к размещению (реконструкции) с учетом муниципальных и государственных программ, планируемых мероприятий СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и СТП Нефтеюганского района, а также расчетов потребности в объектах местного значения поселения на расчетный срок.

В соответствии со СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрена реконструкция объекта регионального значения, а именно реконструкция здания Салымской участковой больницы с увеличением мощности до 135 посещений в смену и 150 коек.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план определение потребности населения в объектах социальной инфраструктуры выполнено в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры определены с учетом прогнозной численности населения сельского поселения Салым к концу расчетного срока. Для расчета потребности населения муниципального образования в образовательных организациях спрогнозированы доля от общей численности населения и численность соответствующих возрастных групп населения на конец расчетного срока:

- дети дошкольного возраста (от 0 до 7 лет): 9,3 % или 949 человек;

- дети школьного возраста (от 7 до 16 лет): 8,8 % или 898 человек;

- дети школьного возраста (от 16 до 18 лет): 2,1 % или 214 человек;

- в возрасте от 1,5 до 15 лет: 18 % или 1836 человек (для расчета детских библиотек);

- в возрасте от 5 до 18 лет: 12,4 % или 1265 человек (для расчета организаций дополнительного образования).

Расчет потребности населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры местного значения муниципального района и местного значения поселения на конец 2037 года (при численности населения 10,2 тыс. человек) приведен ниже (Таблица 3.5.4.1). Предполагается, что помещения, занимаемые НР МБУ ДО «Детская школа искусств» им. Г.С. Райшева (240 мест) будут использованы в ходе реконструкции общеобразовательной школы.

Таблица 3.5.4.1

Расчет потребности населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения муниципального района, поселения на расчетный срок (конец 2037 года)
(при численности населения 10,2 тыс. человек)

| № п/п | Наименование вида объекта | Сохраняемая мощность | Норматив | Требуемая мощность | Требуемый прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации образования (по РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и МНГП Нефтеюганского района) |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 210 мест | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет, 35 кв. м земельного участка на 1 место | 664 места | 454 мест |
| 2 | Общеобразовательные организации | 642 места | 100 % охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 50 кв. м земельного участка на 1 место при числе мест от 40 до 400 и от 500 до 600 (по условиям климатического подрайона 1Д допускается сокращение площади на 40 %, в условиях реконструкции – сокращение на 20 %) | 1090 мест | 448 мест |
|  |  |  |  | нормативная площадь (без возможного сокращения) для школ после предусматриваемой реконструкции: школа на 297 мест – 1,49 га, школа на 550 мест – 2,75 га |
| 3 | Организации дополнительного образования | 240 | 67% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (фактический охват услугами дополнительного образования); 65 мест на 1 тыс. общей численности населения (мощность организации с учетом сменности); при размещении в отдельном здании 15 кв. м площади земельного участка на 1 место | 847 охваченных детей, 663 места | 423 места; 0,63 га |
| Библиотеки (по РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и МНГП Нефтеюганского района) |
| 4 | Общедоступные библиотеки для п. Салым | 2 объекта (в т.ч. 1 объект на КС-6) | 1 на 1 тыс. человек для административного центра сельского поселением с населения свыше 1 тыс. человек | 10 объектов | 8 объектов |
|  | Общедоступные библиотеки для п. Сивыс–Ях | - | 1 филиал на населенный пункт сельского поселения с населением до 0,5 тыс. человек, расположенного на расстоянии более 5 км до административного центра поселения | 1 объект | 1 объект |
|  | Детская библиотека | - | 1 на 1 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет для административного центра сельского поселения с численностью населения свыше 1 тыс. человек | 2 объекта | 2 объекта |
|  | Библиотечные фонды сельских массовых библиотек | 33 тыс. ед. хранения | 4,5-5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. населения при населении от 5 до 10 тыс. человек (в расчете принято 4,5 тыс. ед. хранения); 0,3 га земельного участка на 1 тыс. ед. хранения | 45,9 тыс. ед. хранения; 13,78 га | 12,9 тыс. ед. хранения; 3,87 га |
| Учреждения культуры – объекты местного значения поселения (по РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и МНГП сельского поселения Салым) |
| 5 | Музеи | - | 1 на сельское поселение; площадь земельного участка определяется в зависимости от экспозиционной площади, но не более чем 0,5 га на 500 кв. м экспозиционной площади | 1 | 1 |
| 6 | Учреждения культуры клубного типа для п. Салым | 200 мест | 70 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения свыше 5 тыс. человек; земельный участок площадью 4000-5000 кв. м на объект | 714 мест | 514 мест |
| Спортивные сооружения – объекты местного значения муниципального района и поселения (МНГП Нефтеюганского района, МНГП сельского поселения Салым) |
| 7 | Физкультурно- спортивные залы | 719 кв. м | 350 кв. м площади пола на 1 тыс. человек 3500 кв. м земельного участка на 1 тыс. человек | 3570 кв. м площади пола; 0,36 га | не менее 2851 кв. м площади пола; 0,29 га |
| 8 | Плавательные бассейны | - | 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек 3500 кв. м земельного участка на 1 тыс. человек | 765 кв. м зеркала воды; 0,36 га | 765 кв. м зеркала воды; 0,36 га |
| 9 | Плоскостные сооружения | 2800 кв. м | 1950 кв. м на 1 тыс. человек 2500 кв. м земельного участка на 1 тыс. человек | 19890 кв. м; 2,55 га | 17090 кв. м; 2,19 га |
| Прочие объекты (по СП 42.13330.2016) |
| 10 | Почтовые отделения | 2 объекта | 1 отделение связи III – IV категории на 9-18 тыс. человек для жилого района или 1 отделение связи III – IV категории на 2-6 тыс. человек для поселка, сельского поселения | 1-2 отделения | - |

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов местного значения муниципального района

В соответствии с действующими документами стратегического планирования в п. Салым предусмотрены следующие мероприятия:

    - реконструкция НРМБОУ «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» с целью увеличения мощности до 550 учащихся (Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п);

    - реконструкция НРМБОУ «Салымская средняя общеобразовательная школа № 2» с целью увеличения мощности до 297 учащихся (Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»).

Реконструкция общеобразовательной школы на 300 мест предусмотрена также в СТП Нефтеюганского района (расчетный срок 2035 г.).

С учетом указанных мероприятий по реконструкции дефицит мест в школах может быть успешно ликвидирован. Вместе с тем при планируемом росте численности населения и лиц школьного возраста на 2037 г. предполагается наличие дефицита в размере 243 места. Таким образом, в школах возобновится двухсменный режим работы, для ликвидации которого необходимо строительство дополнительного здания или пристроев к существующим зданиям школ. Поскольку общеобразовательные организации являются объектами местного значения муниципального района, данный вопрос следует рассмотреть при внесении изменений в СТП Нефтеюганского района.

Территориальный ресурс для развития существующих школ ограничен. Под среднюю общеобразовательную школу № 2 при ее реконструкции с расширением до 297 мест нормативная потребность в территории составляет 1,49 га, с учетом сокращения на 20 % в условиях реконструкции – 1,19 га, фактическая площадь функциональной зоны размещения школы - 1,3 га). Соответственно дополнительно к 297 местам в дальнейшем возможно добавить не более 21 места. При более масштабных изменениях характеристик объекта необходимо увеличивать его территорию.

Баланс территории размещения для средней общеобразовательной школы № 1: при расширении до 550 мест нормативная потребность в территории 2,75 га, с учетом сокращения на 20 % в условиях реконструкции – 2,20 га, нормативный размер территории под детскую школу искусств, расположенной в той же зоне 0,36 га, вся территория зоны – 3,47 га. Следовательно, в последнем случае имеется ресурс территории для последующих изменений характеристик объекта с введением еще 182 мест.

Согласно СТП Нефтеюганского района на территории п. Салым к концу расчетного срока предусмотрено строительство следующих объектов местного значения муниципального района:

    - дошкольная образовательная организация (детский сад) на 195 мест;

    - образовательный центр;

    - детская школа искусств на 350 мест.

    - клуб на 335 мест;

    - 4 общедоступные универсальные библиотеки,

    - плоскостные сооружения на 13,7 тыс. кв. м общей площади;

    - спортивные залы на 2,1 тыс. кв. м площади пола;

    - бассейны на 560 кв. м зеркала воды.

В п. Сивыс-Ях предусмотрено строительство (размещение) 1 универсальной библиотеки.

Под размещение запланированного в СТП Нефтеюганского района к размещению в п. Салым детского сада в генеральном плане предусмотрена зона специализированной общественной застройки в п. Салым площадью 0,91 га (достаточна для размещения объекта вместимостью до 260 мест, соответственно есть резерв для дальнейшего развития). Как показывает расчет таблицы 3.5.4.1 размещение этого детского сада не обеспечит полного покрытия потребностей населения на расчетный срок генерального плана, так как требуется рост суммарной вместимости детских садов не на 195 мест, а на 454 места (см. расчет таблицы 3.5.4.1).. На расчетный срок генерального плана для реализации норматива обеспеченности населения детскими садами потребуется ввод дополнительных мест в детских садах или строительство еще одного объекта или открытие недействующего детского сада в южной части поселка. Действующий детский сад в северной части п. Салым размещается в зоне специализированной общественной застройки с площадью 1,18 га, что позволяет увеличить его вместимость путем строительства пристроя или дополнительного здания. По нормативу на 1,18 га может размещаться объект вместимостью до 340 мест.

Размещение отдельного объекта дошкольного образования в п. Сивыс–Ях на одну группу не целесообразно. В целях решения проблемы доступности дошкольного образования можно предусмотреть оборудование помещений для размещения 1-2 семейных групп (до 7 воспитанников включительно), являющихся филиалами детского сада, расположенного в п. Салым. Размещение возможно в имеющемся в п. Сивыс-Ях здании недействующего детского сада. В связи с этим отдельные мероприятия территориального планирования обычно не предусматриваются. Вопрос финансирования может быть решен в соответствующей муниципальной программе.

Состав и характеристики планируемого образовательного центра в СТП Нефтеюганского муниципального района не определены. Он отнесен к общеобразовательным школам и может быть создан на базе реконструируемой на расчетный срок школы СОШ № 1 при условии формирования дополнительных условий для осуществления деятельности по программам профессионального образования (специализированные классы и т.п.).

Размещение запланированной в СТП Нефтеюганского района к размещению в п. Салым объекта дополнительного образования детей – детской школы искусств в генеральном плане предусмотрено в зоне малоэтажной жилой застройки в северной части п. Салым, встроенной, на первом этаже жилого здания. Как показывает расчет таблицы 3.5.4.1 размещение этого объекта не обеспечит полного покрытия потребностей населения на расчетный срок генерального плана. Потребуется ввод еще 73 мест. В структуре норматива по дополнительному образованию детей 25 % вместимости отводится на детско-юношеские спортивные школы. Ввиду этого можно предложить внести изменение в СТП Нефтеюганского района по размещению в п. Салым во второй половине расчетного срока филиала детско-юношеской спортивной школы Нефтеюганского района. Это возможно в случае реализации мероприятий по размещению спортивных залов и плавательного бассейна в виде физкультурно-оздоровительного комплекса. Либо следует предлагать увеличить вместимость планируемой к размещению детской школы искусств.

Нормативные потребности в учреждениях культуры клубного типа на расчетный срок 2037 г. также не будут полностью закрыты предлагаемым в СТП Нефтеюганского района строительством клуба на 350 мест. Вместе с тем реальные потребности населения сельского поселения в услугах рассматриваемого объекта существенно меньше нормативных. На сегодняшний день зал культурно-досуговой центр «Сияние Севера» полностью практически не востребован. Полная наполняемость зала наблюдается только на 9 мая. Соответственно, вместимость зрительных залов целесообразно определять с учетом реальной в них потребности. Поскольку согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и МНГП сельского поселения Салым культурно-досуговый центр может быть отнесен к объектам местного значения поселения, решение по строительству или реконструкции центра может быть принято непосредственно при утверждении генерального плана или внесении изменений в генеральный план (см. далее в подразделе «Мероприятия по размещению объектов местного значения поселения, иных необходимых населению объектов»).

Представляется сомнительной необходимость открытия еще 4 общедоступных универсальных библиотек в п. Салым, представляется целесообразным разместить полноценное детское отделение существующей библиотеки (может разместиться совместно с музеем или планируемой организацией дополнительного образования детей), но не распылять библиотечные фонды, что несомненно затруднит реальное обслуживание населения. Объем фондов детского отделения библиотеки может быть предварительно оценен в 10 тыс. единиц хранения. Ввиду планируемого сокращения числа жителей в п. Сивыс-Ях обслуживание его населения целесообразно организовывать по принципу выездного обслуживания и не создавать новую универсальную библиотеку.

Планируемые к размещению спортивные залы и бассейны реализуются как объект местного значения муниципального района - спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном (физкультурно-оздоровительный комплекс), размещаемый в северной части п. Салым в районе улиц Новая и Таежная. Также объектом местного значения муниципального района является стадион с трибунами на 300 мест площадью 5,4 тыс. кв. м. В составе плоскостных сооружений местного значения поселения в настоящее время предусматривается строительство автодрома с мотодромом и картингом (2,91 га), а также 3 спортивных площадок суммарной площадью 2,56 тыс. кв. м.

Таким образом, к концу 2037 г. при отсутствии других мероприятий и достижении проектируемой численности населения в 10,2 тыс. человек в сельском поселении Салым будет сохраняться дефицит мощности объектов местного значения муниципального района, что требует внесения изменений в СТП Нефтеюганского района, перечень которых сформулирован ниже. Кроме того, в области физической культуры и спорта при условии реализации мероприятий СТП Нефтеюганского района по вводу спортивных залов и бассейнов будет наблюдаться дефицит объектов местного значения муниципального района и поселения в следующих размерах:

    - спортивных залов – 751 кв. м,

    - плавательных бассейнов – 205 кв. м зеркала воды.

Предложения по внесению изменений в СТП Нефтеюганского района и МНГП Нефтеюганского района

Представленные ниже предложения сформированы ввиду пересмотра расчетного срока генерального плана и определения новых данных демографического прогноза на расчетный срок генерального плана, превышающих срок и прогноз СТП Нефтеюганского района.

1. Строительство в п. Салым нового здания школы или новых пристроев к существующим школам на расчетный срок с вводом 243 мест дополнительно к предусмотренному в действующей редакции СТП Нефтеюганского района увеличению вместимости действующих школ в результате запланированной реконструкции до 550 и 297 мест.

2. Один детский сад (195 мест) уже предусмотрен в действующей редакции СТП Нефтеюганского района. Дополнительно генеральным планом вносится предложение для включения в СТП Нефтеюганского района мероприятия по строительству еще одного детского сада в п. Салым (вместимость предварительно оценивается в 260 мест, 0,91 га).

3. Внести изменение по размещению в п. Салым во второй половине расчетного срока филиала детско-юношеской спортивной школы Нефтеюганского района (до 166 мест – 25 % от количества мест, требуемых по нормативу обеспеченности организациями дополнительного образования). Либо внести изменение по увеличению мощности запланированного в действующей редакции СТП Нефтеюганского района объекта дополнительного образования детей – детской школы искусств с 350 мест до 420-430 мест.

4. Внести изменения в нормативы градостроительного проектирования (РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и МНГП Нефтеюганского района) по вопросу количества библиотек и их филиалов в административном центре сельского поселения с численностью населения свыше 1 тыс. человек, которые позволили бы сократить число планируемых объектов до разумного их количества. Считаем целесообразным распространить на ситуации сходные с сельским поселением Салым норму для административных центров сельских поселений с численностью населения от 0,5 до 1 тыс. человек: 1 библиотека с филиалом. В случае п. Салым таким филиалом общедоступной библиотеки может считаться, например, обособленно размещенное отделение - детская библиотека.

Мероприятия по размещению объектов местного значения поселения, иных необходимых населению объектов

Строительство объектов физической культуры и спорта местного значения муниципального района будет способствовать снижению дефицита мощности таких объектов, однако ни по одному виду спортивных сооружений дефицит полностью ликвидирован не будет.

Согласно выполненным расчетам потребности населения в объектах социальной инфраструктуры предложено строительство следующих объектов местного значения поселения:

    - музей (характеристики уточняются по заданию на проектирование) – предлагается размещение в одном комплексе с детским отделением библиотеки;

    - автодром площадью 29,1 тыс. кв. м (характеристики по заданию на проектирование);

    - спортивная площадка площадью 1830 кв. м;

    - две спортивные площадки площадью по 364 кв. м.

Есть необходимость в дополнительном размещении объектов местного значения поселения, в т.ч. необходимо продолжать создавать спортивные площадки во дворах на территории существующей жилой застройки и планировать их размещение в проектах планировки территории на новые жилые кварталы. В результате строительства этих объектов норматив по площади плоскостных спортивных сооружений может быть перевыполнен. Дополнительная единая пропускная способность плоскостных спортивных сооружений позволит компенсировать дефицит площади пола спортивных залов, образующийся к концу расчетного срока генерального плана ввиду роста численности населения, и формальный дефицит площади зеркала плавательных бассейнов. В отношении последнего характеристика «формальный» представляется уместной ввиду явной избыточности установленного норматива 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек.

Кроме того, предлагается размещение в п. Салым аптеки (общая площадь 280 кв. м),  предложенной Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Салым на 2017-2027 гг.

По вопросу о целесообразности строительства или реконструкции культурно-досугового центра «Сияние Севера» ввиду современной малой востребованности его зрительного зала на расчетный срок генерального плана при очевидной неадекватности установленного норматива реальной ситуации можно руководствоваться оценкой потребности населения пропорционально планируемому росту численности населения. Если при численности населения 7,41 тыс. человек вместимость зрительных залов в 200 мест представляется достаточной, тогда на расчетный срок при 10,2 тыс. человек потребная вместимость залов может быть оценена в 275 мест. Эта вместимость может быть достигнуто путем строительства пристроя при осуществлении реконструкции культурно-досуговой центр «Сияние Севера». Здание построено в 1999 г. и уже имеет степень износа 20%, к концу расчетного срока генерального плана необходимость в его реконструкции станет очевидной. Соответственно, местоположение центра сохраняется, его развитие осуществляется в пределах обозначенной в генеральном плане зоны специализированной общественной застройки между ул. Юбилейная, Северная и Спортивная, территория под строительство нового культурно-досугового объекта не выделяется. Решение о реконструкции существующего здания центра и уточнение его характеристик, достигаемых в ходе реконструкции, при необходимости может быть отражено в материалах генерального плана при последующих внесениях изменений ближе к концу расчетного срока (2037 год).

Расчет потребности населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры, рекомендуемых для размещения, создание которых осуществляется, как правило, за счет частных инвестиций, представлен ниже (Таблица 3.5.4.2). Минимальные значения мощностей объектов, которые необходимы для удовлетворения потребности населения муниципального образования в объектах коммерческого назначения, приняты

- для предприятий торговли согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 августа 2016 года N 291-п;

- для предприятий общественного питания, предприятий бытового обслуживания - по СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка  застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/ПР).

С учетом предлагаемого размещения инвестиционных площадок в нескольких сферах деятельности в общественно-деловой зоне в п. Салым может быть сформирован общественно-деловой центр (офисные здания и помещения) и построен многофункциональный торговый центр с наличием досугово-развлекательных функций, в составе центра можно предусмотреть возможность размещения дома быта и кафе, игровых и тренажерных залов. Последнее позволит компенсировать незначительный остаточный дефицит общедоступных спортивных залов. В этой же зоне возможно размещение банно-оздоровительного комплекса.

Таблица 3.5.4.2

Расчет потребности населения сельского поселения Салым в объектах социальной инфраструктуры, рекомендуемых для размещения за счет частных инвестиций на конец 2037 года (при численности населения 10,2 тыс. человек)

| Наименование вида объекта | Норматив | Потребность на расчетный срок / Наличие (существующий уровень) / Перспектива для размещения новых объектов |
| --- | --- | --- |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Предприятия розничной торговли (стационарные объекты - магазины) | 450 кв. м торговой площади на 1 тыс. человек (из них 154 кв. м по реализации продовольственных и 296 кв. м по реализации продовольственных товаров) | 4590 кв. м / 2526 кв. м / 2064 кв. м, в том числе новых 706 кв. м торговой площади в продовольственных и 1358 кв. м торговой площади в непродовольственных магазинах. |
| Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | 40 мест на 1 тыс. человек | 408 мест / 239 мест / 169 мест |
| Предприятия бытового обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, в т.ч. непосредственного обслуживания 4 места | На расчетный срок по нормативу нужно 71 рабочее место, в т.ч. в приемных пунктах 41 рабочее место. Это означает примерное удвоение в сравнении с современным уровнем. |
| Бани, место | 7 помывочных мест на 1 тыс. человек | 71 место / нет / 71 место |

Таким образом, полный итоговый перечень мероприятий по развитию системы объектов обслуживания населения, включающий объекты для которых есть необходимость в формировании соответствующих функциональных зон и земельных участков, включает

1) реконструкцию здания Салымской участковой больницы с увеличением мощности до 135 посещений в смену и 150 коек (объект регионального значения);

2) объекты местного значения муниципального района:

- размещение аптеки в п. Салым (встроенное помещение, общая площадь 280 кв. м, земельный участок не требуется);

- реконструкцию 2 существующих школ с увеличением их вместимости: СОШ № 1 до 550 мест, СОШ № 2 до 297 мест;

- строительство двух детских садов в п. Салым и выделение помещений в существующих зданиях для размещения семейных групп детского сада в п. Сивыс–Ях;

- размещение НР МБУ ДО «Детская школа искусств» им. Г.С. Райшева во встроенных помещениях на первом этаже жилого дома в п. Салым;

- строительство здания или выделение помещений для размещения детского отделения библиотеки в п. Салым (размещение совместно с музеем);

- строительство спортивного центра (физкультурно-оздоровительного комплекса) с общей площадью спортивных залов 2,1 тыс. кв. м и с бассейном на 560 кв. м площади зеркала воды;

- строительство стадиона (300 мест и общей площадью 5,4 тыс. кв. м, чистая площадь спортивных сооружений – не более 4,2 тыс. кв. м);

3) объекты местного значения поселения:

- строительство автодрома, мотодором, картинг (29,1 тыс. кв. м, чистая площадь – 22,7 тыс. кв. м);

- строительство 3 плоскостных спортивных площадок: 364 кв. м, 364 кв. м, 1830 кв. м;

- строительство музея (характеристики уточняются по заданию на проектирование);

- размещение торгового (торгово-развлекательного) центра (с кафе на 169 посадочных мест и объектами бытового обслуживания);

- размещение банно-оздоровительного комплекса на 71 помывочное место.

В перечень объектов местного значения поселения утверждаемых в составе раздела «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение» положений о территориальном планировании в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации включаются только объекты местного значения поселения. Размещение всех объектов учитывается в положениях о территориальном планировании в составе раздела «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов».

В п. Сивыс-Ях находится здание недействующей школы, которое можно переоборудовать в пансион для престарелых людей. Данное мероприятие может быть реализовано за счет средств инвесторов или в форме госудоарственно-ччстного партнерства.

### Туризм

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года приоритеты развития туристско-рекреационного кластера направлены: на создание конкурентоспособных региональных турпродуктов и продвижение их на российский и международный рынки; развитие инфраструктуры туристской отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре с учетом обеспечения экологической безопасности, охраны биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального использования природного наследия; развитие системы повышения квалификации, переподготовки и подготовки кадров для предприятий туризма Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также повышение эффективности системы их регулирования и саморегулирования.

Правительством Российской Федерации в сфере развития внутреннего и въездного туризма на долгосрочную перспективу обозначена необходимость создания сети отелей, соответствующих международным стандартам, развитие доступной и комфортной туристической среды (включая унифицированную систему навигации и ориентирования для туристов).

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках данного вектора развития реализуются меры государственной поддержки в виде финансовой, методической, информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующими проекты в сфере туризма. Инструментом выступает Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 427-п.

Перспективным направлением развития туристско-рекреационной сферы на территории сельского поселения Салым является транзитный и деловой туризм.

## Развитие транспортной инфраструктуры

### Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р, Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р, Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, Генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД» до 2020 и 2025 годов в региональном разрезе, утвержденной протоколом заседания правления ОАО «РЖД» от 08.07.2016 № 23 на территории муниципального образования сельского поселения Салым предусмотрены мероприятия по строительству:

    - дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке железнодорожной линии Тобольск – Сургут, протяженностью в границах муниципального образования 22,2 км;

    - новой железнодорожной линии Ханты-Мансийск – Салым, протяженностью в границах муниципального образования 1,6 км.

Автомобильный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в сфере автомобильного транспорта на территории сельского поселения Салым предусматривается:

    - реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, соответствующего классу «обычная автомобильная дорога», с доведением параметров до IВ категории, протяженностью в границах муниципального образования 6,8 км.

Муниципальной программой Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1792-па-нпа) на территории сельского поселения Салым с целью обеспечения безопасного бесперебойного транспортного и пешеходного сообщения через железнодорожные пути предусматривается мероприятие по строительству Подъезда к части сельского поселения Салым Нефтеюганского района (со строительством путепровода в районе железнодорожной станции и пешеходного моста). Протяженность участка – 0,744 км, с учетом подключения к планируемой улично-дорожной сети п. Салым (строительство двух подъездов к проектной площадке застройки малоэтажными жилыми домами) – 0,9 км.

Помимо перечисленных мероприятий проектом внесения изменений в генеральный план для развития автомобильных дорог общего пользования местного значения предлагается:

    - строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, соответствующих классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей протяженностью в границах муниципального образования 4,9 км:

    - подъезд к кладбищу – 4,8 км;

    - подъезд к проектной площадке для размещения снегоприемного пункта – 0,1 км.

Количество автодорожных и железнодорожных мостов федерального значения будет уточнено по результатам разработки проектной документации и выполнения технико-экономического сравнения вариантов. Объекты железнодорожного и автомобильного транспорта, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Воздушный транспорт

Существующие объекты воздушного транспорта сохраняются.

Трубопроводный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на территории муниципального образования планируется строительство и реконструкция объектов федерального значения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта):

    - реконструкция магистрального нефтепровода «Магистральный нефтепровод «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск». Реконструкция на участке 78-109 км;

    - магистральный нефтепровод «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск». Замена нефтепровода. Реконструкция на участке 109-148 км»;

    - линейная производственно-диспетчерская станция «Салым». Строительство здания закрытого распределительного устройства, электроснабжения нефтеперекачивающей станции «НПС-2»;

    - строительство высокоскоростной линии связи на участке «Демьянск - Томск». Третий этап. Этап 3.1 - «Волоконно-оптическая и радиорелейная система связи магистральных нефтепроводов».

### Улично-дорожная сеть

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия в части развития автомобильных дорог местного значения поселения (улично-дорожной сети):

- Строительство улично-дорожной сети в п. Салым на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия:

  - Поселковые дороги – 0,6 км (обеспечивает подключение к планируемому путепроводу через железнодорожные пути);

  - Улицы в жилой застройке – 9,6 км.

- Благоустройство существующих поселковых дорог, главных улиц, улиц в жилой застройке в границах населенных пунктов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство тротуаров, совмещенных с велосипедными полосами, водоотводящих лотков, полос озеленения, устройство наружного искусственного освещения).

- Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к объектам промышленного назначения, объектам инженерной инфраструктуры и прочим территориям.

Параметры планируемой улично-дорожной сети принимаются в соответствии с требованиями Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Салым.

На расчетный срок общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов составит:

- п. Салым – 32,9 км, в том числе поселковых дорог – 6,0 км, главных улиц – 5,2 км, улиц в жилой застройке, проездов – 21,7 км;

- п. Сивыс-Ях – 2,9 км, в том числе поселковых дорог – 2,1 км, улиц в жилой застройке – 0,8 км.

Создание комфортной городской среды для пешеходного и велосипедного движения подразумевает формирование системы пешеходных и велосипедных направлений, обеспечивающих максимальное разделение с автотранспортными потоками.

Проектом внесения изменений в генеральный план предусматривается благоустройство существующей улично-дорожной сети в границах населенных пунктов, включая строительство тротуаров, совмещенных с велосипедными полосами, что позволит  организовать локальную систему веломаршрутов, соединяющих места проживания, места отдыха и места приложения труда. При технической возможности пути движения велосипедистов рекомендуется устраивать в виде отдельного полотна (велосипедные дорожки) или совмещать с тротуарами и пешеходными дорожками (велосипедные полосы).

Особое внимание необходимо обратить на обустройство пересечений улично-дорожной сети с пешеходными и велосипедными направлениями. При пересечении в одном уровне необходимо предусматривать устройство переходов, оснащенных визуальной и звуковой сигнализацией и пр.

Искусственные дорожные сооружения

С целью повышения связности территорий п. Салым, разделенных естественными и искусственными преградами, проектом внесения изменений в генеральный план на территории п. Салым предлагается строительство следующих искусственных дорожных сооружений:

    - путепровода в районе железнодорожной станции и пешеходного моста через железнодорожные пути и автодорогу федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в створе ул. Центральная (в соответствии с муниципальной программой Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017-2020 годы»);

    - пешеходного моста через р. Ай-Ега для улучшения пешеходного сообщения между северной и южной частями поселка Салым.

В связи со строительством путепровода, переезд через железнодорожные пути предлагается к ликвидации. Пешеходный мост в районе железнодорожного вокзала в п. Салым сохраняется.

### Общественный пассажирский транспорт

Согласно МНГП сельского поселения Салым дальность подходов к остановке общественного транспорта в климатической зоне IД = 300 м (время подхода к остановке составляет порядка 5 минут человек может провести на открытом воздухе без угрозы переохлаждения). В зоне неблагоприятных природных условий, при невозможности обеспечения нормативной дальности пешеходного подхода до ближайшей остановки общественного транспорта (условия реконструкции, особенности рельефа местности и другие непреодолимые факторы), допускается увеличивать данный нормативный показатель до 600 м, с обязательным обеспечением основных путей подхода к остановкам общественного транспорта пунктами обогрева людей. В целях обеспечения нормативной дальности пешеходных подходов существующей и вновь застраиваемой территории предусмотрено строительство 8 остановок автобуса. Существующие остановки автобуса сохраняются.

Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на территориях застройки согласно МНГП сельского поселения Салым должна составлять не менее 1,5 км/км². Для достижения данного показателя и обеспечения нормативной дальности пешеходных подходов проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрено развитие сети общественного пассажирского транспорта (автобуса).

### Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в сельском поселении Салым определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок – 410 единиц на 1000 человек, и проектной численности жителей 10,2 тыс. человек. Расчетное количество автомобилей составит 4182 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС) и автогазозаправочными станциями (АГЗС) обозначены в МНГП сельского поселения Салым:

    - минимальный уровень обеспеченности АЗС – 1 колонка на 1200 автомобилей;

    - минимальный уровень обеспеченности АГЗС – не менее 15% от общего количества АЗС.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальный уровень обеспеченности станциями технического обслуживания (СТО) – 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, для обеспечения легкового автотранспорта населения на расчетный срок требуется строительство:

    - СТО общей мощностью 21 пост – 4 объекта;

    - АГЗС мощностью на 2 топливораздаточные колонки – 1 объект.

Также проектом предусматривается строительство иных объектов придорожного сервиса, таких как автомобильные мойки, пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, расположенных преимущественно вдоль трассы автодороги федерального значения (5 единиц).

Согласно МНГП сельского поселения Салым на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Предполагается, что хранение легковых автомобилей в зонах застройки индивидуальными жилыми домами будет осуществляться на придомовых участках (порядка 1082 ед.).

Для обслуживания проектируемой застройки многоквартирными жилыми домами необходима организация мест постоянного хранения автотранспорта в количестве 986 машино-мест. Расчетное количество машино-мест для обслуживания существующей застройки многоквартирными жилыми домами составит 1804 машино-мест.

Для обеспечения местами постоянного хранения автотранспорта территории сельского поселения Салым предлагается:

п. Салым

    - строительство гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 822 машино-мест – 9 объектов;

    - строительство открытых автостоянок на территориях проектируемой и существующей застройки многоквартирными жилыми домами, а также на территориях общего пользования;

    - сохранение гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 444 машино-место – 8 объектов;

    - сохранение стоянки транспортных средств мощностью на 30 машино-мест – 1 объект.

сельское поселение Салым

    - сохранение гаражей индивидуального транспорта на территории КС-6, общей мощностью 205 машино-мест – 2 объекта;

    - сохранение стоянки транспортных средств мощностью на 20 машино-мест – 1 объект;

    - строительство стоянок транспортных средств мощностью 500 машино-мест за северо- восточной границей п. Салым – 1 объект.

При развитии рекреационных зон на водных объектах поселения необходимо предусмотреть комплекс технических и организационных мероприятий, исключающих движение и стоянку автотранспорта вне предназначенных для этого мест.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые к размещению, отражены на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области автомобильных дорог местного значения (объекты транспортной инфраструктуры местного значения).

### Мероприятия для маломобильных групп населения

При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, предусмотренных сводом правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе:

    - п. 5.1.3. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН (маломобильные группы населения) по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования;

    - 5.1.5 В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть.

    - 5.1.6 При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход.

    - 5.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0×1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный - 2 %.

    - 5.1.8 В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5 %) или обустраивают съездами. При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5 %), около здания - не более 1:12 (8 %), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м.

    - 5.1.9 Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

    - 5.2.1 На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10 % машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест:

    - 5.2.2 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

    - п. 8.1.3. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5 %, расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, но не менее одного места, в том числе при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и ГОСТ Р 56 305 «Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели не пешеходной поверхности».

Согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для стоянки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 30 % мест.

При наличии на стоянке мест для автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

## Инженерная подготовка территории

Территорию сельского поселения Салым пересекают реки Большой Салым, Ай-Ега и Вандрас. Расположено множество озер: оз. Сырковый сор, оз. Малый Сорок, оз. Пегыттывтор (Бабье), оз. Эне-Тангапосъегатор, оз. Янквай (Черное), оз. Ай-Тангапосъегатор. Рельеф местности равнинный и направлен в сторону водных объектов. В настоящее время поверхностные сточные воды с территории населенных пунктов сельского поселения Салым отводятся по грунтовым канавам. Поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

Анализ современного состояния территории выявил необходимость вертикальной планировки территории, организации поверхностного стока на территории п. Салым, его сбора, очистки и сброса.

В целях защиты жилых зон на территории п. Салым в местах затопления предлагается строительство дамб обвалования из грунта. Их технические характеристики и расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации, после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Для лучшего обеспечения сбора и отвода поверхностных вод с территории предлагается устройство ливневой канализации. Для очистки сбрасываемых вод предусмотрено устройство очистных сооружений закрытого типа. Доведение сточных вод на очистных сооружениях до нормативного качества позволит улучшить качество воды в водных объектах, оздоровить общую санитарную обстановку.

Решениями проекта внесения изменений в генеральный план предложены следующие мероприятия по инженерные подготовки территории в границах:

сельское поселение Салым

    - строительство очистных сооружений ливневой канализации - 5 объектов;

    - строительство закрытой ливневой канализации, общей протяженностью 0,8 км.

    - строительство открытой ливневой канализации, общей протяженностью 0,2 км;

п. Салым

    - строительство закрытой ливневой канализации, общей протяженностью 17,0 км;

    - строительство открытой ливневой канализации, общей протяженностью 11,2 км;

    - строительство очистных сооружений ливневой канализации - 2 объекта;

    - строительство ограждающих дамб, общей протяженностью 800 м.

п. Сивыс-Ях

    - строительство закрытой ливневой канализации, общей протяженностью 0,7 км;

    - строительство открытой ливневой канализации, общей протяженностью 0,7 км;

    - строительство очистных сооружений ливневой канализации - 1 объект.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

    - закрытая ливневая канализация, общей протяженностью 17,1 км;

    - открытая ливневая канализация, общей протяженностью 11,8 км;

    - очистные сооружения ливневой канализации - 8 объектов;

    - ограждающие дамбы, общей протяженностью 0,8 км.

## Развитие инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Система водоснабжения п. Салым предусматривается с учетом развития на расчетный срок (конец 2037 года).

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения Салым (утверждены 29 апреля 2015 г. № 125).

Расчет объема водопотребления сельского поселения Салым на расчетный срок (конец 2037 года) приведен в таблице 3.8.1.1.

Таблица 3.8.1.1

Прогнозные расходы воды питьевого качества для населения с. п. Салым (новое строительство)

| № п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут. чел | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
| 2 | п. Салым |  |  |  |  |
| 3 | Малоэтажные жилые дома |  |  |  |  |
| 4 | Площадка № I | 1,186 | 244 | 0,29 | 0,35 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Поливочные нужды | 1,186 | 20 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Итого | 1,186 |  | 0,34 | 0,40 |
| 8 | Площадка № II | 1,129 | 244 | 0,27 | 0,33 |
| 9 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Поливочные нужды | 1,129 | 20 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Итого | 1,129 |  | 0,32 | 0,38 |
| 12 | Площадка № III | 0,357 | 244 | 0,09 | 0,10 |
| 13 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Поливочные нужды | 0,357 | 20 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Итого | 0,357 |  | 0,11 | 0,12 |
| 16 | Всего | 2,671 |  | 0,77 | 0,90 |
| 17 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |
| 18 | Площадка № IV | 0,084 | 157 | 0,01 | 0,02 |
| 19 | Поливочные нужды | 0,084 | 20 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Итого | 0,084 |  | 0,02 | 0,03 |
| 21 | Площадка № V | 0,064 | 157 | 0,01 | 0,01 |
| 22 | Поливочные нужды | 0,064 | 20 | 0,01 | 0,01 |
| 23 | Итого | 0,064 |  | 0,02 | 0,02 |
| 24 | Площадка № VI | 0,092 | 157 | 0,01 | 0,02 |
| 25 | Поливочные нужды | 0,092 | 20 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Итого | 0,092 |  | 0,02 | 0,03 |
| 27 | Площадка № VII | 0,464 | 157 | 0,07 | 0,09 |
| 28 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 29 | Поливочные нужды | 0,464 | 20 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | Итого | 0,464 |  | 0,09 | 0,11 |
| 31 | Всего | 0,704 |  | 0,15 | 0,19 |
| 32 | Всего по городскому округу | 3,38 |  | 0,92 | 1,10 |

В п. Сивыс-Ях нового строительства не предусматривается.

Таблица 3.8.1.2

Структурный баланс подачи и реализации воды в п. Салым

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние. | На срок реализации генплана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,57 | 1,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,43 | 1,53 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,14 | 0,14 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,85 | 1,70 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 0,85 | 1,70 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского

поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012.

На расчетный срок расход воды 30 л/с (2 пожара по 15 л/с) на наружное

пожаротушение принят в п. Салым; 10 л/с – в п. Сивыс-Ях.

Водопотребление сельского поселения Салым на хозяйственно-питьевые нужды на

расчётный срок составит 1,70 тыс. куб. м/сут.

В целях обеспечения увеличения водопотребления, а также изменения целевого назначения лицензий на хозяйственно-питьевые нужды поселка необходимо предусмотреть:

    - проведение оценки запасов подземных вод и внесение соответствующих изменений в действующие лицензий (либо получение новых лицензий);

    - наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения использования водного объекта;

    - качество подземных вод, подаваемых потребителям для хозяйственно-питьевого использования должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

С целью повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения 
п. Салым и п. Сивыс-Ях, снижения энерго- и эксплуатационных затрат, доведения качества питьевой воды до требований нормативов необходимо реализовать следующее:

    - реконструкция скважин в п. Салым;

    - реконструкция с увеличением мощности станции водоподготовки в п. Салым;

    - строительство водопроводной сети для обеспечения проектируемой селитебной застройки и закольцовки существующих сетей на территории сложившейся застройки;

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок (конец 2037 года) предусмотрены следующие мероприятия:

п. Салым

    - реконструкция двух скважин севернее п. Салым с увеличением производительности до 0,8 тыс. куб.м/сут;

    - реконструкция станции водоподготовки севернее п. Салым с увеличением производительности до 0,8 тыс. куб.м/сут.

    - реконструкция трех скважин в южной части с увеличением производительности до 0,9 тыс. куб.м/сут.

    - реконструкция станции водоподготовки в южной части с увеличением производительности до 0,9 тыс. куб.м/сут;

    - строительство магистральных водопроводных сетей протяжённостью 6,0 км.

    - разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны 2-го, 3- го поясов артезианских скважин;

    - проведение оценки запасов подземных вод.

Для п. Салым в соответствии с проектными решениями определен перечень объектов местного значения поселения, предусмотренных к размещению:

    - водозабор – 5 объектов, реконструкция;

    - станция водоподготовки (водоочистная станция) – 2 объекта, реконструкция;

    - водопровод – 6,0 км.

Прокладка водопроводных сетей проектируется подземно и надземно по кольцевой схеме,

либо совместно с тепловыми сетями, либо с теплоспутником

Зоны санитарной охраны

На существующих и проектируемых (реконструируемых) водопроводных артезианских

скважинах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной

охраны (ЗСО) 1 пояса – 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для установления границ 2 и 3 поясов ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-быто вых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках Оборудование зданий канализацией с отводомсточных вод на КОС Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземныегоризонты, подземного складированиятвердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

### Водоотведение (канализация)

Система водоотведения п. Салым и п. Сивыс-Ях рассматривается на расчетный срок (конец 2037 года).

Расчет объема сточных вод на расчетный срок (конец 2037 года) приведен в таблице 3.8.2.1.

Таблица 3.8.2.1

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения с. п. Салым (новое строительство)

| № п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водоотведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
| 2 | п. Салым |  |  |  |  |
| 3 | Малоэтажные жилые дома |  |  |  |  |
| 4 | Площадка № I | 1,186 | 244 | 0,29 | 0,35 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Итого | 1,186 |  | 0,32 | 0,38 |
| 7 | Площадка № II | 1,129 | 244 | 0,27 | 0,33 |
| 8 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Итого | 1,129 |  | 0,30 | 0,36 |
| 10 | Площадка № III | 0,357 | 244 | 0,09 | 0,10 |
| 11 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Итого | 0,357 |  | 0,10 | 0,11 |
| 13 | Всего | 2,671 |  | 0,72 | 0,85 |

Норма удельного водоотведения принята равной норме водопотребления.

Одним из основных мероприятий, направленных на улучшение качества воды в водных

объектах поселения, является строительство (реконструкция) очистных сооружений (КОС). Доведение качества сточных вод на КОС до нормативного позволит улучшить качество

воды в водных объектах, оздоровить общую санитарную обстановку.

В п. Сивыс-Ях нового строительства не предусматривается. Существующие КОС подлежат реконструкции.

Отведение и сбор хозяйственно-бытовых стоков от индивидуального жилья п. Салым

предусматривается в септики (основная часть стоков), располагаемые непосредственно на участках жилых домов.

Стоки от малоэтажного жилья отводятся на КОС, располагаемые на севере и юге п. Салым. КОС на севере подлежат реконструкции. Для КОС южной части поселка предусмотрено новое место строительства для обеспечения постоянного права пользования.

Для реконструкции КОС проектом предлагается блочно-модульные очистные сооружения, с использованием новейших технологий очистки стоков.

СЗЗ для очистных сооружений п. Салым и п Сивыс-Ях 150 м.

Учитывая рельеф местности поселения проектируются канализационные насосные станции КНС «ул. Строителей» производительностью 300 куб. м/сут. и КНС «Лесхоз» производительностью 150 куб. м/сут.

Таблица 3.8.2.2

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в п. Салым

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На срок реализации генплана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,43 | 1,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,29 | 1,14 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,8 | 1,30 |

С целью развития системы водоотведения и обеспечения надежности ее работы на срок реализации генплана предусмотрены следующие мероприятия:

п. Салым

    - строительство КНС «Лесхоз»

    - строительство КНС «ул. Строителей».

    - реконструкция КОС-400 южной части поселка с увеличением производительности до 
800 куб. м/сут;

    - реконструкция КОС-400 северной части поселка, с увеличением производительности до 
1000 куб. м/сут;

    - строительство безнапорных канализационных сетей, общей протяженностью 1,3 км;

    - строительство напорных канализационных сетей (в 2 нитки) общей протяженностью 4,4 км;

    - реконструкция безнапорных канализационных сетей общей протяженностью 1,5 км.

п. Сивыс-Ях

Для очистки бытовых сточных вод до норм сброса в водоем предусматривается реконструкция очистных сооружений.

Для п. Салым в соответствии с проектными решениями определен перечень объектов местного значения поселения, предусмотренных к размещению:

    - очистные сооружения (КОС) – 2 объекта, реконструкция (1 объект) и строительство (1 объект);

    - строительство канализационных насосных станций (КНС) – 2 объекта.

    - строительство канализационных магистральных сетей – 1,3 км (безнапорных), 4,4 км (напорных).

### Теплоснабжение

Раздел выполнен с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СниП 41-01-2003), СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*), СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП) муниципального образования сельское поселение Салым.

При разработке раздела учтена Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденная Постановлением администрации сельского поселения Салым от 09.06.2014 № 76-п, и Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2016-2025 годы, утвержденная Постановлением администрации сельского поселения Салым от 21.05.15 № 60-п.

Развитие системы теплоснабжения предусмотрено с учетом климатических данных для расчета тепловых нагрузок:

    - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43°С;

    - средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 9,9 °С;

    - продолжительность отопительного периода – 257 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Расчеты выполняются согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, МНГП муниципального образования сельское поселение Салым и в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Генеральным планом предусматривается строительство новой малоэтажной и индивидуальной жилой застройки в п. Салым.

Удельные расходы тепла на отопление новых жилых зданий приняты в соответствии с РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и МНГП муниципального образования сельское поселение Салым:

    - 68,9 ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания для зданий этажностью 1;

    - 62,7 ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания для зданий этажностью 2;

    - 56,3 ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания для зданий этажностью 3;

    - 54,3 ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания для зданий этажностью 4, 5.

Результаты расчёта тепловых нагрузок для жилой и общественно-деловой застройки приведены ниже (Таблицы 3.8.3.1 и 3.8.3.2).

Таблица 3.8.3.1

Таблица расчета тепловых нагрузок для площадок нового строительства в п. Салым

| № п/п | Потребитель | Население, человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепловой энергии, Гкал/ч | Сумма с потерями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле ние | Венти ляция | Горячее водоснабжение, среднее | Сумма с потерями |  |
| I | Малоэтажная застройка | 1186 | 33,2 | 2,01 | 0,24 | 0,39 | 2,64 | 3,01 |
| II | Малоэтажная застройка | 1129 | 31,6 | 1,91 | 0,23 | 0,36 | 2,5 | 2,85 |
| III | Малоэтажная застройка | 357 | 10,0 | 0,60 | 0,07 | 0,11 | 0,78 | 0,89 |
| IV | Индивидуальная застройка | 84 | 1,68 | 0,12 | - | 0,03 | 0,15 | 0,17 |
| V | Индивидуальная застройка | 64 | 1,28 | 0,09 | - | 0,02 | 0,11 | 0,13 |
| VI | Индивидуальная застройка | 92 | 1,84 | 0,14 | - | 0,03 | 0,17 | 0,19 |
| VII | Индивидуальная застройка | 464 | 9,28 | 0,69 | - | 0,15 | 0,84 | 0,96 |
|  | ИТОГО | 3380 | 88,90 | 5,56 | 0,54 | 1,09 | 7,19 | 8,20 |

Таблица 3.8.3.2

Расчет тепловых нагрузок для жилой и общественно-деловой застройки

| Наименование здания | Расход тепловой энергии, Гкал/ч | Сумма с потерями |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| п. Салым |
| Котельная № 1 |
| Жилые дома | 2,7548 | 0,0000 | 0,4197 | 3,1744 | 3,6189 |
| Общественные здания | 1,7884 | 1,1357 | 0,0224 | 2,9464 | 3,3589 |
| Итого по котельной №1 | 4,5431 | 1,1357 | 0,4420 | 6,1209 | 6,9778 |
| Котельная № 2 |
| Жилые дома | 0,1174 | 0,0000 | 0,0157 | 0,1331 | 0,1518 |
| Общественные здания | 0,1341 | 0,0852 | 0,0017 | 0,2210 | 0,2519 |
| Итого по котельной №2 | 0,2515 | 0,0852 | 0,0174 | 0,3541 | 0,4037 |
| Котельная № 3 |
| Жилые дома | 1,2396 | 0,0000 | 0,1889 | 1,4285 | 1,6285 |
| Общественные здания | 0,3577 | 0,2271 | 0,0045 | 0,5893 | 0,6718 |
| Итого по котельной №3 | 1,5973 | 0,2271 | 0,1933 | 2,0178 | 2,3003 |
| Котельная ООО «Тепловик» |
| Жилые дома | 0,6260 | 0,0000 | 0,0839 | 0,7100 | 0,8094 |
| Общественные здания | 0,1341 | 0,0852 | 0,0017 | 0,2210 | 0,2519 |
| Новое строительство | 0,6019 | 0,0688 | 0,1118 | 0,6019 | 0,6862 |
| Итого по котельной ООО «Тепловик» | 1,3620 | 0,1540 | 0,1974 | 1,5329 | 1,7475 |
| Котельная ООО «Тепловик-2» |
| Жилые дома | 1,1738 | 0,0000 | 0,1574 | 1,3312 | 1,5175 |
| Общественные здания | 0,5365 | 0,3407 | 0,0067 | 0,8839 | 1,0077 |
| Новое строительство | 3,9209 | 0,4729 | 0,7481 | 3,9209 | 4,4698 |
| Итого по котельной ООО «Тепловик-2» | 5,6312 | 0,8136 | 0,9122 | 6,1360 | 6,9950 |
| Децентрализованное теплоснабжение |
| Жилые дома | 10,7833 | 0,0000 | 1,4458 | 12,2291 | 12,2291 |
| Общественные здания | 0,4381 | 0,2782 | 0,0055 | 0,7219 | 0,7219 |
| Итого от децентрализованного теплоснабжения | 11,2214 | 0,2782 | 1,4513 | 12,9510 | 12,9510 |
| Всего по п. Салым | 24,6066 | 2,6938 | 3,2138 | 29,1126 | 31,3753 |
| п. Сивыс-Ях |
| Новая муниципальная котельная |
| Жилые дома | 0,6619 | 0,0000 | 0,0397 | 0,7016 | 0,8000 |
| Общественные здания | 0,1967 | 0,1249 | 0,0025 | 0,3241 | 0,3695 |
| Итого по новой муниципальной котельной | 0,8586 | 0,1249 | 0,0422 | 1,0257 | 1,1695 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |
| Производственные здания | 0,7044 | 1,2285 | 0,0000 | 1,9329 | 2,2035 |
| Всего по п. Сивыс-Ях | 1,5630 | 1,3534 | 0,0422 | 2,9586 | 3,3730 |
| Всего по сельскому поселению Салым | 26,1696 | 4,0472 | 3,2560 | 32,0712 | 34,7483 |

Обеспечение теплоснабжением площадок нового жилищного строительства предполагается:

    - малоэтажной жилой застройки (I, II) – от котельной ООО «Тепловик-2»;

    - малоэтажной жилой застройки (III) – от котельной ООО «Тепловик»;

    - индивидуальной застройки – от автономных индустриальных двухфункциональных теплогенераторов, работающих на газовом топливе.

Суммарное теплопотребление территории сельского поселения Салым на расчетный срок реализации генерального плана составит 34,75 Гкал/ч (94 780 Гкал/год), в том числе на новое строительство 8,2 Гкал/ч (25 786 Гкал/год).

п. Салым

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории п. Салым предложено сохранение централизованной системы теплоснабжения. При дальнейшей газификации населённого пункта для существующих и новых индивидуальных жилых домов целесообразно использовать индивидуальные теплогенераторы, работающие на газообразном топливе.

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения на расчетный срок (конец 2037 года) предусмотрены следующие мероприятия:

    - реконструкция котельной № 1;

    - замена выработавшего свой ресурс оборудования на котельной № 1;

    - реконструкция котельной № 2;

    - демонтаж старых и установка новых котлов на котельной № 2;

    - реконструкция котельной № 3;

    - замена выработавшего свой ресурс оборудования на котельной № 3;

    - реконструкция котельной ООО «Тепловик»;

    - демонтаж избыточного оборудования на котельной ООО «Тепловик»;

    - реконструкция котельной ООО «Тепловик-2»;

    - установка котлоагрегатов на котельной ООО «Тепловик-2»;

    - строительство магистральных тепловых сетей протяжённостью 2,5 км;

    - строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 0,5 км для теплоснабжения новых индивидуальных жилых домов на территории – коридор между ул. Лесная и Приозерная;

    - строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 0,15 км для теплоснабжения новых индивидуальных жилых домов на территории – коридор между ул. Новая и ул. Лесная;

    - строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 0,5 км для теплоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Строителей.

п. Сивыс-Ях

Существующая централизованная система теплоснабжения п. Сивыс-Ях от котельной, находящейся в ведении предприятия АО «Транснефть-Сибирь», экономически не выгодна для жителей данного поселка. Генеральным планом предлагается строительство новой муниципальной котельной для теплоснабжения жилых и общественных зданий. В этом случае существующая котельная сохраняется только для производственных нужд. Но при газификации населённого пункта для жилых домов и общественных зданий целесообразно использовать индивидуальные теплогенераторы, работающие на газообразном топливе.

Генеральным планом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы и установка приборов учета тепловой энергии. Строительство домов по энергосберегающей технологии.

Для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей сельского поселения Салым на расчетный срок (конец 2037 года) предусмотрены следующие мероприятия местного значения поселения:

    - реконструкция котельных (5 объектов): котельная № 1, котельная № 2, котельная № 3, котельная ООО «Тепловик», котельная ООО «Тепловик-2»;

    - строительство муниципальной котельной в п. Сивыс-Ях для теплоснабжения жилой и общественной застройки ориентировочной мощностью 1,5 Гкал/ч;

    - строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 2,5 км для теплоснабжения площадок нового строительства;

    - строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 0,5 км для теплоснабжения новых индивидуальных жилых домов на территории – коридор между ул. Лесная и ул. Приозерная;

    - строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 0,15 км для теплоснабжения новых индивидуальных жилых домов на территории – коридор между ул. Новая и ул. Лесная;

    - строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 0,5 км для теплоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Строителей;

    - использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных двухфункциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей и работающих на газовом топливе.

### Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2022 года (одобрена распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28 апреля 2017 года № 234-рп) и Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования энергосистемы и надежного электроснабжения потребителей сельского поселения. Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации проекта.

Электрические нагрузки

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнен по укрупненным показателям в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденными Правительством ХМАО-Югры Постановлением от 29.12.2014 №534-п. (в ред. постановлений Правительства ХМАО-Югры от 25.09.2015 N 333-п,от 01.04.2016 N 92-п, от 12.08.2016 N 302-п).

Поскольку практически все существующие дома оборудованы электроплитами расчет нагрузок определяется с пищеприготовлением на электроплитах.

В 2017 году фактический отпуск электроэнергии составил 8 млн. кВт·ч.

В соответствии с данными Всероссийской переписи населения 2010 года, средний размер домохозяйства в сельских населенных пунктах ХМАО составил 2,7 чел.

Исходя из этого для расчета электропотребления в Салымском сельском поселении, в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, принимается показатель 1395 кВт·ч на человека в год.

Генеральным планом в поселении предусматривается организация семи новых площадок жилищного строительства: 3 малоэтажного строительства и 4 индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с общей численностью 3,38 тыс. человек.

Таблица 3.8.4.1.

Планируемая численность  населения по площадкам нового жилищного строительства

| № п/п | Потребитель | Население, человек |
| --- | --- | --- |
| I | Малоэтажная застройка | 1186 |
| II | Малоэтажная застройка | 1129 |
| III | Малоэтажная застройка | 357 |
| IV | Индивидуальная застройка | 84 |
| V | Индивидуальная застройка | 64 |
| VI | Индивидуальная застройка | 92 |
| VII | Индивидуальная застройка | 464 |
|  | ИТОГО | 3380 |

Расчет суммарной электрической нагрузки жилого сектора на конец 2037 года по сельскому поселению Салым приведен в таблице 3.8.4.2.

Таблица 3.8.4.2.

Расчет суммарной электрической нагрузки на расчетный срок (конец 2037 года)

| Наименование населенных пунктов | Население, чел. | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 10 кВ, кВт | Потребность в эл. энергии, млн. кВт·ч в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Салым | 10070 | 1395 | 3512,0 | 14,0 |
| п. Сивыс-Ях | 130 |  | 45,0 | 0,22 |
| Итого: | 10200 | - | 3557,0 | 14,22 |

Электрическая нагрузка жилого сектора сельского поселения Салым составит 3,56 МВт, в том числе в новом строительстве – 1,18 МВт.

С учетом всех коммунально-бытовых потребителей суммарная электрическая нагрузка составит порядка 5,1 МВт.

Электрическая нагрузка промышленных потребителей составит порядка 33 МВт.

Суммарная электрическая нагрузка всех потребителей Салымского сельского поселения составит порядка 38,1 МВт.

Проектируемое электроснабжение

Опорными центрами питания сохраняются понизительные подстанции ПС 110/10 кВ «ЛПХ», ПС 110/10 кВ «Вандрас», ПС 110/10 кВ «Кинтус» и ПС 110/35/10 кВ «КС-6».

Электроснабжение существующих потребителей будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Для электроснабжения проектируемых потребителей потребуется строительство новых ТП 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ: для площадок малоэтажной застройки I и II – по одной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2·400 кВ·А, для площадки малоэтажной застройки III и площадки ИЖС VII – по одной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2·250 кВ·А.

Площадки IV,V,VI планируется подключить к существующим ближайшим ТП по линиям 0,4 кВ. Так же предусматривается строительство ЛЭП 10 кВ и КТПН 2·400 кВ·А для многоквартирных жилых домов по ул. 45 лет Победы в сп. Салым Нефтеюганского района.

Электроснабжение проектируемых потребителей, относящихся к III категории надежности электроснабжения, планируется осуществлять от одного источника питания. Электроснабжение потребителей II категории надежности предлагается осуществлять от двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ или от двух ближайщих однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, подключенных с разных секций шин понизительной подстанции.

Марку, мощность трансформаторов и коммутационного оборудования планируемых трансформаторных подстанций напряжением 10\0,4 кВ, сечения проводов и марка опор уточняется на стадиях разработки Схемы электроснабжения поселения после утверждения Генерального плана и рабочего проектирования.

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на территории сельского поселения Салым планируется реконструкция объекта регионального значения – ПС 110/35/6 кВ «КС-6». Срок реализации мероприятия – 2019 год.

Также в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2022 года (одобрена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 апреля 2017 года № 234-рп) генеральным планом предусматривается реконструкция ПС 110 кВ «Кинтус» с расширением ОРУ-110 кВ и строительство ВЛ 110 кВ Кинтус – Соровская 1,2 (2х30 км.) до 2020 года.

Для обеспечения централизованным электроснабжением надлежащего качества на расчетный срок (конец 2037 года) предусмотрены следующие мероприятия:

п. Салым

    - строительство трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ мощностью 2·400 кВ·А – 2 объекта;

    - строительство трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ мощностью 2·250 кВ·А – 2 объекта;

    - строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,0 км.

п. Сивыс-Ях

Мероприятий по развитию системы электроснабжения поселка не предусматривается.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ составит 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Предлагаемые мероприятия по развитию электрических сетей обеспечат более надежную и гибкую систему электроснабжения в целом, а также создадут условия для социально-экономического роста и развития сельского поселения.

Общая протяжённость ЛЭП в границах сельского поселения Салым составит: ЛЭП 500 кВ – 8,4 км; ЛЭП 110 кВ – 31,9 км; ЛЭП 10 кВ – 42,9 км.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей сельского поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия со сроком реализации до 2037 г

Объекты регионального значения:

    - Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «КС-6».

    - Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кинтус» с расширением ОРУ-110 кВ на 2 линейные ячейки.

    - Строительство ВЛ 110 кВ Кинтус – Соровская 1,2 – 2х30 км.

Объекты местного значения поселения:

    - Строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ – 4 объектов;

    - Строительство ЛЭП 10 кВ – 1 км.

### Газоснабжение

Раздел выполнен с учетом рекомендаций СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»), региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП) муниципального образования сельское поселение Салым.

С целью улучшения условий комфортного проживания населения, в соответствии с актуализированной Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждённой Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.04.2014 № 231-рп, предусматриваются мероприятия по газификации территории п. Сивыс-Ях природным газом:

    - строительство газопровода высокого давления (Р-1,2 МПа) от ГРС Энергия-1 «п. Салым» диаметром 114 мм протяжённостью 0,1 км к проектируемому головному газорегуляторному пункту (ГГРП);

    - строительство ГГРП для понижения давления в газопроводе с 1,2 МПа до 0,6 МПа;

    - строительство газопровода высокого давления (Р-0,6 МПа) от ГГРП к территории п. Сивыс-Ях диаметром 160 мм, протяжённостью 15,8 км.

В п. Салым проектом предусматривается газификация потребителей индивидуальной жилой застройки природным газом.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия, направленные на повышение уровня газификации и надёжности работы системы газораспределения.

Использование природного газа в населённых пунктах предусматривается для:

    - отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки;

    - нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей (котельных).

Газораспределительная система предусматривается смешанной, включающей кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа 2-х ступенчатая газораспределительная система.

Приготовление пищи в жилых домах предусматривается на электрических плитах.

Потребление газа на отопление и горячее водоснабжение определено исходя из расчётов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Проектом предусмотрена система газоснабжения потребителей посредством газопроводов среднего давления с установкой регуляторов давления у потребителей.

Расчёт газопотребления сельского поселения Салым на расчетный срок (конец 2037 года) приведён ниже (Таблица 3.8.5.1).

Таблица 3.8.5.1

Расчет газопотребления сельского поселения Салым на расчетный срок (конец 2037 года)

| Назначение | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
| п. Салым |
| Индивидуальная жилая застройка (отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов) | 1799 | 6 042 881 |
| Котельная № 1 | 970 | 2450876 |
| Котельная № 2 | 57 | 132127 |
| Котельная № 3 | 320 | 873 578 |
| Котельная ООО «Тепловик» | 1078 | 3 831 263 |
| Котельная ООО «Тепловик-2» | 351 | 908 505 |
| Итого: | 4 575 | 14 239 230 |
| п. Сивыс-Ях |
| Новая муниципальная котельная в п. Сивыс-Ях | 557 | 1 161 177 |
| Всего по сельскому поселению Салым | 5 132 | 15 400 407 |

Общее газопотребление сельского поселения Салым составит 15,4 млн. куб. м/год.

п. Салым

Общее газопотребление п. Салым составит 14,2 млн. куб. м/год. Производительность ГРП составит не менее 2500 куб. м/час.

С учётом Схемы газификации сельского поселения Салым, полученной письмом от 07.09.18 № СУ-И/931/18 от АО «Строительное управление Север», предусматриваются следующие мероприятия на расчетный срок (конец 2037 года):

    - строительство газопровода высокого давления до проектируемых ГРП диаметром 108-159 мм общей протяженностью 0,2 км;

    - строительство ГРП – 6 объектов;

    - строительство газопроводов среднего давления диаметром 160-225 мм протяжённостью 25,0 км.

п. Сивыс-Ях

Общее газопотребление составит 1,2 млн. куб.м/год. Производительность ГРП составит не менее 600 куб.м/час.

С учётом Схемы газификации сельского поселения Салым предусматриваются следующие мероприятия на расчетный срок (конец 2037 года):

    - строительство газопровода высокого давления (Р-1,2 МПа) от ГРС Энергия-1 «п. Салым» диаметром 114 мм протяжённостью 0,1 км к проектируемому головному газорегуляторному пункту (ГГРП);

    - строительство ГГРП для понижения давления в газопроводе с 1,2 МПа до 0,6 МПа;

    - строительство газопровода высокого давления от ГГРП до проектируемого ГРП диаметром 160 мм, протяженностью 16,0 км, в том числе 0,2 км по территории п. Сивыс-Ях;

    - строительство ГРП – 1 объект;

    - строительство газопроводов среднего давления диаметром 160 мм, протяжённостью 0,6 км.

Генеральным планом, учитывая объекты, запланированные к строительству, определён перечень предусмотренных к размещению объектов местного значения поселения:

    - газорегуляторный пункт – 8 объектов;

    - газопроводы высокого давления протяжённостью 16,3 км;

    - газопроводы среднего давления протяжённостью 25,6 км.

### Средства связи

Проектом Генерального плана намечаются основные направления и задачи по развитию основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

    - телефонную связь общего пользования;

    - мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

    - цифровые, коммуникационные, информационные сети и системы передачи данных;

    - эфирное радиовещание;

    - телевизионное вещание.

Телефонизация

Генеральным планом развитие телефонной сети города намечается из условия 100 % обеспечения телефонной связью жилого сектора и объектов соцкультбыта.

В соответствии с прогнозом численности населения, предусмотренным Генеральным планом на расчетный срок, при 100 % обеспечении телефонной связью общего пользования населения, предприятий и организаций сельского поселения емкость телефонной сети должна будет составлять порядка 3,5 тыс. абонентов, в том числе в п. Салым 3,4 тысяч абонентов, в п. Сивыс-Ях порядка 100 абонентов.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет, что успешно претворяется в настоящее время в сельском поселении Салым.

Включение в телефонную сеть новых абонентов осуществляется по оптико-волоконным линиям прокладываемым в телефонной канализации.

Развитие телефонной сети предусматривается при необходимости  наращиванием номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, а также при:

    - развитии транспортной сети, работающей по ВОЛС;

    - развитии информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

    - расширении мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» и кабельное телевидение.

Абонентов площадок нового строительства предполагается включить в существующие АТС, при необходимости с расширением их емкости и использования оптико-волоконных линий, прокладываемым в телефонной канализации.

Помимо телефонной сети общего пользования в городе работают операторы сотовой связи.

Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории сельского поселения с применением новейших технологий и повышения качества связи. При необходимости строительства новых вышек сотовой связи они могут быть размещены на общественно-деловых территориях.

В соответствии с письмом Среднеобского ПТУС АО «Связтранснефть» от 27.06.2018 №СТН-13-28-14/2621 в Генеральном плане предусмотрено размещение здания линейных служб Нефтеюганского ЦЭС в п. Сивис-Ях с подключением здания к существующим сетям водоснабжения и водоотведения, что показано на Карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа, относящиеся к областям: электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение.

В соответствии с Техническим заданием к Контракту на внесение изменений в Генеральный план Салымского сельского поселения предусмотрена Разработка проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети населенного пункта сельского поселения Салым, подготовка проектов планировки и межевания территорий, предназначенных для размещения объектов местного значения.

В этих проектах будет выполнена прокладка сетей связи (существующих и проектных)  на всей территории поселения и приведены поперечные профили улиц с раскладкой инженерных коммцникаций, а также требования п.3.4.9 по развитию уличной подземной кабельной канализации, воздушных линий связи, объектов сотовой связи (мачт и блок-контейнеров), а также размещения линий связи и оборудования связи в границах общего имущества многоквартирных домов, а также положений, определяющих порядок землепользования и застройки таких объектов в том числе размещения объектов связи в границах общего имущества многоквартирных домов.

Радиофикация и телевидение

В проектируемых населенных пунктах должно будет продолжаться развитие эфирного радиовещания и телевидения.

В соответствии с предоставленными сведениями филиалом «Урало-Сибирский региональный центр» ФГУП «РТРС» (Письмо от 25.07.17 №2227) на территории сельского поселения Салым построена передающая телевизионная станция. Телевмзионная станция осуществляет и будет осуществлять трансляцию цифрового пакета РТРС-1 на 32 телевизионных канала и пакета РТРС-2 на 30 каналов.

#### Направления развития телекоммуникационного комплекса сельского поселения

Основными направлениями являются:

    - улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

    - создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

    - расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

    - развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

    - развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории района сотовой связью различных операторов стандартов GSM и LTE;

    - дальнейшее развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие пассивных оптических сетей на территории сельского поселения Салым предусматривается с использованием кабельной канализации связи. В кабельной канализации связи планируются к размещению магистральные (межстанционные) и распределительные (абонентские) волоконно-оптические линии связи взамен традиционным сетям проводной связи, использующим кабели с медными жилами.

Количество OLT и протяженность ВОЛС необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования с учетом расчета сети и заинтересованных абонентов каждым оператором связи.

Прокладка новой кабельной канализации связи предлагается в качестве альтернативы сложившейся практике воздушной прокладки кабельных сетей, при этом действующие линии связи сохраняются.

Генеральным планом предусмотрены коридоры для прокладки кабельной канализации связи, которая дает возможности для формирования магистральной транспортной сети связи любому оператору связи.

Строительство кабельной канализации связи предусматривается в коридорах вдоль улично-дорожной сети. В стесненных условиях (отсутствие коридоров для прокладки кабельной канализации связи), а также при технико-экономической нецелесообразности подземной прокладки, возможно размещение линий связи воздушным способом (по опорам линий электропередачи).

Мероприятия по строительству (реконструкции) распределительных сетей связи должно быть предусмотрено при разработке проектов планировки.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

К зонам с особыми условиями использования территорий на территории сельского поселения Салым относятся:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) транспортных коммуникаций;

- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- придорожные полосы автомобильных дорог.

Таблица 3.9.1.1

Зоны с особыми условиям использования территорий сельского поселения Салым

| № п/п | Наименование объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| п. Салым |
| Санитарно – защитные зоны |
| 1 | Транспортно-логистический комплекс | 300 |
| 2 | Канализационные очистные сооружения | 150 |
| 3 | Автозаправочные станции | 100 |
| 4 | База лесопереработки ООО «Транссервис» | 100 |
| 5 | Растворный узел ЗАО «Мехстрой» | 100 |
| 6 | Индустриальный парк | Размещение объектов не выше III класса опасности, с учетом соблюдений требований к режиму СЗЗ |
| 7 | Пилорама, столярный цех | 100 |
| 8 | Станции технического обслуживания | 100; 50 |
| 9 | Пункт сбора и переработки дикоросов | 50 |
| 10 | Производственные базы | 50 |
| 11 | Коммунально-складские территории | 50 |
| 12 | Пекарня | 50 |
| 13 | Производственные территории | 50 |
| 14 | Построечная база | 50 |
| 15 | Кладбище | 50 |
| 16 | Автомойки | 50 |
| 17 | Очистные сооружения ливневой канализации | 50 |
| 18 | Канализационные насосные станции | 15; 20 |
| Санитарные разрывы |
| 1 | Железная дорога | 100; 50 |
| 2 | Автомобильная дорога IВ категории | 100 |
| 3 | Стоянки транспортных средств | 15 |
| 4 | Гаражи индивидуального транспорта | 35; 25; 15; 10 |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) |
| 1 | Станция водоподготовки (водоочистная станция) | 30 |
| 2 | Водозабор | 30 |
| 3 | Насосная станция | 15 |
| 4 | Водонапорная башня | 10 |
| Охранные зоны |
| 1 | Метеорологическая станция | Для установления зоны необходимо разработать проект |
| 2 | Понизительные подстанции 110 кВ | 20 |
| 3 | Газорегуляторные пункты | 10 |
| 4 | Трансформаторные подстанции | 10 |
| п. Сивыс-Ях |
| Санитарно – защитные зоны |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | 200 |
| 2 | Производственные базы | 50 |
| 3 | Коммунально-складская территория | 50 |
| 4 | Очистные сооружения ливневой канализации | 50 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 20 |
|  | Санитарные разрывы |  |
| 1 | Головная перекачивающая станция | 200 |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) |
| 1 | Станция водоподготовки (водоочистная станция) | 30 |
| 2 | Водозабор | 30 |
| Охранные зоны |
| 1 | Головная перекачивающая станция | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
| 2 | Понизительная подстанция 110 кВ | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
| 3 | Газорегуляторный пункт | 10 |
| 4 | Трансформаторные подстанции | 10 |
| сельское поселение Салым |
| Санитарно – защитные зоны |
| 1 | Газораспределительная станция | 300 |
| 2 | Автогазозаправочная станция | 100 |
| 3 | Автозаправочная станция | 100 |
| 4 | Полигон для складирования снега | 100 |
| 5 | Столярный цех | 100 |
| 6 | Кладбище | 50 |
| 7 | Коммунально-складские территории | 50 |
| 8 | Производственная база | 50 |
| 9 | Предприятие по разведению и переработке рыбы | 50 |
| 10 | Очистные сооружения ливневой канализации | 50 |
| Санитарные разрывы |
| 1 | Продуктопровод магистральный | 1000 |
| 2 | Компрессорная станция | 700 |
| 3 | Магистральный газопровод | 350; 100 |
| 4 | Магистральный нефтепровод | 200; 75 |
| 5 | Автомобильная дорога IВ, IV категории | 100; 50 |
| 6 | Железная дорога | 100 |
| 7 | Стоянка транспортных средств | 50 |
| 8 | Гаражи индивидуального транспорта | 35 |
| Придорожные полосы автомобильных дорог |
| 1 | Автомобильная дорога IВ категории | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
| 2 | Автомобильная дорога IV категории | 50 |
| 3 | Автомобильная дорога V категории | 25 |
| Охранные зоны |
| 1 | Компрессорная станция | 100 |
| 2 | Газораспределительная станция | 100 |
| 3 | Продуктопровод магистральный | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
| 4 | Нефтепровод прочий | 50 |
| 5 | Линии электропередачи 500 кВ | 30 |
| 6 | Магистральный газопровод | 25 |
| 7 | Магистральный нефтепровод | 25 |
| 8 | Линии электропередачи 110 кВ | 20 |
| 9 | Понизительная подстанция 110 кВ | 20 |
| 10 | Трансформаторные подстанции | 10 |
| 11 | Газорегуляторный пункт | 10 |
| 12 | Линии электропередачи 10 (6) кВ | 10; 5 |
| 13 | Теплопровод | 3 |
| 14 | Газопроводы | 3;2 |
| 15 | Линии электросвязи | 2 |
| 16 | Линии электропередачи 10 (6) кВ (кабельные) | 1 |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) |
| 1 | Водозабор | 30 |
| Водоохранные зоны |
| 1 | р. Большой Салым | 200 |
| 2 | р. Вандрас | 200 |
| 3 | р. Хотсобынгъега | 50 |
| 4 | р. Ай - Ега | 50 |
| 5 | оз. Сырковый Сор | 50 |
| Прибрежные защитные полосы |
| 1 | р. Большой Салым | 50 |
| 2 | р. Вандрас | 50 |
| 3 | р. Хотсобынгъега | 50 |
| 4 | р. Ай - Ега | 50 |
| 5 | оз. Сырковый Сор | 50 |
| Береговые полосы водных объектов |
| 1 | р. Большой Салым | 20 |
| 2 | р. Вандрас | 20 |
| 3 | р. Хотсобынгъега | 5 |
| 4 | р. Ай - Ега | 5 |
| 5 | оз. Сырковый Сор | 20 |
| 6 | Озера | 20 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

- О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

- Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972;

- РД 39-132-94. Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов, утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 30.12.1993;

- Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 36.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- РНГП Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

- МНГП сельского поселения Салым.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» для автомагистралей устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В Генеральном плане в соответствии с РНГП Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, для автомобильных дорог IВ, IV категории установлено расстояние от бровки земляного полотна (санитарный разрыв), с целью соблюдения требований при размещении жилой застройки.

Также в соответствии с РНГП Ханты – Мансийского автономного округа – Югры расстояние от вертолетной площадки до селитебной территории в направлении взлета (посадки) должно составлять 2 км и расстояние между боковой границей посадочной площадки до селитебной территории должно составлять 0,3 км.

Ширина санитарного разрыва для железной дороги на участках, примыкающих к жилой застройке, установлена в размере 50 м с учетом проведения специальных шумозащитных мероприятий: устройство вдоль железной дороги на участках, примыкающих к жилой застройке, придорожных шумозащитных экранов и шумозащитных полос зеленых насаждений.

В соответствии с положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

Охранная зона метеорологической станции п. Салыма не установлена. Необходимо провести работу по установлению границы охранной зоны метеорологической станции, с учетом сложившейся застройки. Охранная зона размером 200 м не соблюдается, необходимо проведение мероприятий в связи с уменьшением зоны.

К прочим планировочным ограничениям хозяйственной деятельности на территории сельского поселения Салым относятся объекты культурного наследия.

Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации».

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Для объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Салым, проекты зон охраны не разработаны.

## Охрана окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом рекомендованы следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха территории сельского поселения Салым:

    - проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

    - внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах;

    - комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов предельно допустимых выбросов;

    - проведение работ по оценке трансграничного воздействия нефтепромысловых объектов на состояние атмосферного воздуха в пределах поселения;

    - внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

    - совершенствование и модернизация технологического производства;

    - разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания;

    - организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

    - организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

    - улучшение дорожного покрытия;

    - организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог;

    - ограничение на передвижение транспортных средств в пределах озелененных территорий общего пользования и зон отдыха.

### Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов, генеральным планом рекомендуются следующие основные организационные мероприятия:

    - реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Салым;

    - реконструкция и проектирование канализационных насосных станций;

    - строительство закрытой ливневой канализации;

    - строительство очистных сооружений ливневой канализации;

    - разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения с планом мероприятий, организация 3 пояса санитарной охраны;

    - соблюдение режимов и требований в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

    - организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

    - соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос согласно Водному кодексу Российской Федерации;

    - закрытие кладбища, расположенного в водоохранной зоне реки Большой Салым, в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации,

    - обеспечение свободного доступа к береговым полосам водных объектов, в соответствии с требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

    - запрещение движения и стоянки транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

    - оборудования объектов, расположенных в водоохранной зоне, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

    - организация достаточного количества мест для автотранспорта на оборудуемых стоянках в границах водоохранных зон;

    - очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходов производства;

    - благоустройство и расчистка водных объектов;

    - инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

    - организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

    - организация мониторинга состояния водопроводящих и канализационных сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, коммунально-складских, сельскохозяйственных и жилых территорий необходимо строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

Согласно пункту 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон в соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Так, согласно пункту 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Сведения об установленных водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, зонах затопления, подтопления, а также других зонах с особыми условиями использования территорий считаются установленными с даты внесения сведений о них в единых государственный реестр недвижимости.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова на территории сельского поселения Салым рекомендуется проведение следующих мероприятий:

    - мониторинг степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния предприятий;

    - проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

    - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

    - предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, производственными и прочими технологическими отходами;

    - организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории от ТКО;

    - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, подсев трав.

### Мероприятия по охране животного и растительного мира и среды их обитания

В целях охраны растительного мира размещение объектов строительства должно вестись с учетом требований по охране среды и уникальных растительных сообществ.

Необходимо проведение лесопосадок на нарушенных и неудобных землях, землевания малопродуктивных угодий с последующей передачей их для лесохозяйственных нужд.

Для охраны животного мира в качестве таких мероприятий применяют восстановление лесов с характеристиками, пригодными для обитания определенных видов животных, улучшение условий обитания, размножения и кормовой базы, устройство искусственных путей миграции для животных через линейные сооружения (транспортные магистрали, трубопроводы, каналы и другие сооружения).

Развитие территории муниципального образования сельское поселение Салым с учетом территории закрепленных охотничьих угодий.

### Мероприятия в области обращения с отходами

Генеральным планом рекомендуются мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории сельского поселения Салым, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов.

Первоочередными мероприятиями по реализации данной задачи являются:

    - создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и вывоз отходов на полигон ТКО;

    - соблюдение основных принципов сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования сельского поселения Салым, утвержденными Постановлением Администрации сельского поселения Салым от 29.06.2012 № 78-п (далее - Правила благоустройства);

    - обустройство и размещение контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Контейнеры, мусоросборники и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках (мусоросборных площадках). Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, ограничены ограждениями или зелеными насаждениями, иметь удобные пути для подъезда специализированного транспорта и подхода жителей;

    - ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

    - проектирование полигона для складирования снеговых масс.

Проектом генерального плана также рекомендуются следующие мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории поселения:

    - приобретение специализированной техники для вывоза ТКО;

    - оборудование придомовой территории бункерами вместимостью 8 м3 для крупногабаритных ТКО;

    - организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);

    - развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО;

    - обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;

    - ведение реестра объектов образования, обработки и утилизации ТКО;

    - строительство снегоприемного пункта;

    - проведение в школах поселения мероприятий по экологическому воспитанию;

    - проведение разъяснительной работы среди жителей поселения по вопросам соблюдения экологической культуры;

    - проведение семинаров, консультаций для жителей поселения по вопросам санитарной очистки территорий.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов утверждены постановлением администрации сельского поселения Салым от 11.01.2018 №1-п «Об утверждении расчетных нормативов накопления твердых коммунальных отходов для первой зоны деятельности регионального оператора на территории с.п. Салым». Для многоквартирных домов норма на одного проживающего составляет 1,72 куб. м/год (155,832 кг/год), для индивидуальных домов – 2,267 куб. м/год (195,934 кг/год). В соответствии с расчетами на расчетный срок от жилой застройки будет образовываться порядка 18,9 тыс. куб. м/год (1,7 тыс. тонн/год).

Для вывоза крупногабаритных бытовых (коммунальных) отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твердых бытовых (коммунальных) отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

Вывоз опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Политику в области обращения с отходами рекомендуется ориентировать на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов. Развитие системы селективного сбора ТКО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под полигон.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования рекомендуется осуществлять в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 
№ 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных, независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Санитарную очистку и благоустройство территорий улиц, сквера, аллей, лечебно – профилактических учреждений, рынка, проездов внутри микрорайонов и кварталов рекомендуется организовать в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», снежные массы вывозить на снегоприемный пункт  у западной границы п. Салым.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

    - восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

    - целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего пользования и озелененных территорий специального назначения;

    - посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

    - организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки;

    - создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны);

    - организация озеленения санитарно-защитных зон.

Озеленение придомовой территории жилого участка производится между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым условием для повышения уровня экологического состояния поселения, так как улучшается микроклимат, нормализуется температурно-влажностный режим. Зеленые насаждения очищают воздух от пыли, газов, являются шумозащитой жилых и производственных территорий.

Система зеленых насаждений населенных пунктов складывается из:

    - озелененных территорий общего пользования (скверы, аллеи, парк);

    - озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, пришкольных участков, детских садов);

    - озелененных территорий специального назначения (защитное озеленение).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия по охране растительности:

    - вырубка погибших и поврежденных зеленых насаждений;

    - очистка озелененных территорий от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

    - лесопосадки на нарушенных землях;

    - восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

    - целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с МНГП сельского поселения Салым минимально допустимый уровень обеспеченности объектами озеленения рекреационного назначения составляет 12 кв. м/чел.

При строительстве на территории общественно-деловой зоны (О) и жилой зоны (Ж) проектом генерального плана рекомендуется произвести благоустройство территории:

    - устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

    - оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

    - устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

    - ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

    - освещение территории;

    - обустройство мест сбора мусора.

Благоустройство территории дошкольных образовательных организаций включает следующий обязательный перечень мероприятий:

    - организация твёрдых видов покрытия проездов;

    - строительство основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементов сопряжения поверхностей;

    - озеленение, ограждение, оборудование площадок;

    - установка скамеек, урн, осветительного оборудования, носителей информационного оформления.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной целью разработки раздела является определение возможной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах проектирования и на прилегающей территории, разработка мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории, защите населения, обеспечение его жизнедеятельности.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) (в соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения») - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Для всей территории поселения возможны проявления  опасных природных процессов и явлений геологического, гидрологического и метеорологического характера, природных (лесных) пожаров. В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможно возникновение источников ЧС природного характера, которые приведены ниже.

Таблица 3.11.1.1

Возможные ЧС природного характера на территории сельского поселения Салым

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы |
| 1.1 | Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны Размывание (разрушение) грунтов |
|  |  | Гравитационный | Перенос (переотложение) частиц грунта Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод Гидродинамическое давление потока грунтовых вод Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение Половодье Паводок Катастрофический паводок | Гидродинамический Гидрохимический | Поток (течение) воды Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.4 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.2.5 | Град | Динамический | Удар |
| 3.3 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.5 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.8 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Территория не отнесена к сейсмоопасной, на территории наблюдаются экзогенные процессы, среди которых  по активности и негативному воздействию выделяются эрозионные и склоновые процессы - оползни, осыпи, суффозия,  одной из причин развития которых,  является инженерно-хозяйственная деятельность человека.

Процессы заболачивания и подтапливания развиты в пределах прибрежной части. Половодъе (паводок) наблюдается в основном в весеннее-летний период и  характеризуется быстрым и относительно высоким подъемом уровня воды.

Таблица 3.11.1.2

Характеристика  паводка 2015 г. на территории сельского поселения Салым

| Наименование населенного пункта | Водный объект (источник паводка) | Отметка затопления территории, см | Максимальная высота подъема воды (2015 г.), см | Численность пострадавших, чел. | Количество строений (объектов), попавших в зону затопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Салым | р. Вандрас | 708 | 738 | 4 | 4 |

В настоящее время границы зон затопления, подтопления на территории сельского поселения Салым в соответствии с Правилами определения зон затопления, подтопления, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 не установлены. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления. Рекомендуется установление границ зон затопления, подтопления на территории сельского поселения и внесение соответствующих изменений в документы территориального планирования.

Реестр жилых домов, находящихся в зоне подтопления и абразии береговой линии представлен ниже.

Таблица 3.11.1.3

Реестр жилых домов, находящихся в зоне подтопления и обрушения берега на территории поселка Салым

| Адрес | Год постройки | Земельный участок, площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Набережная д.2 кв.1 | 1977 | 1483 м2 86:08:010202:404 | Обрушение берега |
| ул. Набережная д. 2 кв.2 | - | 1979 м2 86:08:010202:0013 | Обрушение берега |
| ул. Набережная д. 10 |  | 4320 м2 86:08:0010202:323 кадастровый номер | Подтопление |
| ул. Набережная д. 9 | - | 3168 м2 | Подтопление |
| ул. Речная д. 20 | 1970 | 1530 м2 кадастровый номер 86:08:010202:0023 | Подтопление |
| ул. Набережная д.12 (нет постановления об изменении адреса на Набережную д.12а) | 1978 | 3 021 м2 | Подтопление Обрушение берега |
| ул. Набережная д. 12 | 1998 | 2 021 м2 86:08:0010202:33 – кадастровый номер | Подтопление Обрушение берега |
| ул. Набережная д.14 | 1987 | 2 400 м2 кадастровый номер 86:08:0010202:331 | Подтопление Обрушение берега |
| ул. Центральная д.18 | 1979 | 804 м2 | Обрушение берега |
| ул. Еловая д.12 | 2009 | 1114 м2 Кадастровый номер 86:08:0010202:306 | Подтопление |
| ул. Речная д.2 | - | 1155 м2 Кадастровый номер 86:08:0010202:15 | Подтопление |
| ул. Речная д. 2 кв.1 | - | 1155 м2 86:08:010202:0015 | Подтопление |
| ул. Речная д.6 кв.1 | - | 1060 м2 кадастровый номер 86:08:010202:0032 | Подтопление |
| ул. Речная д.6 кв.2 | - |  | Подтопление |
| ул. Речная д.6 кв.3 | - | 550 м2 кадастровый номер 86:08:0010202:27 | Подтопление |
| ул. Речная д.8 | - | 1733 м2 кадастровый номер 86:08:0010202:4 | Подтопление |
| ул. Речная д.10 кв.1 | - | 1310 м2 86:08:010202:52 | Подтопление |
| ул. Речная д.10 кв.2 |  |  | Подтопление |
| ул. Речная д.14 | - | 350 м2 кадастровый номер 86:08:0010202:22 | Подтопление |
| ул. Речная д. 16 | - | 240 м2 | Подтопление |
| ул. Набережная д. 3 | - | 1744 м2 | Обрушение берега |
| ул. Набережная д. 6 | 1980 | 2034 м2 | Обрушение берега |
| ул. Набережная д. 7 | 1983 | 900 м2 86:08:0010202:386 кадастровый номер | Подтопление Обрушение берега |
| ул. Набережная д. 8 (д.9) | 1985 | 5800 м2 | Подтопление |
| ул. Набережная д.16 | - | 2771 м2 кадастровый номер 86:08:0010202:44 | Обрушение берега |
| ул. Набережная д.18 | 1991 | 2700 м2 кадастровый номер 86:08:0010202:318 | Обрушение берега |
| ул. Набережная д.20 |  | 1292 м2 кадастровый номер 86:08:0010202:330 | Подтопление |
| ул. Набережная д.24 кв.1 | - | 1500 м2 кадастровый номер 86:08:0010202:348 | Подтопление |
| ул. Набережная д.24 кв.2 | - | 2100 м2 кадастровый номер 86:086:010202:367 | Подтопление |

Опасность природных пожаров для рассматриваемой территории проявляется в виде возможного задымления территории, в том числе жилых кварталов, нарушении движения транспорта, аварии на производственных объектах.

В п. Салым в зону пожара попадают 3 жилых дома, 35 чел.

Для размещения эвакуируемого населения на территории поселения организуются пункты временного размещения (ПВР).

Таблица 3.11.1.4

Пункты временного размещения (ПВР)

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта приспособленного под ПВР | Количество размещаемого населения, чел |
| --- | --- | --- |
| сп Салым | НР МОУ «Салымская СОШ № 1», сп. Салым, ул. Новая, д.13, | 440 |
|  | КСК «Сияние Севера», сп.Салым, ул. Юбилейная, 15, | 100 |
| сп Сивыс-Ях | НР МОУ «Сивыс-Яхская НОШ», сп.Сивыс-Ях, ул. Новая, д.2а, | 100 |
|  | Дом Культуры «Молодежный», сп. Сивыс-Ях, ул. Новая, д. 2а | 70 |

В целях более раннего обнаружения и обслуживания пожаров был внедрен в работу вертолет Робинсон-44 (дислокация в п. Салым).

Среди опасностей метеорологического характера наиболее вероятны: шквал, очень сильный дождь, ливень, крупный град, экстремально-низкие температуры (мороз - 400 С и ниже), снег (высокая опасность снеговых нагрузок (2-3,5 кПа), особенно при большой площади перекрытий зданий производственного и складского назначения).

Последствиями комплекса неблагоприятных метеорологических явлений может являться:

- разрушение ветхих построек и незаконченных объектов строительства;

- повреждение линий электропередач и связи;

- обрушение слабо укрепленных конструкций, повал деревьев;

- затруднения в работе наземного и воздушного транспорта;

- подтопление территорий.

Перечисленные выше опасные природные явления не представляют непосредственной угрозы для жизни людей,  но могут нанести колоссальный ущерб  зданиям, сооружениям, коммуникациям.

В соответствии с Водным кодексом (Федеральный закон N 74-ФЗ), статья 67.1. «Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий» размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

Проектирование, реконструкция и строительство зданий и сооружений на территориях, где имеются или прогнозируются опасные природные процессы и явления, должна вестись в соответствии с СП 116.13330.2012. «Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003);  СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и др. нормативными документами (Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р), в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Для осуществления строительства на рассматриваемой территории,  необходимо проведение инженерно-геологических изысканий под каждый объект строительства, разработка мероприятий по инженерной защите и подготовке территории строительства, а так же,  осуществление постоянного мониторинга водных объектов для своевременного выявления и прогнозирования негативного воздействия вод, возможного развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и на их состояние, разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий этих процессов;

Инженерная защита на застраиваемых территориях должна предусматривать образование единой комплексной территориальной системы или локальных приобъектных защитных сооружений, обеспечивающих эффективную защиту территорий от наводнений на  реках, затопления и подтопления, от повышения уровня грунтовых вод, вызываемого строительством и эксплуатацией зданий, сооружений и сетей.

Для смягчения последствий опасных природных явлений метеорологического характера рекомендуется:

при угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий;

при угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели;

- ветрозащита в зимний период селитебных территорий для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.;

для обеспечения пожарной безопасности в лесах:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров и пр.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера в мирное время (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий,  может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах (ПОО), на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых,  может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

К возможным источникам возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Салым относятся, в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»:

- промышленные аварии на потенциально-опасных объектах;

- пожары и взрывы;

- опасные происшествия на транспорте;

- а так же, нарушения в жизнеобеспечении населения и объектов.

Аварии на потенциально-опасных объектах

Опасными производственными объектами на территории сельского поселения Салым являются:

- компрессорная станция - КС «Самсоновская» (КС-6) Самсоновское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Самсоновское ЛПУМГ) - филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

- головная перекачивающая станция (ГПС) - ЛПДС «Салым» (линейная производственная диспетчерская станция) Нефтеюганского управления магистальных нефтепроводов (Нефтеюганское УМН) АО «Транснефть – Сибирь»;

- магистральные газопроводы (МГ): МГ «Уренгой - Сургут - Челябинск» I и II нитка диаметром 1420 мм;

- продуктопровод «Губкинский ГПЗ - Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ - Тобольский НХК» диаметром 720 мм;

- магистральный нефтепровод (МН) МН «Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск» диаметром 1020-1220 мм;

- МН «Нижневартовск - Курган - Куйбышев» диаметром 1220 мм;

- МН «Усть-Балык - Омск» диаметром 1020 мм;

- МН «Сургут - Горький - Полоцк» диаметром 1220 мм.

- газораспределительная станция (ГРС) ГРС Энергия-1 «п. Салым»;

- магистральные газопровод-отвод от МГ «Уренгой - Сургут - Челябинск» к 
ГРС Энергия-1 «п. Салым» диаметром 159 мм.

Все вышеперечисленные объекты являются взрывопожароопасными.

Взрывопожароопасные объекты – это предприятия, на которых производят, хранят, транспортируют взрывоопасные продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву.

При взрыве на взрывопожароопасных объектах поражение людей может происходить как от прямого воздействия ударной волной, так и от летающих обломков, камней, осколков стекла и т.п. Ущерб, причиняемый ударной волной жилым и промышленным зданиям, может носить характер полных разрушений, сильных, средних и слабых в зависимости от мощности взрыва.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПОО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей ёмкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Таблица 3.11.2.1

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Возникающие в результате взрывов пожары приводят к разрушению сооружений из-за сгорания или деформации их элементов от высоких температур, к образованию различных концентраций химически опасных веществ. Поражающими факторами для людей в этих условиях являются высокие температуры, приводящие к ожогам различной степени, и наличие в продуктах горения химически опасных веществ, приводящих к отравлениям различной степени.

Опасные происшествия на транспорте при транспортировке опасных грузов

Транспорт на территории поселения является источником повышенной опасности для пассажиров и для населения, проживающего вблизи железнодорожной и автомобильной магистралей, по которым перевозятся аварийно-химически опасные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожаров.

Аварии с разливом опасных грузов возможны в случае транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. Аварии на транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

По территории сельского поселения Салым проходит Свердловская железная дорога федерального значения (грузообразующая железнодорожная линия Тобольск – Сургут), федеральная автомагистраль Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск.

На участке железной дороги в границах поселения через реки Большой Салым, Ай-Ега и Вандрас расположены железнодорожные мосты. Вдоль железнодорожной магистрали расположены объекты железнодорожного транспорта:

- железнодорожная станция Салым с железнодорожным вокзалом в п. Салым;

- железнодорожная станция Сивыс-Ях в п. Сивыс-Ях.

- множество подъездных путей к производственным объектам.

Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются:  железнодорожные  станции,  переезды и подъездные пути предприятий. Наиболее вероятны риски возникновения аварийно-опасных ситуаций на участке железной дороги в п. Салым.

На автомобильной дороге федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, по которой осуществляется перевозка опасных грузов на автомобильном транспорте (АХОВ, СУГ, ЛВГЖ и т.п.), в границах территории поселка Салым, так же, находится опасный участок.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог. К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение необходимых требований безопасности при перевозке опасных грузов. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения территории, принимается самый неблагоприятный вариант. При этом оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

При авариях в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн), а именно граница зоны среднего разрушения при авариях с ГСМ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить на автомагистрали - 59,5 м; граница зоны среднего разрушения при авариях с СУГ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить ориентировочно на автомагистрали 92,0 м;

Аварии на трубопроводном транспорте

По территории сельского поселения Салым проходят магистральные газопроводы, нефтепроводы, продуктопроводы.

Аварии возможны как на объектах транспортировки газа, так и при аварийной разгерметизации линейной части газопровода. При этом происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду (на месте аварии образуется воронка  в грунте  и  облако газо-воздушной взрывоопасной смеси).

Наиболее вероятным сценарием аварийных ситуаций на линейной части нефтепровода, связанных с утечкой нефти из поврежденного участка, согласно «Методическому руководству по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах» являются:

- утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли и попадание в водные объекты;

- утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли, сопровождающихся воспламенением нефти.

Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории к магистральным нефтепроводам составляет 4,0*10-4 ед./год. Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории к магистральным газопроводам и для коридора в 200 м составляет 5,91*10-7 ед./год.

Маршруты авиационной разведки на территории Нефтеюганского района проходят в направлении магистральных газо-, нефтепроводов, пролегающих по территории района.

Для предупреждения  возможных ЧС на транспорте необходимо:

- маршруты перевозки АХОВ и взрывчатых веществ прокладывать по обходам;

- площадки для перегрузки (перекачки), железнодорожные пути для накопления, отстоя вагонов (цистерн) с опасным грузом должны быть удалены на расстояние не менее 250 м от жилых домов, производственных  и складских зданий, мест стоянки других поездов и оборудуются системами постановки водяных завес и заливки водой (дегазатором) на случай разлива АХОВ, а так же локальной системой оповещения об аварии с АХОВ работающего персонала и населения, проживающего в зонах возможного опасного химического заражения;

- содержать объекты транспортной и инженерной инфраструктуры в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность их эксплуатации;

- осуществлять перевозку опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Возможны, так же аварии на объектах жизнеобеспечения, угрозы отключения, обусловленные техническим состоянием жилищно-коммунального хозяйства и  вследствие  экстремальных погодных условий. Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения и теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности, особенно в зимний период.

Данная ситуация обусловлена неустойчивым финансовым положением большинства объектов жилищно-коммунального хозяйства, высокой степенью износа основных производственных фондов, инженерных сетей, а так же из-за халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения, низкого качества ремонтных работ.

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты:

- котельные;

- трансформаторные электрические подстанции;

- газораспределительные станции;

- высоковольтные линии;

- водонесущие коммуникации (тепловые, канализационные, водопроводные сети);

- очистные сооружения.

Пожары - наиболее часто встречающаяся угроза на территории сельского поселения. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического, печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

К числу ВПОО на территории сельского поселения Салым относятся объекты, использующие и хранящие горючие и взрывоопасные вещества: котельные, АЗС, АГЗС, газопроводы, магистральные газопроводы, магистральные нефтепроводы, нефтепроводы прочие, пункты редуцирования газа, компрессорная станция, газораспределительная станция, продуктопровод магистральный, головная перекачивающая станция.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют  на факторы:

- прямого действия или первичные (вызываются возникновением источника техногенной ЧС);

- побочного действия или вторичные (вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами).

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы физического действия и химического действия.

К поражающим факторам физического действия на территории поселения относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Основными факторами риска возникновения ЧС биолого-социального характера являются:

- заболевания людей острыми респираторными заболеваниями, гриппом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

- случаи заболевания животных бешенством (переносчиками болезни являются дикие животные);

- вспышки массового размножения опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений.

Ежегодно имеется вероятность заболеваемости населения острыми респираторно-вирусными инфекциями в осенне-зимне-весенний периоды и активизации природных очагов инфекций клещевого вирусного энцефалита в весенне-летне-осенний периоды.

Возбудитель клещевого энцефалита – нейротропный вирус клещевого энцефалита.

Во всех природных очагах вирус циркулирует между клещами и дикими животными (главным образом грызунами и птицами), которые являются дополнительным резервуаром. В антропургических очагах (не приуроченных к определенному ландшафту, а существующих в местностях, сильно измененных деятельностью человека) резервуаром могут служить и домашние животные - козы и коровы. Вирус клещевого энцефалита может передаваться клещами трансовариально – через яйцеклетки их потомству.

Профилактика клещевого энцефалита:

- уничтожение клещей;

- вакцинация населения;

- использование репеллентов и акарицидов.

В целях профилактики природно-очаговых инфекций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика населения, а также  обеспечение безопасности среды обитания человека;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее  уязвимых к инфекционным болезням.

Так же, возникновению инфекционных заболеваний на территории проектирования может способствовать плохая санитарная обстановка, возникновение которой возможно вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, особенно затопления.

Комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий направленных на предупреждение заноса и распространения инфекционных болезней людей и животных, проводится по трем основным направлениям;

- мероприятия по устранению инфекции;

- разрыв путей переноса возбудителей инфекции;

- меры по повышению невосприимчивости людей и животных;

Он заключается в выполнении следующих групп мероприятий:

- лабораторная диагностика;

- санитарное просвещение;

- плановая иммунизация людей и животных;

- плановые санитарно-гигиенические, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

Профилактические противоэпизоотические мероприятия, кроме того, предусматривают:

- ветеринарно-санитарный надзор при передвижении животных, заготовках и перевозках сырья животного происхождения всеми видами транспорта;

- ветеринарно-санитарный надзор за рынками, базарами, другими пунктами;

- ветеринарный надзор за предприятиями и организациями по заготовке, хранению и переработке сырья животного происхождения;

- защита животноводческих хозяйств от заноса возбудителей инфекционных болезней из неблагополучных пунктов, а также, организацию профилактических мер в конкретных хозяйствах и населенных пунктах;

- ветеринарно-просветительная работа и страхование животных.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожароопасную обстановку  на территории сельского поселения обуславливают следующие факторы: наличие значительного количества взрыво-пожароопасных производственных объектов, магистральных газо- и нефтепроводов, железнодорожной и автомобильной магистралей, лесных массивов, расположенных в непосредственной близости от застройки. Однако, чаще всего, чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории возникают на объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Пожарная безопасность территории в настоящее время обеспечивается  Пожарная частью (на 3 автомобиля) по охране посёлка Салым филиала бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району (ПЧ Салым ФКУ «Ц-Ю»), расположенной в  п. Салым, ул. Транспортная № 1.

Предприятие предназначено для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения Салым и на прилегающей территории, организации и проведении профилактической работы с населением по предотвращению пожаров, оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях, участия в ликвидации последствий при чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с Планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным Правительством Ханты – Мансийского автономного округа Югры от 01.07.2016 № 356-рп, пожарная безопасность муниципального образования может быть обеспечена не только за счет собственных объектов пожарной охраны, но и за счет объектов, расположенных в г. Пыть-Ях и в Тюменской области (с. Демьянка).

С целью улучшения и совершенствования пожарной безопасности территории муниципального образования, а также в соответствии с решениями Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к концу расчетного срока предусмотрено строительство отдельного поста на 2 автомобиля в п. Сивыс-Ях.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории п. Салым  предусмотрено создание источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения (Постановления администрации Нефтеюганского района № 1036-па от 27.06.2017 и № 1036-па от 27.06.2017, кадастровые планы земельных участков по ул. Набережная и Южная), а именно:

- Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в п. Салым по ул. Новоселов, Речная);

- Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в п. Салым по ул. Набережная и Южная.

Органами местного самоуправления Нефтеюганского района реализуется комплекс мер,  направленных на защиту населения от техногенных пожаров, которые предусматривают:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной -безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;

- отказ от деревянного жилого фонда  и своевременная утилизация фенольного жилья.

На территории поселения в рамках Муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы» (с изм. Постановление  от 22.06.2018 № 92-п) реализуются:

- мероприятия по развитию гражданской обороны, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, укреплению пожарной безопасности;

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В рамках проекта предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере, в том числе снижение вероятности возможного негативного влияния последствий аварий на потенциально-опасных объектах на территории сельского поселения.

- Защита населения сельского поселения в случае чрезвычайных ситуаций, а именно:

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309);

- в особых случаях, не терпящих отлагательства, проведение эвакуации и отселения населения, животных, культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (на чертеже обозначены объекты транспорта – платформы и др., используемые при эвакуации населения и для приема эвакуируемых);

- спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проведение мероприятий медицинской защиты (на случай возникновения ЧС для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые медицинские учреждения, имеющие коечный фонд);

- оповещение при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия).

- Обеспечение пожарной безопасности территорий населенных пунктов, а именно:

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности.

- Размещение пожарного поста на 2 автомобиля в п. Сивыс-Ях, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара (в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова должно составлять в сельских поселениях - 20 минут).

- Сооружение водоемов двоякого назначения на территории поселения для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

- Обеспечение водой «безводных» участков сельского поселения (замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых с расстановкой пожарных гидрантов, территория населенного пункта должна быть обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

- Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а так же в местах размещения противопожарных водоемов.

- Организация нормативных противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории сельского поселения.

- Оборудование зданий, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, если требуется, заменить устаревшие и непригодные к дальнейшей эксплуатации системы.

Охрана лесов на территории поселения от пожаров должна осуществляться в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации,  Приказами Минсельхоза РФ.

Пожарная безопасность в лесах осуществляются по следующим направлениям:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов включает:

- разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;

- распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;

- строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения;

- устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- прокладку просек, противопожарных разрывов;

- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

- устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

- приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

- организации систем связи и оповещения;

- строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

- снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

- создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:

- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;

- организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием наземных и авиационных средств;

- своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются антропогенные факторы. Целевая профилактическая работа должна быть направлена на человека как на основную причину лесных пожаров, и должна привести к снижению количества лесных пожаров, за счет развития противопожарной профилактики.

Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с  «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5 - 7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2 - 2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации, пребывание граждан в лесах может быть ограничено.

## Предложения по размещению планируемых объектов местного значения, объектов регионального, федерального значения. Параметры функциональных зон

В процессе подготовки проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры подготовлены и обоснованы, в том числе путем фиксации в графических материалах, предложения по размещению объектов местного значения поселения, объектов местного значения муниципального района, объектов регионального значения, объектов федерального значения. Для обеспечения возможности эффективного функционирования и развития данных объектов, на территориях размещения сформированы и выделены в планировочной структуре зоны различного функционального назначения.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения поселения, объектах местного значения муниципального района, объектах регионального значения, объектов федерального значения (за исключением линейных объектов), приведены в положении о территориальном планировании (раздел 3), а также отражены на картах в составе генерального плана.

# Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры предусматривает ряд мероприятий по территориальному развитию сельского поселения, направленных на создание условий для роста экономических и социальных показателей муниципального образования.

Предусмотренные проектом генерального плана мероприятия по размещению объектов местного значения в сфере инженерного и транспортного обеспечения, социальной инфраструктуры предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов сельского поселения Салым, в соответствии с целями Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района до 2030 года, а также с учетом требований РНГП Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, МНГП сельского поселения Салым и иных факторов, позволяющих создать комфортную серу жизнедеятельности населения сельского поселения Салым средствами планирования развития территории.

Реализация мероприятий, заложенных генеральным планом в части развития транспортной сети в границах муниципального образования позволит повысить связность территорий внутри сельского поселения, а также с населенными пунктами Нефтеюганского района. Будут созданы условия для выполнения требований территориальной доступности объектов обслуживания населения в границах Нефтеюганского района. Повысится уровень доступности объектов производственного назначения, в следствие чего повысится инвестиционная привлекательность территории. Развитие улично-дорожной сети в границах населенных пунктов п. Салым, п. Сивыс-Ях позволит упорядочить сложившуюся планировочную структуру населенных пунктов, создаст условия для развития общественного транспорта.

Немаловажным фактором создания благоприятных условий для жизни населения является наличие мест приложения труда, стабильный рост благосостояния жителей. Увеличение мощности объектов инженерной инфраструктуры позволит реализовать инвестиционные проекты в части развития логистики, строительного и аграрного комплексов. Реализация проектных решений в части обеспечения территории объектами инженерной инфраструктуры создаст условия для комфортного проживания населения, повышения уровня благоустройства территории, развития жилищного строительства в границах населенных пунктов сельского поселения Салым.

Решения генерального плана в части установления функциональных зон обеспечивают условия сбалансированного пользования территориальными ресурсами, учитывают потребность в территориях для размещения как объектов местного значения поселения, так и объектов местного значения муниципального района, с учетом уточнения местоположения объектов регионального и федерального значения, размещение которых предусмотрено документами территориального планирования федерального и регионального уровней. Предусматривают необходимость повышения интенсивности градостроительного освоения территории, прилегающей к транспортным магистралям.

Привлекательность территории с позиций экологии, как места для постоянного проживания населения, обусловлена закреплением решениями генерального плана рекреационной функции территории сельского поселения Салым, посредством мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории сельского поселения Салым, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов, а также по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории поселения.

Предусмотренное генеральным планом развитие объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить потребность населения в количестве и территориальной доступности услуг необходимых для комфортного проживания.

Проектные решения генерального плана предусматривают необходимость разработки градостроительной документации последующих уровней, тем самым создавая условия для планирования комплексного, устойчивого развития территории сельского поселения Салым.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

### Сельское поселение Салым

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 12625 | 12625 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | территории вне установленных границ населённых пунктов | га | 11985,7 | 12035,8 |
|  |  | % | 94,94 | 95,33 |
| 1.1.1 | Производственного и коммунально-складского назначения | га | 109,7 | 138,7 |
|  |  | % | 0,87 | 1,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | производственная | га | 102,0 | 131,0 |
|  |  | % | 0,81 | 1,04 |
|  | коммунально-складская | га | 7,7 | 7,7 |
|  |  | % | 0,06 | 0,06 |
| 1.1.2 | Инженерной инфраструктуры | га | 19,7 | 21,5 |
|  |  | % | 0,16 | 0,17 |
| 1.1.3 | Транспортной инфраструктуры | га | 221,8 | 233,9 |
|  |  | % | 1,76 | 1,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | объектов транспортной инфраструктуры | га | 221,8 | 233,9 |
|  |  | % | 1,76 | 1,85 |
|  | улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | Рекреационная | га | 10312,0 | 10272,9 |
|  |  | % | 81,68 | 81,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | Сельскохозяйственного использования | га | 15,0 | 24,6 |
|  |  | % | 0,08 | 0,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | сельскохозяйственного использования | га | - | 1,6 |
|  |  | % | - | 0,01 |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона сельскохозяйственных предприятий) | га | - | 7,7 |
|  |  | % | - | 0,06 |
|  | ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 14,0 | 15,3 |
|  |  | % | 0,11 | 0,12 |
| 1.1.6 | Специального назначения | га | 4,0 | 87,5 |
|  |  | % | 0,03 | 0,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | 3,0 |
|  |  | % | - | 0,02 |
| 1.1.7 | Акваторий | га | 2499,9 | 2499,9 |
|  |  | % | 19,8 | 19,8 |
| 1.1.8 | Природного ландшафта | га | 217,4 | 84,7 |
|  |  | % | 1,72 | 0,67 |
| 1.2 | Общая площадь территории населённых пунктов | га | 639,3 | 589,2 |
|  |  | % | 5,06 | 4,67 |
|  | п. Салым | га | 520,75 | 480,68 |
|  | п. Сивыс-Ях | га | 115,2 | 105,2 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел. | 7,41 | 10,2 |
|  | п. Салым | тыс. чел. | 7,21 | 10,07 |
|  | п. Сивыс-Ях | тыс. чел. | 0,20 | 0,13 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 20,2 | 22,1 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | % | 63,4 | 54,5 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 16,4 | 23,4 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД* |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 107,18 | 187,33 |
| 3.2. | Структура жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | - здания индивидуальной жилой застройки | тыс. кв. м | 26,56 | 40,19 |
|  |  | % от площади жилищного фонда | 24,8 | 21,5 |
| 3.2.2 | -здания малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) | тыс. кв. м | 71,74 | 138,26 |
|  |  | % от площади жилищного фонда | 66,9 | 73,8 |
| 3.2.3 | - здания среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей) | тыс. кв. м | 8,88 | 8,88 |
|  |  | % от площади жилищного фонда | 8,3 | 4,7 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства в среднем за год | тыс. кв. м | 4,6 | 4,7 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения площадью жилищного фонда | кв. м/ чел. | 14,5 | 18,4 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |
| 4.1.1 | Комплексный центр социального обслуживания | объект | 1 | 1 |
| 4.2 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 4.2.1 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м общей площади | 719 | 2819 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 97,0 | 276,4 |
| 4.2.2 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | - | 560 |
|  |  | кв. м зеркала воды на 1000 человек | - | 54,9 |
| 4.2.3 | Плоскостные сооружения | кв. м общей площади | 2800 | 10870 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 377,9 | 1065,7 |
| 4.2.4 | Лыжные базы | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения культуры клубного типа | место | 200 | до 275 |
|  |  | место на 1000 человек |  |  |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 2 | 3 |
|  | В том числе по видам: |  |  |  |
|  | детская | объект | - | 1 |
|  | юношеская | объект | - | - |
|  | общедоступная | объект | 2 | 2 |
| 4.3.3 | Музеи | объект | - | 1 |
| 4.3.4 | Выставочные залы и галереи | объект | - | - |
| 4.3.5 | Кинотеатр | объект | - | - |
| 4.3.6 | Театр | место | - | - |
| 4.4 | Объекты пожарной охраны |  |  |  |
| 4.4.1 | Пожарное депо | автомобиль | 3 | 5 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 0,4 | 0,5 |
|  | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ |
| 5.1 | Инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса | объект | - | 1 |
| 5.2 | Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса | объект | - | 1 |
| 5.3 | Инвестиционная площадка в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности | объект | - | 1 |
| 5.4 | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики транспортно-логистического комплекса | объект | - | 1 |
| 5.5 | Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | объект | - | 1 |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 33,0 | 38,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | 6,8 | 6,8 |
|  | - регионального или межмуниципального значения | - - | 0,8 | 0,8 |
|  | - местного значения | - - | 25,4 | 31,2 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием | км | н.д. | 38,8 |
| 6.3 | Протяженность железных дорог | км | 22,2 | 23,8 |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Водопотребление |  |  |  |
| 7.1.1.1 | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | 0,57 | 1,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1.1.2 | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0,43 | 1,53 |
| 7.1.1.3 | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 7.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 0,85 | 1,7 |
| 7.1.4 | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 0,85 | 1,7 |
| 7.1.5 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 125 | 244 мало этажная застройка 157 ИЖС |
| 7.1.5.1 | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 125 | 244мало этажная застройка 157 ИЖС |
| 7.1.6 | Протяженность сетей | км | 32,5 | 38,5 |
| 7.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | 0,43 | 1,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.2.1.1 | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,29 | 1,14 |
| 7.2.1.2 | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,14 | 0,14 |
| 7.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 0,8 | 1,30 |
| 7.2.3 | Протяженность сетей | км | 13,7 | 15,0 |
| 7.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 7.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию на коммунально-бытовые нужды | млн кВт*ч/год | 4,98 | 14,22 |
| 7.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт*ч | 1360 | 1395 |
| 7.3.3 | Источники покрытия электронагрузок АО «Тюменьэнерго»: | МВА | 155,2 | 155,2 |
| 7.3.4 | Протяженность сетей: | км | 82,4 | 83,4 |
| 7.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего по муниципальному образованию. | Гкал/год | - | 94780 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 94780 |
| 7.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения (котельные) - всего | Гкал/час | 52,3 | 52,3 |
| 7.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 12,95 |
| 7.4.4 | Протяженность сетей | км | 25,2 | 28,85 |
| 7.5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 7.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 60 | 100 |
| 7.5.2 | Потребление газа - всего | млн куб. м./год | 6,03 | 15,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | 6,03 | 15,4 |
| 7.5.3 | Источники подачи газа | млн куб. м/год | 16,5 | 16,5 |
| 7.5.4 | Протяженность сетей | км | 9,73 | 51,73 |
| 7.6 | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 7.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 7.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 300 | 350 |
|  | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 1,2 | 1,7 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
|  | Мусороперегрузочные станции | - | - | - |
|  | Иные виды инженерного оборудования территории (Полигоны для складирования снеговых масс) | единиц / га | - | 1/3 |

Приложение 1

Список земельных участков, в отношении которых необходимо выполнение мероприятий по устранению противоречий в сведениях государственных реестров и установлению принадлежности земельного участка к определенной категории земель, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»

Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

| № п/п | Местоположение лесного участка (лесничество, участковое лесничество) | Кадастровый номер земельного участка, имеющего пересечения с землями лесного фонда | Площадь земельного участка/ площадь наложения, га | Категория земель, земельного участка имеющего пересечения с лесным участком | Вид разрешенного использования земельного участка (при наличии сведений – фактическое использование) | Правоустановливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, дата возникновения прав | Наличие объектов недвижимости на земельном участке и наличие зарегистрированных прав на объекты недвижимости | Информация о нахождении земельного участка в границах ООПТ (включая ООПТ регионального значения), территории объекта культурного наследия | Принятые рабочей группой решения | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:629 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, участок №21) | 0,080 0,0648 | Земли населенных пунктов | под огородный участок | Собственность, №86-86-04/061/2010-328 от 25.01.2011, Козлов Дмитрий Викторович |  | - |  |  |
| 2 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:138 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, участок №16) | 0,0643 0,0636 | Земли населенных пунктов | земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственного использования | Собственность, №86-86-04/053/2012-300 от 10.10.2012, Лазарев Александр Александрович |  | - |  |  |
| 3 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:331 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, в районе пос. Газовиков) | 0,0283 0,0283 | Земли населенных пунктов | под огородный участок | Собственность МО сельское поселение Салым, №86-72-14/042/2006-449/0 от 30.12.2006, Договор аренды земель №169 от 13.11.2006, зарегистрирован 30.12.2006 №86-72-14/042/2006-449 Качалин Николай Александрович |  | - |  |  |
| 4 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:655 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, в районе пос. Газовиков) | 0,0574 0,0574 | Земли населенных пунктов | под садовый участок | Собственность, №86-86-004-86/004/003/2015-147/2 от 08.07.2015, Трояновский Виталий Витальевич |  | - |  |  |
| 5 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:635 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, участок №13) | 0,0467 0,0467 | Земли населенных пунктов | под огородный участок | (Первоначальный Договор аренды земель №52 от 14.05.2008 зарегистрированный №86-72-14/030/2008-278 дата рег. 25.07.2008) (Действующий Договор аренды земельного участка №18 от 09.03.2017 №86:08:0010201:635-86/004/2017-4, дата рег. от 02.05.2017) Куклов Александр Николаевич |  | - |  |  |
| 6 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:289 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, участок №12) | 0,0743 0,0676 | Земли населенных пунктов | под личное подсобное хозяйство | (Первоначальный Договор аренды земель №89 от 05.06.2006 зарегистрированный 86-72-14/027/2006-372 дата рег. 26.08.2006 (Действующий Договор аренды земельного участка №7/2 от 17.04.2016 №86-86/004-86/004/003/2016-412/2, дата рег. 03.08.2016, Дасаев Шамиль Назарович) |  | - |  |  |
| 7 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:744 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, д. №19) | 0,0821 0,0093 | Земли населенных пунктов | под многоквартирный жилой дом | - | Многоквартирный дом 86:08:0000000:15841 Собственность №86-72-14/003/2006-413 от 26.04.2006 МО Нефтеюганский район; жилое помещение (квартира №3) 86:08:0000000:21138 Долевая собственность, ½ №86-86-04/035/2010-332 от 16.07.2010 Баткаева Гелнур Халиловна и Баткаев Алмаз Наилевич; Жилое помещение (квартира №4) 86:08:0000000:21139 Собственность №86-86-/004/011/2016-600/2 от 18.03.2016 Мкоян Степан Андраникович | - |  |  |
| 8 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:1803 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, дом №20) | 0,1121 0,0803 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Долевая собственность, № 86:08:0010201:1803-86/049/2018-1 от 02.04.2018, 1295/2232 Болясов Александр Петрович Долевая собственность №86:08:0010201:1803-86/049/2018-2 от 02.04.2018, 937/2232 Дулькин Александр Владимирович | Жилое помещение (квартира №1) 86:08:0000000:32134 Собственность №86-86-04/010/2011-044 от 11.03.2011 Болясов Александр Петрович; Жилое помещение (квартира №2) Собственность №86-86-04/038/2010-044 от 04.08.2010 Дулькин Александр Владимирович | - |  |  |
| 9 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:140 (Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка .Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, дом №21) | 0,0771 0,0771 | Земли населенных пунктов | под иными объектами специального назначения | Собственность №86:08:0010201:140-86/049/2018-2 от 20.02.2018 Ильичев Владимир Александрович |  | - |  |  |
| 10 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:136 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым) | 0,0731 0,0731 | Земли населенных пунктов | под садовый участок | Собственность, №86-86-04/031/2012-303 от 09.08.2012, Мелёхина Елена Леонидовна |  | - |  |  |
| 11 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:137 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым) | 0,0760 0,0760 | Земли населенных пунктов | под садовый участок | Собственность, №86:08:0010201:137-86/004/2017-2 от 21.11.2017, Родненко Зинаида Григорьевна |  | - |  |  |
| 12 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:139, (Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка .Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, дом №21) | 0,1165 0,1165 | Земли населенных пунктов | под личное подсобное хозяйство | Договор аренды земель №251 от 31.05.2004. дата рег. 03.12.2004 г. №86-01/01/-22/2004-45 Парфиненко Валентина Владимировна |  | - |  |  |
| 13 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:168 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, Огороды, участок №7) | 0,0259 0,0259 | Земли населенных пунктов | под личное подсобное хозяйство | Собственность МО сельское поселение Салым, №86-72-14/018/2005-224/0 от 04.10.2005, Договор аренды земель №16 от 26.01.2005 зареистр. за №86-72-14/018/2005-224 от 04.10.2005 Пакуленко Виталий Валентинович |  | - |  |  |
| 14 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:648 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная) | 0,0612 0,0612 | Земли населенных пунктов | под иными объектами специального назначения | Собственность , №86:08:0010201:648-86/049/2018-2 от 24.05.2018 Трухина Светлана Михайловна |  | - |  |  |
| 15 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:306 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, в районе пос. Газовиков) | 0,0195 0,0195 | Земли населенных пунктов | под огородный участок | Собственность МО сельское поселение Салым №86-72-14/041/2006-330/0 от 25.12.2006, Договор аренды земель №124 от 19.07.2006, зарег. за № 86-72-14/041/2006-330 от 25.12.2006 Малер Валентин Михайлович |  | - |  |  |
| 16 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:320 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, участок 3) | 0,0417 0,0417 | Земли населенных пунктов | под огородный участок | Собственность № 86-86/004-86/004/040/2015-92/2 от 22.12.2015 Ильичева Алла Александровна |  | - |  |  |
| 17 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:166 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, Огороды. участок №2) | 0,0622 0,0622 | Земли населенных пунктов | под личное подсобное хозяйство | Собственность МО сельское поселение Салым №86-72-14/002/2005-642/0 от 29.03.2005, Договор аренды земель №15 от 26.01.2005, дата регистр. 29.03.2005 №86-72-14/002\2005-642 Баткаев Наиль Касимович |  | - |  |  |
| 18 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:318 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, участок №1) | 0,0320 0,0320 | Земли населенных пунктов | под огородный участок | Договор аренды земель №166 от 13.11.2006, зарегистр. за №86-72-14/042/2006-451 от 30.12.2006 Иванова Валентина Анатольевна |  | - |  |  |
| 19 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:478 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, участок №6) | 0,0881 0,0881 | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственного использования | Собственность №86-86-04/002/2012-370 от 21.03.2012 Сидоренко Сергей Анатольевич |  | - |  |  |
| 20 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:156 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная ) | 0,5663 0,5251 | - | Под строительство кооперативных гаражей на 70 мест | Собственность МО Нефтеюганский район №86-72-14/009/2005-472/0 от 14.06.2005 Договор аренды земель №63 от 08.02.2005, зарегистр. за №86-72-14/009/2005-472 от 14.06.2005 Потребительский гаражный кооператив «Газовик» |  | - |  |  |
| 21 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:998 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, строительный участок №26) | 0,2000 0,1107 | Земли населенных пунктов | Для размещения индивидуального жилого дома | Договор аренды земельного участка от 02.03.2015 №10/2 зерегистр. за №86:08:0010201:998-86/004/2017-2 от 20.04.2017 Голубков Андрей Викторович |  | - |  |  |
| 22 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 367 выд. 72 | 86:08:0010201:38 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, Нефтеюганское шоссе, строение №12) | 0,4850 ______0,4234 | Земли населенных пунктов | под размещение открытой стоянки автомашин и пункта питания | Постоянное (бессрочное) пользование, зарегистр. за №86-01/01-14/200-0311/01 от 22.112.2000 Общество с ограниченной ответственностью «Близнецы» |  | - |  |  |
| 23 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 367 выд. 72 | 86:08:0010201:1314 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, Нефтеюганское шоссе, участок №12/2) | 0,0980 0,0980 | Земли населенных пунктов | Под благоустройство территории прилегающей к объекту торговли | Договор аренды земельного участка №112 от 10.07.2014, зарегистрирован за №86-86-04/031/2014-265 дата регистр. 15.08.2014 Общество с ограниченной ответственностью «Близнецы» |  | - |  |  |
| 24 | Нефтеюганское ТО Салымское участковое лесничество кв. 330 выд. 46 кв.331 выд. 10 | ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, | 2,7387- православное; 0,2317 кв.м. мускльманское 2,97 | - | Кладбище | - | 86:08:0010301:10837, площадь -27387 кв.м. Православное кладбище, дата внесения в ГКН 19.12.2016 86:08:0010301:10838, площадь 2317 кв.м. Мусульманское кладбище, дата внесения в ГКН 19.12.2016 | - |  |  |
| 25 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:709 ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, Нефтеюганское шоссе, сооружение №26 | 1,5603 | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов бытового обслуживания | Собственность №86-86-04/028/2011-189 от 19.07.2011 Общество с ограниченной ответственностью «Имущественный комплекс» |  | - |  |  |
| 26 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 1 | 86:08:0010201:1756 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, сельское поселение Салым) | 2,3726 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (комплексное освоение территории для строительства многоквартирных жилых домов) | Кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2016 (постановление администрации с.п. Салым от 26.05.2016 №113-п «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» |  | - |  |  |
| 27 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 2 | 86:08:0010201:1266 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная) | 0,3486 0,0177 | Земли населенных пунктов | Для размещения железнодорожных путей | Собственность Субъект Российской Федерации ХМАО-Югра за № 86-86/004-86/001/001/2015-22/1 от 22.01.2015 |  | - |  |  |
| 28 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 2 | 86:08:0010201:1212 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, производственная база, сооружение №27/16) | 0,6500 0,065 | Земли населенных пунктов | Для устройства погрузочно-разгрузочной площадки | Собственность Субъект Российской Федерации ХМАО-Югра за №86-86-01/021/2013-937 от 12.12.2013 |  | - |  |  |
| 29 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 691 выд. 3 | 86:08:0010201:159 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, Нефтеюганское шоссе, объект №10) | 1,0319 0,0499 | Земли населенных пунктов | Под автозаправочную станцию | Собственность МО Нефтеюганский район, зарегистр. за №86-01/01-17/2004-359/0 от 27.12.2004 договор аренды земельного участка №494 от 02.12.2004 дата регистрации 27.12.2004 № 86-01/01-17/2004-359 Общество с ограниченной ответственностью «Мидаш» | Собственность 86:08:0000000:16374- здание: автозаправочная станция , рег. запись №86-01/01-22/2002-263 от 28.05.2002 ООО «Мидаш» | - |  |  |
| 30 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 3 | 86:08:0010201:398 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул.Южная, д.4) | 0,0766 0,0028 | Земли населенных пунктов | Под жилой дом и приусадебное хозяйство | Собственность №86-86-04/040/2010-301 от 14.09.2010 Никонов Николай Владимирович | Собственность 86:08:0000000:16314 Жилой дом №86-86/004/003/2015-128/1 от 01.07.2015 Никонов Николай Владимирович | - |  |  |
| 31 | Нефтеюганское ТО Пывъ-Яхское участковое лесничество кв. 412 выд. 3 | 86:08:0010201:446 (ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул.Южная, д.14) | 0,0993 0,028 | Земли населенных пунктов | Под огород и жилой дом | Собственность №86-86-04/020/2014-436 от 20.06.2014 Краснова Людмила Васильевна |  | - |  |  |

# Footnotes

Структурное подразделение бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница».

Соответственно, структурные подразделения БУНР «Межпоселенческая библиотека и НРБУ ТО «Культура».

Протокол № 61 от 20.10.2017 очередного заседания Совета депутатов сельского поселения Салым третьего созыва.

Почтовые отделения расположены: 628327, п. Салым, ул. Привокзальная, 14; 62833, п. Сивыс-Ях, ул. Нефтяников, 7А

Мероприятие рекомендуется для включения в Схему территориального планирования муниципального образования Нефтеюганский район